# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：报废车拆解、废金属分拣配送项目

建设单位（盖章）：奎屯楷东再生物资有限公司

编制日期：           2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 报废车拆解、废金属分拣配送项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 辛泉霖 | 联系方式 | 18099920007 |
| 建设地点 | 新疆奎屯-独山子经济技术开发区312国道以北、纵三路以东 |
| 地理坐标 | （84度56分13.267秒，44度23分15.182秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42-85金属废料和碎屑加工处理421 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 奎屯-独山子经济技术开发区经济社会发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 奎独开经备（2019）36号 |
| 总投资（万元） | 9800.00 | 环保投资（万元） | 64.3 |
| 环保投资占比（%） | 0.66 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 66666.7（100亩） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》（2021），本项目不设置专项评价，详见下表： 表1-1 专项评价设置原则 专项评价的类别 设置原则 本项目 大气 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标 2 的建设项目 1.本项目废气主要为的粉尘，不涉及有毒有害污染物二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。 2.本项目周边500米范围内无环境空气敏感目标。 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目运行过程中无生产废水排放，外排废水主要为职工生活污水，其中，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理，经处理后生活污水排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理。 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的存储。 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目供水由园区市政管网供给。 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目为报废车拆解、废金属分拣配送项目，且项目位于新疆维吾尔自治区奎屯-独山子经济技术开发区，远离海洋，不涉及海洋工程。 |
| 规划情况 | 《奎屯-独山子经济技术开发区总体规划（2012-2030）》（伊犁哈萨克自治州人民政府办公厅。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 奎屯—独山子经济技术开发区是新疆维吾尔自治区人民政府于2010年7月成立的省级开发区，是由1992年成立的省级奎屯经济技术开发区和2006年8月成立的奎屯—独山子石化工业园合并而成，规划面积93.38平方公里。2011年4月10日，经国务院批准为国家级经济技术开发区。《新疆奎屯-独山子经济技术开发区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》已经由原新疆维吾尔自治区环保厅批复（新环函[2014]473号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.园区基础设施建设 （1）供水 经开区绿化用水为地表水，引自南干渠；生产、生活用水均为地下水。2011年绿化用水511万m3，生产、生活用水5351万m3。经开区现有水厂5座，分别位于北一区和南区，具体见表2-2。 表1-2 经开区现状水厂一览表 序号 名称 供水规模 （万m3/d） 用地面积 （公顷） 位置 服务人口 （万人） 服务范围 1 城区 2.8 10 迎宾大道以东、南环路以南 5.9 南环路以北，团结街以东 2 经开区北一区水厂 6.0 4.7 哈密街以西、高速公路以南 / 经开区北一区 3 经开区南区分水厂 0.5 1 哈密街以东、承启路以南 / 经开区南区 4 经开区南区配水厂 0.5 1 金门大道以东、贵阳路以北 / 经开区南区 5 仓储物流区水厂 0.7 1 仓储物流区 / 仓储物流区 北一区呼图壁街以西管网基本覆盖，主管网沿喀什东路、南环路、呼图壁街敷设，管径DN500～DN700mm。仓储物流区管网基本覆盖，主管网沿湘江路敷设，管径DN300～DN600mm。南区昌吉街以西管网基本覆盖，主管网沿贵阳东路、哈密街敷设，管径DN500～DN800mm。 （2）排水 污水处理厂：经开区北一区和南区污水均通过污水管网送至奎屯东郊污水处理厂处理，主管网已配套。奎屯东郊污水处理厂位于开干齐乡，处理能力为6万m3/d，占地面积28hm2，尾水目前执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 （3）供电工程 经开区现状电源引自220kV奎屯变及锦疆热电厂，北一区区内现有110kV公用变电所1座，为110变电所万宏变；35kV公用变电所2座，分别是35kV奎中变、铁路变。区内的奎屯锦疆热电及农七师热电厂，以110kV电压等级上网发电。 （4）燃气工程 奎屯市自2004年开始建设天然气输配工程，居民用户已达到5万户，现已建成加气站两座。用气规模(居民用气和加气站用气)已达20万m3/d。经开区北一区紧邻城市中心区，现状主要干道已经敷设有天然气中压管道，气源来自奎屯天然气门站。 西气东输二线管线在经开区南区的承启路南侧留有分输站，为经开区燃气使用留有接口，配套管网正在建设中。与上一段重复 （5）供热工程 经开区现有2座热电厂和2座供热站。其中，奎屯锦疆热电厂与农七师热电二厂位于经开区；属于奎屯市供热公司的集中供热站。 奎屯市现有集中供热负荷中有110万m2由奎屯市供热公司供热站承担，其热源已基本处于满负荷状态，其它由锦疆热电厂与农七师热电厂负责供热。 奎屯市供热公司热源站有4台集中供热燃煤锅炉，装机容量119MW，可承担218万m2的供热负荷；铁路段热源燃煤锅炉，装机80MW，全部供铁路使用。锦疆热电厂热电机组额定抽气量为350MW，可承担375万m2的供热面积，主要承担昌吉路沿线及乌鲁木齐东路以北区域供热。热电二厂热电机组196MW，主要承担可是东路沿线用户供热。南区范围内，华盛热电和宝塔热电厂正在建设中，现状尚未建成投运。 （6）环卫工程 现有生活垃圾无害化处理厂一座（包括医疗等特种垃圾处理中心），位于哈密街以东，南环路以南，总占地面积68.5hm2，其中填埋区占地59.0hm2，规划4个填埋坑，总库容53万m3，使用年限为20年。现已完成一期建设工程，使用年限为5年。生活垃圾处理规模200t/d，医疗等特种垃圾处理规模为2.5t/d。 （7）奎屯市二水厂 项目所在园区北一区分布有奎屯市二水厂地下水源保护地，奎屯市二水厂为集中式地下水水源地，管理单位为奎屯市自来水公司。地下水开采均为承压水。二水源现有供水能力为2.5万m3/d，实际日平均供水量约1.4万m3/d，共计7眼井，出水量在180—200m3/h，井深150m-200m。有两座蓄水池，蓄水能力6000m3，7座井房。现有控制面积为0.11km2，全封闭管理范围内有5口井,另外2口井未在封闭管理区内。 本项目位于奎屯第二水厂北面1300m,不在奎屯第二水厂保护区范围内，详见附图1-1奎屯第二水厂保护区范围。 2.与园区规划符合性 根据《奎屯-独山子经济技术开发区总体规划（2012-2030）》，园区规划总体发展定位为：国家新型工业化产业示范基地、新疆引领跨越式发展的经济增长极、天山北坡经济带创新先导区。经开区将以综合能源化工产业、现代物流业为核心产业，同时重点发展装备制造业，装备制造业依托徐工集团等重点企业，重点发展工程机械、农用机械、石化机械、汽车配件、装备制造基础零部件、绿色维修与再制造等产业类型。本项目产业属装备制造业，汽车拆解和回收废旧金属为装备制造的逆向过程，且拆解下来的多数零部件可再生利用。根据《奎屯-独山子经济技术开发区总体规划（2012-2030）》，本项目位于徐工集团及中小微产业区，（详见附图1-2奎屯—独山子经济技术开发区产业布局规划图），符合园区产业规划。 本项目用地性质为二类工业用地，（详见附图1-3奎屯—独山子经济技术开发区土地利用规划图），且建设用地经奎屯—独山子经济技术开发区规划建设局批准（奎规条字[2019]第14号），符合园区土地利用规划。 本项目拟拆解废旧汽车和回收废旧金属，实现资源的循环使用，减少环境污染和资源浪费，属于废旧资源的再生利用，物资再生行业是循环经济的基础产业，符合园区资源综合利用的发展目标，符合园区循环经济园产业定位。因此，项目现状选址符合奎屯-独山子经济技术开发区产业定位。 综上所述，本项目建设符合园区可持续发展原则，符合园区的总的发展目标及方向，符合园区功能定位。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策 项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改）（中的鼓励类第四十三大项环境保护与资源节约综合利用第28小项，废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用、再制造，墨盒、有机光导鼓的再制造（再填充），退役民用大型飞机及发动机、零部件拆解、再利用、再制造。本项目是回收拆解报废汽车和废金属，使其相关资源得到循环再生，而且能耗低。因此，建设项目符合国家相关产业政策及技术发展要求。 2.《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 表1-3 《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 内容 要求 符合性 生态保护红线 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求,对划定的生态保护红线实施严格管控,保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目不涉及生态红线保护区域，不会影响所在区域内生态服务功能。 环境质量底线 州直水环境质量持续改善，地表水水质保持 优良，地下水超采得到严格控制，地下水水质维持稳定；州直环境空气质量有所提升，重点城市（伊宁市、奎屯市）环境空气质量持续改善，其他县市环境空气质量保持稳定；土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤安全利用得到有效保障。 车辆拆解过程中不对车辆及零部件进行清洗，生产车间地面定期用扫帚清理地面杂物及废金属屑，故本项目运行过程中无生产废水排放，外排废水主要为职工生活污水，生活污水进入化粪池处理，经处理后水排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理。 本项目废气主要为粉尘，产生的粉尘经集气罩收集后，通过管道进入布袋除尘器处理，最终通过15m高的排气筒排放。 不可利用的一般工业固废集中收集后，运往一般工业固废填埋场填埋处理；可利用的一般工业固废外售给相关物资回收单位，危险废物严格按照相关规定建设危险废物暂存间，并交有相关资质的单位进行处置。生活垃圾委托工业园区环卫部门收集处置，最终送奎屯市生活垃圾填埋场卫生填埋。。 上述措施能确保本项目污染物对环境质量的影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。 资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动伊宁市作为国家级低碳试点城市发挥示范和引领作用。 项目排放的废水主要为职工生活污水，生活污水进入化粪池处理，经处理后水排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理。项目资源、能源消耗满足国家、自治区下达的总量和强度控制目标 根据关于印发《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》《伊犁州直区域区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》的通知（伊州政办发【2021】28号），按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，伊犁州直共划定145个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元64个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求;一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元48个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元33个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目位于奎屯-独山子经济技术开发区区，属于重点管控单元（详见附图1-4伊犁州环境管控单元分类图）。 本项目拟拆解废旧汽车和回收废旧金属，实现资源的循环使用，减少环境污染和资源浪费，属于废旧资源的再生利用。 本项目车辆拆解过程中不对车辆及零部件进行清洗，生产车间地面定期用扫帚清理地面杂物及废金属屑，故本项目运行过程中无生产废水排放，外排废水主要为职工生活污水，生活污水进入化粪池处理，经处理后水排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理。 本项目废气主要为粉尘，产生的颗粒物经集气罩收集后，通过管道进入布袋除尘器处理，最终通过15m高的排气筒排放。 不可利用的一般工业固废运往固废填埋场进行处置；可利用的一般工业固废外售给相关物资回收单位，不可利用的固废集中收集后，运往一般工业固废填埋场填埋处理；危险废物严格按照相关规定建设危险废物暂存间，并交有相关资质的单位进行处置。生活垃圾委托工业园区环卫部门收集处置，最终送奎屯市生活垃圾填埋场卫生填埋。项目产生的固体废物全部妥善处理，不直接排入外环境，对环境影响较小，故本项目符合分区管控的要求。 3.《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析 本项目位于奎屯-独山子经济技术开发区312国道以北、纵三路以东，依据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》，对照清单内容，本项目所在区域属于“重点管控单元”：重点管控单元主要包括城镇空间、工业空间、以及重点区域流域的大气和水环境重点管控区，对应主体动能区中的重点开发区。伊犁州直的重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求。空间布局、污染物排放、环境风险防控和资源利用效率执行奎屯市总体准入要求中关于重点管控单元的准入要求。 表1-4 伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单 单元编码 单元名称 单元属性 管控要求 符合性 ZH65400320002 奎屯市重点管控单元02 重点管控单元 空间布局约束 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境准入条件。 2.下列项目禁止或限制入园：（1）不符合经济开发区产业定位的行业；（2）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物项目；（3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类；（4）《市场准入负面清单（2020年版）》中列出的禁止准入类项目；（5）《环境保护综合名录（2017年版）》、《环境保护综合名录（2020年新增部分）（征求意见稿）》中“高污染、高风险”产品加工项目；（6）超过区域污染物排放总量的项目。 3.对于出台（或试行）清洁生产标准的行业，入区企业要达到清洁生产企业水平；对于没有清洁生产标准的行业，入区企业清洁生产水平要达到本行业国内先进水平。 4.禁止新建每小时65蒸吨以下锅炉。 5.冶金、纺织、化工等重点行业选址与空间布局需符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2017年修订）》及国家、行业相关要求。 1.本项目为新建，正在办理环评手续，符合规划环评审查意见中“督促建设单位依法开展建设项目环境影响评价”要求。 2.本项目位于奎屯-独山子经济技术开发区 （1）符合开发区行业定位. （2）本项目车辆拆解过程中不对车辆及零部件进行清洗，生产车间地面定期用扫帚清理地面杂物及废金属屑，故本项目运行过程中无生产废水排放，排放的废水主要为职工生活污水，生活污水不含难降解的有机污染物、“三致”污染物。 （3）本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中的“15、‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程”，为“鼓励类”项目。 （4）本项目不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中列出的禁止准入类项目 （5）本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》、《环境保护综合名录（2020年新增部分）（征求意见稿）》中“高污染、高风险”产品加工项目。 3.本项目清洁生产水平能达到本行业国内先进水平。 4.本项目供热由奎屯锦疆化工有限公司供热。 5本项目不属于冶金、纺织、化工行业。 污染物排放管控 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。 2.每小时65蒸吨及以上的燃煤锅炉实施节能超低排放改造。 3.锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》的相关要求。 3.持续推进工业污染源全面达标排放。涉气企业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 4.重点推进化工等重点行业挥发性有机物污染防治。 5.冶金、纺织、化工等重点行业污染防治需符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2017年修订）》及国家、行业相关要求。 6.强化重点行业及燃煤锅炉无组织排放监管，重点对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施重点监管，确保达标排放。 7.加大不达标工业炉窑淘汰力度，开展工业炉窑深度治理。取缔燃煤热风炉，淘汰燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；禁止掺烧高硫石油焦。 8.园区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 9.园区污水处理率100%。 1、本项目严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。 2、本项目供热由奎屯锦疆化工有限公司供热，不使用锅炉。 3、本项目废气主要为颗粒物和VOCs，均执行大气污染物特别排放限值。 4、本项目属于环境保护与资源节约综合利用，属于鼓励类项目。 5、本项目不涉及工业炉窑。 6、本项目无工业废水排放，排放的废水主要为生活污水，经化粪池处理后，排入园区污水管网，最终经奎屯东郊污水处理厂处理。 环境风险防控 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。 2.严格执行相关行业企业布局选址要求。 3.建立有效的事故风险防范体系，使园区建设和环境保护协调发展。 4.园区及入园企业需组织编制环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 5.制定重污染天气应急预案，细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。 2、本项目选址位于奎屯-独山子经济技术开发区，为工业用地，符合选取规划要求。 3、企业已编制突发环境事件应急预案，并完成备案，备案号：654003-2022-0015-L，详见附件7。 资源利用效率 1.依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。 2.严格落实《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》，结合实际，推进重点行业清洁生产审核，有效节能降耗，减少污染物排放。 3.重点行业按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理。鼓励中水利用，严格限制使用地下水，最大限度提高水的复用率。 4.重点行业尽可能采用清洁能源，生产过程中产生的余热、余气、余压须合理利用。 5.化工、纺织等高耗水行业达到先进定额标准。 1、本项目车辆拆解过程中不对车辆及零部件进行清洗，生产车间地面定期用扫帚清理地面杂物及废金属屑，故本项目运行过程中无生产废水排放，外排废水主要为职工生活污水，用水量较小。 2、本项目的建设有利于资源综合利用，较少对环境的污染。 4.《报废机动车拆解环境保护技术规范》符合性分析 表1-5 本项目与《报废机动车拆解环境保护技术规范》相符性分析 项目 规范要求 本项目 相符性 拆 解 企 业 建 设 环 保 要 求 拆解、破碎企业应经过环评审批，选址合理，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；原有拆解、破碎企业如果在这一区域内，应按照当地规划和环境保护行政主管部门要求限期搬迁。 本项目选址位于奎屯-独山子经济技术开发区，为工业用地，规划用地证明详见附图1.4-2，周围无环境敏感点。 相符 拆解、破碎企业应建有封闭的围墙并设有门，禁止无关人员进入。 评价要求企业在拆解项目建设场地建设封闭式围墙，并设置“无关人员禁止进入”的标识。 相符 拆解、破碎企业内的道路应采取硬化措施，并确保在其运营期间无破损。 评价建议对厂区道路进行硬化，并定期进行维护和管理。 相符 拆解企业的厂区应划分为不同的功能区，包括管理区；未拆解的报废机动车贮存区；拆解作业区；产品（半成品）贮存区；污染控制区（即各类废物的收集、贮存和处理区）。 厂区按功能分为管理区；未拆解的报废机动车贮存区；拆解作业区（拆解车间）；产品（可用零部件等）贮存区；污染控制区（废钢堆棚及危废储存仓库等）。 相符 拆解企业厂区内各功能区的设计和建设应满足以下要求： 1）各功能区的大小和分区应适合企业的设计拆解能力；2）各功能区应有明确的界线和明显的标识；3）未拆解的报废机动车的贮存区、拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染制区应具有防渗地面和油水收集设施；4）拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应设有防雨、防风设施。 项目各功能区之间有明确界限，并设置标识；项目拆解车间及报废机动车的贮存区、废钢堆棚及仓库均采用硬化防渗地面和油水收集及处理设施；拆解车间为封闭式结构；废物仓库为封闭式结构。 相符 拆解、破碎企业应实行清污分流，在厂区内（除管理区外）收集的雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。 根据建设单位提供的资料，项目运营期车辆拆解过程中不对车辆及零部件进行清洗，生产车间地面定期用扫帚清理地面杂物及废金属屑，故本项目运行过程中无生产废水排放，外排废水主要为职工生活污水，其中，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理，经处理后生活污水排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理。 相符 拆解和破碎企业应有符合相关要求的消防设施，并有足够的疏散通道。 企业设置消防栓、灭火器等消防设施；车间及仓库内设置消防通道。 相符 拆解和破碎企业应有完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案。 评价对废气、废水、噪声、固废均提出了污染防治措施；企业已编制突发环境事件应急预案，并完成备案，备案号：654003-2022-0015-L，详见附件7。 相符 拆 解 企 业 运 行 环 保 要 求 拆解、破碎企业应向汽车生产企业要求获得《汽车拆解指导手册》及相关技术信息。 拆解、破碎企业应采用对环境污染程度最低的方式拆解、破碎报废机动车。鼓励采用固体废物产生量少、资源回收利用率高的拆解、破碎工艺。 项目采用的拆解工艺主要为非破坏性拆解，粉尘污染小，以达到废物的最大回收率的目的。 相符 应在报废机动车进入拆解企业后检查是否有废油液的泄漏。如发现有废油液的泄漏应立即采取有效的收集措施。 报废机动车入厂后首先进行检查，对于有漏液情况的车间及时处理或立即拆解。 相符 报废机动车在进行拆解作业之前不得侧放、倒放。 车辆均为平置 相符 禁止露天拆解、破碎报废机动车 拆解车间均为封闭式 相符 报废机动车应依照下列顺序进行拆解： （1）拆除蓄电池；（2）拆除液化气罐；（3）拆除安全气囊；（4）拆除含多氯联苯的废电容器和尾气净化催化剂；（5）排除残留的各种废油液；（6）拆除空调器；（7）拆除各种电子电器部件，包括仪表盘、音响、车载电台电话、电子导航设备、电动机和发电机、电线电缆以及其他电子电器；（8）拆除其他零部件。在完成以上各项拆解作业后，应按照资源最大化的原则拆解报废机动车的其余部分。禁止在未完成以上各项拆解作业前对报废机动车进行破碎处理或者直接进行熔炼处理。拆解企业在拆解作业过程中拆除下来各种危险废物，应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。 报废机动车拆解顺序及流程与HJ348-2007报废机动车拆解环境保护技术规范要求一致。报废机动车在拆解所有可用零部件及可回收材料。 拆除下来各种危险废物，应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。企业在签订危废处置协议时应核对相关企业的资质及《危险废物经营许可证》等相关证件。 相符 报废机动车中的废制冷剂应用专用工具拆除并收集在密闭容器中，并按照规定进行处理，不得向大气排放。 废制冷剂采用专用制冷剂抽取机收集在密闭容器中，定期交由有资质的制冷剂回收企业回收。 相符 禁止在未获得相应资质的报废机动车拆解、破碎企业内拆解废蓄电池和含多氯联苯的废电容器，禁止将蓄电池内的液态废物倾倒出来。应将废蓄电池和含多氯联苯的废电容器贮存在耐酸容器中或者具有耐酸地面的专用区域内，并按照规定进行处理。 企业在厂区内不进行蓄电池、电容器的进一步拆解；蓄电池作为一个整体保存与耐酸容器内，废蓄电池和含多氯联苯的废电容器贮存在耐酸容器中或者具有耐酸地面的专用区域内；定期委托有资质的回收处置单位回收处置。 相符 拆解、破碎企业产生的各种危险废物在厂区内的贮存时间不得超过一年。 拆解过程产生的危险废物应按照类别分别放置在专门的收集容器和贮存设施内，有危险废物识别标志、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志。 液态废物应在不同的专用容器中分别贮存。 工程危废仓库分隔成若干个小隔间，拆解过程产生的危险废物应按照类别分别放置在专门的收集容器和贮存区域内，评价要求各区设置危险废物识别标志、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志。 液态废物在不同的专用容器中分别贮存。危险废物在厂区内的贮存时间不超过二个月。 相符 拆除的各种废弃电子电器部件，应交由具有资质的处置单位进行处理处置 各种废弃电子电器部件定期委托交由具有资质的处置单位进行处理处置。 相符 在拆解、破碎过程中产生的不可回收利用的工业固体废物应在符合国家标准建设、运行的处理处置设施进行处置。 禁止采用露天焚烧或简易焚烧的方式处理报废机动车拆解、破碎过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。 拆解产生的废电线电缆由专门容器收集，定期交由有资质的电子器件处置单位进行处理；废轮胎经拆分后，橡胶由再生胶企业回收，其余交由相应类别的企业回收处理。 相符 拆解得到的可回收利用的零部件、再生材料与不可回收利用的废物应按种类分别收集在不同的专用容器或固定区域，并设立明显的区分标识。 项目设置可用零部件仓库，专用于可用零部件的储存；废钢、橡胶、塑料等再生材料分别建设储存区域；并设置区分标志。 相符 拆解得到的轮胎和塑料部件的贮存区域应具消防设施，并尽量避免大量堆放。 评价建议项目在轮胎和塑料部件的贮存区域设置灭火器等消防设施，并做到定期清运。 相符 拆解、破碎企业厂区收集的雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道（井）收集后进入污水处理设施进行处理，并达到排放标准后方可排放。 根据建设单位提供的资料，项目运营期车辆拆解过程中不对车辆及零部件进行清洗，生产车间地面定期用扫帚清理地面杂物及废金属屑，故本项目运行过程中无生产废水排放，外排废水主要为职工生活污水，其中，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理，经处理后生活污水排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理。 相符 拆解、破碎企业应采取隔音降噪措施。 采用减震、消声、隔声墙、绿化等措施。 相符 拆解、破碎企业应按照环境保护措施验收的要求对污染物排放进行日常监测；应建立报废机动车拆解、 破碎经营情况记录制度，如实记载每批报废机动车的来源、 类型、重量（数量），收集（接收）、拆解、破碎、 贮存、处置的时间，运输单位的名称和联系方式，拆解、破碎得到的产品和不可回收利用的废物的数量和去向等。 监测报告和经营情况记录应至少保存三年。 项目运营产生的各类污染物均制定了监测计划，定期对其进行监测；企业建立报废机动车拆解经营情况记录制度，监测报告和经营情况记录应至少保存三年。 相符 污 染 控 制 要 求 拆解、破碎过程不得对空气、土壤、地表水和地下水造成污染。 项目对废气、废水、噪声及固废均采取了相应的治理及防治措施，运营过程对空气、土壤、地表水和地下水影响不大。 相符 拆解、破碎企业的污水经处理后直接排入水体的水质应满足GB8978中的 1998年1月1日起建设（包括改、扩建）的单位的水污染物的一级排放标准要求；经处理后排入城市管网的水质应满足GB8978中的1998年1月1日起建设（包括改、扩建）的单位的水污染物的三级排放标准要求。 本项目运行过程中无生产废水排放，外排废水主要为职工生活污水，食堂污水经隔油池处理后与其他生活污水一同排入园区管网。 相符 拆解、破碎过程中产生的危险废物的贮存应满足GB18597的要求。 评价要求危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》进行管理及存储，储存时间不超过二个月。 相符 拆解、破碎企业产生的工业固体废物的贮存、填埋设施应满足GB18599的要求，焚烧设施应满足GB 18484的要求。 一般废弃物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》进行储存；不可回收再利用的固废集中收集后，运往一般工业固废填埋场填埋处理。 相符 拆解、破碎企业产生的危险废物焚烧设施应满足GB18484的要求，填埋设施应满足GB18598的要求。 委托处置危险废物的单位应有相关营业许可证等相关资质证明。 相符 拆解、破碎企业其他烟气排放设施排放的废气应满足GB16297中新污染源大气污染物最高允许排放浓度的要求。 项目排放的切割、破碎粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》中新污染源大气污染物最高允许排放浓度的要求。 相符 5.《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）符合性分析 表1-6 本项目与《报废机动车回收拆解企业技术规范》符合性分析 规范要求 本项目 符合性 经营面积不低10000m2，其中作业场地(包括存储和拆解场地)面积不低于6000m2。 本项目总占地面积为100亩，即0.067km2，总建筑面积23002m2，其中拆解车间2608m2，仓库1680m2（危废暂存间1080m2，拆解品库房600m2），装卸场地12012m2，作业场地合计16300m2。 符合 报废汽车存储场地(包括临时存储)的地面要硬化并防渗漏。 本项目区域内存储场地(包括临时存储)的地面均采用硬化防渗处理。 符合 拆解场地应为封闭或半封闭车 间，地面应防止渗漏。拆解车间应通风、光线良好，安全防范设施齐全，并远离居民区。 项目建设全封闭式拆解车间，车间地面采用水泥硬化并作防渗处理；在拆解车间内安装排风扇，加强通风；项目拆解车间距离居民区最近距离为2400m，距离居民区较远。 符合 具备车辆称重设备 本项目设有地磅，用于车辆的称重 符合 具备室内拆解预处理平台，并配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器。 拆解平台位于室内，配有废液专用收集装置,废液存放于专用的密闭容器内在危废暂存间内分区存放。 符合 具备安全气囊直接引爆装置或者拆除、存储、引爆装置。 拆解车间内设有安全气囊引爆设备。 符合 具备汽车空调制冷剂的收集装置 设有汽车空调制冷剂的收集装置，储罐位于危废暂存间。 符合 具备分类存放含聚氯联苯或聚氯三联苯的电容器、机油滤清器和蓄由油的突器。 废机油滤清器、废蓄电池、废电容器(含多氯联苯)分类存放于专用容器内，在厂区危险废物暂存间存放。 符合 具备车架剪断设备、车身剪断或压扁设备 拆解车间内设有车架剪断设备、车身剪断或压扁设备。 符合 具备起重运输设备具备总成拆解平台或精细拆解平台。 拆解车间内设有总成拆解平台，本项目不涉及精细拆解工序。 符合 具备电脑等办公设施 办公区设有电脑等办公设备 符合 具备符合国家有关规定消防设施。 车间内均设有消防栓、灭火器等消防设施。 符合 各类废弃物的存储设施应符合国家环境保护相关标准。 按国家要求分类暂存。 符合 6、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性 表1-7 本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性 条例要求 本项目实际 符合性 加强协同控制，改善大气环境 以改善大气环境质量为核心，坚持源头防治、综合施策，持续推进大气污染防治攻坚行动,严格落实大气污染物排放总量控制制度,推进重点领域多污染物协同治理,统筹分区控制与区域协同控制，强化科学施策、精准治污，进步降低PM2.5浓度，提升优良天数比例，减少重污染天气。 本项目源头防治、综合施策，已落实大气污染物排放总量控制。 符合 强化“三水”统筹，提升水生态环境 以水生态环境质量为核心，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，污染减排和生态扩容两手发力，保好水、治差水，持续推进水污染防治攻坚行动，严格落实水污染物排放总量控制制度，确保水资源、水生态、水环境统筹推进格局初步形成。 本项目运行过程中无生产废水排放，外排废水主要为生活污水，其中，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理，经处理后生活污水排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理。能够保证污染物达标排放。 符合 加强源头防控，保障土壤环境安全 坚持预防为主、保护优先、风险管控，持续推进土壤污染防治攻坚行动，强化土壤和地下水污染风险管控和修复,实施水土环境风险协同防控。 本项目运行过程中无生产废水排放，外排废水主要为职工生活污水，食堂污水经隔油池处理后与其他生活污水一同排入园区管网。生产车间和危废暂存间采取防渗措施后，对地下水及土壤环境影响较小。 符合 强化环境风险，严守生态环境底线 把保障人民生命安全和身体健康放在第一位，牢固树立环境风险防控底线思维,完善环境风险常态化管理体系，强化危险废物、重金属和尾矿环境风险管控，加强新污染物治理，健全环境应急体系，保障生态环境与健康。 本项目建立了风险防范体系，采取了风险防范措施 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1.项目由来 报废车拆解、废金属分拣配送项目于2020年10月委托张掖润洁环保技术有限公司编制项目环境影响报告表，2021年4月21日取得伊犁哈萨克自治州生态环境局的环评批复（伊州环函[2021]37号），同意项目建设。在项目取得批复后，企业按照已批复环评中的项目建设内容及污染防治措施要求进行了建设，原环评报告年拆解汽车3000辆，每年回收分拣36万吨废金属。 根据《2020年奎屯市国民经济和社会发展统计公报》显示，截止2018年末，奎屯市汽车保有量为99258辆，根据《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）中相关规定，年机动车保有量小于20万辆以下的地区属于Ⅵ档，故奎屯市为Ⅵ档地区，Ⅵ档地区单个企业最低年拆解产能为5000辆，原有的3000辆设计规模不符合《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）中相关规定，故本项目变更为年拆解能力为1万辆，变更后的拆解规模符合《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）Ⅵ档地区单个企业最低年拆解产能要求，另一方面，《报废汽车回收管理办法》（国务院令第715号）的修订，取消了报废汽车企业的总量控制合理规划布局的要求，放开了“五大总成”（发送机、方向机、变速器、前后桥、车架）的再制造、再利用，废除了报废机动车的收购价格参照废旧金属价格计价的规定，这些政策对于报废汽车回收拆解行业形成了利好，在此背景下，奎屯楷东再生物资有限公司年拆解汽车由原来的3000辆增加至10000辆；由于市场和生产场地的局限，废金属年回收分拣由原来的36万吨变为15万吨。 与原环评及环评批复相比，本项目的建设规模及产品方案发生了变化，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件，因此，奎屯楷东再生物资有限公司于2022年6月委托我公司对报废车拆解、废金属分拣配送项目进行环境影响评价，重新报批该项目的环境影响评价文件。 2、项目现状 原有环评于2021年4月21日取得伊犁哈萨克自治州生态环境局的环评批复（伊州环函[2021]37号），同意项目建设。经现场勘查，厂区主体工程现已完工，地面还未硬化，设备还未安装，未投入使用。 3.建设项目基本情况 项目名称：报废车拆解、废金属分拣配送项目（重新报批）； 总 投 资：9800万元，全部由建设单位自筹； 建设单位：奎屯楷东再生物资有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：本项目位于新疆奎屯-独山子经济技术开发区312国道以北、纵三路以东，项目东、南、北侧均为空地，西侧为纵三路。中心地理坐标为：E84°56′13.267″，N44°23′15.182″。详见附图2-1：建设项目地理位置图，附图2-2：周边环境关系图。 4.建设项目内容 报废车拆解、废金属分拣配送项目于2021年4月21日取得伊犁哈萨克自治州生态环境局的环评批复（伊州环函[2021]37号），同意项目建设，原环评报告年拆解汽车3000辆，每年回收分拣36万吨废金属。 本项目建设规模为年回收拆解10000辆报废汽车、年回收分拣15万吨废金属。变更前建构筑物建设内容与变更后的建构筑物建设内容未发生变比。 本项目占地面积为0.067km2（约100亩），总建筑面积为23002m2，建设内容包括拆解车间（车间一）、废金属分拣车间（车间二）、拆解品库房、危废暂存间、办公室（包含值班室）、堆场。项目组成情况见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程 类别 工程名称 工程规模与内容 备注 主体 工程 拆解车间 （车间一） 建筑面积2608m2，1层，建筑高度为13.3m，钢构采板；设有1条汽车拆解生产线，主要生产设备：电子磅、拆解平台举升翻转一体机、挤压、切割机、废液抽取机回收机、扒胎机等。 已建 废金属分拣车间 （车间二） 建筑面积3102m2，1层，建筑高度为9.3m，钢构采板；设有1一条废金属分拣生产线，主要生产设备：电子磅、拆解平台举升翻转一体机、切割机、破碎机等。 已建 辅助 工程 办公用房 建筑面积2709m2，3层、砖混结构。 已建 宿舍楼 2间宿舍，建筑面积316×2=632m2，1层，砖混结构。 已建 门卫(值班室) 2个门卫室，建筑面积40×2=80m2，1层、砖混结构 已建 配电室及泵房 建筑面积161m2，1层、砖混结构 已建 拟建建筑 建筑面积12012m2，2层、砖混（包含值班室），预留后期发展建筑物，功能属性暂未确定 已建 堆场 占地面积4393m2，露天，设防雨顶棚 已建 拆解品库房 建筑面积600m2，1层，建筑高度为10m，钢构采板 已建 危废暂存间 建筑面积1080m2，1层，建筑高度为3.5m，钢构采板 已建 汽车装卸场地 占地面积12012m2，露天 已建 废金属装卸场地 占地面积5016m2，露天 已建 公用 工程 给水 水源由园区市政管网提供，由两根给水管从纵三路一侧市政给水管网引入，在引进管道上加设止回阀。 已建 供电 奎屯锦疆热电有限公司（2×135MW）、奎屯热电厂（2×25MW）提供。 已建 供热 由奎屯锦疆化工有限公司供热 已建 环保 工程 废气处理 设施 废金属分拣车间设置布袋除尘器，经处理后的粉尘通过15m高的排气筒排放；通过密闭废油抽取机、废液回收机抽取回收废油，通过封闭储油罐体(油桶等)储存废油，减少并控制非甲烷总烃无组织排放；采用专用制冷剂收集器收集制冷剂。 待建 废水处理 设施 本项目运行过程中无生产废水排放，外排废水主要为职工生活污水，其中，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理，经处理后生活污水排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理。 已建 噪声治理 设施 选用低噪声设备，设备加装消声减振垫，所有设备均设置在车间内。 待建 固废治理 设施 建设1080m2危废暂存间，分类存储危险废物，交由有资质的单位回收处理。 已建 重点防渗区 汽车拆解车间、危废储存间、隔油池、化粪池和初期雨水调节池。 ①防渗措施：抗渗混凝土抗渗等级P8级，渗透系数约为0.261×10-8cm/s，厚度≥20cm； ②防渗性能：不低于6.0m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 已建 一般防渗区 产品储存库、办公用房(门卫)、报废汽车存储场地、废金属存储场地、汽车拆解后材料堆场、废金属分拣后材料堆场、厂区道路。 ①防渗措施：普通混凝土：抗渗等级P4级，渗透系数约为0.663×10-8cm/s，厚度≥10cm； ②防渗性能：不低于1.5m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 已建 绿化 绿化率20%，绿化面积13400m2 待建 5.主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 （台/套） 备注 一、汽车拆解车间 1 抓钢机 WYS50 1 待建 2 地磅 120吨 1 待建 3 等离子切割机 -- 1 待建 4 废液抽取机 -- 1 待建 5 液压打包剪切机 Q91Y-630 2 待建 6 门式剪切机 -- 4 待建 7 叉车 -- 2 待建 8 电磁吸盘 Mw61-200250L/1-75A 9 待建 9 移动粉碎机 -- 1 待建 10 非铁金属分选机 -- 2 待建 11 振动输送机 -- 4 待建 12 装载机 -- 2 待建 13 行车 16t，20t、60t 10 待建 14 金属屑压块机 Y81/F-315 4 待建 15 金属打包机 -- 4 待建 16 破碎研磨设备 -- 2 待建 17 公用工程设备 -- 1 待建 18 吊钩秤 OCS-XS-G1/20T 6 待建 19 清扫车 CGJ5163TSL 1 待建 20 自卸汽车 SX325 DR3284 4 待建 21 铲车 ZL50CN 1 待建 22 射线报警监测仪 inspe to alevtv2 1 待建 23 汽车举升机 -- 1 待建 24 安全气囊引爆器 -- 2 待建 24 制冷剂回收机 -- -- 待建 26 废液回收机 -- -- 待建 二、废金属分拣车间 1 液压打包剪切机 Q91Y-630 3 待建 2 地磅 120吨 1 待建 3 叉车 -- 2 待建 4 等离子切割机 -- 3 待建 5 射线报警监测仪 inspe to alevtv2 1 待建 6.工程主要原辅材料 （1）品种、质量与年消耗量 本项目年拆解汽车10000辆（均为燃料机动车，无电动车），年回收分拣15万吨废金属；汽车拆解过程和废金属分拣过程中要对少数大型废钢进行切割，本项目采用等离子切割机对大型或厚重废钢进行切割，原辅材料消耗见表2-3。 表2-3 工程原辅材料消耗表 名称 规格 单位 年耗量 备注 变更前 变更后 报废汽车 小型 辆 2700 9000 小车平均重量以1.21t/辆计算 大型 辆 300 1000 大车平均重量以5.08t/辆计算 废金属 -- 吨 360000 150000 —— （2）主要原辅材料来源 ①报废汽车来源 本项目报废汽车来源于奎屯及周边地区（不包括危化品运输车辆）。报废汽车是指达到国家机动车强制报废标准，或者经检验不符合国家机动车运行安全技术条件或者国家机动车污染物排放标准的机动车。 根据行业现状估算，其中小型车约为9000辆，大型车约为1000辆（小车平均重量以1.21t/辆计算，大车平均重量以5.08t/辆计算）。 ②废金属来源 本项目废金属来源于各地的废钢铁回收公司，不直接从生产企业或社会生活中收集废钢铁。 原料废钢铁入厂前，都是经筛检、拆解过得零散废钢件，不涉及电子电器、废电池、废电机和废五金等，企业在经营活动中需严格控制回收的废旧钢铁种类，杜绝废钢中混入密封罐、灭火器、液压缸、液化气罐、禁止收购盛装过有毒有害、易燃易爆、强腐蚀化学品或放射源的金属容器；企业应严格按照《国家危险废物名录》（2021版）对原料进行检查，严禁危险废物或混入原料的危险废物入厂，原料符合上述所有条件后方可入厂。 7.产品方案 根据伊犁哈萨克自治州生态环境局的环评批复（伊州环函[2021]37号）及企业实际情况，年拆解汽车由原来的3000辆增加至10000辆，废金属年回收分拣由原来的36万吨变为15万吨。 （1）汽车拆解 根据行业现状估算，其中小型车约为9000辆，大型车约为1000辆。小车平均重量以1.21t/辆计算，大车平均重量以5.08t辆计算。其拆解产物中可回收出售的部分均可视为项目的产品，每年回收废钢铁11360t、废有色金属2190t、废塑料橡胶610t、废玻璃270t，另外，部分一般工业固废(皮布制品及其它不可利用物)及危险废物(废油、蓄电池等)产生，具体产生量见本报告后续章节关于汽车拆解物料平衡内容。 （2）废金属 年回收分拣15万吨废金属。 本项目产品方案见表2-4。 表2-4 产品方案 名称 产品方案（t/a） 变更前 变更后 变化量 报废汽车 废钢铁 3407.677 11360 +7952.323 有色金属 657 2190 +1533 塑料 183 610 +427 橡胶 256.5 855 +598.5 玻璃 81 270 +189 废金属屑 0.001283 0.004275 +0.002992 废金属 废钢精料 86392 35994 -50398 非金属 21597 8997 -12600 废金属屑 35.49 16.0773 -19.4127 废钢铁（打包） 251974 104991.705 -146982.295 8.劳动定员及工作制度 本项目劳动定员100人年工作日300天，实行一班制，每班工作10小时；劳动定员未发生变化。 9.公用工程 （1）给水 水源由园区市政管网提供，由两根给水管从纵三路一侧的市政给水管网引入，在引进管道上加设止回阀。 （2）排水 根据建设单位提供的资料，车辆拆解过程中不对车辆及零部件进行清洗，生产车间地面定期用扫帚清理地面杂物及废金属屑，故本项目运行过程中无生产废水排放，外排废水主要为职工生活污水。 项目投产后，职工约100人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，职工生活用水定额100L/人·d计算，生活用水量约为10m3/d（3000m3/a），绿化用用水定额按每亩用水400m3/亩·年，本项目绿化面积为13400m2，则本项目绿化用水量为8040m3/年，不外排。生活污水排放系数按80%，则生活污水排放量为8m3/d（2400m3/a），生活污水主要为职工食堂及洗漱污水，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理，经处理后生活污水排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理。 （3）初期雨水 本项目的排水实行雨污分流，拟设置初期雨水收集池收集厂区初期雨水。 报废机动车和废金属装卸场地及堆场难免会有油污滴落到地面，雨水降落到这些区域会带走地面的油污，因此须单独收集这部分初期雨水进行处理；其他区域包括生产厂房屋面雨水主要会带入少量尘土，基本无油污，通过厂房的屋面均敷设的雨水渠，将收集后的雨水引至地面污水管网外排即可，不需单独处理。初期雨水中的主要污染物为COD、SS和石油类。 初期雨水水量和雨水收集池容积的确定： 参考我国72城市暴雨强度计算公式，确定拟建项目初期雨水收集池的容积，初期雨水收集时间为15分钟，其计算公式如下： 式中：t—计算初期雨水的时间，min P—降雨的重现期，按1年计 q—初期雨水量，升/秒·公顷 经计算，q=27.2L/s·ha，根据建设单位提供的平面布置图，报废机动车和废金属装卸场地及堆场面积为21421m2（汽车拆解场地12012m2，废金属装卸场地5016m2，堆场4393m2），径流系数按0.9计算，则项目15分钟初期雨水收集量为47.2m3。 根据计算结果应不小于47.2m3。因此本项目拟设置60m3，初期雨水收集池收集初期雨水，初期雨水经“隔油池+沉淀池”处理后，排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理。 本项目水平衡见表2-5和图2-1。 表2-5 本项目水平衡表（t/a） 进水 出水 项目 水量 项目 水量 职工生活办公用水 3000 职工生活污水 2400 损耗量 600 绿化用水 8040 损耗量 8040 合计 11040 合计 11040 图2-1 水平衡示意图 单位：m3/a（初期雨水不计入水平衡） （3）供热 由奎屯锦疆化工有限公司供热。 （4）供电 供电电源由园区电网接入，根据厂区内负荷分布情况，采用箱式变电器供电方式供电。 10.总平面布置 根据伊犁哈萨克自治州生态环境局的环评批复（伊州环函[2021]37号）及原有环评报告，本项目总平面布置未发生变化。 本项目占地100亩（合0.067km2），厂区平面布置图详见附图2-3。根据本项目平面布局，办公室生活区位于厂区东南部；拆解车间（车间一）位于厂区南面，为全封闭式车间，废金属分拣车间（车间二）位于厂区北面，全封闭式车间，报废车装卸区和废金属装卸区位于厂区的中部（其中报废车装卸区占地面积12012m2，废金属装卸区5016m2），东侧布置为堆场。本项目从总体布局来看，生产区与办公区分开布置，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于项目区的生产及管理。厂区平面布置图详见附图2-3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工工艺流程及产物环节 本项目工程施工主要包括三个阶段，即基础工程阶段、主体工程阶段、装修工程阶段。施工期各施工阶段污染物大致排放情况见图2-2。 图2-2 项目施工流程及污染物产生情况图 经现场勘查，厂区主体工程现已完工，地面还未硬化，施工期主要为设备的安装和调试，施工期较短。 2.运营期工艺流程及产污环节 运营期生产工艺分为报废汽车拆解工艺和废金属分拣工艺，根据伊犁哈萨克自治州生态环境局的环评批复（伊州环函[2021]37号）及原有环评报告，本项目报废汽车拆解工艺和废金属分拣工艺未发生变化。 本项目汽车拆解严格按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）和《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）有关规定执行。拆解工艺主要包括报废汽车预处理、报废汽车拆解及拆解出的各种物品的分类和贮存，拆解下来的各零部件不再进一步拆分和清洗，不涉及深度处理和危险废物处置。本项目不对燃气汽车的气罐进行拆解，燃气汽车在进场拆解前，由车主自行到政府指定的气罐拆解场地拆解完毕后再进入本项目进行拆解。 2.1汽车拆解 （1）报废机动车检查登记 检查报废汽车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。 （2）报废汽车存储 ①经检查后的报废机动车由厂内叉车或由技术人员移至待拆解机动车存放区，存放过程避免侧放、倒放。 ②如需要叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，以防掉落，且叠放时外侧高度不超过3m，内侧高度不超过4.5m；对大型车辆应单层平置。如果为框架结构，要考虑其承重安全性，做到结构合理，可靠性好，并且能够合理装卸，而对存储高度没有限制。 ③应与其他废弃物分开存储。 ④接收或收购报废汽车后，应在3个月之内将其拆解完毕。 （3）报废汽车拆解 1)拆解的总体要求： ①拆解报废汽车零部件时，应当使用专用工具，尽可能保证零部件可再利用性以及材料可回收利用性。 ②应按照汽车生产企业所提供的拆解信息或拆解手册进行合理拆解,没有拆解手册的，参照同类其他车辆的规定拆解。 ③存留在报废汽车中的各种废液应抽空并分类回收，各种废液的排空率应不低于95%。 ④不同类型的制冷剂应分别回收。 ⑤各种零部件和材料都应以恰当的方式拆除和隔离。拆解时应避免损伤或污染再利用零件和可回收材料。 2)拆解深度 ①根据《报废机动车回收管理办法》(中华 人民共和国国务院令第715号)第十二条，“拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料”，因而不具备再制造条件的，应打孔销毁,作为废钢产品销售；前后桥和车架切割作为金属材料销售。 ②根据《报废机动车回收管理办法》(中华 人民共和国国务院令第715号)第十二条，“拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”，本项目对可以再制造的零部件进行出售，不可利用的零部件用剪切的方式将其破坏为废钢等。 ③蓄电池、尾气净化装置和各种电器从汽车上拆除后，不再进行拆解，将尽快交由有资质的单位进行处理。 3）拆解具体工序 ①预处理 报废汽车主体拆解前。首先依照下列顺顾序进行拆解顿处理工作、拆除畜电池、拆除安全气囊组件后引爆、拆除尾气净化催化装置:排出残留的各种废油(发动机油、拆除空调器、收集汽车空气制冷剂等）、拆除空调器，收集汽车空气制冷机（步骤为各都件直接整体拆解下来，整体送进行进一步精细拆解）。(此冷却液、防冻液、风挡玻璃洗涤液)、送往有资质单位进行处理处置。 蓄电池拆解:拆下蓄电池正、负极接线，拆下蓄电池固定卡，取下蓄电池。搬动蓄电池时，要轻拿轻放，不可歪斜，以免电解液泼溅到衣服或皮肤上，引起腐烂烧伤。（此步骤为各部件为各部件直接拆解下来，整体送往有资质单位进行处置，企业不进行进一步精细拆解）。 安全气囊爆破：安全气囊爆破装置主要由专用蓄电池，电控系统、遥控装置、箱体结构、电磁门锁、警报灯等部件组成。安全气囊爆破时会以大约300km/h的速度弹出，而由此所产生的撞击力约有180kg，产生的灼热气体会灼伤人员。爆破装置采用双层箱体结构并预留充足已足的空间有效解决爆破时所产生的撞击，装置配备双电源保护开关,在未关门的前提下二级电源不会接通，爆破采用遥控器控制。 安全气囊内充气剂为叠氮化钠(NaN3)，在近乎爆炸的化学反应快速发生的同时，会产生大量无害的以氮气为主的气体，将气囊充气至饱满的状态。同时在充气剂点燃的过程中，点火器总成中的金属网罩可冷却快速膨胀的气体，随即气囊可由设计好的小排气口排气，排出的气体主要成分为氮气，对空气环境影响较小。引爆后的安全气囊主要为尼龙布袋，作为副产品外售。 产污环节：此过程主要产生噪声，固废，以及安全气囊引爆产生的氮气。 收集废液：在室内预处理拆解平台使用专用工具和容器排空和收集车内的废液。车辆型号不同，所含的液体种类和体量也不同。汽车内不同的废液存储在不同位置，本项目采取密封真空抽排工艺抽排汽车中各类液体，抽液吸盘吸住液箱底部，内置防爆钻头开孔，气动真空抽排系统抽排液体；抽排过程中保持设备密闭，抽排完毕后人工用塑料塞塞住开孔。 按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》(GB22128-2019)相关要求，项目报成汽车的各种废旧液经专门的收集工具分类提取和收集后，将分类存放于各种废液的专用密闭容器中，主要分为废水性液体和废油性液体，井贴上标签注明。 制冷剂回收：在压缩机拆解之前，采用制冷回收机真空抽取车用空调压缩机中制冷剂。制冷利回收系统与压箱机系统连接处密闭效果好，制冷剂不会从二者连接处外泄。回收过程电子计量、精确控制，回收完毕自动停机。标配大容量储液罐，以收贮回收的制冷剂。 产污环节：此环节会产生非甲烷总烃，噪声、少量废液等污染物。 ②外部拆解 外部拆解主要包括车门、挡泥板、保险杠、挡风玻璃、车灯(整体拆解下来后，不进行进一步破拆)、发动机罩、轮胎等。轮胎拆解时将轮毂和废轮胎部分分开处置。 产污环节：拆解过程产生机械噪声，轮胎、车门、玻璃等固废。 ③内部及零件拆解 内部拆解主要包括座椅、脚垫、发电机、起动机、工具、仪表、音响、导航、压缩机。拆除各种电子电器部件，包括仪表盘、音响、车载电台电话、电子导航设备、电动机和发电机、电线电缆以及其他电子电器。内部拆解前用吸尘器进行吸尘处理。 产污环节：拆解过程产生机械噪声，座椅、发电机、仪表等固废。 ④切割 机动车拆解完成后剩下车身及钢铁框架，其中大型车的车身及车架采用切割机切成两段。 产污环节：拆解过程产生机械噪声，颗粒物。 ⑤打包 切割后的车身及车架压扁机压成金属块,切割压块后的物料在厂区内一般废物暂存库内暂存后，外售其他物质回收部门进行综合利用。 产污环节：打包过程产生机械噪声。 图2-3 汽车拆解生产工艺流程图及产污环节 2.2废金属分拣 原料废钢铁入厂前，都是经筛检、拆解过得零散废钢件，不涉及电子电器、废电池、废电机和废五金等，企业在经营活动中需严格控制回收的废旧钢铁种类，杜绝废钢中混入密封罐、灭火器、液压缸、液化气罐、禁止收购盛装过有毒有害、易燃易爆、强腐蚀化学品或放射源的金属容器；企业应严格按照《国家危险废物名录》（2021版）对原料进行检查，严禁危险废物或混入原料的危险废物入厂，原料符合上述所有条件后方可入厂。 项目所有废金属的原料无需进行任何前处理（如：表面处理等）。 （1）辐射检测 原料经汽车运输至厂区之前需要进行称重和辐射检测，装载原料的汽车行驶到电子磅上进行称重，同时进行辐射检测，当原料辐射检测超标时，禁止辐射超标的废金属装载车进入生产车间，并立即通知辐射相关管理部门进行处理。 （2）卸料 经地磅称量后直接运送至车间原料区，通过行车调动电磁铁吸盘进行吸附卸料，车间操作工人通过对吸附盘磁性的控制进行废钢卸料。废钢通过电磁铁吸盘从运输车上分类卸下，并对混在废钢中的废铁类杂质进行分离，废钢铁与杂质在车间内分类堆放，禁止回收放射源的金属容器。 （3）分选 利用抓机辅助人工将来料分拣为2个类别，分别为轻薄料、厚重料，分选过程中设备会产生噪声。 （4）切割 本项目回收的废金属分为两类，分别为轻薄料和厚重料，分拣过程中需要对厚重料进行切割处理，此过程将产生噪声。本项目采用等离子切割机对厚重料进行切割，切割过程中产生切割粉尘。 （5）破碎 铲车将分拣后的铁皮、轻薄料等运送至破碎区的输送带上，送入破碎机内破碎为粒径约5cm的小铁片，此过程中将产生粉尘、噪声。 （6）磁选 破碎后的铁皮经传送带输送，采用磁选机分选，将铁与其他杂质分开，废钢铁、废钢精料、废金属屑等可再生利用废料分类回收，并作为其他再生资源回收加工厂的生产原料进行销售；土石、塑料等非金属杂物集中收集后，运往一般工业固废填埋场填埋处理，此过程中将产生固废。 图2-4 废金属分拣生产工艺流程图及产物环节 2.3运营期物料平衡 （1）汽车拆解工序 根据《汽车产品回收利用技术政策》中乘用车、货车物品组成比例情况，结合本项目拆解工况，年回收拆解10000辆报废汽车，其中每年拆解小车9000辆，以每辆车重1.21t计算，大车1000辆，以每辆车重5.08t计算，同时类比同行拆解车辆现状以及汽车行业的发展，各种机动车拆解后得到的各种产品名称及其重量，详见表2-6；根据表2-6及本项目生产能力汇总可得单台汽车各材料组成情况、本项目产品及废物汇总情况见表2-7。 表2-6 报废汽车拆解产品明细表（单辆） 序号 产品名称 每辆车重量kg 回收后用途 小车 大车 主产品 / 1 发动机 125 525 钢铁、有色金属（各按50%计算） 2 保险杆 25 115 塑料 3 变速器 40 85 有色金属 4 散热器 10 35 有色金属 5 车门 65 85 钢铁 6 轮胎 40 115 橡胶 7 塑料 25 45 塑料 8 齿轮、轴承及电线 70 165 有色金属 9 座椅 35 200 布制品或皮制品 10 车身 450 2850 钢铁 11 悬架 250 715 钢铁 12 油箱 35 65 钢铁 副产品及废物 / 13 玻璃 25 45 玻璃 14 电路板、电子元器件 3.5 5 危险废物 15 燃油（汽油、柴油） 0.5 1 16 旧油（发动机润滑油、变速箱油、推力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂物质） 6 10 17 制冷剂（氟利昂） 0.5 1 18 防冻液、冷却液 0.5 1.25 19 尾气催化剂 0.25 0.75 20 铅酸电池 4 10 21 气囊 2 2 22 含多氯联苯的废电容 0.25 1 23 其他不可利用物(碎玻璃、塑料等) 2 4 一般工业固废 合计 1214.5 5081 / 表2-7 项目汽车拆解物料平衡一览表(产品及废物情况汇总) 序号 类别 小车(小型汽车等) 大车(农用车及货车等) 来源 单辆 9000辆 单辆 1000辆 重量kg 比例 % 重量 t 重量 kg 比例% 重量t 1 产品 钢铁 827.5 68.14 7447.5 3912.5 77.00 3912.5 发动机、车门、车身、悬架等 2 有色金属 182.5 15.03 1642.5 547.5 10.78 547.5 发动机、变速器、散热器、齿轮、轴承等 3 塑料 50 4.12 450 160 3.15 160 保险杠、仪表盘、油箱等 4 橡胶 75 6.18 675 180 3.54 180 轮胎、减震橡胶块、密封条等 5 玻璃 25 2.06 225 45 0.89 45 车窗、前后挡风 / 小计 1160 95.53 10440 4845 95.36 4845 / 6 一般工业固废 皮布制品 35 2.88 315 200 3.94 200 废气囊、座椅、内饰、安全带等 7 其他不可利用物(碎玻璃、塑料等) 2 0.16 18 4 0.08 4 难以分离的碎玻璃、橡胶 / 小计 37 3.04 333 204 4.02 204 / 8 危险废物 燃油(汽油、柴油) 0.5 0.04 4.5 1 0.02 1 废汽油、柴油 9 旧油 6 0.49 54 10 0.20 10 发动机润滑油、变速箱油、推力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂物质。 10 制冷剂（氟利昂） 0.5 0.04 4.5 1 0.02 1 空调 11 防冻液、冷却液 0.5 0.04 4.5 1.25 0.03 1.25 发动机等 12 尾气催化剂 0.25 0.02 2.25 0.75 0.01 0.75 尾气净化催化剂 13 铅酸电池 4 0.33 36 10 0.20 10 电器 14 气囊 2 0.16 18 2 0.04 2 安全气囊 15 含多氯联苯的废电容 0.25 0.02 2.25 1 0.02 1 电容器 16 电路板、电子元器件 3.5 0.29 31.5 5 0.10 5 中控台内部、各类开关、火花塞等 / 小计 17.5 1.43 157.5 32 0.64 32 / / 合计 1214.5 100 21861 5081 100 10162 / （2）废金属分拣工序 本项目建设完成后，废金属年回收分拣产能为15万吨，建设完成后全厂物料平衡表见下表： 表2-8 废金属分拣物料平衡表 输入 输出 名称 数量 （t/a） 名称 数量（t/a） 废金属分拣 150000 废钢精料 44991 颗粒物 无组织排放量 0.081 有组织排放量 0.1467 废金属屑 无组织收集量 1.554 有组织收集量 14.5233 废钢铁（打包） 104991.705 不可回收利用固废 0.99 合计 150000 合计 150000 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为重新报批建设项目，经现场勘查，厂区主体工程现已完工，地面还未硬化，设备还未安装，未投入使用。 施工期沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，采取覆盖等防尘措施；施工期冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到生产中；施工期选择低噪声的机械设备；对于开挖和运输土石方的机械设备以及运输车辆，通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法降低噪声；施工场地内设生活垃圾箱（桶），分类收集后按环卫部门要求送生活垃圾场卫生填埋处理；施工期产生的建筑垃圾评价要求将其充分分类回收利用，多余部分按当地城建、环卫部门要求运往当地建筑垃圾场集中处置。不存在环境问题，不需要整改。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境质量现状调查 （1）基本污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J2.2-2018）第6.2.1.1条规定“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据和结论”。本项目采用2020年独山子区（站点编码：1954A；地理坐标：经度84.8983，纬度44.3336）空气质量自动监测站的空气监测站数据。 （1）监测项目及分析方法 本次评价大气环境质量现状监测项目为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。 监测分析方法：各项目的采样及分析方法均按国家环保局颁布的有关规定执行。 （2）评价标准 环境空气质量评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。具体见表3-1。 表3-1 环境空气质量评价标准限值 单位：µg/m³ 污染物名称 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO（mg/m3） O3 取值时间 年平均值 年平均值 年平均值 年平均值 24小时平均值 8小时平均 浓度限值 60 40 70 35 4 160 （3）评价方法 评价方法采用单项污染指数法进行评价，其模式为： Ii=Ci/Coi 式中：Ii——i污染物的单项污染指数； Ci——i污染物的浓度，mg/m³； Coi——i污染物的标准，mg/m³； 当Ii≥1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Ii＜1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Ii值越大，则污染相对越严重。 （4）现状监测结果分析 大气环境质量现状监测、评价结果见表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价结果一览表 污染物 年评价指标 评价标准 （µg/m3） 现状浓度 （ug/m3） 占标率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 60 7 11.67 达标 NO2 年平均质量浓度 40 22 55 达标 PM10 年平均质量浓度 70 64 91 达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 39 111.43 超标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 4000 1300 32.5 达标 O3 第90百分位数8h平均质量浓度 160 134 83.75 达标 （5）其他污染物 本项目特征污染物为非甲烷总烃。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”及环境工程评估中心对《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“技术指南中提到‘排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物’，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、 《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。国家、地方环境空气质量标准中无非甲烷总烃标准限值要求，故本次环评，不对非甲烷总烃进行补充监测。 （6）环境空气质量现状评价及结论 对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，由表3-2监测点年均浓度及标准看出，各项评价因子除PM2.5外，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区为不达标区。PM2.5超标与项目所在区域气候干燥、降水较少，植被稀疏、地表干燥易起尘有关，受自然因素的影响比较明显。 2.水环境现状质量调查 （1）地表水 本项目区附近无地表水体，厂区产生废水均进入奎屯-独山子经济技术开发区污水管网，最终进去奎屯东郊污水处理厂处理，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价等价划分，本项目属于间接排放，评价等级为三级B，故本环评不对地表水进行现状监测。 （2）地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021），原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目废水主要为生活污水，生活污水进入防渗化粪池处理后，排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理。本项目不存在地下水环境污染途径，故不开展地下水现状调查。 3.声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：厂界外50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境现状并评价达标情况。 根据现场踏勘，本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，故不开展声环境质量现状调查。 4、土壤环境现状调查及分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价项目类别为IV类。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，IV类建设项目不开展土壤环境影响评价，因此，本次评价不开展土壤环境现状监测。 5、生态环境质量现状调查与评价 根据生态功能区划原则和全国生态区划方案，采用生态区、生态亚区、生态功能区三级分区系统，进行了新疆生态功能区的划分。本项目处于《新疆生态功能区划》中的准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区（Ⅱ）——准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区（Ⅱ5）——26乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区（26）。 相关生态功能区划情况见表3-3和附图3-1：生态功能区划图。 表3-3 生态功能区划简表 生态功能分区单元 生态区 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区 生态亚区 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区 生态功能区 乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区 隶属行政区 奎屯市 主要生态服务功能 工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制 主要生态环境问题 地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁 主要生态敏感因子、敏感程 生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感 主要保护目标 保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量 主要保护措施 节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理 适宜发展方向 发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境 本项目位于奎屯-独山子经济技术开发区，评价区域内无县级以上自然保护区、风景名胜区，未发现国家保护珍稀、濒危生物物种分布。评价区植被主要为人工种植的树木和花草，生物多样性较低，绿化水平低，故本次工程对植被绿化影响较小。受人为活动影响，项目区已无大型哺乳动物活动，仅有一些常见的鸟类，如麻雀等。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目评价区域内无县级以上自然保护区、风景名胜区，饮用水源地，未发现国家保护珍稀、濒危生物物种分布。环境污染控制目标确定为： 1、空气环境：所在地环境空气质量严格执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，保证区域内环境空气质量控制在现有水平；本项目500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区等人群较集中的区域等保护目标。 2、水环境：保护建设项目所在区域水环境，确保地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求；奎屯市二水厂为集中式地下水水源地，地下水开采均为承压水，共计7眼井，出水量在180—200m3/h，井深150m-200m。有两座蓄水池，蓄水能力6000m3，7座井房。现有控制面积为0.11km2，本项目位于奎屯第二水厂北面1300m,不在奎屯第二水厂保护区范围内。 区域地下水在水质、水量和含水层岩性、埋藏量，均是由南向北、由好渐次、由大变小、由深变浅，地下水径流和水的交替作用也由强烈转为缓慢，具有典型的山前倾斜平原分带性特征。 3、声环境：项目区噪声控制在《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值内；项目厂界外50米范围无声环境保护目标。 4、固体废物：确保本项目的固体废物均能安全贮存和妥善处置。 根据区域环境状况和本项目污染物排放情况，环境保护目标确定如下： 表3-4 环境保护目标和敏感点情况表 敏感点 相对 方位 与本项目 (厂界)距离 坐标 人口规模 备注 克拉玛依市新北区办事处 西面 1900m E84°54′42″，N44°23′0.8″ 10人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准（2018年修改单） 林源招待所 西面 1985m E84°54′37.6″,N44°23′7.5″ 20人 博迎宾馆 西面 2180m E84°54′25.2″,N44°23′7.5″ 50人 恒乐园物业小区 西面 2250m E84°54′41.8″,N44°23′55.3″ 约1000人 奎铁公园 西北面 2400m E84°54′45.2″,N44°24′9.1″ 约100人 奎屯市二水厂 北面 1300m — — 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。本项目位于奎屯—独山子经济技术开发区，根据《奎屯-独山子-乌苏区域大气污染联防联控工作方案》，本项目属于大气联防联控重点区域，厂内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值；厂界无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准。 表3-5 大气污染物综合排放标准 污染物名称 有组织 无组织 mg/m3 最高允许浓度mg/m3 最高允许排放速率（kg/h） 排气筒高度（m） 二级 颗粒物 120 15 3.5 1.0 表3-6 挥发性有机物相关排放标准 污染物 标准限值（mg/m3） 限值含义 标准来源 非甲烷总烃 6 监控点处1h平均浓度值 《挥发性有机物无组织排放控制标准》中特别排放限值 20 监控点处任一次浓度值 4 无组织排放监控浓度限值 《大气污染物综合排放标准》 职工食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型标准限值，见表3-7。 表3-7 饮食业油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 净化设施最低去除效率(%) 60 75 85 2、项目位于奎屯-独山子经济技术开发区工业园内，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，噪声排放标准见下表。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间 夜间 70 55 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 项目 昼间，Leq[dB(A)] 夜间，Leq[dB(A)] 3类标准 65 55 3、食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理，经处理后生活污水排入园区污水管网；初期雨水经“隔油池+沉淀池”处理后，排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理。废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求。 表3-10 污水执行标准 （单位：mg/l， pH无量纲） 项目 单位 三级标准 pH -- 6-9 氨氮 mg/L -- BOD5 mg/L 300 COD mg/L 500 SS mg/L 400 阴离子表面活性剂 mg/L 20 4、关于发布《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2020）等三项固体废物污染控制标准的公告（生态环境部公告2020年第65号文）。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理，总量已计入奎屯东郊污水处理厂，故不设COD、NH3-N的总量。 本项目为重新报批，年拆解汽车由原来的3000辆增加至10000辆，废金属年回收分拣由原来的36万吨减少为15万吨，故颗粒物和可回收利用固废的排放量减少了，原有环评颗粒物的总量指标为0.33t/a，按照2倍替代消减量计算，奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局于2021年2月1日批准了0.66t/a的颗粒物的总量指标。经计算，本项目颗粒物有组织排放量为0.1467t/a，故本次环评无需申请颗粒物总量控制指。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.大气污染防治措施 项目施工期严格落实《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《建筑工程绿色环保施工管理规范》(DB65T4060—2017)要求、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日），建议采取以下防护措施： （1）严格按照有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生； （4）运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘； （5）施工出入口设置洗车台，对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗、净化处理，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取地面临时硬化等防尘措施； （6）及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘。 （7）加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2007）中的第Ⅱ阶段标准限值。 （8）沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放。 （9）及时对施工现场进行清理和平整，施工现场做到：①施工工地周边100%围挡；②物料堆放100%覆盖；③出入车辆100%冲洗；④施工现场地面100%硬化；⑤土方开挖100%湿法作业；⑥渣土车辆100%密闭运输。 只要采取以上防治措施，可以有效的减轻扬尘对环境的影响。 2.废水污染防治措施 为了防止对环境的污染，建设单位应与施工单位密切配合，采取以下措施： （1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境； （2）定期清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，对废油应妥善处置； （3）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏； （4）冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到生产中去； （5）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化。清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于道路的洒水降尘； （6）施工场地设置临时环保厕所，严禁施工期生活污水随地泼洒。 综上，项目施工期间废水经上述措施处理后对环境影响较小。 3.噪声污染防治措施 为了减小施工噪声对周边声环境质量的影响，建设方应采取噪声污染防治措施，具体如下： （1）加强施工管理，合理安排施工设备位置和作业时间，经济条件允许情况下尽量选用低噪声施工设备和先进工艺进行施工。 （2）做好施工人员噪声防护措施，如佩戴耳罩等防噪装备以降低对施工人员不利影响；日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。 （3）从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个角度对施工噪声进行控制。 ①控制声源：选择低噪声的机械设备。对于开挖和运输土石方的机械设备以及运输车辆，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声。 ②加强现场运输管理：对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆在所经过的道路禁止鸣笛。 综上所述，施工单位通过采取加强施工现场管理，合理安排施工时间，选用低噪声设备，并加强机械设备的维护保养，即可最大限度的减少施工期噪声对环境的影响。随着施工期结束，施工噪声的影响也随之消失。 4.固体废物防治措施 对施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾应采取如下治理措施： （1）施工期产生的建筑垃圾评价要求将其充分分类回收利用，多余部分按当地城建、环卫部门要求运往当地建筑垃圾场集中处置。 （2）倒土过程中，工作面必须设置洒水、喷淋设施，并将渣土压实。 （3）施工场地内设生活垃圾箱（桶），分类收集后按环卫部门要求送生活垃圾场卫生填埋处理，环境影响小。 （4）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响及保护措施 运营期废气污染源主要包括：拆解车间切割工段产生的切割粉尘、汽油抽取收集过程中挥发的非甲烷总烃、安全气囊引爆过程中产生的气体，制冷剂回收过程中氟利昂的挥发、废金属切割和破碎产生的粉尘、职工食堂油烟等污染物。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“废金属综合利用厂”，废金属利用厂的排放物还没有定量化，由于数据缺乏，未做逸散尘排放因子的估算，故本项目粉尘的排放量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）计算。 1.1报废车辆工序产生的废气 根据伊犁哈萨克自治州生态环境局的环评批复（伊州环函[2021]37号）及原有环评报告，大气污染防治措施未发生变化。 （1）报废车辆切割颗粒物 车身，也就是汽车的外壳，货车主要为驾驶室和车斗车架。项目汽车直接将整车输送至切割线，货车车身经剪断机剪切成块，切割过程产生粉尘主要为铁粉和漆渣粉，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“42废弃资源综合利用行业系数手册”的数据，车辆切割过程中颗粒物产污系数按0.4克/吨-原料，结合本项目拆解工况，年回收拆解10000辆报废汽车，根据表2-6可知，需切割钢铁量约11360t/a（7447.5+3912.5=11360），则报废车辆切割颗粒物产生量为4.5kg/a，产生速率为0.0006kg/h。 本项目拆解过程在拆解车间内作业，拆解车间占地面积较大，粉尘随重力作用在车间内沉降至地面，地面人工清扫收集，只有极少量的粉尘通过车间排风扇无组织外排至环境中，类比同类项目，无组织粉尘排放量约为5%，即0.225kg/a，粉尘无组织排放速率为0.00003kg/h，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-208）中推荐的估算模型AERSCREEN，估算本项目颗粒物无组织排放浓度为.001497mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织相关排放限值（1.0mg/m3）。 （2）有机废气（非甲烷总烃） 本项目拆解过程中可能产生的有机废气主要为：汽车拆解过程中废油液抽取和残留于油箱内的燃料挥发产生的含非甲烷总烃废气。在汽车拆解前，首先对各类废油、液进行封闭抽取，抽取后采用封闭罐体进行储存，在油液抽取系统置入、拔出容器的过程中会有少量的非甲烷总烃气体泄漏，废油、液的抽取量高于90%，则剩余的少量未抽出的废油液，以及抽取的废油液储存过程中会有少量的非甲烷总烃外排，最终以无组织形式排放到车间以外的大气环境中。 参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）新疆地区输转损耗率为0.01%，油品贮存损耗率（按月计算）为0.01%，本项目废油液贮存时间不超过一个月，本次计算以两个月计算，则总挥发量为0.03%，根据表2-6可知，本项目年收集废油约为69.5t/a（燃油5.5t/a，润滑等旧油64t/a），则项目废油挥发非甲烷总烃排放量为20.85kg/a(约0.003kg/h，年排放小时按7200h计)，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-208）中推荐的估算模型AERSCREEN，估算本项目非甲烷总烃无组织排放浓度为0.0004047mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织相关排放限值（4.0mg/m3），采取加强危废暂存间通风后，对环境影响较小。 汽车拆解收集的废油液包括燃油(主要为汽、柴油)、发动机机油、变速器机油、传动机构机油、动力转向油、制动液等各种液体，其他油液主要对发动机等机械设备起到润滑、清洁、密封、减磨、防锈等作用，相对于燃油而言其稳定性较强，有较强的氧化稳定性、热稳定性以及低挥发性，拆解回收过程中基本不产生废气污染。因此，本项目废油液回收过程中产生的主要大气污染物源于燃油(主要为汽、柴油)回收过程挥发的有机废气(主要污染物以非甲烷总烃计)。 （3）安全气囊引爆废气 汽车的安全气囊内有叠氮化钠（NaN3）或硝酸铵（NH4NO3）等物质。本项目采用安全气囊引爆装置在单独的操作间引爆气囊，引爆过程会产生的气体主要是氮气。此外，气囊引爆过程会释放出少量的粉状物质，是普通的玉米淀粉或滑石粉，安全气囊制造商用它们来确保气囊在贮存时保持柔韧和润滑。由于这些废气产生量很少，且难定量分析，因此本报告不对其进行源强核算。 （4）制冷剂回收废气（氟利昂） 根据《蒙特利尔条约》规定，我国于2010年1月1日起全面禁止使用氟利昂物质，在汽车生产、制造、维护行业中，氟利昂将会随着其更新换代而被淘汰，因此这种污染物质将会进一步减少。收集的报废汽车中仅部分车辆制冷剂中含有氟利昂，但这些车辆所占比例小，在正式拆解前用专用的汽车制冷剂收集器收集到密闭的容器中储存，遇到含有氟利昂的制冷剂时，操作过程中会有氟利昂泄露到空气中，但数量极少。回收后的氟利昂送有资质的单位进行处置。 1.2废金属分拣工序产生的废气 （1）废金属切割粉尘 本项目回收的废金属分为两类，分别为轻薄料和厚重料，分拣过程中需要对厚重料进行切割处理，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“42废弃资源综合利用行业系数手册”的数据，废钢铁切割过程中颗粒物产污系数按1.0克/吨-原料，本项目回收的废金属中厚重料约占总量的70%，即需要切割的厚重料为105000t/a（年分拣废金属150000吨），则废金属分拣工序中切割粉尘产生量为0.105t/a。 （2）废金属破碎粉尘 本项目回收的废金属分为两类，分别为轻薄料和厚重料，分拣过程中需要对轻薄料进行破碎处理，本项目回收的废金属中轻薄料约占总量的30%，即需要破碎的轻薄料为45000t/a（年分拣废金属150000吨）。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“42废弃资源综合利用行业系数手册”的数据，废钢铁破碎过程中颗粒物产污系数按360克/吨-原料，则废金属分拣工序中破碎粉尘产生量为16.2t/a。 有组织排放：通过上述分析，废金属分拣过程中，粉尘的产生量为16.305t/a（0.105+16.2=16.305t/a），本环评建议分别在废金属切割和破碎工序上方安装集气罩，收集的粉尘通过管道引入布袋除尘装置进行净化处理，处理后的粉尘通过15m高的排气筒（P1）排放。切割和破碎粉尘收集效率为按90％计，则粉尘收集量为14.67t/a，系统风量为按5000m3/h计，布袋除尘器处理效率为99％以上，则废金属分拣过程中颗粒物有组织排放量为0.1467t/a，排放速率为0.0489kg/h，排放浓度为9.78mg/m3，颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织相关排放限值（120mg/m3，3.5kg/h）。 无组织排放：废金属工序粉尘的总产生量为16.305t/a，经集气罩收集的粉尘为14.67t/a，则无组织粉尘的产生量为1.635t/a，产生速率为0.228kg/h，产生的粉尘随重力作用在车间内沉降至地面，由人工清扫收集，只有极少量的粉尘通过车间排风扇无组织外排至环境中，无组织粉尘排放量约为5％，由此计算，废金属工序无组织粉尘排放量为0.081t/a，排放速率为0.012kg/h，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-208）中推荐的估算模型AERSCREEN，估算本项目颗粒物无组织排放浓度为.001497mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织相关排放限值（1.0mg/m3）。 1.3食堂油烟 餐厨烹饪过程中形成大量油烟，根据企业提供的资料可知，该项目内食堂提供早、中、晚三餐，平均每天的就餐的人数为按100人，食用油用量平均按0.03kg/人•天计，则日耗油量为3kg/d，年耗油为0.9t/a。根据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2%，经估算，本项目日产生油烟量为0.06kg/d，年产生油烟量为18kg/a。按日高峰期4.5小时计，则高峰期该项目所排油烟的量为13.3g/h，油烟排放浓度为3.3mg/m3（本项目设2个基准灶头，灶头基准排风量按4000m3/h计），超过GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求。应采取措施，减少食堂油烟对环境空气的污染。 根据《饮食业油烟排放标准》，要求建设单位安装净化效率60%以上的油烟净化装置，经处理后油烟年排放量为7.2kg/a，浓度1.32mg/m3，建议建设方设置专用的排烟通道，通道出口通过安装油烟净化装置外排。建设单位必须采取措施保证日常运行过程中油烟净化装置的去除效率在60%以上，并定期派人对净化装置进行清洗。采取以上这些措施后不会对周围空气环境造成大的影响。 废气污染物排放情况见表4-1。 表4-1 废气污染源及污染物排放情况一览表 主要污染物 产生量t/a 排放量t/a 措施 汽车 拆解 切割颗粒物 0.0045 0.000225 无组织排放，加强厂区通风 制冷剂 （氟利昂） 少量 少量 非甲烷总烃 0.02085 0.02085 无组织排放，加强危废暂存间通风 废金属分拣 切割、破碎粉尘 有组织 14.67 0.1467 收集的粉尘通过管道引入布袋除尘装置处理，处理后的粉尘通过15m高的排气筒（P1）排放。 无组织 1.635 0.081 无组织排放，加强厂区通风 饮食油烟 0.018 0.0072 60%油烟净化装置 饮食油烟 1.7大气环境影响预测 （1）估算模式 本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)所推荐采用的估算模式AERSCREEN，本次按照污染物排放最大值，即建设项目完成后，以全厂污染物排放量进行预测。 （2）估算参数 表4-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市时选项） 15.5万 最高环境温度 35 最低环境温度 -36.4 土地利用类型 荒漠地 区域湿度条件 干旱区 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m 90 是否考虑岸线烟熏 考虑岸线烟熏 否 岸线距离 否 岸线方向 否 本项目生产过程中主要污染物为颗粒物和非甲烷总烃，计算参见表4-3。 表4-3 无组织排放大气排放源污染参数调查清单 污染源 坐标 海拔高度（m） 污染 因子 矩形面源（m） 年排放时间（h） 源强 （kg/h） X Y 长度 宽度 高度 厂区 84.5613074 44.2315027 556 TSP 285 220 5 7200 0.011 厂区 84.5617670 44.2317886 556 非甲烷总烃 285 220 5 7200 0.003 （3）预测与评价 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中规定的AERSCREEN估算模式对废气影响进行预测，计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准值所对应的最远距离。 本次评价颗粒物和非甲烷总烃按照面源估算模式，计算无组织颗粒物和非甲烷总烃在周界外浓度最高点的预测浓度，并计算相应浓度占标率，无组织颗粒物和非甲烷总烃预测结果见下表： 表4-4 无组织废气预测结果一览表 距源中心下风向距离D（m） 颗粒物 距源中心下风向距离D（m） 非甲烷总烃 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率（%） 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率（%） 10 0.000574 0.06 10 0.0001565 0.01 100 0.0008878 0.1 100 0.0002421 0.01 200 0.001241 0.14 200 0.0002421 0.01 300 0.001484 0.16 300 0.0003386 0.02 327 0.001497 0.17 327 0.0004047 0.02 400 0.001441 0.16 400 0.0004084 0.02 500 0.0013 0.14 500 0.0003931 0.02 600 0.001162 0.13 600 0.0003545 0.02 700 0.001046 0.12 700 0.000317 0.02 800 0.0009514 0.11 800 0.0002853 0.01 900 0.0008741 0.1 900 0.0002595 0.01 1000 0.000809 0.09 1000 0.0002384 0.01 1100 0.0007535 0.08 1100 0.0002206 0.01 1200 0.0007057 0.08 1200 0.0002055 0.01 1300 0.0006632 0.07 1300 0.0001925 0.01 1400 0.0006252 0.07 1400 0.0001809 0.01 1500 0.0005909 0.07 1500 0.0001705 0.01 1600 0.0005596 0.06 1600 0.0001611 0.01 1700 0.0005311 0.06 1700 0.0001526 0.01 1800 0.0005049 0.06 1800 0.0001448 0.01 1900 0.0004807 0.05 1900 0.0001377 0.01 2000 0.0004589 0.05 2000 0.0001311 0.01 2100 0.0004393 0.05 2100 0.0001252 0.01 2200 0.0004214 0.05 2200 0.0001198 0.01 2300 0.0004048 0.04 2300 0.0001149 0.01 2400 0.000389 0.04 2400 0.0001104 0.01 2500 0.0003741 0.04 2500 0.0001061 0.01 最大落地 0.001497 0.17 最大落地 0.0004047 0.02 通过估算模式计算可知，颗粒物无组织排放最大地面小时浓度出现在下风向327m处，占标率为0.17%，最大地面浓度值为0.001497mg/m3；非甲烷总烃无组织排放最大地面小时浓度出现在下风327m处，最大地面浓度值为0.0004047mg/m3，占标率为0.02%； 综上所述，本项目颗粒物无组织排放小时浓度能够满足《环境空气质量标准》要求（TSP≤0.9mg/m3），非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》P244页“2.0mg/m3”质量标准，食堂油烟经60%以上的油烟净化装置处理后，浓度为1.32mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求。故本项目非甲烷总烃、TSP和食堂油烟排放对当地大气环境影响较小，不会改变当地大气环境功能。 （5）废气污染防治技术可行性分析 布袋除尘器工艺简介：脉冲袋式除尘器的气体净化方式为外滤式，含尘气体由导流管进入各单元过滤室并通过设置于灰斗中的烟气导流装置；由于设计中袋底离进风口上口垂直距离有足够、合理的空间，净空气流通过适当导流和自然流向分布，达到整个过滤室内气流分布均匀；含尘气体中的颗粒粉尘通过自然沉降分离后直接落入灰斗、其余粉尘在导流系统的引导下，随气流进入中箱体过滤区，吸附在滤袋外表面。过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、排风管排出。滤袋采用压缩空气进行喷吹清灰，清灰机构由气包、喷吹管和电磁脉冲控制阀等组成。过滤室内每排滤袋出口顶部装配有一根喷吹管，喷吹管下侧正对滤袋中心设有喷吹短管，进行引射，每根喷吹管上均设有一个脉冲阀并与压缩空气气包相通。清灰时，电磁阀打开脉冲阀，压缩空气经喷口喷向滤袋，与其引射的周围气体一起射入滤袋内部，引发滤袋全面抖动并由里向外的反吹气流作用，清除附着在滤袋外表面的粉尘，达到清灰的目的。 布袋除尘处理工艺较成熟、运行稳定，根据工程分析结果，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。未收集到的颗粒物无组织排放，厂界颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 新污染源大气污染物排放限值要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），布袋除尘为废机动车拆解项目颗粒物治理可行技术。 依据《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）6.2条：“禁止露天拆解、破碎报废机动车”，本项目报废车在拆解、切割过程中均在车间内进行，综上所述，本项目废气污染防治措施技术可行。 1.8监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ848-2017），制定本项目大气监测计划如下： 表4-5 项目排气口设置及大气污染物监测计划 污染源类别 排污口编号及名称 坐标 参数 标准限制mg/m3 监测要求 X Y 高度m 内径m 温度℃ 类型 监测点位 监测因子 监测频次 有组织 废金属切割、破碎粉尘排气筒DA001 84.5613074 44.2315027 15 0.3 20 一般排放口 颗粒物 120 排气筒 颗粒物 每年监测一次 无组织 厂界 84.5617670 44.2317886 / / / / 颗粒物 1.0 厂界下风向 颗粒物 每年监测一次 84.5617670 44.2317886 / / / / 非甲烷总烃 4.0 厂界下风向 非甲烷总烃 2水环境影响及保护措施 根据伊犁哈萨克自治州生态环境局的环评批复（伊州环函[2021]37号）及原有环评报告，本项目水污染防治措施未发生变化。 2.1废水处理环保措施 根据建设单位提供的资料，项目运营期车辆拆解过程中不对车辆及零部件进行清洗，生产车间地面定期用扫帚清理地面杂物及废金属屑，故本项目运行过程中无生产废水排放，外排废水主要为职工生活污水。 项目投产后，职工约100人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，职工生活用水定额100L/人·d计算，生活用水量约为10m3/d（3000m3/a），绿化用用水定额按每亩用水400m3/亩·年，本项目绿化面积为13400m2，则本项目绿化用水量为8040m3/年，不外排。生活污水排放系数按80%，则生活污水排放量为8m3/d（2400m3/a），食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理，经处理后生活污水排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理。本项目废水产生、排放情况见下表。 表4-6 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/(万t/a) 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 污染物排放标准浓度限值/(mg/L) 1 DW001 84.56286983 44.23129946 0.24 园区污水管网 间歇 9:00-10:00,19:00-21:00 奎屯东郊污水处理厂 COD 50 BOD 10 SS 10 NH3-N 5 表4-7 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW001 生活污水 COD 500 BOD 300 SS 400 NH3-N -- 表4-8 污水排放情况一览表 污染源 污染 因子 产生浓度 产生量 处理效率 （%） 污染物排放浓度（mg/L） 污染物排放量（t/a） 处置措施及去向 办公生活污水（2400t/a） CODcr 350 0.84 15 297.5 0.71 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理，经处理后生活污水排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理。 BOD5 150 0.36 9 136.5 0.33 SS 200 0.48 30 140 0.34 NH3-N 30 0.07 3 29.1 0.07 2.2可行性分析 ①奎屯东郊污水处理厂处理规模及工艺 奎屯东郊污水处理厂位于开干齐乡，处理能力为6万m3/d，占地面积28hm2，处理工艺为：AAO+MBR+臭氧氧化工艺，出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，中水回用于城镇绿化用水及园区部分企业生产用水。 ②管网衔接 奎屯—独山子经济技术开发区总体规划（2012-2030）规划用地面积约93.38km2，分为南区、北一区和北二区等三个片区。其中南区和北一区相接，以115省道为界；南区四至为：北至115省道，南至独山子区贵阳路、东至东排洪渠，西至独山子区石化大道，面积19.7km2；北一区四至为：东至长江路、西至217国道、南至115省道，北至北京东路，面积51.75km2；北二区位于217国道东侧、圆梦湖北侧，四至为：南至衡山路，北至天山路，东至长春路、西至机场路，面积21.93km2。 本项目位于新疆奎屯-独山子经济技术开发区312国道以北、纵三路以东，属于北一区，北一区哈密街以西管网基本覆盖，主管网沿库尔勒东路、北京东路敷设，管径d800～d1200mm。本项目污水管网已于园区污水管网对接，项目废水经园区污水管网进入奎屯东郊污水处理厂可行。 ③水量分析 本项目生活污水排放量为8m3/d，排放量较小，占污水处理厂处理量的0.013%，因此，奎屯东郊污水处理厂能够容纳本项目污水处理量。 ④水质分析 生活污水：主要为职工食堂及洗漱污水，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理，经处理后生活污水排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理，生活污水主要污染物为：COD、BOD、NH3-N和SS，水质简单。 初期雨水：最大产生量约为47.2m3/次，含有SS、和石油类等污染物，初期雨水收集池（60m3）收集初期雨水，初期雨水经“隔油池+沉淀池”处理后，排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理，“隔油”属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中规定的可行技术。 综上所述，从园区污水管网、进水水质与水量的符合性等方面考虑，本项目废水经园区污水管网进入奎屯东郊污水处理厂处理是可行、可靠的，项目外排废水对奎屯东郊污水处理厂的冲击负荷很小。 3声环境影响分析 （1）噪声源强 项目主要噪声源为拆解车间和分拣车间的机械设备，产生于汽车拆解和废金属分拣过程，主要的噪声设备有如表4-9所示，项目产生的噪声源均为间断性声源。 表4-9 主要噪声源声级一览表 编号 噪声源设备 产生源强 治理措施 备注 1 废液抽取机 70-75 加强设备维护、基础减震 间断 2 废液回收机 70-75 加强设备维、基础减震 间断 3 安全气囊引爆装置 75-85 加强设备维、基础减震 间断 4 液压打包剪切机 80-90 加强设备维、基础减震 间断 5 翻转机 85-90 加强设备维、基础减震 间断 6 门式剪切机 80-85 加强设备维、基础减震 间断 7 叉车 60-75 避免车辆不必要的怠速、制动、起动以及鸣笛 间断 8 等离子切割机 80-85 加强设备维、基础减震 间断 9 扒胎机 80-80 加强设备维、基础减震 间断 10 破碎机 85-90 加强设备维、基础减震 间断 11 磁选机 85-90 加强设备维、基础减震 间断 12 抓钢机 80-85 加强设备维、基础减震 间断 （2）防治措施 根据伊犁哈萨克自治州生态环境局的环评批复（伊州环函[2021]37号）及原有环评报告，本项目噪声污染防治措施未发生变化。 本项目为有效减小后续运营过程中噪声对工作人员的影响，建设单位采取如下措施： ①从总平面布置上，在工艺合理的前提下，优化布置，充分考虑重点噪声源的合理布置。 ②设备选型时，选用具有减震、降噪、隔声、消声设计的设备；加强设备维护，正确操作设备，确保设备处于良好的运转状态，使之维持低声级水平，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。 ③设置安全气囊引爆装置单独操作间，并采取隔声措施。 ④在人员活动较频繁的声源车间，应结合车间环境，适当设置吸声壁面、隔声屏等。 ⑤为控制噪声影响，高噪声设备尽量置于车间内，加强厂房隔声。 ⑥机械设备采取基础减振、减速衰减等措施。 经采取以上措施后，对各噪声源综合降噪能力可达到15dB(A)以上，则噪声源以75分贝计。 点声源随传播距离增加引起的衰减公式如下： LA=LA(r0)-20lg（r/r0） 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB（A）； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： 式中：Lp—某点叠加后的总声压级，dB（A）； Li—第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 运用上述计算模式，先将项目的各噪声源按照点声源随距离衰减公式计算各噪声源传到某一定点的声级，然后将其进行叠加即为该定点的噪声影响值。 （3）预测结果及评价 根据《建设项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中9.2.1评价方法和评价量中的规定：“进行边界噪声影响评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量”，本项目为新建项目，故以贡献值作为噪声的评价量，项目各厂界预测值见下表： 表4-10 项目噪声预测结果 dB(A) 噪声源 单设备治理后 声级dB(A) 各方位最近距离 东 南 西 北 废液抽取机 ＜60 200.3 50.5 123 186.4 废液回收机 ＜60 190 45 133 190 安全气囊引爆装置 ＜70 150 55 173 185 液压打包剪切机 ＜75 173 226 95 10 翻转机 ＜75 150 210 118 26 门式剪切机 ＜70 150 220 118 16 叉车 ＜60 45 40 18 10 等离子切割机 ＜70 65 60 203 176 扒胎机 ＜65 60 65 208 171 破碎机 ＜75 100 216 168 20 磁选机 ＜75 55 55 213 181 抓钢机 ＜70 50 50 218 186 预测值 43.3 43.3 40.3 56.9 标准值 65 65 65 65 评价 达标 达标 达标 达标 由表4-10可知，项目运营期预计项目厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目运营期不会对周围产生较大环境影响。同时，评价要求车间为全封闭结构，以尽量减小噪声对四周厂界及敏感点的影响。本项目夜间不生产，夜间噪声值仍可保持现状水平。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ848-2017），本项目噪声监测计划见表4-11。项目噪声排放监测计划见下表： 表4-11 噪声监测计划一览表 监测计划 监测位置 监测项目 监测频次 执行标准 噪声 厂界四周外1m处 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4.固体废物影响分析 汽车拆解和废金属由于其行业特征的原因，产生大量的固体废弃物。其中大部分以目前的技术经济水平是可以利用的，少部分固体由于处理成本较高，目前回收利用不经济，还有少部分是危险固体废弃物，需要委托有相关资质的单位进行处理。 本项目产生的固体废弃物可分以下三大类： ①一般工业固废：一类为可以回收利用的，如钢铁、有色金属、塑料、玻璃、轮胎等；另一类为无法分离回收利用的，如：皮制品、破碎玻璃、塑料等，无回收利用价值。 ②危险废物：对照《国家危险废物名录》，本项目产生的工业有害废物主要有：铅酸电池、含汞开关、废电路板、制冷剂、含铅部件、气囊、残留燃油、废油、防冻液、冷却液、尾气催化剂等。 ③生活垃圾：员工办公生活垃圾。 根据伊犁哈萨克自治州生态环境局的环评批复（伊州环函[2021]37号）及原有环评报告，本项目一般工业固废和危险废物污染防治措施均未发生变化。 4.1一般工业固废 （1）可回收利用固废（产品） 报废机动车拆解可将废钢铁、有色金属、塑料、玻璃、轮胎、废金属屑等可再生利用废料分类回收，并作为其他再生资源回收加工厂的生产原料进行销售；废金属分拣过程中可将废钢铁、废钢精料、废金属屑等可再生利用废料分类回收，并作为其他再生资源回收加工厂的生产原料进行销售。 本项目运营后，可回收利用固废共计165283.7866t/a，约165284t/a。 （2）不可回收利用固废 汽车拆解过程中产生皮制品、碎玻璃、塑料等不可利用固体废物，废金属分拣过程中产生土石、塑料等夹杂物。 本项目运营后，不可回收利用固废共计537.99t/a，约538t/a，属于一般工业固废，集中收集后，运往一般工业固废填埋场填埋处理。 建设单位须根据一般固体废物的不同特性对其进行分类处理，可以回收利用的进行回收利用，使固体废物得到资源化、减量化处理，同时建设单位对一般固体废物暂存场所的建设也必须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求进行建设。建设单位在按本环评要求对各种一般固体废物进行分类处理，并对场内固废临时堆房按照相关标准和规范进行建设的情况下，本项目产生的固体废物不会对周围环境造成明显影响，措施可行。 针对厂区一般工业固废临时储存场提出以下要求： ①一般工业固废建立分类收集，不允许将危险废物和生活垃圾混入； ②尽量将可回收利用的一般工业固废回收、利用； ③产品贮存区地面做防渗处理； ④为加强管理监督，贮存、处置场所按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志； ⑤建立档案制度，将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 本项目一般固体废物和生活垃圾产排及处置情况见表4-10，危险废物产生及处置情况见表4-12。 表4-12 项目一般固体废物和生活垃圾产生及处置情况 类型 名称 数量t/a 性状 处置 方式 一般工业固废 可利用部分（作为产品） 汽车 拆解 废钢铁 11360 固体 出售给相关物资回收单位回 收利用 有色金属 2190 固体 塑料 610 固体 橡胶 855 固体 玻璃 270 固体 废金属屑 0.004275 固体 废金属分拣 废钢精料 35994 固体 非金属 8997 固体 废金属屑 16.0773 固体 废钢铁 （打包） 104991.705 固体 小计 165283.7866 （约165284） 固体 不可以利用部分 汽车拆解 皮布制品 515 固体 集中收集后，运往一般工业固废填埋场填埋处理 其他不可利用物(碎玻璃、塑料等) 22 固体 废金属分拣 土石、塑料等 0.99 固体 小计 537.99 （约538） / 生活垃圾 15 / 奎屯市生活垃圾填埋场填埋处理 4.2生活垃圾 主要为日常办公及生活产生，产生量为15t/a，由带盖垃圾箱集中收集后，委托工业园区环卫部门收集处置，最终送奎屯市生活垃圾填埋场卫生填埋。 4.3危险固废 本项目危险固废主要为汽车拆解产生的，共189.5t/a，废金属的分拣无危险固废产生。 产生的危险固体废物均临时分类储存于危废暂存间，需分类委托有资质危险废物处置机构进行处理。 表4-13 危险废物汇总表 危废名称 产生量（t/a） 产生工序 形态 危险废物类别 危废代码 主要成分 有害成分 产生周期 废物特性 污染防治措施 燃油（汽油、柴油） 5.5 报废车油箱 液体 HW08 废矿物油 900-249-08 汽油、柴油 汽油、柴油 每天 T，I 分类委托有资质的危险废物 处置机构处理 旧油(废油等，含隔油池废油） 64 发动机、汽缸、传动系统、隔油池产生的废油 液体 HW08 废矿物油 900-214-08 矿物油 矿物油 每天 T，I 制冷剂 5.5 产生于汽车空调、 含油氟利昂 液体 HW45含有卤化物废物 900-036-45 二氟一氯 甲烷 二氟一氯 甲烷 每天 T 防冻液、冷却液 5.75 发动机防冻液 液体 HW09 油/水、烃/水混合物 或乳化液 900-007-09 矿物油、烃 矿物油、烃 每天 T 尾气催化剂 3 汽车尾气井主装置 固体 HW50废催化剂 900-049-50 醚、钯、铂、 铑 醚、钯、铂、 铑 每天 T 铅酸电池 46 汽车蓄电池 固体 HW49 其它废物 900-044-49 铅、硫酸 铅、硫酸 每天 T，C 气囊 20 汽车座椅安全气囊 固体 HW15爆炸性废物 900-018-15 叠氮化钠、 硝酸铵 叠氮化钠、 硝酸铵 每天 T 含多氯联苯的废电容 3.25 汽车电瓶处 固体 HW10多氯（溴）联苯类 废物 900-008-10 多氯联苯 多氯联苯 每天 T 电路板、电子元器件 36.5 各种电子元器件 固体 HW49其它废物 900-045-49 铅、镍、镉 铅、镍、镉 每天 T 小计 189.5 / / / / / / / / （1）处置方式 废蓄电池、废电容器、废油液、含铅及含汞部件、废空调制冷剂、隔油产生废油等均属于危险废物，企业应制定严格的管理制度对危险固废在产生、分类、管理和运输等环节进行严格的监控，危险废物贮存满足环境保护部公告2013年第36号关于发布《危险废物贮存污染控制标准》等3项国家污染物控制标准修改单的公告，危险固废其处置的措施应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，应执行《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。 （2）危险废物贮存、堆存、转运、管理要求 项目拟对各类危险废物进行分类收集、包装，并建设危险废物暂存间、危险废物委托有资质单位处置。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求，项目厂区已设置危废暂存间。各种危废按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中（防渗），分类存放在各自的堆放区内，采取分区分类储存；危废暂存间，面积约1080m2。区分为废液储存间及固体类危险废物贮存间两大区域；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断，液体类废物具体可分为润滑剂、液压油等废油贮存区，汽油贮存区、制冷剂贮存区等），固体类废物具体可分为铅酸蓄电池贮存区，其他固体废物贮存区等）。 ①废液储存 危废暂存间西北角拟设置废液储存区，主要用于贮存各类废液和废空调制冷剂等，包括汽油、柴油、机油、润滑剂等。抽取的废油液（汽油、柴油、机油、润滑剂等）按不同种类密封暂存于200L的储油桶内，将密封好的储油桶贮存于危废暂存间，存放于废液存放区，并按规范要求进行转移并委托有资质单位进行处置。废油液储存区设置导流沟及收集池，装载液体的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ②固体类危险废物储存 a）废蓄电池储存 项目拆解过程不对废蓄电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，以保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质渗出。项目经预处理拆解产生的废电池采用专用的耐酸防腐容器包装和贮存，独立设置1处密闭式蓄电池收集及贮存间，地面设防腐防渗耐酸地面及泄漏收集池等措施，规范化设置危险废物识别标志，其贮存能力可满足暂存要求。项目拆解产生的废蓄电池严格按危险废物的管理和处置要求，并按规范要求进行转移并委托有资质单位进行处置。 b）其他危险废物储存 项目拆解过程中产生的其它危险废物主要包括；废电路板（含电容器等）、含汞含铅部件、废滤清器、废安全气囊（含引爆废物）等。上述危险废物储存区地面采取防渗、防腐及泄漏收集等措施，对各类危险废物采用密闭式包装后分类贮存，其贮存能力可满足暂存要求；严格按危险废物的管理要求，并按规范要求进行转移并委托有资质单位进行处置。危废间要独立、密闭，上锁防盗，内要有安全照明设施和观察窗口，危废仓库管理责任制要上墙，地面要防渗，顶部防水、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，门口设置围堰。危废间门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签。根据上述危险废物产生量、贮存期限等分析、危险废物贮存场所的能力可满足暂存要求，贮存过程中对环境影响较小。 表4-14 危险废物储存及运行管理措施一览表 场所贮存、堆存要求 (1)采取分区分类储存；危废暂存间，面积约1080m2。区分为废液储存间及固体类危险废物贮存间两大区域；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断，液体类废物具体可分为润滑剂、液压油等废油贮存区，汽油贮存区、制冷剂贮存区等），固体类废物具体可分为铅酸蓄电池贮存区，其他固体废物贮存区等）。(2)基础必须防渗，防渗层防渗能力需等效于1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)防渗能力；或等效于2mm厚高密度聚乙烯(或其它人工材料)且渗透系数≤10-7cm/s防渗能力。(3)危险废物堆放防风、防雨、防晒。(4)地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 (5)危险废物储存容器、储存间设计要求具体详见表4-15。 转运要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度；危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，在危险废物回收后保留期为3年； 危险废物环境管理 设专门管理人员，建立废物审计及转移联单制度，实行全过程管理，对危险废物的产生、收集、运输、贮存、加工处理直至最终处置；向环保主管部门进行申报、登记，并接受管理部门的监督和指导。做好标识工作，危险废物标签见图4-1，危险废物种类标志见图4-2。 表4-15 危险废物储存容器、储存间设计要求 储存容器、储存间 设计要求 各废油液及氟利昂收集桶要求 废油液、氟利昂需采用符合相关标准专用收集桶 收集桶及材质要满足相应（抗震、抗压等）强度要求。 收集桶必须完好无损，桶内容器材质与各废油液以及氟利昂相容（相容指不相互反应，下同）。 各收集桶均为封闭收集。收集桶内部与各废油液及氟利昂表面之间保留100mm以上的空间。 收集桶外必须贴上危险废物标签 空调制冷剂收集要求 采用专用制冷剂收集器收集制冷剂，不外排 电容器、机油滤清器、 蓄电池收集 具备分类存放含聚氯联苯或聚氯三联苯的电容器、机油滤清器、蓄电池的容器 危险废物暂存间的要求 危险废物存储间必须设置避雷设备 各废油液及氟利昂收集桶存储室应设置在阴凉通风处，避免日光直接照射，库温控制在30℃以下为宜。 危险废物存储间地面与裙角要用坚固、防渗材料制造。 建筑材料必须与机油、汽油等相容 危险废物存储间均需要照明措施和观察口 危险废物存储间地面必须为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕 防渗性能不低于6.0m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 初期雨水收集池 进行防渗、耐腐蚀处理，并严格按照相关要求进行设计施工 图4-1 危险废物标签 图4-2 危险废物种类标志 （3）污染防治措施及其经济、技术分析 依据《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）和《报废机动车回收拆解企业技术规范》(GB22128-2019)相关要求，污染防治措施可行性见下表。 表4-16 污染防治措施可行性 名称 规范要求 本项目 符合性 报废机动车拆解环境保护技术规范 （1）拆解过程产生的危险废物应按照类别分别放置在专门的收集容器和贮存设施内，有危险废物识别标志、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志 （2）液态废物应在不同的专用容器中分别贮存 （1）采取分区分类储存；危废暂存间，面积约1080m2。区分为废液储存间及固体类危险废物贮存间两大区域；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；厂内设置危险废物警示标志 （2）各类废液经收集后贮存于专用包装桶内，存放于废液存放区，并按规范要求进行转移并委托有资质单位进行处置。 符合 禁止将蓄电池内的液态废物倾倒出来。应将废蓄电池和含多氯联苯的废电容器贮存在耐酸容器中或者具有耐酸地面的专用区域内，并按照第6.9条规定进行处理。 本项目将废蓄电池和含多氯联苯的废电容器贮存在耐酸容器中。 符合 报废机动车拆解企业在拆解作业过程中拆除下来的第4.3条中所列的各种危险废物，应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。 各类危险固废交由有资质单位进行处置。危险固废其处置的措施执行《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。 符合 报废机动车回收拆解企业技术规范 专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器 汽油、柴油、机油、润滑剂等各类废液经收集后贮存于专用包装桶内，存放于废液存放区，并按规范要求进行转移并委托有资质单位进行处置。废油液储存区设置导流沟及收集池，装载液体的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间 符合 机动车空调制冷剂的收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器 采用专用制冷剂收集器收集制冷剂，不外排 符合 分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器 机油滤清器存放于专用容器内；废电池采用专用的耐酸防腐容器包装和贮存，独立设置1处密闭式蓄电池收集及贮存间。 符合 依据表4-16可知，本项目污染防治措施符合《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）和《报废机动车回收拆解企业技术规范》(GB22128-2019)相关要求，污染防治措施经济技术可行。 5.污染源汇总 原有环评于2021年4月21日取得伊犁哈萨克自治州生态环境局的环评批复（伊州环函[2021]37号），变更前与变更后污染物产排情况汇总见表4-17。 表4-17 变更前与变更后污染物产排情况汇总 类别 主要污染物 变更前 变更后 变化量（t/a） 产生量 （t/a） 排放量 （t/a） 产生量 （t/a） 排放量 （t/a） 废 水 生活废水 废水量 2400 2400 2400 2400 0 CODcr 0.71 0.71 0.71 0.71 0 BOD 0.33 0.33 0.33 0.33 0 SS 0.34 0.34 0.34 0.34 0 NH3-N 0.07 0.07 0.07 0.07 0 废气 汽车拆解 切割颗粒物 0.01499 0.00007 0.0045 0.000225 +0.000155 制冷剂 （氟利昂） 少量 少量 少量 少量 / 非甲烷总烃 0.00626 0.00626 0.02085 0.02085 +0.01459 废金属分拣 切割、破碎颗粒物 有组织 33 0.33 14.67 0.1467 -0.1833 无组织 3.924 0.194 1.635 0.081 -0.113 饮食油烟 0.018 0.0072 0.018 0.0072 0 固体废物 一般工业固废 可回收利用 364584 165284 -199300 不可回收利用 162.1 538 +375.9 危险废物 汽车拆解 56.87 189.5 +132.63 生活垃圾 15 15 0 年拆解汽车由原来的3000辆增加至10000辆，废金属年回收分拣由原来的36万吨减少为15万吨，故颗粒物和可回收利用固废的排放量减少了，危险废物排放量增加了。 6.运营期的地下水、土壤环境影响评价 6.1地下水影响分析 根据建设单位提供的资料，项目运营期车辆拆解过程中不对车辆及零部件进行清洗，生产车间地面定期用扫帚清理地面杂物及废金属屑，故本项目运行过程中无生产废水排放，外排废水主要为职工生活污水，其主要污染物为COD、氨氮、SS、BOD5。 （1）地下水污染途径 污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联结地面污染物与地下水含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介，又是污染物的净化场所和防护层。 污染物从污染源进入地下水所经过路径称之为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据项目所处区域的地质情况，本项目可能对地下水造成污染的途径主要为运营期废水排放可能对地下水造成的影响。 （2）环境影响分析 ①正常情况下地下水环境影响分析 项目废水主要为生活污水，预处理后经开发区污水管网排入奎屯东郊污水处理厂集中处理，因此，正常情况下不会通过污水排放对地下水造成显著不利影响。项目产生的危险废物均委托有资质的单位进行处理，项目危废暂存间的设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求，采取严格的防渗漏、防腐蚀等措施，防止污染地下水。贮存一般固体废物的贮存场所按照一般固体废物贮存场的防渗要求进行建设，防止污染地下水。因此项目在正常工况下，不会由于固体废物中有害成份渗入地下影响地下水水质。根据以上分析，项目按照规范和要求对废物临时贮存设施等各产物生产装置、污水网线等采取有效的防渗漏、防溢流措施，并加强对产品、废水及固体废物的管理，在正常情况下，不会对地下水环境质量造成显著不利影响。 ②非正常工况下地下水环境影响分析 项目对地下水的影响途径包括化粪池和隔油池等发生泄漏或溢出，废污水渗入地下，污水管线发生泄漏，废水渗入地下，危废临时贮存设施管理不善或发生泄漏，有毒有害物质进入地下造成地下水污染。 6.2土壤影响分析 本项目危废仓库在使用过程中有可能由于跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等，会污染土壤、地下水，同时也会影响到地下水，造成整个周围地区水环境的污染。本项目相关工程防渗措施均按照设计要求进行，采取严格的防渗、防溢流等措施，正常状况下，项目潜在土壤污染源不会对土壤造成污染。项目设有危废暂存间，将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求建设和维护使用，设有截流措施，且暂存的危险废物均定期送有资质单位进行处置，因此，事故情形下泄漏风险很小。 6.3地下水及土壤防渗漏措施 防治原则 针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 ①源头控制 主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②末端控制措施 主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来；末端控制采取分区防渗原则。 （2）分区防渗措施 ①厂区污染防渗区划分 本项目采取分区防控措施，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区，简单防渗区，除污染区外的其余区域均为非污染防治区，非污染防治区不需采取防渗措施。具体见图4-1：厂址区防渗分区图。 重点防渗区主要指位于地下、半地下的生产功能单元或其它易产生污染物质的场所，当污染物质泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域，以及虽可被及时发现并处理，但污染物泄漏后污染状况较严重的生产功能单元。本项目重点污染防治区主要包括：拆解车间、危废暂存间、隔油池、化粪池、初期雨水收集池等。 一般防渗区主要指裸露于地面的生产功能单元，污染物质泄漏后，容易被及时发现和处理的区域，以及其它需采取必要防渗措施的构筑物等；本项目一般污染防治区主要包括可能产生废水及污染物泄漏的场地，具体为：产品储存库、办公用房(门卫)、报废汽车存储场地、材料堆存场地、厂区道路等。 ②分区防渗措施 a重点防渗 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7要求，重点防渗区防渗层的防渗性能不低于6.0m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；具体防渗设计从上至下依次为：抗渗混凝土，原地质。 本项目重点防渗区面积约3758m2，主要为汽车拆解车间、危废暂存间、隔油池、化粪池和初期雨水收集池。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求，本项目危险品贮存场所(危废暂存间)基础必须防渗，防渗层防渗能力需等效于1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)防渗能力；或等效于2mm厚高密度聚乙烯(或其它人工材料)且渗透系数≤10-10cm/s防渗能力。上述重点防渗区的防渗要求可满足并优于上述防渗能力要求。与防渗设计有关的技术要求如下： 混凝土强度等级不应低于C30，所用水泥为普通硅酸盐水泥，采用抗渗钢筋混凝土(或抗渗钢纤维混凝土)，防渗层耐久性应符合《混凝土结构设计规范》(GB50010-2012)要求；混凝土池体构筑物内表面刷涂渗透系数为1.0×10-10cm/s的水泥基渗透结晶型防渗涂料，厚度≥1.0mm，应满足《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2012)要求，在涂刷防水涂料前，应进行蓄水试验。 b 一般防渗区 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7要求，一般防渗区防渗层的防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，主要采用一般混凝土(抗渗等级低于P4级)对地面进行硬化的措施；具体防渗设计从上至下依次为：普通混凝土，原地质。 本项目一般防渗区面积约22021m2，主要为包括产品储存库、汽车装卸场地、废金属装卸场地、拆解品库房、堆场。 c简单防渗区 本项目简单防渗区面积约15433m2，主要为包括办公用房、宿舍、门卫拟建建筑等。 按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，本项目一般工业固废贮存场所(产品储存库、报废汽车存储场地、拆解后材料堆存场地)必须防渗，防渗层防渗能力需等效于1.5m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)防渗能力；与上述一般防渗区的防渗要求一致。 7.运营期环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素。分析建设项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，分析建设项目环境风险防范的重点；针对可能发生的主要事故分析易燃、易爆物质泄漏到环境中所导致的后果，提出应采取的合理可行的防范、应急与减缓措施和管理制度，使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.1评价等级及范围 7.1.1风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表4-18 建设项目环境风险潜势划分依据表 环境敏感程度 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区 Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区 Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险 7.1.2环境风险物质数量与临界量比值（Q） 当存在多种危险物质时，按照下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1,q2,...qn－每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，...Qn－每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 表4-19 环境风险物质数量与临界量比值一览表 物资名称 环境风险物质数量与临界量比值 最大储存量（t） 备注 临界量（t） q1/Q1 ∑qn/Qn 汽油 5.5 年产生量 2500 0.0022 0.62728 易燃液体 (机油等) 12.7 2个月存量 2500 0.00508 硫酸 （铅蓄电池） 3.5 2个月存量 10 0.35 多氯联苯 0.54 2个月存量 2.5 0.27 本项目的Q=0.62728，Q<1，故环境风险潜势为Ⅰ。 7.1.3评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-20确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-20 环境风险评价工作级别 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 本项目的Q=0.62728，Q<1，环境风险潜势为Ⅰ，确定项目风险评价等级为“简单分析”。 7.1.4评价范围及敏感目标 根据风险识别和功能单元重大危险源辨识结果，以及环境敏感程度等因素，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，本项目风险评价工作等级为简单分析，不设评价范围。 7.2环境风险识别 7.2.1物质的危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目所涉及到的较大环境风险的物质为油类物质（矿物油类，如石油类、汽油、柴油等）。本项目所涉及的危险物质识别如下： 表4-21 汽油的理化性质和危险特性 危险性概述 危险性类别 第3类易燃液体 燃爆危险 易燃 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳 溶解性 不溶于水，易溶于苯、二氧化硫、醇、脂肪 健康危害 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接 触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 危险特性 极易燃烧，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 环境危害 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 理化特性 外观及性状 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃） <-60 相对密度（水＝1） 0.70～0.79 闪点（℃） -50 相对密度（空气=1） 3.5 引燃温度（℃） 415～530 爆炸上限％（V/V） 6.0 沸点（℃） 40～200 爆炸下限％（V/V） 1.3 毒理学资料 急性毒性 LD50：67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）LC：103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）。 急性中毒 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 刺激性 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 环境标准 中国（TJ36-79）车间空气中有害物质的最高容许浓度350mg/m3(溶剂汽油) 前苏联（1975）污水中有机物最大允许浓度3mg/L。 表4-22 柴油的理化性质和危险特性 危险性概述 危险性类别 第3类易燃液体 燃爆危险 易燃 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳 溶解性 不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂 环境危害 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染 理化特性 外观及性状 稍有粘性的棕色液体 主要用途 用作柴油机的燃料等 闪点（℃） 45～55 相对密度（水＝1） 0.87～0.9 沸点（℃） 200～350 爆炸上限％（V/V） 4.5 自然点（℃） 257 爆炸下限％（V/V） 1.5 毒理学资料 急性中毒 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 慢性中毒 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 刺激性 具有刺激作用 环境标 目前无标准 表4-23 润滑油的理化性质和危险特性 危险性概述 危险特性 遇明火，高热可燃 燃爆危险 易燃 侵入途径 吸入 有害燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳 溶解性 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机物 理化特性 外观及性状 淡黄色黏稠液体 主要用途 机械润滑 相随密度 （空气=1） 0.85 相对密度（水＝1） 934.8 闪点（℃） 120～340 沸点（℃） -252.8 毒理学资料 急性中毒 急性吸入可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道 和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 环境标准 目前无标准 表4-24 硫酸的理化性质和危险特性 危险性概述 危险性类别 第8类酸性腐蚀品 侵入途径 吸入、食入、皮肤接触 溶解性 可以与水以任意比互溶 危险特性 助燃，遇水放热，可发生沸溅，与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维等）接触会发后剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐。苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧，有强烈的腐蚀性和吸水性。 环境危害 对环境有危害，对水体和土壤可造成污染 理化特性 外观及性状 纯品为无色透明油状液体，无臭 主要用途 助燃剂 熔点（℃） 10.5 相对密度（水＝1） 1.83 沸点（℃） 330 相对密度（空气=1） 3.4 LD5 （mg/kg） 2140(大鼠径口) LC50（mg/m3） 510(大鼠吸入，2小时) 毒理学资料 健康危害 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；吸入硫酸雾后引起呼吸道刺激反应、重者发生呼 吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡，口服后引起消化 道烧伤以至形成溃疡；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤 接触硫酸轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。硫酸溅入眼 内可成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明，长期暴露于硫酸雾，可出现鼻粘膜萎缩。嗅觉减退消失，牙齿酸蚀症、慢睡支气管炎、肺水肿和肝硬化。 表4-25 多氯联苯的理化性质和危险特性 危险性概述 标识 中文名：多氯联苯 英文名：Polychlorinated Biphenyls 分子式：Cl2H4Cl6 分子量：288 CAS号：1336-36-3 联合国编号（UN Number）:2315 理化性质 性状：液体或固体 溶解性：随绿化程度增加而递减，Aroclor1254为70ppb 颜色：淡黄色或无色 沸点：（℃）：325-366 气味：无味至微弱之苦味 比重：1.4-1.5 蒸气压0.06mmHg@25℃ 蒸汽密度：1.381（Aroclor1242） 化学性质 腐蚀性：会腐蚀某些塑料、橡胶和涂膜 危害性聚合：无 感旋光性：无 反应性与不兼容性：与液氯产生放热反应 分解性：火场中可能产生毒性戴奥辛等气体 闪火点：大于 141～196℃ 自燃范围：/ 可燃范围：/ 毒性 容许浓度：0.01mg/m3(皮） 动物半致死剂量(LD 50 )：1900mg/kg(大鼠、吞食） 动物半致死浓度(LC 50 )：－ 立即危害浓度(IDLH)：5～10mg/m3 致癌性分类：2A－疑似人体致癌性 对人体危害 慢性：初期无甚特别，通常有疲倦、食欲不振、恶心、呕吐、手脚肿胀等情形，跟着而来比较特殊之症状，常见者有分泌乳略状眼屎，似青春痘斑疹、痉疮样丘疹、指甲、皮肤、齿龈和嘴唇发黑及眼、皮睑板腺肿胀等。孕妇有发生流产或畸胎之危害。 急救 皮肤接触：(1)立即用肥皂或中性清洁剂和水清洗。 (2)若渗透衣物，立即脱掉衣物，再以肥皂和水清洗。 (3)冲洗时间应超过15分钟。 (4)送医 眼睛接触：(1)立即撑开眼皮，以大量水冲洗。(2)冲洗时间至少超过 15分钟。（3）就医。 吸入：(1)不管吸入性、接触性或食入性中毒之伤害，均可先给予 100%氧气。(2)若意识不清，则将患者置于复苏姿势，不可喂食。(3)若无呼吸、心跳停止，立即施予心肺复苏术(CPR)。(4)立即请人帮忙打电话给119求救。（5）立即送医。 食入：首先可使用呕吐剂、使用手指或饮用温盐水再使毒物吐出。再继以使用泻盐亦有帮助，也可抑制多氯联苯在体内被吸收，可使用硅酸铝及活性炭加水吞服。然后立即就医 。 防护 个人防护设备：呼吸防护具：(1)正压式全面型自携式呼吸防护具 (2)正压式全面型供气式呼吸防护具辅以正压型自携式呼吸防护具、防渗手套、衣物、防溅安全护目镜。侦测及警报设备：携带式或固定式可燃性气体侦测器以侦测周遭之可燃性气体浓度，侦测范围：0～100%LEL。 处理设备：（1）撒吸附剂(如蛭石、活性炭、木屑等) 。(2)用通用型吸收棉围堵。 泄漏处理 (1)泄漏时，应紧急封锁隔离泄漏液周围 10-25 公尺内之范围。 (2)切断所有引火源。 (3)保持人员位于上风处及远离低洼处。 (4)进入危险区域观察前，须按前述救灾设备中之个人防护设备完整穿戴。 (5)更大量之泄漏，疏散距离应再加倍。 灾后处理 废弃多氯联苯，须依废弃物清理法中关于有害事业废弃规定清理。 表4-26 制冷剂的理化性质及危险特性 标识 中文名：二氟一氯甲烷 EINECS：200-839-4 英文名：Difluoromethane chloride 英文别名：R-22 分子式：CHClF2 分子量86.468 CAS号：75-45-6 理化性质 外观与性状 无色有轻微发甜气味的气体 熔点（℃） -146 密度（kg/m3） 3.94 沸点（℃） -38.1 闪点（℃） 无意义 溶解性 溶于水，溶于乙醚、氯仿、丙酮 毒性资料 急性毒性：LC50：35%，大鼠吸入，15min 亚急性与慢性毒性： 兔、大鼠、小鼠吸入0.2%浓度，每天6h，共10个月，均无毒性反应；1.4%浓度，体重减轻，血清蛋白降低，球蛋白升高。剖检肺见肺泡间质增厚、肺水肿，心、肝、肾及神经系统退行性变。 致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门菌33%（连续，24h）。微粒体诱变：鼠伤寒沙门菌33%（连续，24h） 致畸性：大鼠孕后6-15d吸入最低中毒剂量（TCLo）5ppm，致眼耳发育畸形。微生物致突变：鼠伤寒沙门菌33%（24h）。 致癌性：IARC致癌性评论：G3，对人及动物致癌性证据不足。 其他：雄性影响。 健康危害 本品毒性低，但用其制备四氟乙烯所发生的裂解气，毒性较大，可引起中毒。吸入高浓度裂解气，初期仅有轻咳、恶心、发冷、胸闷及乏力感，但经24-72小时潜伏期后出现明显症状，发生肺炎、肺水肿，呼吸窘迫综合征，后期有纤维增生征象。可引起聚合物烟热。 急救措施 皮肤接触:脱去污染的衣着，用肥皂水和清洁水彻底冲洗皮肤，至少15分钟。如有冻伤，就医。 眼睛接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水，催吐。就医。 泄漏处理 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源..漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 消除方法:合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。 运输 运输注意事项:采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉:高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 操作处置与储存 操作处量注意事项:密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离易燃、可燃物。高浓度按触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),穿一般作业工作服，戴一般作业防护手套。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，防止阳光直射.库温不宜超过30℃，应与易燃物或可燃物、氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。 7.2.2生产系统危险性识别 本项目汽车拆解过程中所产生的汽油、柴油、润滑油、机油等分类收集后定期委托有资质的单位进行处置，因此，在运输、装卸及生产、储存过程中可能存在的风险事故为： （1）运输、装卸过程中环境风险 ①油类在运输过程中因意外交通事故，造成火灾或爆炸，周围人员中毒等情况，此类事故后果严重但发生几率较小； ②运输过程中因为储罐老化，封盖密闭不严等原因造成易燃易爆物质逸散、泄露，造成火灾或爆炸。 （2）生产、储存过程中的环境风险 ①管理人员失误或不可抗拒因素等造成物料泄露引发污染事故；在生产过程中由于专用储存容器、封盖老化或操作未按规范，致使物料泄露逸散，导致人员中毒，汽油、柴油散发到空气中可能会发生燃烧，甚至可能爆炸。 ②存储过程中，油品受热后，温度升高、体积膨胀，若容器灌装过满，管会导致容器因压力额增加而损坏，可能引起由得泄漏或外溢。另一方面，若温度降低，体积收缩，容器内有可能出现负压，也会使容器变形损坏。 ③废塑料和废橡胶堆放在仓库内，遇明火可引发火灾。 7.2.3风险类型识别 项目环境风险类型识别见表4-27。 表4-27 建设项目环境风险类型识别表 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险 影响途径 可能受影响的敏感目标 拆解车间及危废暂存间 拆解车间及危废暂存间 油类物质、硫酸 泄露污染 大气扩散、地下水及土壤的影响 —— 拆解车间及危废暂存间 油类物质 火灾爆炸污染 大气扩散、地下水及土壤的影响 —— 7.3 环境风险分析 7.3.1大气环境风险分析 由于项目区储罐老化，造成油类物质泄漏，泄漏过程中活产生部分非甲烷总烃，污染环境；在物质泄漏时若遇明火，会产生火灾、爆炸等事故，然后产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件。项目区位于工业园区内，最近敏感目标距离项目区1900m，受到CO影响的概率较小。 项目在拆卸电池过程中，操作不当，导致硫酸泄漏，从而污染环境空气。 7.3.2地下水、土壤环境风险分析 本项目危废仓库在使用过程中有可能由于跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等，会污染土壤、地下水，同时也会影响到地下水，造成整个周围地区水环境的污染。本项目相关工程防渗措施均按照设计要求进行，采取严格的防渗、防溢流等措施，正常状况下，项目潜在土壤污染源不会对土壤造成污染。项目设有危废暂存间，将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求建设和维护使用，设有截流措施，且暂存的危险废物均定期送有资质单位进行处置，因此，事故情形下泄漏风险很小。 本项目采取分区防控措施，将厂区划分为重点防渗区和一般防渗区。 重点防渗区：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7要求，重点防渗区防渗层的防渗性能不低于6.0m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；具体防渗设计从上至下依次为：抗渗混凝土，原地质。本项目重点防渗区主要为汽车拆解车间、危废暂存间、隔油池、化粪池和初期雨水收集池。 一般防渗区：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7要求，一般防渗区防渗层的防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，主要采用一般混凝土(抗渗等级低于P4级)对地面进行硬化的措施；具体防渗设计从上至下依次为：普通混凝土，原地质。本项目一般防渗区主要为包括产品储存库、办公用房(门卫)、汽车装卸场地、废金属装卸场地、拆解品库房、堆场、厂区道路。 7.4环境风险防范措施及应急预案 7.4.1事故防范措施 （1）危险物品贮存要求 由于本项目回收的物质在回收场所有一定的贮存量，为避免在贮存环节发生风险事故，应根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》(GB22128-2019)、《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）满足以下要求： ①报废汽车存储场地（包括临时存储）的地面要硬化并防渗漏。 ②设置产品（半成品）仓库。 ③库房应当干燥、通风、避光的防火建筑，建筑材料经过防腐处理。 ④安全条件；避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备均应符合《建筑设计防火规范》中的规定。按化学品不同类别、性质进行分区域贮存。 ⑤加强人员巡查及日常的维护，争取在第一时间发现泄漏事故并将其影响降至最低。 （2）易燃易爆物品贮存区事故风险防范措施 ①在总平面图上，各建筑单体之间按有关规范要求，留有足够的防火间距。特别是废油储存区，在该区域设置可燃气体警报系统对可燃气体的泄漏和浓度超限进行报警，以防火灾事故发生。在设计压力容器设备时，严格执行钢制压力容器设计规范；对管道、连接法兰及垫片要求严格，以尽量减少系统泄漏。对设备、管道进行防腐处理，尽量防止物料的跑、冒、滴、漏； ②贮存区周围设环形消防通道，合理进行竖向布置、排雨水设计； ③做好储存瓶防雷防静电、保护和工作接地设计，满足有关规范要求。 （3）物质泄漏防范措施 物质泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引发火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因，因此选用良好的设备，精心设计和制造、认真和管理和操作人员的责任心，是减少泄漏事故的关键。 ①储罐的结构材料与储存物料和储存条件相适应。新罐应选进行适当的整体试验、外观检测和测试。并将记录存档备查，定期对储罐进行检查，及时发现破损和泄漏处。 ②装卸料时严格按照规章操作。避免泄漏事故的发生。 ③要求配有专用储存蓄电池的封闭容器，避免在取放过程中碰撞或摔落，导致蓄电池破坏，以至于硫酸泄漏。同时应设置托盘，进一步防止容器破坏，硫酸泄漏。 （4）事故火灾风险防范措施 ①汽油必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，满瓶与空瓶应分开整齐放置，并有明显标记，应保持直立放置，且应有防止倾倒的措施，不准放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。 ②严禁火源进入储料区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 ③定期对设备、存储仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。 （5）危险物品运输风险事故防范措施 ①对危险物品的装卸、转移由专业人员或经过严格培训的员工来操作建立一套完整的作业操作技术规划，严格遵守操作规定。 ②厂区内危险物品运输主要采用叉车，装卸站进、出口，分开设置，当进、出口合用时，站内应设回车场。 ③装卸站车场应采用现浇混凝土地面，装车时应小心轻放。 7.4.2风险事故应急预案 （1）应急救援组织机构设置与职责 根据本项目的实际情况，成立事故应急救援指挥部。 ①指挥机构 由法人担任总指挥，下设应急救援办公室，应急救援办公室成员由安全环保经理、人事行政经理、应急救援组组长、应急抢险组组长、后行救护组组长、疏散组组长组成，日常工作有安全环保经理负责监管。发生重大事故时，指挥部成员立即到位，负责全厂应急救援工作和组织指挥。指挥部可设在办公区。 ②主要职责 应急指挥部负责单位预案的制定、修订；组成应急救援专业队伍，组织实施和演练；检查督促做好重大事故的预案措施和应急救援的各项准备工作。发生重大事故时，由指挥部发布和接触应急救援命令；组织应急救援行动；向政府、上级汇报和向友邻单位通报事故信息，必要时向有关单位发出救援请求，接受政府的指令和调动；保护事故现场，组织事故调查，总结经验教训。 ③指挥人员分工 总指挥：组织指挥全厂的应急救援； 副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作； 安全环保经理/人事行政经理：协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作，事故现场通讯联络和对外联系； 抢险救援组组长：负责事故处置时生产系统开停机调度，灭火、堵漏等排险工作，事故后的抢修工作； 后勤保障组组长：负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员急救和护送医院工作； 负责受伤、中毒人员的生活必需品供负责警戒、治安保卫、道路管制工作； 警戒疏散组组长：负责人员和财物的疏散工作；负责事故现场及有害物质扩散区域内的清洗、消毒、监测指挥工作：负责抢险救援物资的供应和运输工作。 （2）应急预案框架 根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007），“拆解和破碎企业应具有完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案”。企业已编制突发环境事件应急预案，并完成备案，备案号：654003-2022-0015-L，（详见附件7），应急预案已设立公司急救指挥小组和事故处理抢险队，并和当地有关事故应急救援部门建立正常的定期联系，突发事故应急救援预案框架见表4-28。 表4-28 项目区突发事故应急救援预案框架 序号 项目 内容及要求 1 总则 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 2 危险源概况 评述危险源类型、数量及其分布 3 应急计划区 拆解车间、危废暂存间 4 应急组织 项目区：设指挥部，负责项目区应急指挥工作 专业救援队伍：负责事故控制、救援善后处理 5 应急状态分类及应急响应程度 规定事故的级别及相应的应急分类相应程度 6 应急设施、设备及材料 生产装置：贮存区防火灾、爆炸和毒气泄漏事故应急措施、设备与材料；主要是消防器材，防毒面具和防护服防止原辅材料外溢、扩散。 7 应急通讯、通知、交通 规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障、管制措施。 8 应急环境监测及事故后评估 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 9 应急消防措施、消除泄 漏措施方法及器材 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应，消除现场泄漏物，降低危害相应的器材配备临近区域：控制火灾、有毒区域，控制和消除污染措施及相应的 设备配备。 10 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及临近装置人员撤离组织计划及救护 项目区临近区：受事故影响的临近区域人员对毒物应急剂量控制 规定，撤离组织及救援。 11 应急状态终止与恢复 措施 规定应急状态的终止程度，事故善后处理，恢复措施，临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 12 人员培训和演练 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 13 公众教育与信息 对项目区临近地区开展公众教育、培训与发布相关信息 14 记录和报告 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设立专门部门负责管理。 15 附件 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 7.6环境风险评价结论 综合上述分析，本项目事故风险评价结论如下： （1）项目涉及有毒有害、易燃易爆物质，生产设备在常温常压条件下，具有一定的潜在危险。 （2）本项目在生产、储存、运输过程中存在泄漏及燃烧、爆炸事故性风险，在采取严格的保护措施后，事故发生概率很小。 （3）项目由于使用和储存的有毒有害、易燃易爆物质的数量很小，对环境的风险影响也很小。 （4）项目具有潜在的事故风险，应从建设、生产、储运等方面积极采取防护措施。如库房应安装通风设施，采用防火、防爆的灯具、电器等。为了防范事故和减少危害，需根据企业实际情况制定灾害事故的应急预案。当出现事故时，采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 （5）建议建设单位合理安排购买-使用-储存-出售的关系，减少有毒有害、易燃易爆物质在场内的数量，进一步降低环境风险。 （6）建议建设单位落实好安全防范措施和消防措施。 表4-29 建设项目环境影响风险简单分析内容表 建设项目名称 报废车拆解、废金属分拣配送项目 建设地点 新疆奎屯-独山子经济技术开发区312国道以北、纵三路以东 地理坐标 E84°56′13.267″,N44°23′15.182″ 主要危险物质及分布 本项目涉及的环境风险物质有燃油、废油液、废机油、硫酸。风险物质主要分布位置为拆解车间、汽油和柴油储存区、各种废油液及危险废物储存区。 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 大气环境：油类物质、硫酸泄漏通过大气扩散的方式影响大气环境，油类物质遇到明火，产生火灾爆炸，产生的次生污染物CO污染环境； 地下水环境：项目主要是化粪池防渗层破裂，导致地下水污染，根据污染预测，项目对地下水的影响较小。 风险防范措施要求 （1）危险物品贮存要求：①报废汽车存储场地（包括临时存储）的地面要硬化并防渗漏。②设置产品（半成品）仓库。③库房应当干燥、通风、避光的防火建筑，建筑材料经过防腐处理。④库房建筑及各种设备均应符合《建筑设计防火规范》中的规定。按化学品不同类别、性质进行分区域贮存。⑤加强人员巡查及日常的维护 （2）易燃易爆物品贮存区：①各建筑单体之间按有关规范要求，留有足够的防火间距。对管道、连接法兰及垫片要求严格，以尽量减少系统泄漏。对设备、管道进行防腐处理，尽量防止物料的跑、冒、滴、漏；②贮存区周围设环形消防通道，合理进行竖向布置、排雨水设计；③做好储存瓶防雷防静电、保护和工作接地设计，满足有关规范要求。 （3）物质泄漏防范措施：①储罐的结构材料与储存物料和储存条件相适应。②装卸料时严格按照规章操作。避免泄漏事故的发生。③要求配有专用储存蓄电池的封闭容器，避免在取放过程中碰撞或摔落，导致蓄电池破坏，以至于硫酸泄漏。同时应设置托盘，进一步防止容器破坏，硫酸泄漏。 （4）事故火灾风险防范措施 ：①汽油必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，满瓶与空瓶应分开整齐放置，并有明显标记，应保持直立放置，且应有防止倾倒的措施，不准放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。②严禁火源进入储料区，机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。③定期对设备、存储仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。 （5）危险物品运输风险事故防范措施：①对危险物品的装卸、转移由专业人员或经过严格培训的员工来操作建立一套完整的作业操作技术规划，严格遵守操作规定。②厂区内危险物品运输主要采用叉车，装卸站进、出口，分开设置，当进、出口合用时，站内应设回车场；③装卸站车场应采用现浇混凝土地面，装车时应小心轻放。 填表说明 无 8、环保投资 项目总投资9800万元，环保工程投资64.3万元，占总投资的0.66%，环保投资项目估算见表4-30。 表4-30 环保投资估算一览表 类别 治理项目 污染因子 主要的环保设施 投资估算 (万元) 废水 生活污水 CODcr、BOD5、SS和氨氮 1个隔油池、1个化粪池（15m3） 2 初期雨水 SS、石油类 1个初期雨水收集池，隔油池+沉淀池 3 废气 拆解车间 切割粉尘 排风扇 1 废气 (非甲烷总烃) 密闭废油抽取机、废液回收机 1 废气(氟利昂) 制冷剂收集器 0.8 废金属分拣车间 切割破碎粉尘 布袋除尘器+15m排气筒 15 食堂油烟 油烟 安装净化效率60%以上的油烟净化器 1.2 噪声 厂房 机械噪声 选用具有减震、降噪、隔声、消声设计的设备 / 固废 一般生产固废 可回收材料（钢铁、金属、橡胶、塑料等） 回收、出售 15 不可利用固体废弃物 集中收集后，运往一般工业固废填埋场填埋处理。 危险固废 按《危险废物贮存污染控制标准》设置危废暂存间暂存，并 进行防渗处理，同时分类委托有资质公司回收处理；配备危险品储存容器(封闭油桶等)，危险废物标识牌。 生活垃圾 带盖垃圾箱 设施 应急设施(消防设施、灭火器配备等) 3 分区防渗(重点防渗区及一般防渗区) 12 地下水监测 1次/年，枯水期 0.3 其它 项目区景观 绿化率为20% 5 环境管理 排污口规范化管理 5 合计 64.3 9、环保验收 项目在建成后，根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 682 号，2017年10月1日实施）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，由企业进行自主验收。验收合格后方可投入正式生产，环保验收的主要内容为废气、固废处置是否符合环保要求。 表4-31 环保措施及验收一览表 项目 污染源 污染防治措施 验收内容及标准 废水 生活废水 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理，经处理后生活污水排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理。 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，是否设置隔油池（1个）、化粪池（1个） 初期雨水 初期雨水收集池（60m3）收集初期雨水，初期雨水经“隔油池+沉淀池”处理后通过市政污水管网排入污水处理厂。 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，是否设置初期雨水收集池（1个60m3）和隔油池沉淀池 废气 汽车拆解工序粉尘 车间通风装置(排风扇等) 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 废金属分拣工序粉尘 布袋除尘装置+15m排气筒 汽车拆解工序非甲烷总烃 车间通风装置(排风扇等) 厂内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值；厂界无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准。 食堂油烟 安装净化效率为60%以上的油烟净化装置 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 噪声 设施设备噪声 选用具有减震、降噪、隔声、消声设计的设备 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 固废 可回收材料（钢铁、金属、橡胶、塑料等） 回收、出售 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 不可利用固体废弃物 集中收集后，运往一般工业固废填埋场填埋处理 生活垃圾 委托工业园区环卫部门收集处置，最终送奎屯市生活垃圾填埋场卫生填埋 危险废物 分区分类储存，液体类废物采用专用容器存储，储存于危废暂存间，分类委托有资质的单位处置，危废暂存间应防渗硬化，满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求 《危险废物贮存污染物控制标准》 （GB18597-2001）及2013年修改单要求 其他 重点污染防治区：拆解车间、危废暂存间、隔油池、化粪池和初期雨水收集池等；抗渗混凝土：抗渗等级P8级，渗透系数约为0.261×10-8cm/s，厚度≥20cm。 防渗性能不低于6.0m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 一般污染防治区：产品储存库、办公用房(门卫)、材料存储场地、材料堆存场地、厂区道路等：普通混凝土：抗渗等级P4级，渗透系数约为0.663×10-8cm/s，厚度≥10cm。 防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 排污口规范化管理 污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处 |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 拆解车间 | 报废车切割（无组织） | 颗粒物 | 车间封闭沉降 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  |  | 汽车拆解过程中废油液抽取 | 非甲烷总烃 | 机械通风 | 厂内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值；厂界无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准。 |
|  | 废金属分拣车间 | 废金属切割、破碎 （无组织） | 颗粒物 | 车间封闭沉降，机械通风 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放标准 |
|  |  | 废金属切割、破碎 （DA001） | 颗粒物 | 布袋除尘，高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中有组织排放标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 安装去除效率为60%的油烟净化器,进行处理，并设置专用烟道。 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 气囊引爆 | 颗粒物 | 无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理，经处理后生活污水排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |
|  | 初期雨水 | SS、石油类 | 经“隔油池+沉淀池”处理后，排入园区市政污水管网。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 机械设备基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的固体废弃物可分以下三大类： （1）一般工业固废：一类为可以回收利用的，如钢铁、有色金属、塑料、玻璃、轮胎等；另一类为无法分离回收利用的，如：皮制品、破碎玻璃、塑料等，无回收利用价值。 （2）危险废物：对照《国家危险废物名录》，本项目产生的工业有害废物主要有：铅酸电池、含汞开关、废电路板、制冷剂、含铅部件、气囊、残留燃油、废油、防冻液、冷却液、尾气催化剂等。 （3）生活垃圾：员工办公生活垃圾。 1一般工业固废 （1）可回收利用固废（产品） 报废机动车拆解可将废钢铁、有色金属、塑料、玻璃、轮胎、废金属屑等可再生利用废料分类回收，并作为其他再生资源回收加工厂的生产原料进行销售；废金属分拣过程中可将废钢铁、废钢精料、废金属屑等可再生利用废料分类回收，并作为其他再生资源回收加工厂的生产原料进行销售。 本项目运营后，可回收利用固废共计165283.7866t/a，约165284t/a。 （2）不可回收利用固废 汽车拆解过程中产生皮制品、碎玻璃、塑料等不可利用固体废物，废金属分拣过程中产生土石、塑料等夹杂物。 本项目运营后，不可回收利用固废共计537.99t/a，约538t/a，属于一般工业固废，集中收集后，运往一般工业固废填埋场填埋处理。 2生活垃圾 主要为日常办公及生活产生，产生量为15t/a，由带盖垃圾箱集中收集后，委托工业园区环卫部门收集处置，最终送奎屯市生活垃圾填埋场埋场卫生填埋。 3危险固废 本项目危险固废主要为汽车拆解产生的，共189.5t/a，废金属的分拣，无危险固废产生。 产生的危险固体废物均临时分类储存于危废暂存间，需分类委托有资质危险废物处置机构进行处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目无生产废水排放，排放的废水主要为职工生活污水，生活污水进入化粪池处理，经处理后水排入园区污水管网，最终进入奎屯东郊污水处理厂处理，对地下水、土壤影响较小。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 无 |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目实行简化管理，项目建设投产前应按照《排污许可证管理管理条例》（国令第736号）等有关要求，登录国家排污许可证管理信息平台填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料，在《排污许可证管理管理条例》（国令第736号）的规定程序和时限内完成排污许可证的申报工作。 2、建设单位运营期应进行常规自行监测，做好环境管理台账纪录和自行监测要求。 3、对生产过程产生颗粒物的区域和设备加强巡检、防护，确保污染治理设施可靠运行。 4、环境管理 根据项目的污染物排放特征，其产生的废气、废水以及固体废物存在一定的污染隐患。一旦管理不善将可能出现污染事故，从而影响周围环境。因此，运营期的环境管理十分重要，运营期应做好以下工作： （1）制定污染治理操作规程，记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行。 （2）企业应接受当地生态环境局的监督检查，组织环保监测及统计工作，定期与不定期地上报各项管理工作的执行情况以及各项有关环境参数、污染源排放指标，建立污染源及厂区周围环境质量监测数据档案。 （3）确保污染治理措施执行“三同时”，检查、监督全厂环保设施的正常高效运行，使各项治理设施达到设计要求。 （4）加强环保知识宣传教育，提高职工环境意识，把环境意识贯彻到企业各车间班组及每个职工的日常生产、生活中；推广治理方面的先进技术。 （5）贯彻执行环境保护法规和标准。 （6）组织制定环境保护管理的规章制度并监督执行。 （7）项目建成后及时进行环保验收并申请排污许可证。 （8）排污口规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（2006年6月5日修订）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ①排污口规范化管理的基本原则 a、向环境排放污染物的排污口必须规范化； b、排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 ②排污口的技术要求 排污口的设置必须合理确定，按照环监（96）470号文件要求，进行规范化管理。 ③排污口立标管理 本项目应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 列入总量控制污染物的排污口为管理的重点，排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口位置必须合理确定，按环监[1996]470 号文件要求进行规范化管理。 污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 环境保护图形标志具体设置图形见下表。 表5-1 环境保护图形标志设置 ④排污口建档管理 要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 根据排污口管理档案内容要求，企业今后将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 |

# 六、结论

综上所述，项目建设符合国家相关产业政策，项目用地符合规划基本要求，符合“三线一单”控制要求。因此只要加强环境管理，落实好相关的环境保护和治理措施，确保污染物达标排放，确保污染物排放总量控制在允许排放总量范围内，则项目的建设和政策运营不会对周围环境产生大的影响。从环保角度分析，项目的建设及运营是合理可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.227925 | / | 0.227925 | 0.227925 |
|  | 有机废气 | / | / | / | 0.02085 |  | 0.02085 | 0.02085 |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.0072 |  | 0.0072 | 0.0072 |
| 废水 | 生产废水 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生活污水 | / | / | / | 2400 | / | 2400 | 2400 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 15 | / | 15 | 15 |
|  | 可回收利用（废钢铁） | / | / | / | 165284 | / | 165284 | 165284 |
|  | 不可回收利用（玻璃、塑料等） | / | / | / | 538 | / | 538 | 538 |
| 危险废物 | / | / | / | / | 189.5 | / | 189.5 | 189.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。）

# Text boxes

损耗600

2400

3000

2400

生活用水

园区污水管网

11040

市政供水

化粪池

损耗

8040

8040

绿化