# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新疆庆华能源集团有限公司粗酚精制技改项目

建设单位（盖章）：新疆庆华能源集团有限公司

编制日期：2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆庆华能源集团有限公司粗酚精制技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 马占海 | 联系方式 | 15981723636 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区伊犁州伊宁县伊东工业园新疆庆华能源集团有限公司现有厂区内 |
| 地理坐标 | （81度39分59.847秒,43度58分47.070秒） |
| 国民经济行业类别 | C2614有机化学原料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业44基础化学原料制造261单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 伊宁县商务和工业信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 伊县商工备[2022]2号 |
| 总投资 （万元） | 4140.22 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） | 2.9 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1040 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则分析，本项目厂区苯酚最大储存量为100t，高于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中苯酚临界量5t的要求，因此设置环境风险专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《伊东工业园区总体规划（2009-2025）》 审批部门：新疆维吾尔自治区人民政府 审批文件及文号：《关于伊东工业园区总体规划的批复》（新政函〔2011〕125号） |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《伊宁县伊东工业园区总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：原新疆维吾尔自治区环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于伊宁县伊东工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（新环评函〔2009〕107号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.园区总体规划符合性分析 本项目位于伊宁县伊东工业园区内，园区由伊宁县伊东工业园（A区）及伊宁县伊东工业园（B区）两区组成，总规划面积为49.2km2。本项目位于工业园区的B区，B区位于伊宁县曲鲁海乡北山坡一带、伊宁县城12km处，距伊宁市30km，距霍尔果斯边境口岸110km，规划建设用地面积为29.2km2，主导产业为煤化工和下游产品加工。 伊东工业园B区总体空间结构布局为“一环、两心、三轴、两组团”的空间发展模式。“一环”指产业区外围100～200m的防护林这个绿环；“两心”是指分别位于两组团的行政管理服务中心，规划集中紧凑的布局，将产业区的后备服务、管理设施安排在该区域内；“三轴”指由经五路、化工路、永庆路构成的南北两组团联系道路；“两组团”指构成整个B区的南北两个组团。伊宁县伊东工业园区对入园企业的产业政策要求见表1-1。 表1-1伊宁县伊东工业园区发展项目的产业政策要求 类别 分类 项目及规模 鼓励类 一、农林业 7.动植物优良品种选育、繁育、保种和开发 12.绿色无公害饲料及添加剂研究开发 32.农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用 三、煤炭 7.煤炭气化、液化及多联产技术开发 九、化工 5.用清洁生产技术建设和改造无机化工生产装置 9.有机硅、有机氟及高性能无机氟化工产品生产 十、建材 2.新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产 3.优质环保型摩擦与密封材料生产 5.优质节能复合门窗及五金配件生产 6、新型管材(含管件)技术开发制造 10.新型干法水泥和新型墙体材料等建材产品生产中消纳工业废弃物、城市垃圾和污泥的无害化与资源化关键技术及装备开发 12.散装水泥装备技术开发 13.高性能混凝土用外加剂技术开发与生产 13.高性能混凝土用外加剂技术开发与生产 14.50万吨/年及以上人工砂生产线及其技术装备开发生产 15.100万吨/年及以上大型水泥粉磨站建设 16.20万立方米/年以上大型石材荒料、30万平方米/年以上超薄复合石材生产 十七、纺织 5.符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维（包括除羊毛以外的其他动物纤维、麻纤维、竹纤维、桑蚕丝、彩色棉花等）产品加工 6.采用高新技术的产业用特种纺织品生产 二十五、其他服务业 2.粮食、棉花、食糖、食用油、化肥、石油等重要商品的现代化仓储等物流设施建设 3.现代化的农产品市场流通设施及农产品贸工农一体化设施建设 限制类 一、农林业 2.单线5万立方米/年以下的高中密度纤维板项目 3.单线3万立方米/年以下的木质刨花板项目 四、限制类 24.2.5万千伏安以下（能力小于4.5万吨）及2.5万千伏安以上环保、能耗等达不到准入要求的电石矿热炉项目 九、建材 2.100万平方米/年及以下的建筑陶瓷砖生产线 4.水泥机立窑、干法中空窑、立波尔窑、湿法窑；新建日产1500吨及以下熟料新型干法水泥生产线 8.实心粘土砖生产项目 11.3000万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线 十四、纺织 1.74型染整生产线 淘汰类 三、电力 11.5000千伏安以下（1万吨/年以下）电石炉及开放式电石炉 12.排放不达标的电石炉 六、有色金属 6.铝自焙电解槽 八、建材 3.窑径2.2米及以下水泥机械化立窑生产线 4.无复膜塑编水泥包装袋生产线 5.70万平方米/年以下的中低档建筑陶瓷砖、20万件/年以下低档卫生陶瓷生产线 6.400万平方米/年及以下的纸面石膏板生产线 8.窑径2.5米及以下水泥干法中空窑（生产特种水泥除外） 9.直径1.83米以下水泥粉磨设备 10.水泥土（蛋）窑、普通立窑 11.建筑卫生陶瓷土窑、倒焰窑、多孔窑、煤烧明焰隧道窑、隔焰隧道窑、匣钵装卫生陶瓷隧道窑 12.建筑陶瓷砖成型用的摩擦压砖机 13.石灰土立窑 15.砖瓦18门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑 16.400型及以下普通挤砖机 17.450型普通挤砖机（2006年） 21.100吨以下盘转式压砖机 23.简易移动式砼砌块成型机、附着式振动成型台（2005年） 24.单班1万立方米/年以下的混凝土砌块固定式成型机、单班10万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式成型机 25.人工浇筑、非机械成型的石膏（空心）砌块生产工艺。 对照表1-1中入园产业政策要求，本项目位于伊东工业园新疆庆华能源集团有限公司煤制天然气项目场地内，属于煤炭气化、液化及多联产技术开发项目，项目不属于限制类和淘汰类，符合伊东工业园区总体规划中产业政策需求。 园区规划环评及审查意见的符合性分析 《伊宁县伊东工业园区总体规划环境影响报告书》于2009年12月编制完成，并取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅审查意见（新环评函[2009]107号），项目与规划环评报告书及其审查意见符合性分析见表1-2。 表1-2项目与规划环评及审查意见符合性分析 规划及其审查意见要求 本项目 相符性 切实做好水资源综合利用工作。在规划实施过程中要认真做好中水回用工作，减少新鲜用水量，合理利用水资源。 项目生产过程中循环水由厂区循环水系统供给，不新增，有效减少了新鲜用水量。 符合 合理规划设计排水方案，切实做好排水方案和后续管理，杜绝水污染事故的发生。 项目生产废水均不外排，生活污水排入园区下水管网，进入园区污水处理厂处理。 符合 大力发展项目区循环经济。制定切实可行的固体废物和生产废水的综合利用方案，提高资源利用效率。 本项目不新增劳动定员，故不新增生活污水；循环冷却水依托厂区现有循环冷却水池，项目无新增排水。本项目为粗酚精制项目，无固体废物产生，提高了资源利用效率。 符合 根据上表中内容，项目的建设符合《伊东工业园总体规划（修编）环境影响报告书》及其审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目所在区域不属于限制开发区域和禁止开发区域，不涉及重点生态功能区，不占用基本农田等，与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相符合；根据《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，本项目不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、各类自然保护区、自然生态良好区域、风景名胜区和人群密集区等生态敏感区域。从环保的角度看本项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》中的相关要求。建设项目与《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析见表1-3。 表1-3与伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案的符合性分析 类别 主要目标 本项目情况 符合性 生态保护红线 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目所在区域为重点管控单元，不在生态保护红线区域内。 符合 环境质量底线 州直水环境质量持续改善，地表水水质保持优良，地下水超采得到严格控制，地下水水质维持稳定；州直环境空气质量有所提升，重点城市（伊宁市、奎屯市）环境空气质量持续改善，其他县市环境空气质量保持稳定；土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤安全利用得到有效保障。 本项目运营过程中会产生一定量废气、噪声等环境污染物，在采取相应防治措施后均可满足相应排放标准，达标排放，故本项目建设不会降低当地环境质量，不会对周围环境造成不良影响。 符合 资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动伊宁市作为国家级低碳试点城市发挥示范和引领作用。 本项目为粗酚精制项目，粗酚主要来源于新疆庆华能源集团有限公司的酚回收装置；运营期依托伊东工业园新疆庆华能源集团有限公司煤制天然气项目的循环利用水；本项目无总量控制指标。 符合 生态环境分区管控 重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 本项目所在区域为重点管控单元。本项目为粗酚精制项目，不在禁止范围内，其中粗酚精制属于产品深加工，可有效的实现资源再利用。 符合 根据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》，本项目位于重点管控单元，管控单元编码：ZH65402120001，符合重点管控单元分区管控方案要求。 表1-4与《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析 管控维度 管控要求 符合性 空间布局约束 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境准入条件。 2.下列项目禁止或限制入园：（1）不符合经济开发区产业定位的行业；（2）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物项目；（3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类；（4）《市场准入负面清单（2020年版）》中列出的禁止准入类项目；（5）《环境保护综合名录（2017年版）》、《环境保护综合名录（2020年新增部分）（征求意见稿）》中“高污染、高风险”产品加工项目；（6）超过区域污染物排放总量的项目。 3.对于出台（或试行）清洁生产标准的行业，入区企业要达到清洁生产企业水平；对于没有清洁生产标准的行业，入区企业清洁生产水平要达到本行业国内先进水平。 4.禁止新建每小时65蒸吨以下锅炉。 5.煤化工等重点行业选址与空间布局需符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2017年修订）》及国家、行业相关要求。 本项目为粗酚精制项目，粗酚主要来源于新疆庆华能源集团有限公司的酚回收装置；运营期依托伊东工业园新疆庆华能源集团有限公司煤制天然气项目现有锅炉，不新建锅炉。 污染物排放管控 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。 2.每小时65蒸吨及以上的燃煤锅炉实施节能超低排放改造。 3.锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》的相关要求。 4.持续推进工业污染源全面达标排放。 5.煤化工等重点行业污染防治需符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2017年修订）》及国家、行业相关要求。 6.重点推进煤化工、化工等重点行业挥发性有机物污染防治。 7.强化焦化等重点行业及燃煤锅炉无组织排放监管，重点对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施重点监管，确保达标排放。 8.加大不达标工业炉窑淘汰力度。 9.园区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 10.园区污水处理率100%，园区实现废水零排放。 本项目为粗酚精制项目，粗酚主要来源于新疆庆华能源集团有限公司的酚回收装置；运营期依托伊东工业园新疆庆华能源集团有限公司煤制天然气项目现有锅炉，不新建锅炉。伊东工业园新疆庆华能源集团有限公司煤制天然气项目于2010年11月4日原中华人民共和国环境保护部出具《关于庆华能源55亿立方米/年煤制天然气项目环境影响报告书的批复》（环审[2010]351号），2021年1月9日取得竣工环境保护验收意见。2017年7月1日取得排污许可证，证书编号：916540216864804661001P。本项目运行期间不产生废水。 环境风险防控 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。 2.严格执行相关行业企业布局选址要求。 3.建立有效的事故风险防范体系，使园区建设和环境保护协调发展。 4.园区及入园企业需组织编制环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 5.制定重污染天气应急预案，细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。 本项目涉及有毒有害危险化学品，生产装置中有部分高温及带压设备，存在潜在事故风险，可研设计综合考虑了各种危害因素，设计了较为完善的防范及治理措施。 资源利用效率 1.依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。 2.严格落实《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》，结合实际，推进重点行业清洁生产审核，有效节能降耗，减少污染物排放。 3.重点行业按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理。鼓励中水利用，严格限制使用地下水，最大限度提高水的复用率。 4.重点行业尽可能采用清洁能源，生产过程中产生的余热、余气、余压须合理利用。 5.化工、纺织等高耗水行业达到先进定额标准。 本项目为粗酚精制项目，粗酚主要来源于新疆庆华能源集团有限公司的酚回收装置；运营期依托伊东工业园新疆庆华能源集团有限公司煤制天然气项目的循环利用水；本项目无总量控制指标。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于产业结构调整指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，符合国家产业政策。 本项目于2022年4月16日取得了项目备案，备案证号为伊县商工备（2022）2号。 3、项目选址合理性分析 本项目位于伊东工业园新疆庆华能源集团有限公司煤制天然气项目场地内，项目厂址未选择在环境敏感区域，厂址附近无国家及省级确定的风景、历史遗迹等保护区，区域内也无特殊自然观赏价值较高的景观。本项目符合国家及地方的产业政策和发展规划，建设区域环境质量现状良好，区域环境敏感程度较低，项目正常生产对环境的影响不大，环境风险水平可接受。综上所述，项目选址符合园区规划、“三线一单”要求，环境影响不大，厂址选择是合理可行的。 4、与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》的符合性 建设单位已依法、依规委托环评编制单位对项目进行环境影响评价文件编制工作，编制完成后及时报具有审批权限的环境保护主管部门审批。 本项目符合国家、自治区相关产业政策、法律法规、产业政策等要求，符合国家、自治区主体功能区规划、国民经济发展规划、产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划要求。遵守《新疆生态环境功能区划》的相关要求。项目选址未处于环境敏感区内，建设项目用地不占用基本农田，位于伊东工业园新疆庆华能源集团有限公司煤制天然气项目场地内的三类工业用地内，遵循上下游配套、集群化推进、园区化承载和循环化发展的原则。建设项目排放污染物能够达标排放，配套落实环境风险防范措施。建设项目清洁生产水平达到国内先进的水平。因此，本项目的建设符合关于发布《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》的通知的要求。 5、与《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》的符合性 《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》中提出加强重点行业VOCs治理。推进石油炼制、石油化工、煤化工、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业和机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治。加大煤气发生炉VOCs治理力度，酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用。石油炼制、石油化工、煤化工、化工等重点行业定期开展泄漏检测与修复。削减重点企业VOCs排放量，实施VOCs排放总量控制。全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。 本项目生产工艺过程中产生的蒸馏不凝气经各单元配套的真空捕集器收集后，经真空泵抽出进入碱液吸收系统脱除废气中的酚后通过排气筒排放。本项目的建设符合《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 目前企业粗酚作为副产品外售，由厂区粗酚储罐储存。新疆庆华能源集团有限公司考虑企业发展的布局和市场需要，在煤制天然气项目综合罐区东侧建设年处理15000吨粗酚项目，一方面可以对公司酚回收装置产生的粗酚加以利用，另一方面可为园区、新疆甚至疆外的企业提供质量品质好的产品，且项目工艺技术成熟、可靠，生产过程平稳安全，产品质量稳定。另本项目生产的苯酚、邻甲酚、间对甲酚、二甲酚等是生产聚氨酯类绝缘漆的必须原料，为企业规划后期建设提供有力支撑。 1、建设内容 建设规模：年处理粗酚量为1.5万吨，年产各类精酚（包括苯酚、邻甲酚、间对甲酚、二甲酚及三混甲酚）共计12587吨。 项目投资：项目建设总投资4140.22万元，资金全部由企业自筹。 项目组成见表2-1。 表2-1建设内容一览表 工程类别 名称 建设内容 备注 主体工程 粗酚精制生产线 框架结构，占地面积1040m2，建筑面积3120m3，新建粗酚精制单元1套，设计处理规模15000t/a，包含粗酚塔、苯酚塔、间对甲酚塔共5个塔器 新建 储运工程 厂内运输 装卸车站 新建 露天储罐区 设置1处露天罐区。16m3中间罐8个，10m3中间罐12个，4m3中间罐3个，200m3产品罐8个（苯酚、邻甲酚、间对甲酚、二甲酚和三混甲酚）。原料粗酚依托厂区现有2×2224m3储罐提供。 新建 公用工程 供水 该项目用水依托新疆庆华能源集团有限公司煤制天然气工程 依托 排水 本工程生产废水排入厂区污水处理设施；不新增劳动定员，无生活污水排放 依托 供电 依托现有供电接入 依托 供热 依托厂区现有热源 依托 消防 该项目消防依托新疆庆华能源集团有限公司煤制天然气工程消防。 依托 环保工程 废气 碱液吸收系统+15m高排气筒高空排放 废水 噪声 减振、隔声等措施 环境风险 事故废水 消防事故水池1×24000m3；初期雨水池1×12000m3，污水事故池2×48000m3 依托 2、产品方案 本项目产品为苯酚、邻甲酚、间对甲酚、二甲酚和三混甲酚，具体产品方案见表2-2。 表2-2项目主要产品及产量 序号 产品名称 规格（执行的质量标准号） 产生量 （t/a） 最大贮存量（t） 备注 1 苯酚 《焦化苯酚》（GB/T6705-2008） 4770.4 100 外销，主产品 2 邻甲酚 《焦化甲酚》（GB/T2279-2008） 325.9 102 外销，主产品 3 间对甲酚 《焦化甲酚》（GB/T2279-2008） 3533.3 103 外销，主产品 4 二甲酚 《焦化二甲酚》（GB/T2600-2009） 846.3 102 外销，主产品 5 三混甲酚 - 3111.1 124 外销，副产品 合计 12587 产品性质 本项目产品苯酚、邻甲酚、间对甲酚、二甲酚及三混甲酚性质分别如下： 苯酚 苯酚俗名石炭酸，分子式C6H5OH，分子量为94.11，比重1.071g/m3，熔点42～43℃，沸点182℃，燃点79℃，闪点79.44℃（闭杯）。无色结晶或结晶熔块，具有特殊气味（与浆糊的味道相似）。置露空气中或日光下被氧化逐渐变成粉红色至红色，在潮湿空气中，吸湿后，由结晶变成液体。酸性极弱（弱于H2CO3），有特臭，有强腐蚀性。对人有毒，要注意防止触及皮肤。室温微溶于水，能溶于苯及碱性溶液，易溶于乙醇、乙醚、氯仿、甘油等有机溶剂中，难溶于石油醚。 本项目所产的苯酚为液体，产品质量指标执行《焦化苯酚》（GB/T6705-2008）中的相关规定，详见表2-3。 表2-3苯酚产品质量指标 项目 指标 优等品 一等品 合格品 外观 无色或者略有颜色的透明液体 水分（质量分数）/%不大于 0.2 0.2 0.3 苯酚含量（质量分数）/%不小于 99.5 99.0 98.0 中性油 容量法（体积分数）/%不大于 0.05 0.1 0.1 浊度法/#不大于 2 4 4 产品包装方式：采用洁净、干燥的集装罐或者镀锌铁桶包装，每桶200kg，封口后发货。包装桶上设有“有毒品”和“腐蚀品”标志，标志应符合《危险货物包装标志》（GB190-2009）的相关要求。 （2）邻甲酚 邻甲酚固体为无色或略带淡红色结晶，有苯酚气味，有毒，有腐蚀性，分子式C7H8O，分子量：108.14。熔点30.9℃，沸点190.8℃，相对密度1.0273，折射率1.5361，闪点81.1(闭杯)，自燃点598.9，属有机腐蚀物品，溶于约40倍的水（水中溶解度40℃时达3%，100℃时达5.3%），溶于苛性碱液及几乎全部常用有机溶剂。 本项目所产的邻甲酚为液体，邻甲酚质量指标执行《焦化甲酚》（GB/T2279-2008）中的相关规定，详见表2-4。 表2-4邻甲酚产品质量指标 指标名称 指标 邻甲酚 优等品 一等品 外观 无色或略有颜色的透明液体 密度（20℃）/(g/cm³) — 水分（质量分数）/%不大于 0.3 0.5 中性油试验（浊度法）/#不大于 2 — 苯酚含量（质量分数）/%不大于 — 2.0 邻甲酚含量（质量分数）/%不大于 99.0 96.0 2,6-二甲酚含量（质量分数）/%不大于 — 2.0 产品包装方式：采用洁净、干燥的槽车运输。 （3）间对甲酚 间对甲酚是间甲酚与对甲酚的混合物。化学式为CH3C6H4OH，间甲酚为无色或淡黄色可燃液体，有苯酚气味，化学式C7H8O，分子量108.14，溶于约40倍的水（水中溶解度40℃时达2.5%，100℃时达5.5%），溶于苛性碱液和常用有机溶剂，熔点12.22℃，沸点202.2℃，86℃（14.1kPa），80℃（0.8kPa），相对密度1.0336（20/4℃），折射率1.5282，闪点81℃，自燃点559℃，能随水蒸气挥发，紫外最大吸收波长275nm。 对甲酚为无色或淡黄色的液体或晶体，有苯酚气味，微溶于水，溶于乙醇、乙醚和碱溶液，化学式C7H8O，分子量108.14，熔点：34.69℃，沸点：201.9℃（201.8℃，202.5℃），85.7℃（1.33kPa）。相对密度（20/4℃）：1.0178（1.0341），折射率：1.5310-1.5390，闪点86.1℃（闭杯），自燃点559℃，溶解性：稍溶于水，溶于乙醇、乙醚和碱溶液。水中溶解度40℃时达2.3%，100℃时达5%，溶于苛性碱液和常用有机溶剂，能随水蒸气挥发。 本项目所产的间对甲酚为混合液体，其中对甲酚+间甲酚的质量分数≥99.5%，其余质量指标符合《焦化甲酚》（GB/T2279-2008）中的相关规定，详见表2-5。 表2-5间对甲酚产品质量指标 指标名称 指标 间对甲酚 优等品 一等品 外观 无色至褐色透明液体 密度（20℃）/(g/cm³) 1.030~1.040 水分（质量分数）/%不大于 0.3 0.5 中性油试验（浊度法）/#不大于 10 苯酚含量（质量分数）/%不大于 5 间甲酚含量（质量分数）/%不大于 50 45 产品包装方式：采用洁净、干燥的槽车运输。 （4）二甲酚 二甲酚（别名：混二甲酚;工业二甲酚;2,3-二甲酚），通常是指六种二甲酚异构体，即2，3-二甲酚、2，4-二甲酚、2，5-二甲酚、2，6-二甲酚、3，4-二甲酚和3，5-二甲酚的混合物。有从煤焦油分离得到的产品和合成品两种。本项目所产的二甲酚为混合液体，其中二甲酚的质量分数≥60%，其质量指标符合《焦化二甲酚》（GB/T2600-2009）中的相关规定，详见表2-6。 表2-6二甲酚产品质量指标 指标名称 指标 外观 黄褐色至褐色的透明液体 密度（20℃）/（g/cm3） 1.01~1.04 水分（质量分数）/%不大于 1.0 中性油试验（浊度法）/#不大于 10 苯酚含量（质量分数）/%不大于 1 二甲酚类含量（质量分数）/%不小于 60 三甲酚类含量（质量分数）/%不大于 10 注1：二甲酚类包含C8H10O全部异构体 注2：三甲酚类包含C9H12O全部异构体 产品包装方式：采用洁净、干燥的槽车运输 三混甲酚 三混甲酚，又称甲酚、甲基苯酚，分子式为C7H8O，分子量为108.14，是邻甲酚、间甲酚、对甲酚三种同分异构体的混合物。三混甲酚是一种无色或呈黄棕色液体，有苯酚气味。微溶于水，能与乙醇、乙醚、苯、氯仿、乙二醇、甘油等混溶。主要用于有机合成，是制造表面活性剂、润滑油、合成材料助剂、染料中间体的原料。 表2-7主要原料和辅助原料消耗 序号 名称 单位 用量 1 粗酚原料 t/a 15000 2 循环水 t/a 6746960 3 电 万kWh/a 237.6 4 蒸汽(5.0MPa) t/a 5555.5 蒸汽(2.5MPa) 119412.8 蒸汽(0.5MPa) 8000 主要生产设备 本工程主要生产设备见表2-8； 表2-8主要生产设备一览表 塔器类 序号 台数 名称 型式 尺寸 操作条件 直径×高度/长度mm(T‐T) 操作温度℃ 操作压力 kPa(A) 1 1 粗酚塔 填料 Φ1200×29650 64~220 12~17 2 1 粗酚塔 填料 Φ1200×29650 64~220 12~17 3 1 苯酚塔 填料 Φ1800×46450 118.2~160 12~18 4 1 苯酚塔 填料 Φ1800×46450 118.2~160 12~18 5 1 间对甲酚塔 填料 Φ2000×46450 118.2~179.6 12~18 容器类 序号 台数 名称 体积 型式 尺寸 操作条件 m3 直径×高度/长度mm (T-T) 操作温度℃ 操作压力 kPa(A) 1 2 粗酚塔回流罐 2.0 立式 Φ1200×1400 45~100 12 2 2 前馏分罐 10.0 立式 Φ2000×2600 45~100 常压 3 2 苯酚、邻甲酚罐 16.0 立式 Φ2400×2800 60~100 常压 4 2 苯酚、邻甲酚罐 16.0 立式 Φ2400×2800 60~100 常压 5 2 间对甲酚、二甲酚罐 16.0 立式 Φ2400×2800 75~100 常压 6 2 苯酚塔回流罐 4.0 立式 Φ1400×2200 60~100 12 7 2 苯酚罐I 10.0 立式 Φ2000×2600 60~100 常压 8 2 苯酚罐II 10.0 立式 Φ2000×2600 60~100 常压 9 2 过渡组分罐 16.0 立式 Φ2400×2800 60~100 常压 10 2 邻甲酚罐 10.0 立式 Φ2000×2600 60~100 常压 11 1 间对甲酚塔回流罐 4.0 立式 Φ1400×2200 60~100 12 12 1 间对甲酚罐I 10.0 立式 Φ2000×2600 60~100 常压 13 1 间对甲酚罐II 10.0 立式 Φ2000×2600 60~100 常压 14 1 过渡组分罐 10.0 立式 Φ2000×2600 60~100 常压 15 1 二甲酚罐 10.0 立式 Φ2000×2600 75~100 常压 16 2 粗酚塔真空缓冲罐 2.0 立式 Φ1000×2200 50.0 12 17 2 苯酚塔真空缓冲罐 2.0 立式 Φ1000×2200 50.0 12 18 1 间对甲酚塔真空缓冲罐 2.0 立式 Φ1000×2200 50.0 12 19 2 中间罐 32.0 卧式 Φ2400×6200 60~100 常压 20 2 粗酚塔蒸馏釜 50.0 卧式 Φ3000×6000 138.7~220 17 21 2 苯酚塔蒸馏釜 50.0 卧式 Φ3000×6000 130.39~160 18 22 1 间对甲酚蒸馏釜 50.0 卧式 Φ3000×6000 147.62~179.6 18 换热器 序号 台数 名称 规格 尺寸 单台换热面积m2 管程操作条件 壳程操作条件 操作温度℃ 操作压力kPa(A) 1 2 粗酚塔冷凝器 卧式 Φ800×3000 98.2 32~42 600.0 154~60 12.0 2 2 粗酚塔尾气冷凝器 立式 Φ800×2000 49.6 32~42 600.0 75~50 12.0 3 1 粗酚塔釜液冷却器 卧式 Φ600×4000 83.1 32~42 600.0 220~100 400.0 4 2 苯酚塔冷凝器 卧式 Φ1200×3000 187.6 32~42 600.0 125~60 12.0 5 2 苯酚塔尾气冷凝器 立式 Φ800×2000 49.6 32~42 600.0 60~50 12.0 6 1 间对甲酚塔冷凝器 卧式 Φ1300×3000 190.4 32~42 600.0 154~60 12.0 7 1 间对甲酚塔尾气冷凝器 立式 Φ900×2000 64.5 32~42 600.0 75~50 12.0 泵类 序号 台数 名称 介质类型 类型 操作温度℃ 操作密度kg/m3 操作粘度cp 操作流量m3/h 饱和蒸汽压 Kpa(A) 1 2 粗酚塔回流泵 水、苯酚、邻甲酚、间甲酚、对甲酚、二甲酚等 离心泵 45~100 981.00 0.82 8.0 12.0 2 1 粗酚塔釜液出料泵 水、苯酚、邻甲酚、间甲酚、对甲酚、二甲酚等 离心泵 220.0 / / 20.0 17.0 3 2 苯酚塔回流泵 水、苯酚、邻甲酚、间甲酚、对甲酚、二甲酚等 离心泵 60~100 989.00 0.84 18.0 12.0 4 1 苯酚塔釜液出料泵 水、苯酚、邻甲酚、间甲酚、对甲酚、二甲酚等 离心泵 160.00 929.00 0.62 20.0 18.0 5 1 间对甲酚塔回流泵 水、苯酚、邻甲酚、间甲酚、对甲酚、二甲酚等 离心泵 60~100 989.00 0.84 20.0 12.0 6 1 间对甲酚塔釜液出料泵 水、苯酚、邻甲酚、间甲酚、对甲酚、二甲酚等 离心泵 179.60 961.70 0.74 20.0 18.0 7 1 间对甲酚出料泵 水、苯酚、邻甲酚、间甲酚、对甲酚、二甲酚等 离心泵 60~100 961.70 0.74 20.0 18.0 8 2 粗酚塔真空泵 水、苯酚、邻甲酚、间甲酚、对甲酚、二甲酚等 真空机组 50.00 0.01~0.018 0.02 / / 9 2 苯酚塔真空泵 水、苯酚、邻甲酚、间甲酚、对甲酚、二甲酚等 真空机组 50.00 0.01~0.018 0.02 / / 10 1 间对甲酚塔真空泵 水、苯酚、邻甲酚、间甲酚、对甲酚、二甲酚等 真空机组 50~75 0.01~0.018 0.02 / / 11 2 中间罐出料泵 水、苯酚、邻甲酚、间甲酚、对甲酚、二甲酚等 离心泵 75.00 989.00 0.84 60.0 3.0 12 1 备用真空泵 水、苯酚、邻甲酚、间甲酚、对甲酚、二甲酚等 真空机组 50~75 0.01~0.018 0.02 / / 5、物料平衡 项目物料平衡见表2-9。 表2-9 物料平衡表 进料 出料 项目 t/a 项目 t/a 粗酚 15000 苯酚 4770.4 片碱 18 邻甲酚 325.9 碱液配水 160 间对甲酚 3533.3 / / 二甲酚 846.3 / / 三混甲酚 3111.1 / / 酚类废气 9.0851 / / 酚钠废液 2581.9149 合计 15178 合计 15178 6、公用工程 （1）供、排水 该项目用水依托新疆庆华能源集团有限公司煤制天然气工程供水；循环水由厂区循环水系统供给。 （2）供电 供电由现有供电线路接入。 （3）消防 本项目消防设施依托现有工程。 供热 依托厂区现有热源。 7、劳动定员 本项目不新增劳动定员，依托厂区现有员工；各装置年操作时间8000小时，即333天。 8、平面布置 本项目用地为厂内预留空地，不需征地。新建的装置为酚精制装置，布置在现综合罐区东侧的空地上。本项目平面布置满足工艺生产、运输、检修及雨水排放的要求，本项目在已建的厂区内，原厂区竖向采用平坡式布置方式；由于拟建场地在现厂区预留场地平整，故本项目无土方工程量。平面布置合理。项目具体平面布置示意图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工作方案和产污环节 本项目建设过程中将产生噪声、扬尘、固体废弃物、施工废水和生活污水等，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。其施工期间主要施工流程及污染物产生环节如图2-1所示。 图2-1项目施工期工艺流程及产污节点图 运营期工艺流程和产污环节 本项目运营期工艺流程及产污节点见图2-2。 图2-2运营期工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污环节说明 减压间歇精馏是国内最常用的分离工艺，其工艺由脱渣、精馏两部分组成。本项目采用新疆庆华能源集团煤制气装置副产优质低水分粗酚，不须进行脱水处理。 （1）脱渣单元 从原料罐区输送来的液态粗酚进入蒸馏釜，以导热油为传热介质进行加热，粗酚中的轻组份包括混合酚、间对甲酚、二甲酚等，进入蒸馏塔。 根据馏程，蒸馏塔塔顶的馏出液称为混酚(又称小甲酚)进入中间罐。 （2）减压精馏单元 减压精馏单元核心设备为精馏釜和精馏塔。中间罐内的混酚(小甲酚)通过物料泵送到精馏釜中，以导热油为传热介质把液态混酚加热为气态，在此过程中控制蒸馏温度，按照温度由低到高依次蒸馏出苯酚、邻甲酚、间对甲酚和混二甲酚，进各自产品罐。每种产品馏出时进行人工采样分析，达到产品要求时送产品罐，达不到时送中间罐然后返回精馏塔二次精馏直到达到要求，待此种产品达到预期收率后，再提高工艺操作温度，进行下一种产品的蒸馏。 蒸馏、精馏均在负压下进行，其操作压力均为0.09MPa(A)，每个单元均配套相应数量的真空泵。真空泵抽真空尾气及回流冷凝罐不凝气中含有少量酚类气体，进入碱液吸收器进行吸收后尾气排空。本项目原料罐、产品罐及中间罐全部为拱顶罐，罐顶呼吸阀设导气管路，将呼吸废气导入碱吸收塔。精馏完成后，排出系统中三混甲酚，重新加入原料进行下一次精馏。 3.运营期产污环节分析 根据工艺流程分析，将本项目运营期主要污染源排放情况汇总于表2-10。 表2-10 运营期主要污染源排放情况表 类别 名称 产生工段 主要污染物 废气 生产工艺装置不凝气 装置区 酚类 生产工艺装置无组织废气 储罐呼吸废气 储罐区 酚类 废水 洗气废水 洗气 COD、氨氮、BOD、挥发酚 噪声 设备噪声 生产设备 噪声 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于新疆伊犁州伊宁县伊东工业园庆华煤制气项目厂区内。2010年11月4日原中华人民共和国环境保护部出具《关于新疆庆华55亿立方米/年煤制天然气项目环境影响报告书的批复》（环审[2010]351号），2018年1月31日取得该项目竣工环境保护验收意见。2017年7月1日取得排污许可证，并于2020年7月15日办理延续，证书编号：916540216864804661001P。 废气 庆华能源集团有限公司现有工程废气排污许可年排放量见下表。 表2-11 原有项目废气年排放量 单位：t/a 序号 污染物 排放口名称 许可排放量 实际排放量 1 SO2 全厂合计 2608.0552 323.4 2 NOX 2608.0552 879.9 3 颗粒物 391.2082 146.5 （2）废水 现有工程废水污染源包括气化废水、含盐污水、含尘废水和生活污水等。气化装置各单元产生的废水经回收有用组分后，由酚回收单元排出，送污水处理设施生化处理和深度处理，出水回用于循环水补充水；稀氨水一部分送热电站作为脱硫剂使用，一部分送氨回收单元回收液氨。 含盐污水在装置内部分降级使用，其余依次经中水回用处理系统、高浓盐水处理系统、多效蒸发装置处理回用后浓水送蒸发塘自然蒸干。中水回用处理系统、高浓盐水处理系统反渗透产品水和多效蒸发蒸馏水去空分电站循环水系统和净化合成循环水系统做补水。 含尘污水在装置内沉降后循环使用。 生活污水、地面冲洗水等送污水处理设施处理回用。 （3）固废 现有工程固体废物产生及处置情况见表2-12。 表2-12 一期工程固体废物产生及处置情况 序号 固废名称 环评特性 危险废物编号 产生量t/a 处置方式 1 气化灰渣 一般固废 / 109004.4 灰渣场存放 2 锅炉灰渣 一般固废 / 62286.7 灰渣场存放 3 絮凝沉降污泥（高浓盐水处理系统） 危险废物 HW39 138 环评时期均定为危废HW39，企业根据现行《危险废物名录》（环保部第39号令）,拟按一般固体废物进行处置 4 污泥 危险废物 HW39 430（含水75%） 5 盐泥（蒸发塘） 危险废物 HW39 555 6 生活垃圾 / 360吨 伊宁县垃圾处理场 现有工程废气、噪声均达标排放，生产废水全部综合利用不外排，产生的各类固体废物均能得到妥善的处理处置，不存在环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状调查与评价 1、达标区判定 （1）数据来源 本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来自环境空气质量模型技术支持服务系统中对伊犁哈萨克自治州2020年统计数据。 （2）评价标准 本次评价基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （3）评价方法 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）空气质量达标区判定 空气质量达标区判定结果见表3-1。 表3-1区域空气质量达标区判定结果表 评价因子 年评价指标 现状浓度μg/m3 评价标准μg/m3 占标率/% 达标情况 SO2 年平均 14 60 23.33 达标 NO2 年平均 29 40 72.50 达标 CO 日平均第95百分位数 3700 4000 92.50 达标 O3 日平均第90百分位数 119 160 74.38 达标 PM10 年平均 70 70 100 超标 PM2.5 年平均 43 35 122.86 超标 由上表结果得出：项目所在区域SO2、NO2年平均浓度，O3最大8小时第90百分位数日平均浓度及CO第95百分位数日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM10、PM2.5年平均浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，故本项目所在区域为不达标区。 二、水环境质量现状 本项目生产和贮存均在密闭容器中，且暂时存放，罐区管理人员定期进行检查，不存在长时间泄漏事故，因此不存在地下水环境污染途径，且不存在地下水环境保护目标分布。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》中“（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准区域环境质量现状：6.地下水、土壤环境。”要求，不需要进行地下水环境现状调查。 三、声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 四、土壤环境质量现状 本项目生产和贮存均在密闭容器中且暂时存放，罐区管理人员定期进行检查，不存在长时间泄漏事故，因此不存在土壤环境污染途径，且不存在土壤环境保护目标分布。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》中“（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准区域环境质量现状：6.地下水、土壤环境。”要求，不需要进行土壤环境现状调查。 五、生态环境现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于新疆庆华能源集团有限公司煤制天然气项目厂区内，没有新增用地，用地范围内没有生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境 本项目厂界外500米范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，无大气环境保护目标。 声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 地下水环境 本项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境 本项目位于新疆庆华能源集团有限公司煤制天然气项目厂区内，无新增用地，周边无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：根据《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中提出:“本标准使用“酚类(以非甲烷总烃计)”作为排气筒和厂界挥发性有机物排放的综合控制指标”。本项目酚类无组织排放(以非甲烷总烃计)浓度执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值。运营期废气排放标准见表3-2。 表3-2 运营期废气排放标准 类别 污染源 污染因子 排放限值 单位 标准来源 有组织废气 装置区 酚类 20 mg/m3 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） 无组织废气 厂界 非甲烷 总烃 4.0 厂区内 30 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 废水：生产废水执行《石油化学工业污染物排放标准》 (GB31571-2015)表1水污染物间接排放限值，未做规定的污染物BOD、COD、氨氮排放标准执行《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)三级标准。 表3-3 废水排放标准 单位：mg/L 序号 污染物 GB31571-2015 GB8978- 1996三级标准 1 COD - 500 2 BOD5 - 300 3 氨氮 - - 4 挥发酚 0.5 - 3、噪声：施工期噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求：运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，如表3-4所示。 表3-4 噪声排放执行标准 单位:dB(A) 时段 标准值 标准来源 施工期 昼间 70 GB12523-2011 夜间 55 运营期 昼间 65 GB12348-20083类 夜间 55 |
| 总量控制指标 | 本项目环评推荐总量控制指标：VOCs 0.42 t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期大气污染防治措施 （1）扬尘防治措施 针对施工期扬尘污染问题，对工程提出以下要求，以使扬尘对周围环境的影响减到最小： ①建设施工时，应在施工区界设围墙或遮挡物； ②地基挖掘产生的临时弃土应及时处理； ③运输车辆不要超载，进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量； ④每天定时对施工现场扬尘区及道路洒水； ⑤当风速大于8m/s时，应停止土方施工； ⑥施工场地应硬化，场地的厚度和强度应满足施工和行车需要。现场场地和道路要平坦畅通，并设置相应的环境保护措施和环境标志。 （2）废气防治措施 ①严禁在施工现场焚烧垃圾。 ②散发有害气体、粉尘的施工过程，要采用密闭的生产设备和生产工艺，并安装通风、吸尘和净化、回收设施。劳动环境的有害气体和粉尘含量，必须符合国家工业卫生标准的规定。 ③加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，尽可能选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。 总的来看，项目施工期采取上述措施后，大气污染物的排放将大大减少，对当地大气环境质量的影响将是局地的、暂时的，不会造成大的影响。 施工期噪声防治措施 建设单位在施工过程中应采取以下措施来减少噪声影响： （1）大型噪声设备应避免在夜间使用； （2）建设单位在与施工单位签合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应设专人对其进行养护维修，严格按操作规范使用各类机械； （3）在施工的结构阶段各装修阶段，对建筑物外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响； （4）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声定期进行自查，避免施工噪声扰民。 施工期废水防治措施 （1）施工期生产用水污染防治措施 施工生产废水主要特点是悬浮物含量高。主要采取以下保护措施： ①混凝土浇筑废水、土石方工程及雨天引起的水土流失、雨污水等悬浮物浓度高的废水，水量大，含砂量大，其中SS经沉淀后可以大部分去除。在施工工地周围设置排水明沟，场地径流经收集沉淀后回收利用； ②机械车辆维修冲洗废水中主要含泥沙及油污，其主要污染控制指标为SS、石油类，需要沉淀并经除油装置除去其中的石油类后达标排放。 （2）施工期生活用水污染防治措施 施工期生活污水依托厂区现有设施。 施工期固体废物防治措施 工程地基挖掘产生的弃土除主要用于回填地基外，其余部分和建筑垃圾及时外运，送往住建部门制定的建筑垃圾填埋场填埋，因此施工期的固体废物不会因长期堆存或外弃而对周围环境产生不良影响。 生活垃圾以有机污染物为主，少量的生产废物以无机污染物为主。 施工现场应设垃圾回收箱，将产生的生活垃圾和施工垃圾分类收集。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响分析 本项目正常工况下主要废气污染源为经真空泵后的蒸馏不凝气、储罐区和生产装置区的无组织排放废气。排放口基本情况见表4-1； 表4-1排放口基本情况 序号 名称 坐标 排放口类型 高度（m） 排气筒内径（m） 温度（℃） 东经 北纬 1 排气筒（DA001） 81°39′58.787″ 43°58′49.328″ 一般排放口 15 0.5 25 （1）蒸馏不凝气（含酚废气） 生产工艺装置不凝气主要成分为酚类（以非甲烷总烃计），通过真空泵引出后，不凝气产生的体积为4000m3/h，进入装置配套“碱液吸收”系统处理。 根据《污染源源强核算技术指南准则》(HJ884-2018)，不凝气产生量按照物料衡算法进行计算，不凝气产生量约占物料总量的0.056%，产生量计算为：15000×0.056%=8.4t/a。装置配套“碱液吸收”系统设计处理酚类效率≥95%，据此计算，酚类排放浓度为13.125mg/m3，排放量为0.42t/a。 （2）无组织废气 本项目厂区无组织废气污染物主要为VOCs（以NMHC计），包括装置动静密封点泄漏损失，装卸区泄漏损失损失，储罐呼吸废气产生的VOCs。 ①装置动静密封点泄漏损失 设备动静密封点泄漏VOCs的产生量参考《石化行业VOC污染源排查工作指南》中设备动静密封点泄漏平均排放系数法（0.00025kg/h）进行核算，本项目设备少于2534个，则VOCs的排放量为0.6336t/a。 ②装卸区无组织排放 本项目主要原料粗酚依托新疆庆华能源集团有限公司管网供给，厂内不再建设原料罐，装置缓冲罐均为固定顶罐，存在工作损失（由于人为的装料和卸料产生的），在装料过程中，罐内压力超过释放压力时，蒸汽从罐内压出。根据EPA推荐的方法计算装卸作业产生的损失，计算方法见下式： 式中：L1：装卸作业损失量，kg/m³； S：饱和因子； K：单位转换系数； P：真实蒸汽压：mmHg； M：相对分子质量； T：液体温度，℃； eff：回收率。 本项目装卸区产生的VOCs为0.0021t/a。 ③储罐呼吸废气 本项目采用钢制拱顶罐存放原料油，固定顶罐VOCs的产生主要来自于储存过程中蒸发静置损失（俗称小呼吸）和接收物料过程中产生的工作损失（俗称大呼吸）。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册”，固定顶罐有机化学品挥发性物产污系数见表4-3，本项目储罐参照煤焦油储罐VOCs产生量见表4-4。 表4-3 挥发性有机物产污系数表 物料名称 储罐类型 储罐容积V （立方米） 储存温度 T（摄氏度） 污染物指标 工作损失排放系数（千克/吨-周转量） 静置损失排放系数（千克/年） 酚类 固定顶罐 V≤100 T＞37.5 VOCs 1.141E-02 35.411 表4-4 本项目储罐VOCs产生量 序号 储罐名称 数量 公称容积 m3/台 储罐型式 周转量（t/a） 工作损失排放（kg/a） 静置损失排放（kg/a） 排放量合计（kg/a） 1 成品罐 8 200 固定顶罐 7816.6 89.19 141.6 230.79 本项目原料和产品均采用固定顶罐存储，罐区呼吸阀设置废气导气管路，经计算，本项目储罐呼吸废气无组织排放量酚类为0.231t/a。 （3）废气污染源及污染物统计 根据以上分析，本工程生产过程中废气污染源及污染物统计情况见表4-5。 表4-5本工程废气污染物统计情况表 排放源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时 间（h)及去向 核算方 法 废气量 Nm3/h 浓度 mg/Nm3 产生量 t/a 工艺 效率 （%） 废气量 Nm3/h 浓度 mg/Nm3 排放量 t/a 生产装置真空管道排放不凝气 酚类 物料衡算 4000 262.5 8.4 洗气装置碱洗 95 4000 13.125 0.42 8000， 大气 装置区无组织废气 非甲烷总烃 公式计算 / / 0.6336 / / / / 0.6336 装卸 0.0021 0.0021 储罐呼吸废气 酚类 0.231 0.231 采取以上措施后，项目废气排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）。 （4）非正常工况污染源及污染物分析 在设备检修或投产时，均会发生开停车时短期高浓度污染物产生的现象。本项目采用连续精馏工艺，开停车过程产生的不合格物料大都能通过回收利用和自身循环，减少污染物外排量。本工程非正常工况引起的废气污染物超额排放结果见表4-6。 表4-6本工程非正常工况大气污染物排放表 污染来源 排气量（Nm3/h） 污染物 主要污染物排放量（kg/h） 备注 蒸馏塔不凝气 15000 酚类 5 非正常工况时间以1h计 环境影响分析 1）含酚废气治理措施 粗酚是煤焦油提炼出的产品，酚及同系物含量大于83%，在精加工过程中，散发的气态污染物多数是酚及其同系物等酚类物质，呈酸性，可被稀碱液吸收。本项目生产工艺过程中产生的蒸馏不凝气经各单元配套的真空捕集器收集后，经真空泵抽出释放到碱液吸收系统中吸收脱除气体中的酚，废气排放浓度为18mg/m3，通过15m高排气筒排放。满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)酚类≤20mg/m3的要求。 类比“新疆鸿业化工投资有限公司2万吨/年粗酚精制工程”精馏过程中产生的精馏不凝气，经真空捕集器收集后，经真空泵抽出释放到碱液层吸收脱除气体中的酚，洗气装置入口废气中酚类产生速率为4.40kg/h，碱洗去除效率为95%，酚类排放速率为0.22kg/h，废气量11200m3/h，排放浓度为19.64mg/m3，通过排气筒排放，可满足可满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)要求。 经查阅资料(《煤焦油化工学》肖瑞华编，冶金工业出版社；《炼焦化工实用手册》许晓海编，冶金工业出版社)以及同类型企业如三门峡市河南鸿业已建的6000吨粗酚精制项目、呼图壁县新汇博化工有限公司24000吨年粗酚分离项目，稀碱液是吸收粗酚的有效方式，其吸收效率可达到95%以上，本项目采用该方法吸收尾气是合理可行的。 2）无组织废气控制措施 装置区无组织废气产生点主要由管道、阀门的跑冒滴漏产生，泄漏物料产生废气中主要污染物为酚类。在工艺设计中对此废气排放点的控制措施如下： ①本项目设备、物料输送管道及泵的密封处采用石墨材质密封环，该密封环不易被苯类等有机物腐蚀，结实耐用，减少跑、冒、滴、漏现象发生；同时经常检查设备腐蚀情况，对腐蚀严重设备及时进行更换。以上措施能减少物料泄漏及挥发损失。 ②项目物料均采用固定顶罐进行储存。其中原料粗酚储罐和高温酚储罐增加氮封，以减少物料的挥发损失。产品储罐(苯酚、邻甲酚、间对甲酚和和二甲酚)采用负压储存，压力为-0.085mpa。 ③罐区呼吸阀设置废气导气管路，将呼吸废气导入碱吸收塔，可有效减少呼吸废气的无组织排放。 ④储罐区安装泄漏报警装置，从源头上降低阀门及管道泄漏的概率。储罐顶部安装防雷装置、防静电装置，确保罐区正常安全储存。 对采取以上措施后的无组织排放量进行估算，根据无组织排放量预测计算厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中大气污染物浓度限值。 （6）监测计划 对项目主要大气污染源委托有资质机构进行定期监测，重点是含酚废气排气筒、厂界非甲烷总烃依托现厂区监测计划。 表4-7 运营期污染源监测方案 污染源 监测项目 监测频率 采样点位 废气 碱吸收塔尾气 非甲烷总烃、酚类 每季度监测一天每天监测3次 排气筒采样孔 无组织废气 厂区上风向设1个参照点；厂区下风向周界外10m内设置若干监控点，确定浓度最高点 2.水环境影响分析 （1）废水 本项目正常生产期间排放的废水分为酚钠废液，主要来自洗气装置。根据物料衡算，项目洗气废水产生量约为2581.9149m3/a。本项目废水污染产排信息见表4-8，排放口基本情况见表4-9。 表4-8 废水污染排放信息表 产污环节 污染物种类 污染物产生浓度（mg/L） 污染物产生量（t/a） 废水排放量（m3/a） 污染物排放浓度（mg/L） 污染物排放量（t/a） 排放方式 排放去向 排放规律 酚钠废液 COD 500 1.29 2581.9149 500 1.29 间接排放 厂区管网 间断排放 BOD5 500 1.29 300 0.774 氨氮 20 0.0516 - 0.0516 挥发酚 80 0.2064 0.5 0.00129 表4-9 废水排放口基本情况表 排放口编号 排放口名称 排放口类型 排放标准（mg/L） DW001 污水排放口 一般排放口 《石油化学工业污染物排放标准》 (GB31571-2015)表1水污染物间接排放限值：挥发酚：0.5；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表中三级标准：COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L 酚钠废液经污水管道收集，进入厂区污水处理站，经厂区污水处理站处理达到《石油化学工业污染物排放标准》 (GB31571-2015)表1水污染物间接排放限值，未做规定的污染物BOD、COD、氨氮排放标准执行《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)表4的三级标准，处理达标后回用于循环系统补充水，不外排，因此本项目没有外排废水及水污染物。 （2）废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 日用化学品制造工业》（HJ1104-2020），本项目废水监测方案见表4-10。 表4-10 项目运营期废水监测计划 类别 监测位置 监测项目 监测频率 实施单位 废水 废水排放口 pH、COD、石油类、挥发 酚、氨氮 2次/年 企业自行委托 （3）依托可行性分析 新疆庆华能源集团有限公司煤制天然气一期工程设置一座污水处理场，处理水能力为750m3/h，采用“隔油+气浮＋调节＋水解酸化+缺氧+好氧+二沉池+混凝沉淀+臭氧氧化+曝气生物滤池+超滤”处理工艺。包括预处理、生化处理和深度处理3部分，处理废水主要包括酚氨回收废水、低温甲醇洗废水、生活污水、雨水及地面冲洗水等全厂污水。污水处理场出水部分做循环水系统补水，部分进中水回用系统进一步处理。建设有2套中水回用系统（分别为800m3/h、500m3/h），均采用超滤+反渗透处理工艺，对循环排污水、软化废水、污水处理站处理后废水进行处理，处理后净水作为循环水场补水，浓水排入高浓盐水处理系统进一步处理。一期工程建设320m3/h的高浓盐水处理系统，采用石灰软化+多介质过滤+沙滤+反渗透工艺，对中水回用设施产生的浓盐水进行处理。处理后净水回用于循环系统补充水，产生的高浓盐水进入80m3/h的多效蒸发（三效蒸发）系统处理，产生杂盐。 本项目生产废水产生量为 7.68m3/d，一期工程生产废水 22.8m3/d，未超过一期工程配套的污水处理站规模。因此，本项目生产废水可依托厂区污水处理站。 3.噪声环境影响分析 （1）环境影响分析 项目建设后主要噪声源为真空泵等大功率泵机、冷凝器风机等，其源强在85-95dB(A)间。 本项目主要噪声源及其降噪措施见表4-11。 表4-11 主要噪声源 序号 声源设备 源强dB(A) 1 真空泵、硫酸泵、离心泵、磁力泵等大功率泵机 90-95 2 冷凝器风机 85 经噪声源降噪措施后，噪声衰减贡献值采用如下公式： 式中：LA（r）－距点声源r处的A声级（dB（A））； LA（r0）－距点声源r0处的A声级（dB（A））； r0－参考点离点声源的距离（m）； r－预测点离点声源的距离（m）。 项目厂界外50m范围内无声环境敏感点，故选取项目厂界外1m作为噪声控制目标进行噪声影响预测与评价。项目产生噪声对各厂界的影响预测结果见表4-12。 表4-12 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测厂界 昼间 夜间 贡献值 贡献值 东厂界 46.91 46.91 西厂界 46.47 46.47 南厂界 53.64 53.64 北厂界 51.03 51.03 通过预测可以看出，该项目在生产运行过程中各噪声源噪声值经过屏蔽、距离衰减后，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。建设项目所在地区人烟稀少，2km范围内无居民居住，不会出现噪声扰民的现象。 为进一步减小噪声影响，要求采取以下措施： （1）坚持源头把关的原则，对各种机电产品选型时，除满足工艺要求外，还必须考虑其具有良好的声学特征（高效低噪），或设计时建议厂方配套提供降噪设备。 （2）对于震动较大的设备设置减震措施，降低振动的传递幅度；利用厂房隔声。对运行设备采取的控制建议措施见表4-13。 表4-13 噪声控制措施建议表 噪声源名称 治理措施 效果 真空泵、磁力泵等大功率泵机 基础减振 噪声可降低5～10dB（A） 采取上述噪声防治措施后，噪声影响预测结果表明，厂界各预测点噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，措施可行。 （2）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目环境噪声监测依托厂区噪声监测计划，见表4-14。 表4-14 项目运营期噪声监测计划 类别 监测位置 监测项目 监测频率 实施单位 厂界噪声 厂界外东、西、南、北侧1m 等效A声级 次/季 企业自行委托 4.固废环境影响分析 本项目为粗酚精制项目，无固体废物产生。本项目建设对周边环境基本无影响。 5.地下水、土壤环境影响分析 本项目生产和贮存均在密闭容器中且暂时存放，罐区管理人员定期进行检查，不存在长时间泄漏不发现事故，因此正常情况下不存在地下水、土壤环境污染途径。 厂区参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB／T50934-2013）的防渗标准，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下： 重点防护区地面采用水泥硬化或钢筋混凝土结构严格防渗、防腐措施，周围须设置具有强防渗性的围堰和导流渠。采用复合防渗结构，防渗层自上而下由土工膜、抗渗砼、抗渗添加剂、细石砼等组成，渗透系数≤10-10cm/s，防渗性能与与6.0m厚粘土层等效。 6.环境风险 本项目涉及的风险物质主要有苯酚，涉及的风险类型包括泄漏、中毒。本项目发生泄漏事故概率较低。风险评价的结果表明，在落实各项环保措施及所列出的各项环境风险防范措施、制定有效的应急预案并定期演练，加强风险管理的条件下，项目的环境风险是可以接受的。具体评价内容见环境风险专项评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产装置真空管道排放不凝气 | 酚类、非甲烷总烃 | 洗气装置碱洗 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 罐区无组织废气 |  | - |  |
|  | 储罐大小呼吸 |  |  |  |
| 地表水环境 | 洗气废水 | 酚钠废液 | 排入厂区污水处理厂 | 《石油化学工业污染物排放标准》 (GB31571-2015)、《污水综合排放标准》(GB8978- 1996) |
| 声环境 | 真空泵等大功率泵机、冷凝器风机等 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，软连接，基础减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防护区地面采用水泥硬化或钢筋混凝土结构严格防渗、防腐措施，周围须设置具有强防渗性的围堰和导流渠。采用复合防渗结构，防渗层自上而下由土工膜、抗渗砼、抗渗添加剂、细石砼等组成，渗透系数≤10-10cm/s，防渗性能与与6.0m厚粘土层等效。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 本工程涉及有毒有害危险化学品，生产装置中有部分高温及带压设备，存在潜在事故风险，可研设计综合考虑了各种危害因素，设计了较为完善的防范及治理措施。具体见报告“环境风险专项评价” |
| 其他环境 管理要求 | （1）认真贯彻执行“三同时”方针。 （2）严格执行有关的环保标准和法规。生产过程中严格控制经过治理或未经治理而直接排放的污染物浓度和数量，使其达到国家和地方的排放标准和要求。 （3）根据本项目建设内容，对排污许可进行变更。 （4）加强管理，制定严格的规章制度、操作规程，减少管理缺陷。 （5）按排污口规范化技术整治要求，规范废气排污口。 （6）严格按照各治理措施的操作规程进行操作，保证达到设计的脱除效率。 （7）按照表4-7、4-11进行废气和噪声的例行监测。 （8）建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账应按电子化存储和纸质存储两种形式同步管理。 |

# 六、结论

综合分析结果表明，本项目符合产业政策；符合当地及园区用地规划及产业规划，厂址选择合理；各项污染物能够达标排放；项目运行后对周围环境影响较轻；环境风险水平在可接受程度内；项目建设可以实现“达标排放”、“总量控制”和“风险控制”的目标。项目运营期间应加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 酚类 |  |  |  | 0.42 |  | 0.42 |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

环境风险专项评价

评价原则及评价工作程序 1.1评价原则 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1.2评价工作程序 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下： （1）项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。 （2）项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。 （3）开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。 （4）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。 （5）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。 评价工作流程见图1。 图1风险评价工作流程图 风险调查 2.1项目危险物质分布调查 本项目风险物质主要为苯酚，厂区内库房储存，最大存储量约为100t。项目主要风险物分布情况见下表1。 表1项目危险物质分布情况一览表 单元 危险物质类型 存储方式及数量 最大存在量（t） 库房 苯酚 桶装（200kg） 100 2.2敏感目标调查 拟建项目地下水环境风险6km2评价范围内无地下水敏感保护目标，大气环境风险评价范围内敏感目标见表2。 表2 环境风险涉及环境保护目标 类别 敏感目标名称 相对方位 距离/m 属性 人口数 环境 空气 庆华能源生活区 西侧 600 其他 120 环境风险潜势初判 3.1P的分级 3.1.1危险物质临界量比值Q 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）危险物质数量与临界量比值（Q）计算如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。辨识结果见表2。 表2危险物质数量与临界量比值 风险物质名称 CAS号 最大存在量qi（t） 临界量Qi（t） 该种危险物质Q值 苯酚 108-95-2 100 5 20 3.1.2行业及生产工艺（M） 分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。 表3行业及生产工艺（M） 行业 评估依据 分值 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 10/套 无机酸制酸工艺、焦化工艺 5/套 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 5/套（罐区） 管道、港口/码头等 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 10 石油天然气 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） 10 其他 涉及危险物质使用、贮存的项目 5 a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 本项目为“其他”行业，属于“涉及危险物质使用、贮存的项目”，则M=5，取M4。 3.1.3危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。 表4 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量 与临界量比值（Q） 行业及生产工艺（M） M1 M2 M3 M4 Q≥100 P1 P1 P2 P3 10≤Q＜100 P1 P2 P3 P4 1≤Q＜10 P2 P3 P4 P4 根据判断，本项目10≤Q＜100，M取M4，危险物质及工艺系统危险性等级判断为P4。 3.2环境敏感程度（E）的分级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D判断环境敏感程度（E）的分级。 3.2.1大气环境 依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5。 表5大气环境敏感程度分级 分级 大气环境敏感性 E1 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 E2 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 E3 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 本项目位于伊东工业园B区，周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，且周边500m范围内人口总数小于500人，本项目大气环境敏感程度分级为E3（大气环境低敏感区）。 3.2.2地表水环境 依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表7和表8。 表6地表水环境敏感程度分级 环境敏感目标 地表水环境敏感程度分级 F1 F2 F3 S1 E1 E1 E2 S2 E1 E2 E3 S3 E1 E2 E3 表7地表水功能敏感性分区 敏感性 地表水环境敏感特征 敏感F1 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 较敏感F2 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 低敏感F3 上述地区之外的其他地区 表8环境敏感目标分级 分级 环境敏感目标 S1 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 S2 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 S3 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 根据项目工程分析，本工程发生事故时泄漏危险物质的事故水输送到事故水池，不排入地表水体，因此，本工程不考虑风险事故泄漏危险物质对地表水体的影响。 3.2.3地下水环境 依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表9。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表10和表11。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。 表9地下水环境敏感程度分级 环境敏感目标 地下水环境敏感程度分级 G1 G2 G3 D1 E1 E1 E2 D2 E1 E2 E3 D3 E2 E3 E3 表10地下水功能敏感性分区 敏感性 地表水环境敏感特征 敏感G1 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 较敏感G2 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a 不敏感G3 上述地区之外的其他地区 a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 表11包气带防污性能分级 分级 环境敏感目标 D3 Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 D2 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 D1 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 本项目位于伊东工业园B区，项目所在区域既不属于集中式地下水饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区和准保护区以外的补给径流区，也不属于除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区和其他保护区的补给径流区；同时也不属于未划定准保护区的集中式饮用水水源、分散式饮用水水源地，根据表10的判定依据，本项目所在区域地下水功能敏感性为“不敏感G3”。 根据资料，项目所在区域包气带厚度为50m，且分布连续、稳定，包气带渗透系数为2.89×10-4cm/s，根据表11的判定依据，本项目所在区域包气带防污性能分级为“D1”。根据表10判断，本项目地下水环境敏感程度为“E2”。 3.3环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/V+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表12确定环境风险潜势。 表12建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） V+ IV III III 环境中度敏感区（E2） IV III III II 环境低度敏感区（E3） III III II I 注：V+为极高环境风险 根据判断，本项目危险物质及工艺系统危险性为中度危害P4，大气环境为环境低敏感区E3，大气环境风险潜势划分判定为I级；地下水环境为环境低度敏感区E2，地下水环境风险潜势划分判定为II级。 评价等级及评价范围 4.1评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级”，具体分级判据见表13。 表13环境风险评价工作级别 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 根据风险潜势初判章节分析结果显示，本工程的大气环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析；地下水环境风险潜势为II，评价工作等级为三级。综合评价等级为三级。 4.2评价范围 各环境要素评价工作范围分别为： 1、大气环境风险评价范围 大气环境风险评价为简单分析，因此不设置环境风险评价范围。 2、地表水环境风险评价范围 本工程不考虑风险事故泄漏危险物质对地表水体的影响，因此不设地表水环境风险评价范围。 3、地下水环境风险评价范围 地下水环境风险评价等级为三级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目地下水环境风险评价范围位项目区上游方向1km、下游方向2km，左右两侧各1km，约6km2范围。 风险识别 5.1物质风险识别 本项目生产过程所涉及的危险物质为苯酚。生产设施所涉及的风险识别为成品仓库等设施。苯酚性质见表14。 表14苯酚性质 名称 物化性质 毒性 危险特性 苯酚 分子式：C6H6O分子量：94.11白色结晶，在空气中逐渐变微红色结晶，有特殊气味、有毒，在空气中最高允许浓度为5ppm，沸点181.90℃，熔点40.6℃，闪点79.44℃(闭杯)，本品主要组成物为苯酚。可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油等。氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。分解和燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳和硫氧化物。避免接触氧化剂。 毒性：属高毒类 急性毒性：LD50317mg/kg(大鼠经口)；850mg/kg(兔经皮); LC50316mg/m3(大鼠吸入)；人经口1000mg/kg，致死剂量。 闪点(℃)：79℃，有明火即燃，爆炸极限是1.7％-8.6％之间。 5.2生产设施危险性识别 根据可研报告提供的生产工艺和生产过程分析，运营期内具备发生泄漏、中毒可能的环节包括仓库区包装物等。 表15项目风险识别分析一览表 类别 生产装置风险识别范围 物质风险识别范围 风险类 包装物 仓库 苯酚 泄漏、中毒 风险事故情形分析 根据所用物料的危险特性，对该项目生产过程中的危险性进行分析如下： (1)精馏不凝气碱液洗涤设施故障，含酚废气不经碱液吸收处理直接排放，排放气体超过《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)标准的要求。 (2)该项目苯酚的贮存以地上桶装贮存为主，贮存过程可能由包装物因质量缺陷，超期使用，或装卸、搬运时未按有关规定做到轻装轻卸，造成摔碰、撞击、倾动，导致包装物破损，物料泄漏。 由于粗酚精制生产及储运事故统计资料较少，考虑到酚类亦具有易燃、易爆等特点，为此本评价参照油品生产及储运过程中事故统计结果进行分析。根据国内油品生产系统近30年以来的事故统计结果，属于储运系统的事故约占37.2%，生产系统的约占62.8%，事故原因和事故后果统计结果见表16。 表16 事故原因和事故后果统计结果一览表 事故所在范围 事故原因分类(%) 事故后果分类(%) 责任事故 设备事故 人为事故 自然灾害事故 其它 火灾事故 跑冒滴漏 混油事故 设备损坏 行车交通 停工停产 人身 伤亡 油品储运 37.2% 7.35 14.6 7.4 3.6 0.9 30.8 37.4 22.0 9.8 生产系统 62.8% 28.5 15.7 24.0 9.8 1.2 20.8 合计 100% 29.4 23.8 8.2 18.7 6.1 0.8 13.1 由表16可以看出，在储运过程中，事故率最高的为跑冒滴漏，所占比例达到37.4%，其次为火灾爆炸，比例为30.8%，分析其发生的原因，设备事故引起的占14.6%，其次为人为事故，比例占7.4%，通过以上分析可以看出，在工程生产过程中降低风险事故的措施，首先应加强对设备的检修维护，其次应通过加强罐区管理，严格按操作规程办事，及时发现风险事故隐患，将其消灭在萌芽之中。 表17 生产及储运火灾事故原因统计一览表 事故发生 工序范围 事故原因分类(%) 明火违章 电气及设备 静电 雷击及杂散电流 撞击与摩擦 其它 储运 390% 49.2 34.6 10.6 3.4 2.2 生产 61.0% 66.0 13.0 8.0 4.0 9.0 合计 100% 59.5 21.6 9.2 3.7 0.8 5.2 由表17可以看出，引起事故的原因中明火违章占比例最高，为59.5%，其次为电气及设备事故，占21.6%。为此，本项目首先通过制定严格的规章制度和确定火灾危险区域，杜绝明火违章可能引起的火灾爆炸事故。同时，为避免电气设备引起火灾事故，设计应将变电所设置在非爆炸危险区；罐区电缆采用电缆沟敷设。灯具采用隔爆型灯具；仪表选用隔爆型；在管理上采取加强管理及设备及时维护，来控制电气设备可能引起的火灾爆炸事故。 源强分析 采用《建设项目环境风险评价技术导则》推荐的有关方法确定排放源强。 式中∶QL—液体泄漏速率，kg/s； P—容器内介质压力，Pa； P0—环境压力，Pa； ρ—泄漏液体密度密度，kg/m3； g—重力加速度，9.81m/s2； h—裂口之上液位高度，m； Cd—液体泄漏系数； A—裂口面积，m2； 由于项目设置比较完善的联锁系统，并按事故安全型设计；设置泄漏检测报警系统，并成立应急组织机构，针对泄漏情况启动相应的应急方案，一旦有泄漏发生，可及时发现并采取相应的措施，可以在短时间（30min）内控制泄漏事故。 通过计算，发生泄漏时泄漏速率为0.12kg/s，泄漏时间持续30min，总的泄漏量约为0.216t。 地下水风险预测与评价 8.1项目所在区域 8.1.1地下水的赋存与富水程度 项目区为山前丘陵-冲洪积平原区过渡地带。 丘陵地带：分布在区北部，由上而下地层岩性为上更新统的黄土状粉土及砂砾石。黄土状粉土的最大厚度可达20～30m，小的只有1～2m，砂砾石厚度一般在100～150m,颗粒混杂，砂砾石分选性差，呈半胶结状。在砂砾石中赋存地下水，水位埋深40～60m。 根据江西省勘察设计研究院新疆分院编制的《新疆伊宁县庆华循环经济工业园区水文地质勘查报告》，项目区内ZK1、ZK2、ZK4号探采结合井资料，两口井位于丘陵与冲洪积平原区的结合部位。ZK1井揭露的是下层承压水，含水层位置在82～145m之间，通过抽水试验，抽水降深18.7m时，涌水量为919.3m3/d，单井涌水量为49.0m3/d.m，换算成5m降深的涌水量为246m3/d，水量中等；ZK2、ZK4井揭露的是上层潜水，含水层位置在55～120之间，通过抽水试验，抽水降深33.5m时，涌水量为603.3m3/d，单井涌水量为18.0m3/d.m，换算成5m降深的涌水量为90m3/d，水量贫乏。 冲洪积平原区：分布于伊犁河床北岸。地层为全新统冲积层，岩性为磨圆度尚好的卵砾石，其上常覆有1～3m厚的亚粘土或亚砂土层。卵砾石层透水性好，渗透系数为43m/d，其中卵砾石层赋存丰富的地下水，地下水类型为潜水，单位涌水量172.8～1209.6m3/d.m，地下水流向由北向南，水位埋深由北向南为由深到浅（60～40m）。 8.1.2地下水的补给、径流与排泄 丘陵地带地下水主要接受山区基岩裂隙水的侧向补给及大气降水补给，含水层颗粒分选差、呈半胶结状，因此地下水径流条件比较差，排泄主要是以向下游冲洪积平原区的侧向排泄为主。 冲洪积平原区地下水主要接受上游丘陵地带地下水侧向补给、渠系渗漏入渗、田间灌溉入渗、大气降水入渗等的补给。伊宁县渠系防渗程度很低，人民渠、团结渠、青年渠等干渠的渠系有效利用系数仅为0.64～0.78，全县支渠以下渠系有效利用系数仅为0.45～0.87。进入渠系的地表水，大量入渗补给地下水。 冲洪积平原区，含水层多为颗粒较大卵砾石、砂砾石，地下水径流条件很好。地下水向西南排泄排入伊犁河。 8.1.3地下水水化学特征 伊宁县平原区、丘陵区与山区接触带为第三系泥岩夹少量砂砾岩，水质较好的地表水入渗后，流经该地层，溶解了第三系地层中的可溶岩成分，地下水的水质较差，矿化度较高，普遍大于1g/l。到冲洪积扇中部，接受了大量水质较好的地表水补给，矿化度由大于1g/l下降到0.5～1g/l，到冲洪积扇下部，矿化度小于0.5g/l，水化学类型也由SO4·HCO3-Na·Mg型过渡到HCO3·SO4-Na·Mg型、HCO3-Ca型。 8.2地下水环境影响预测 本项目苯酚泄漏就转化为晶体，不存液体危险物质渗漏污染地下水，因此本项目风危险物质泄漏、次生危险物质不存在进入地下水环境的途径，因此对地下水环境不产生环境风险影响，故不对污染物泄漏情况进行预测模拟。 环境风险管理 9.1环境风险管理目标 环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。 9.2环境风险防范措施 本工程涉及有毒有害危险化学品，生产装置中有部分高温及带压设备，存在潜在事故风险，可研设计综合考虑了各种危害因素，设计了较为完善的防范及治理措施。 （1）生产装置区、储存区事故防范措施 1)设置自备电源，在突发停电事故时及时切换，避免造成泄漏排放。 2)生产过程中，对重要的工艺参数实行超限报警。 3)在原料及产品储罐区、企业生产装置区边界设收水、排水沟渠，直通事故水池。 4)生产装置区地面已进行防腐防渗处理，可避免物料泄漏污染地表水、地下水。 5)工程原料及产品储罐区，地面进行防渗防腐处理。地上储罐区设围堰，一旦泄漏可以有效收集。 6)装置区、储罐区配备应急处理设备及供氧式防毒等个人防护用品，并应定期检查，定期更换。一旦发生粗酚、产品或者中间储罐物料等物料泄漏事故，应急人员应首先配戴供氧式防毒面具，再针对泄漏原因采取不同的应急方案进行堵漏。抢修中，应充分利用现场机械通风设施降低空气中泄漏的有害气体浓度。 7)项目大部分场所应远离火种、热源。根据电气设备、安装环境类型、等级选用防爆型照明灯具等电器设备，设置安全阀、爆破片、阻火器等安全设施。并配备足够的灭火器、消防砂、消防栓、灭火毯等灭火装置。 （2）危险化学品运输过程风险防范措施 1)委托有危险化学品运输资质的公司进行运输。运输槽罐须是专业生产厂家生产，并经检测、检验合格。 2)工程对粗酚、产品等危险化学品的运输、储存、使用过程严格执行《危险化学品安全管理条例》中的相关规定。运输车辆要做好运输记录，行运前做好车辆检查。 3)运输槽车要定期检修，其卸料阀门、连接软管要定期检漏，做到不带伤、无泄漏运行。卸料操作应穿戴好防护服装，注意定量、安全操作。 4)化学品运输时禁止和其它物质混载；运输危险品的车辆应选择交通车辆来往少的道路，保持安全车速。在未入高速公路和下高速公路后，须避开村庄；公路从村中穿过时，须降低行驶速度，并注意观察，确保不发生事故。运输过程中不得进入危险化学品禁止通行的区域；在通过桥、涵及转湾时须减速通行。 5)驾驶员、随车押送人员要经过相应的培训取得上岗资格证，熟悉运载危险品的性质和防护及应急措施；车辆严禁超载。危险物品运输车辆须配备必要的事故应急设备和器材，如防毒面具、防护服等。 6)汽车运输应选择交通车辆来往少的道路；车辆发生故障、休息停车时，要选择安全的场所。 （3）水环境风险预防措施 1)所有物料、产品储存区完善地面防渗、防腐措施，防止洒落物料随地面冲洗水或雨水排入地表水体而造成污染。 2)地表水三级防控：在生产装置区事故废水可以通过管道收入事故池；原料、产品储存区设置围堰，一旦物料泄漏，可以有效收集，进入事故池；厂区内建设完善的雨水管网，实现雨污分流，并在厂区雨水外排水管网出厂区口设置隔水挡板，一旦发生原料泄漏和火灾事故后，及时关闭闸板，防止有毒物质和消防废水通过雨水管网排入外环境，保证事故废水、消防废水和厂区前期雨水收集进入事故水收集池内。 3)对事故废水水质进行监测分析，并根据水质特点，排入厂区焦油加氢一期工程配套的污水处理站处理，禁止事故废水未经处理直接排放。经采取以上水环境风险预防措施，评价认为工程事故状态下废水可被有效收集。 (4)地下水应急措施 ①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。 ②查明并切断污染源。 ③探明地下水污染深度、范围和污染程度。 ④依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。 ⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。 ⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。 ⑦当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。 （5）事故废水风险防范措施 本项目布设有以下水风险防控措施，具体如下： 依托厂区2×48000m3事故应急池，由导流渠引入，主要作用为贮存事故状态下排放消防废水； 储罐事故时泄漏物料、消防水均应集中排入事故池内，氨水泄漏后应及时进行收集处理，减少挥发，并避免明火出现；消防废水应进入事故池，事故池池内废水应用防爆泵转移至密闭槽车或专用收集器内外运至有资质的单位处理，严禁直接外排。 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.1.1中规定： 工厂、仓库、堆场、储罐（区）和民用建筑的室外消防用水量，应同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定；根据规范规定，本项目占地面积小于100ha（100万m2），故项目的同一时间内的火灾次数计算次数为1次，消防用水量按需水量最大的一座建筑物（或堆场、储罐）计算。最大工业建筑为厂房二（乙类）：室外消火栓水量为25L/s，火灾延续时间3h；消防用水量：270m3。 根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储存设施总有效容积： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 注：V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。 V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V5=10qF q——降雨强度，日均降雨量6.66mm计； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha； 则本项目事故储存设施总有效容积计算如下： V总=200m3+270m3+7.68m3=477.68m3 根据上述计算，项目事故储存设施总有效容积应大于477.68m3。由于事故废水、消防废水等产生的不确定性，依托厂区现有2×48000m3事故池，满足事故状态需要，事故污水及消防水经收集后，由污水管线送入污水处理站处理。 通过以上措施将有效的避泄漏和消防废水对外环境水体的影响。 （6）健立健全安全环境管理制度 ①公司应有健全的安全、环境管理制度，并严格予以执行。 ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地消除事故隐患，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 ③加强全员安全环保教育和培训，实行人员持证上岗制度。 ④定期检查管道、储运设施，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。 ⑤建立事故应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会力量救援，使损失和对环境的污染降低到最低限。 9.3突发环境事件应急预案编制要求 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办﹝2010﹞10号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发﹝2015﹞4号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急﹝2018﹞8号）等要求，企业必须编制企业突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案，以便在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。应急预案主要内容见表18。 表18应急预案主要内容 序号 项目 内容及要求 1 总则 编制目的、依据、适用范围、事件分级、工作原则、应急预案关系说明、 2 组织机构和职责 组织机构、职责 3 预防与预警 危险源监控、预防与应急准备、监测与预警 4 应急响应 响应流程、分级响应、启动条件、信息报告与处置、应急准备、应急监测、现场处置 5 安全防护 应急人员的安全防护、受灾群众的安全防护、次生灾害防范 6 次生灾害防范 - 7 应急状态解除 应急终止的条件、程序以及跟踪环境监测和评估的方案 8 善后处置 安置及损失赔偿方案、环境恢复与重建工作的内容和程序 9 应急保障 应急保障计划、应急资源、应急物资和装备保障、应急通讯、应急技术、其他保障 10 预案管理 预案培训、预案演练、预案修订、预案备案 11 附则 预案的签署和解释、预案的实施 12 附件 附图、附件 评价结论与建议 10.1项目危险因素 项目涉及的风险物质主要有苯酚，涉及的风险类型包括风险物质泄漏，进而可能发生中毒，污染大气环境、土壤环境以及地下水环境等。本项目发生泄漏事故概率较低，对周围环境敏感点影响不大；地下水通过采用源头控制、分区防渗等措施，可减泄漏对地下水的影响程度。风险评价的结果表明，在落实各项环保措施及所列出的各项环境风险防范措施、制定有效的应急预案并定期演练，加强风险管理的条件下，项目的环境风险是可以接受的。 10.2环境风险评价自查表 项目环境风险自查表见表19。 表19环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 苯酚 / / / / / 存在总量/t 100 / / / / / 环境 敏感性 大气 500m范围内人口数/人 5km范围内人口数/人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） / 地表水 地表水功能 敏感性 F1□ F2□ F3□ 环境敏感目标 分级 S1□ S2□ S3□ 地下水 地下水功能 敏感性 G1□ G2□ G3☑ 包气带防污性能 D1☑ D2□ D3□ 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1□ 1≤Q＜10□ 10≤Q＜100( Q＞100□ M值 M1□ M2□ M3□ M4☑ P值 P1□ P2□ P3□ P4( 环境敏感 程度 大气 E1□ E2□ E3☑ 地表水 E1□ E2□ E3□ 地下水 E1□ E2☑ E3□ 环境风险 潜势 Ⅳ+□ Ⅳ□ Ⅲ□ Ⅱ( I( 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 简单分析( 风险识别 物质 危险性 有毒有害( 易燃易爆□ 环境风险类别 泄漏☑ 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□ 影响途径 大气( 地表水□ 地下水( 事故情 形分析 源强设定 方法 计算法☑ 经验估算法□ 其他估算法□ 环境风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB□ AFTOX□ 其他□ 预测结果 大气毒性终点浓度-1最大影响范围/m 大气毒性终点浓度-2最大影响范围/m 地表水 最近环境敏感目标/，到达时间/h 地下水 下游厂区边界到达时间/d 最近环境敏感目标/，到达时间/d 重点风险防范措施 （1）在容易发生事故或危险性较大得场所，及其它有必要提醒人们注意安全的场所，应按《安全标志及其使用导则》的要求设置安全标志； （2）储罐区及涉及有毒、有害气体的工艺管道等各类设施应设计安全阀等防爆泄压系统； （3）对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 评价结论与建议 （1）设计施工应严格按规程，安全设施选型要严格把关，应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。 （2）建议建设方委托有资质的单位作好项目安全评价，并落实其安全防范措施和消防措施。 （3）严格进行安全管理，杜绝人为因素引发事故。 注：“(”为勾选项,；“___”为填写项