# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 新疆致远管业有限公司智慧农业制品

生产线及新型建材建设项目

建设单位：     新疆致远管业有限公司

编制日期：          2024年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆致远管业有限公司智慧农业制品生产线及新型建材建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 史岩松 | 联系方式 | 18609051225 |
| 建设地点 | 伊宁市城西纬一路以南、城西经二路以西，华电伊宁市智慧能源公司以北 |
| 地理坐标 | 北纬43°59′15.341″，东经81°12′49.765″ |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29、 塑料制品业 292：其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 伊宁边境经济合作区经济贸易发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 伊合投资备案〔2023〕52号 |
| 总投资（万元） | 21000 | 环保投资（万元） | 40.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.19 | 施工工期 | 30个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 27905.22 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 |
| 一、产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关内容，本项目不属于其中鼓励类、限制类及禁止类项目，不使用淘汰落后的工艺设备，属于允许建设项目。 根据国家发展改革委和商务部发布的《市场准入负面清单（2022年版）》以及《关于印发新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）、和17个新增国家重点生态功能区县市产业准入负面清单（试行）的通知》，不属于禁止类项目。 本项目已于伊宁边境经济合作区经济贸易发展局进行了备案，备案号为：伊合投资备案〔2023〕52号。 综上所述，本项目的建设符合国家和当地产业政策。 二、选址合理性分析 本项目选址位于伊宁市城西纬一路以南、城西经二路以西，华电伊宁市智慧能源公司以北，已取得建设用地不动产权证，证号：新（2024）伊宁市不动产权第0001917号，用地类型为工业用地。 项目区周边已完成供水、供电、通讯、道路及场地平整，配套设施较为完善，项目区排水管网尚未铺设，待市政管网铺设完成后接入排水管网，进入伊宁市西区污水处理厂。项目区及周围区域外环境关系较单纯，项目区现状除南侧为已建成华电伊宁市智慧能源公司，剩余东、西、北侧均为空地。500m范围内无重要保文物、风景名胜区、饮用水水源保护地、生态敏感点及社会敏感点等明显的环境制约因子。项目的选址均符合相关规范要求，无明显的环境制约因子，从环境保护角度分析本项目选址是合理可行的。 三、《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 对照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），项目“三线一单”相符性如下： （1）与生态保护红线的相符性 文件要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 根据《伊犁州直生态环境保护总体规划（2014-2030）》，伊犁州直生态红线系统包括特殊保护区红线、水源涵养区红线、生态脆弱区红线、生物多样性保护区红线、水生态脆弱保护区红线。 符合性分析：根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目区位于伊宁市城西纬一路以南、城西经二路以西，华电伊宁市智慧能源公司以北，项目的建设不涉及伊犁州生态保护红线，项目建设符合生态保护红线要求。 （2）与环境质量底线的相符性 文件要求：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 符合性分析：本项目施工期产生的废气、废水、固体废物、噪声对区域环境影响较小，且随施工结束而消失；运营期大气、水、噪声均可达标排放。项目建设不会突破环境质量底线。 （3）与资源利用上线的相符性 文件要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。 符合性分析：本项目位于伊宁市城西纬一路以南、城西经二路以西，华电伊宁市智慧能源公司以北，不占用基本农田，项目占地已取得自然资源与规划部门颁发建设用地使用权证，土地资源消耗符合要求。项目周边供水、供电等基础设施配套齐全，区域资源供给能够满足拟建项目的生产需求。项目总体上不会突破资源利用上线。 （4）与生态环境管控单元及生态环境准入清单的符合性 文件要求：自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 符合性分析：本项目符合生态环境管控单元及生态环境准入清单要求。 综上所述，本项目建设符合生态保护红线要求；符合环境质量底线要求；符合资源利用上线要求；同时本项目为国家产业政策鼓励类建设项目，符合环境准入要求。因此项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》管理要求。 四、《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析 对照《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》（伊州政办发〔2021〕28号），根据伊犁州直各县市特征研判及准入清单，本项目位于伊宁市城西纬一路以南、城西经二路以西，华电伊宁市智慧能源公司以北，属于伊宁市一般管控单元01，单元编码为ZH65400230001。其管控要求如下： 表1-1与《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析 单元编码 单元名称 单元属性 单元特征 ZH65400230001 伊宁市一般管控单元01 一般管控单元 该管控单元属于乡镇和农村用地，主要产业以农牧为主，主要分布在伊宁市西部、西北部和中部地区，分布有达达木图镇诺改图村地下水水源地（地下水型、乡镇级）、伊宁市巴彦岱镇北山坡供水站地下水水源地（地下水型、乡镇级）。 管控维度 管控要求 本项目 符合性分析 空间布局约束 1.禁止新建10蒸吨以下锅炉。 2.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。 3.限制高污染、高排放工业项目布局，严格落实环境影响评价制度。 达达木图镇诺改图村地下水水源地、伊宁市巴彦岱镇北山坡供水站地下水水源地执行以下管控要求： 4.一级保护区内，禁止以下活动：（一）与供水设施和保护水源无关的建设项目；保护区划定前已有的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。（二）建设工业、生活排污口。保护区划定前已有的工业排污口拆除或关闭，生活排污口关闭或迁出。（三）畜禽养殖、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动；保护区划定前已有的畜禽养殖、网箱养殖和旅游设施拆除或关闭。（四）新增农业种植和经济林。保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。 5.二级保护区内，禁止以下活动：（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。保护区划定前已建成排放污染物的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。（二）建设工业和生活排污口。（三）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站；建设化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所。（四）建设规模化畜禽养殖场（小区），保护区划定前已有的规模化畜禽养殖场（小区）全部关闭。 6.准保护区内，禁止以下活动：（一）新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。（二）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。（三）毁林开荒行为，水源涵养林建设满足GB/T 26903 要求。 本项目建设不涉及锅炉； 项目属于新建，为塑料板、管、型材制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单（2022年版）》以及《关于印发新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）、和17个新增国家重点生态功能区县市产业准入负面清单（试行）的通知》，属于允许建设项目。 ，不属于上述所列项目；项目选址不涉及达达木图镇诺改图村地下水水源地、伊宁市巴彦岱镇北山坡供水站地下水水源地，符合空间布局约束条件。 符合 污染物排放管控 1.禁止向河流、湖泊、水库、池塘、沟渠等排放养殖畜禽的粪便，丢弃畜禽尸体，倾倒垃圾和其他废弃物。 2.禁止露天焚烧农作物秸秆和田间杂草。 3.加强秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。 4.实施农药减量控害，扩大生物农药、高效低毒低残留农药推广应用，逐步淘汰高毒农药。 5.深入实行测土配方施肥，推广精准、高效施肥技术。减少化肥农药施用量，增加有机肥使用量，调整氮肥结构，改进施肥方式，减少农田氨排放。 6.及时清理、回收农药、化肥等包装物和农用薄膜、育苗器具等农业废弃包装物，并将废弃包装物交由专门机构或者组织进行无害化处理或综合利用。 7.严格执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《关于畜禽养殖适养区、限养区和禁养区的划分范围及标准》、《畜禽规模养殖污染防治条例》，做好畜禽养殖污染防治工作。 8.适养区、限养区的养殖场（小区）要根据污染防治需要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，改进设施养殖工艺，完善技术装备条件。新建、改建、扩建规模化养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 9.强化畜禽粪污资源化利用，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 10.加快污水收集处理设施建设，所截生活污水尽量纳入城镇生活污水处理系统进行处理。污水处理系统难以覆盖的，因地制宜建设分散处理设施，出水执行《农村生活污水处理排放标准（DB 654275-2019）》。 达达木图镇诺改图村地下水水源地、伊宁市巴彦岱镇北山坡供水站地下水水源地执行以下管控要求： 11.二级保护区内，实行科学种植和非点源污染防治。分散式畜禽养殖废物全部资源化利用。水域实施生态养殖，逐步减少网箱养殖总量。农村生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置。居住人口大于或等于1000人的区域，农村生活污水实行管网统一收集、集中处理；不足1000 人的，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。。 项目不涉及畜禽养殖及农业种植，选址也不涉及达达木图镇诺改图村地下水水源地、伊宁市巴彦岱镇北山坡供水站地下水水源地，均不属上述污染物排放管控清单内；运行期生活污水经防渗化粪池处理后拉运至伊宁市西区污水处理厂处理，待市政管网铺设完成后接入排水管网，排入伊宁市西区污水处理厂。 符合 环境风险防控 1.严格防范环境健康风险。加强养殖投入品管理，依法依规、限制使用抗生素、激素等化学药品。严格控制环境激素类化学品污染。 达达木图镇诺改图村地下水水源地、伊宁市巴彦岱镇北山坡供水站地下水水源地执行以下管控要求： 2.（健全保护区内危险化学品运输管理制度）二级保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。（二级）保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。 3.（推进风险防控体系建设，落实环境风险防控措施）配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设；二级保护区内乡级及以下道路和景观步行道应做好与饮用水水体的隔离防护，避免人类活动对水质的影响。 4.定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况，严格控制地下水富集区污染物排放。。 项目不涉及畜禽养殖，选址也不涉及达达木图镇诺改图村地下水水源地、伊宁市巴彦岱镇北山坡供水站地下水水源地。 符合 资源利用效率 1.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。 本项目不涉及农业种植。 符合 经对照分析，本项目不涉及生态保护红线，项目用地为工业用地，不占用耕地，也不在基本农田保护区内；项目为塑料制品业，符合环境准入条件。 综上所述，项目符合《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》管控要求。 五、与《新疆维吾尔自治区主体功能区划》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，主体功能区按开发方式，分为重点开发、限制开发和禁止开发区域三类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区两个层面。 本项目所属区域伊宁市为国家级重点开发区域（天山北坡地区），重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，集聚人口和经济条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。本区域功能定位为支撑新疆经济增长的重要增长极，落实区域发展总体战略、促进区域协调发展的重要支撑点，新疆重要的人口和经济密集区。 本项目为塑料板、管、型材制造项目，为伊宁市经济可持续发展提供助力，对伊宁市城市化发展起积极促进作用。项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区划》。 六、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据新疆生态环境保护“十四五”规划，加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控;全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等;加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量。 本项目实施VOCs排放总量控制指标，有机废气由集气罩+蓄热式催化燃烧装置（RCO）+15m排气筒达标排放。项目的建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 七、与《伊犁州直生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》符合性分析 根据伊犁州直生态环境保护“十四五”规划（2021-2025），加强重点行业VOCs治理。继续推进石油炼制、石油化工、煤化工、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治。加大煤气发生炉VOCs治理力度，酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用。石油炼制、石油化工、煤化工、化工等重点行业定期开展泄露检测与修复。持续削减重点企业VOCs排放量，实施VOCs排放总量控制。全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。 本项目本项目实施VOCs排放总量控制指标，有机废气由集气罩+蓄热式催化燃烧装置（RCO）+15m排气筒达标排放。项目的建设符合伊犁州直生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）相关要求。 与《新疆维吾尔自治区生态环境厅关于自治区加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析 表1-2 与《新疆维吾尔自治区生态环境厅关于自治区加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》的符合性分析 项目 《新疆维吾尔自治区生态环境厅关于自治区加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》中要求 本项目情况 符合性 废气收集设施治理要求 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s;推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。 本项目本项目生产线均设置在封闭的车间内，在熔融挤出工段均设置顶吸罩（上吸罩）收集有机废气。废气收集系统的输送管道密闭、无破损。 有机废气治理设施治理要求 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术:对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺;除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的 VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置(RTO)燃烧温度一般不低于 760℃，催化燃烧装置(CO)燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。 本项目有机废气处理方式不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术，统一收集后由RCO蓄热式催化燃烧装置处理。 符合 综上，拟建项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境厅关于自治区加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》要求。 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）的符合性分析 表1-3 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）符合性分析 序号 政策要求 项目情况 符合性 1 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。 本项目主要采用的原料为聚乙烯、聚氯乙烯，无臭，无毒，均为低VOCs含量的原料。 符合 2 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。 生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。 本项目生产线均设置在封闭的车间内，在熔融挤出工段均设置顶吸罩（上吸罩）收集有机废气，统一收集后由RCO蓄热式催化燃烧装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；运行期间未被集气罩收集的挥发性有机废气无组织排放厂界外无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9中排放限值（非甲烷总烃：4.0mg/m3）；厂界内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1无组织排放限值（非甲烷总烃：6mg/m3）。 符合 3 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性光氧化+活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 本项目在熔融挤出工段均设置顶吸罩（上吸罩）收集有机废气，统一收集后由RCO蓄热式催化燃烧装置处理后通过15m高排气筒（DA002）达标排放。 符合 4 四、深化园区和集群整治，促进产业绿色发展 7月15日前，各城市根据本地产业结构特征、VOCs排放来源等，重点针对烯烃、芳香烃、醛类等O3生成潜势大的VOCs物种，确定本地VOCs控制重点行业，组织完成涉VOCs工业园区、企业集群、重点管控企业排查，明确VOCs主要产生环节，逐一建立管理台账。同一乡镇及毗邻乡镇交界处同行业企业超过10家的认定为企业集群，VOCs年产生量大于10吨的企业认定为重点管控企业。各地要重点排查以石化、化工、制药、农药、电子、包装印刷、家具制造、汽车制造、船舶修造等行业为主导的工业园区；重点排查以制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、染料、日用化工、化学助剂、合成革、橡胶轮胎制造、有机化学原料制造等化工行业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的家具、零部件制造、钢结构、铝型材、铸造、彩涂板、电子元器件、汽修、包装印刷、人造板、皮革制品、制鞋等行业为主导的企业集群。 本项目在审批前需取得VOCs排放总量指标；本项目为塑料制品制造，本项目在熔融挤出工段均设置顶吸罩（上吸罩）收集有机废气，统一收集后由RCO蓄热式催化燃烧装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。 符合 5 五、完善监测监控体系，提高精准治理水平 加快完善环境空气VOCs监测网。加强大气VOCs组分观测，完善光化学监测网建设，提高数据质量，建立数据共享机制。已开展VOCs监测的城市，要进一步规范采样和监测方法，加强设备运维 和数据质控，确保数据真实、准确、可靠。尚未开展VOCs监测的城市，要参照《2020年国家生态环境监测方案》《关于加强挥发性有机物监测工作的通知》，抓紧加强能力建设，开展相关监测工作。VOCs排放量较大、O3污染较重的城市，应优先开展VOCs自动监测，并实现与中国环境监测总站数据直联；开展手工监测的城市，按照中国环境监测总站统一安排的日期开展手工采样，O3污染过程要加密监测频次，探索主要VOCs物质浓度变化及传输规律。 本项目需按照排污许可管理要求，落实对VOCs源头削减、过程控制和末端治理措施要求，且对有组织、无组织VOCs进行季度性监测，加强了对污染源达标排放及环境质量监控。 符合 综上，拟建项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）要求。 十、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）的符合性分析 表1-4 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 序号 政策要求 项目情况 符合性 1 （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 本项目主要采用的原料为聚乙烯、聚氯乙烯，无臭，无毒，均为低VOCs含量的原料。 符合 2 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 本项目生产线均设置在封闭的车间内，在熔融挤出工段均设置顶吸罩（上吸罩）收集有机废气。 符合 3 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。 本项目产生VOCs的生产环节为熔融挤出，该环节在密闭车间中操作并设有顶吸罩（上吸罩），统一收集后由RCO蓄热式催化燃烧装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。 符合 综上，拟建项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目组成 本项目占地面积27905.22m2，建筑面积13452.67m2，主要建设生产车间2座，办公宿舍楼1座及附属配套设施，项目组成情况详见表 2-1。 表 2-1 项目组成一览表 工程 内容 项目名称 建设内容及规模 主体 工程 1#生产厂房 地上一层，钢架结构，层高8m，厂房建筑面积7236m2 生产单元 PE管材生产线 位于1#生产厂房内西侧 PVC管、板材生产线 位于1#生产厂房内东侧 2#生产厂房 地上一层，钢架结构，层高8m，厂房建筑面积4000m2，为后期规划生产车间，暂为成品堆放使用 储运 工程 原料区 共2处，均布置于1#生产车间内，其中PE原料区位于1#生产车间内部西侧，占地面积约1000m2，PVC原料区位于1#生产车间内部东南侧，占地面积约600m2 成品区 布置于2#生产车间内，占地面积约600m2 辅助 工程 办公宿舍楼 地上3层、局部4层，框架结构，建筑面积1878.35m2 门卫室 地上一层，砖混结构，建筑面积20m2 公用 工程 供电 市政供电系统 给水 市政给水管网 排水 市政排水管网 供热 生产用热为电加热，生活供热为市政集中供暖 环保 工程 废气处理措施 混料废气、破碎废气颗粒物由集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放，有机废气非甲烷总烃及臭气浓度由集气罩+蓄热式催化燃烧装置（RCO）+15m排气筒（DA002）排放 废水处理措施 生产废水循环使用不外排，生活污水经防渗化粪池处理后拉运至伊宁市西区污水处理厂处理，待市政管网铺设完成后接入排水管网，排入伊宁市西区污水处理厂。 噪声防治措施 选用低噪声设备，对于产噪设备采取隔声、基础减震等措施 固废防治措施 除尘器收集灰尘定期外售进行综合利用；残次品收集后经破碎回用于生产；废包装材料收集后外售给相关厂家回收利用；废催化剂由设备维护单位更换后带离厂区综合利用；废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交由有危险废物处置资质单位处置；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门清运处理。 其它 厂区绿化面积2820.11m2 二、产品及产能 表 2-2 项目产品及产能 序号 产品 单位 规格 数量 产品标准 1 PE贴片、迷宫滴灌带 吨/年 φ16cm 3500 《塑料节水灌溉器材 第4部分: 聚乙烯(PE)软管 》 （GB/T 19812.4-2018） 2 PE微灌微喷带 吨/年 φ25cm 100 3 PE农用送水水带 吨/年 φ63cm 800 4 PE圆柱式园林滴灌管 吨/年 φ16-20cm 200 5 PE给水管 吨/年 φ16-500cm 1000 6 PVC防火装饰墙板 吨/年 宽40、60cm，厚0.6cm 800 《塑料制品 硬质聚氯乙烯板（片）材》 （GB/T 22789.1-2023） 7 PVC防火装饰面墙板 吨/年 宽120cm，厚0.5、0.8、1cm 1000 8 PVC农用给水管 吨/年 φ90-500cm 1000 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》 （GB/T 10002.2-2023） 合计 吨/年 三、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设施及设施参数详见表 2-3。 表 2-3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格、型号 数量(台/套) 备注 1 PE管材生产线 PE混料机 / 2台 / 2 PE螺杆挤塑机 SJ-75/38 5套 成套设备包含挤塑主机、真空负压定径箱、冷却水箱、牵引机、切割机及翻管架 3 PVC管、板材生产线 高低速混料机 XY/D500100 3台 / 4 PVC锥双挤塑机 / 3套 成套设备包含挤塑主机、真空负压定径箱、冷却水箱、牵引机、切割机及翻管架 5 覆膜机 / 1台 电加热，热塑工艺 6 空压机 / 3台 / 7 自动打包机 / 1台 / 8 破碎机 / 2台 / 四、主要原辅材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表 2-4。 表 2-4 项目主要原辅材料（单台）及能源消耗情况一览表 生产线 名称 消耗量 供应来源 备注 PE管材 聚乙烯（PE） 5500t/a 外购 颗粒，袋装，汽运 色母 140t/a 外购 颗粒，袋装，汽运 PVC管、板材 聚氯乙烯（PVC） 2170t/a 外购 粉状，袋装，汽运 色母 30t/a 外购 颗粒，袋装，汽运 钙粉 575t/a 外购 粉状，袋装，汽运 钙锌稳定剂 45t/a 外购 粉状，袋装，汽运 石蜡 8t/a 外购 片状，袋装，汽运 氯化聚乙烯（CPE） 8t/a 外购 粉状，袋装，汽运 硬脂酸 8t/a 外购 粉状，袋装，汽运 水 330t/a 市政供水管网 电 2万KW·h 国家电网 聚乙烯(PE)：高密度聚乙烯(HDPE)，为白色粉末或颗粒状产品。无毒，无味，结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃,使用温度可达100℃；耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性较好；化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀。 低密度聚乙烯，又称高压聚乙烯(LDPE)，是聚乙烯树脂中最轻的品种，呈乳白色、无味、无臭、无毒、表面无光泽的蜡状颗粒。具有良好的柔软性、延伸性、电绝缘性、透明性、易加工性和一定的透气性。其化学稳定性能较好，耐碱、耐一般有机溶剂密度为0.91- 0.93 g/cm3，熔点为105~115℃。 （2）聚氯乙烯(PVC)：聚氯乙烯是使用最广泛的塑料材料之一，是一种非结晶性材料。在实际使用中常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其他添加剂，其特点为：稳定，不被酸碱腐蚀；具有阻燃(阻燃值在40以上)、耐化学药品性高、机械强度及电绝缘性良好的优点；其耐热性较差，软化点80℃，于130℃开始分解变色；具有稳定的物理化学性质，不溶于水、酒精、汽油，气体、水汽渗漏性低，在常温可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50~60%的硝酸和20%以下的烧碱溶液，具有一定的抗化学腐蚀性。 （3）色母料：色母的全称为色母粒，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物，色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。 （4）钙粉:白色粉末，无味、无臭，比重2.71，在825~896.6℃分解，熔点为1339℃。有无定型和结晶型两种形态。难溶于水和醇。溶于酸，同时放出二氧化碳，呈放热反应。也溶于氯化铵溶液中。在空气中稳定，有轻微的吸潮能力。 （5）钙锌稳定剂：热稳定剂，主要用于PVC，也用于其它高分子材料，能防止高分子化合物在加工、使用和贮存过程中因受热而发生降解、交联、变色和老化，以达到延长使用时问和保护质量的目的。钙锌稳定剂由钙盐、锌盐、润滑剂、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合工艺而合成。它不但可以取代铅镉盐类和有机锡类等有毒稳定剂，而且具有相当好的热稳定性、光稳定性和透明性及着色力。其储运按非危险品储运，存放阴凉干燥处。 （6）石蜡：是从石油，页岩油或其他沥青矿物油中提取出来的一种怪类蜡。为白色或淡黄色半透明物，具有相当明显的晶体结构。碳原子数约为18~30的烃类混合物。主要组成组分为子直链烷烃(约80%-90%)，还有少量带个别支链的烷烃和带长侧链的单环环烷烃。将纸张浸入石蜡后可制的具有良好防水性能的各种蜡纸，可以用于食品、药品等包装、金属防锈和印刷业上。石蜡加入石棉后，可使纺织品柔软光滑而又有弹性。 （7）氯化聚乙烯：为饱和高分子材料，外观为白色粉末，无毒无味。可单独使用，也可与塑料、橡胶共混加工，是一种理想的高分子弹性材料。CPE加入少量PVC、HDPE、MBS改性，可挤塑制得各种管材、防水卷材、薄膜等。具有耐化学药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。与其它高分子材料具有良好的相容性，分解温度较高，分解产生HCI，HCI能催化CPE 的脱氯反应。 （8）硬脂酸：硬质酸基十八烷酸CH3(CH2) 16COOH]，由油脂水碱生产。主要用于生产硬脂酸盐。纯品为白色略带光泽的钠状小片结晶体，无毒，具有一般有机羧酸的化学通性。硬脂酸广泛应用于PVC塑料管材，板材，型材薄膜的制造，使PVC热稳定剂具有很好的润滑性和较好的光热稳定作用。在塑料PVC管中，硬质酸有助于防止加工过程中的“焦化”，在PVC塑料塑薄膜加工中添加是一种有效的热稳定性，同时可以防御爆置于硫化物中所引起的成品薄膜变色。 五、物料平衡 表2-5 项目物料平衡表 投入（t/a） 产出（t/a） 物料 数量 品种 数量 聚乙烯（PE） 5500 PE管材 5600 聚氯乙烯（PVC） 2170 PVC管、板材 2800 色母 170 不合格品 21 钙粉 575 非甲烷总烃 12.6 钙锌稳定剂 45 颗粒物 50.4 石蜡 8 氯化聚乙烯CPE） 8 硬脂酸 8 合计 8484 合计 8484 框图2-1 物料平衡图 六、劳动定员及工作制度 项目劳动定员共计40人，均不在厂区食宿，全年工作300天，8小时工作制。 七、总平面布置 （1）外环境布置 项目区东侧为城西经二路（规划），北侧为城西纬一路（规划），西侧为伊犁庄俊建材有限公司（未建），南侧为华电伊宁市智慧能源公司。 （2）内环境布置 项目区整体轮廓为规则的四边形，出入口位于项目区北侧临城西纬一路（规划）。项目区建构筑物大致为东西分布，出入口以西为办公宿舍楼，出入口以南为1#生产车间，内设原料区，其中PE原料区位于车间内西侧，占地面积约1000m2，PVC原料区位于车间内东南侧，占地面积约600m2；1#生产车间以东为2#生产车间，内设成品区及危废暂存间，其中成品区位于车间内东侧，占地面积约600m2；危废暂存间位于车间内西侧，建筑面积5m2。各建构筑物由场内道路及硬化相互衔接，厂界四周辅以绿化点缀。 综上，项目按功能进行分区且各区域相对独立，疏密相间，各分区及设备定置可满足生产流畅性及生产管理方便的需要，总体布局合理。项目区平面布置及周边环境示意图分别见图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述 项目工程施工期涉及基础工程、主体工程、安装工程、工程验收等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。其施工期间主要施工流程及污染物产生环节见框图2-3。 框图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 运营期工艺流程简述 （1）PE管材加工工艺流程 外购的袋装聚乙烯新料颗粒和色母料颗粒放入搅拌、烘干一体机，搅拌均匀并混合后，自动进料系统吸入聚乙烯颗粒，经过140-170℃电加热塑化充分熔融后经挤出模具挤出，然后进入成型轮中完成贴片打孔和真空定型，成型后的制品经冷却、收卷后，切分并检验，不合格品破碎后回用于生产，合格的产品直接包装外售。 图2-3 PE管材加工工艺流程及产污节点图 （2）PVC管（板）材加工工艺流程 将外购的 PVC树脂、碳酸钙粉末、钙锌稳定剂(稳定、润滑作用，抑制 PVC、氯化聚乙烯分解产生氯化氢，使树脂混合均匀)、石蜡(润滑)、硬脂酸(润滑剂、与钙锌稳定剂配合可提高凝胶化速度)等原辅料根据相应配比计量后由投放进上料器料斗内，原料由上料器密闭管道输送至密闭式混料机内进行混料搅拌使原料混合均匀，均匀后的物料通过螺旋输送进入料仓。料仓内的物料通过下料口进入挤出机，采用电加热，控制温度约170℃，使原料达到熔融状态，然后均匀从模具内挤出，模具上、下盖内设置循环水冷系统，通过冷却水间接降温，循环水不接触物料。板材生产线增加覆膜工序，将挤出的板材通过牵引机牵引至覆膜工序。通过装有薄膜的轴承转动，随着牵引机均匀的覆盖在板材上，经热塑完成覆膜工艺。根据客户要求，设置程序，自动裁切，最终形成PVC管（板）材产品，不合格品破碎后回用于生产，合格的产品直接包装外售。 框图2-4 PVC管（板）材加工工艺流程及产污节点图 三、产排污环节简述 （1）废气 项目废气产污环节主要为混料时产生的混料废气、注塑时产生的挥发性有机废气及不合格品破碎时产生的破碎废气。混料废气、破碎废气主要为颗粒物，挥发废气为非甲烷总烃以及臭气浓度。 （2）废水 项目运营期间的废水主要为员工生活污水和生产冷却废水，冷却用水全部蒸发损耗，排放废水主要为生活污水。 （3）噪声 主要噪声源有上料机、注塑机等运转设备及各类风机产生的噪声。 （4）固废 项目产生的固体废物主要是不合格品、袋式除尘器收集的粉尘、废催化剂、废活性炭及厂区生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境现状调查及评价 1、基本污染物 （1）基本污染物数据来源 由于伊宁市环境空气监测数据未公开，本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据引用伊犁哈萨克自治州国控监测站（伊宁市第二水厂）2022年基准年连续1年的监测分析数据，有效数据364天。站点编号：27054A，站点类型：城市点。监测点距离本项目东南侧8km处，监测点数据可靠，具有较强代表性。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部2018年第29号”中的二级标准。大气环境质量评价标准值见表3-1。 表3-1 大气环境质量评价标准值 序号 污染物 取值时间 浓度限值(mg/m3) 标准 1 SO2 年平均 0.06 GB3095－2012及修改单二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 2 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.20 3 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 4 PM2.5 年平均 0.035 24小时平均 0.075 5 O3 日最大8小时平均 0.16 1小时平均 0.20 6 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （3）空气质量达标区判定 根据2022年伊犁哈萨克自治州国控监测站（伊宁市第二水厂）空气质量逐日统计结果，空气质量达标区判定结果见表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价结果一览表 评价 因子 年评价指标 现状浓度 标准限值 占标率% 达标情况 （ug/m3） （ug/m3） SO2 年平均 10.07 60 16.78 达标 24h的第98百分位数 7 150 4.67 达标 NO2 年平均 28.01 40 70.03 达标 24h的第98百分位数 56 80 73.75 达标 CO 24h的第95百分位数 2800 4000 70 达标 O3-8h 最大8h平均值的第90百分位数 44 160 27.5 达标 PM2.5 年平均 38.55 35 110.14 超标 24h的第95百分位数 176 75 234.67 超标 PM10 年平均 64.5 70 92.14 达标 24h的第95百分位数 190 150 126.67 超标 项目所在区域SO2、NO2年平均浓度和百分位日平均浓度、CO百分位日平均浓度及O3百分位最大8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；PM2.5的年平均浓度和百分位日平均浓度，以及PM10百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。PM2.5年平均质量浓度为38.55µg/m3，占标率为110.146%，超标倍数为0.101倍；PM2.5百分位日平均浓度为176µg/m3，占标率为234.67%，超标倍数为1.347倍；PM10百分位日平均浓度为190µg/m3，占标率为126.67%，超标倍数为0.267倍。因此区域为大气环境质量非达标区. 2、其他污染物 本次空气环境质量现状评价采用新疆天辰技术有限公司对项目区下风向的监测结果，监测布点及监测因子见表3-3，监测结果见表3-4，评价结果见表3-5。具体监测点位详见监测布点图6。 表3-3 监测布点及监测因子一览表 编号 监测点位 相对厂址位置 距离 监测因子 监测时间 G1 E81.206785，N43.985943 西南 0.5km TSP 2024.2.19- 2024.2.22 表3-4 空气质量监测结果（TSP） 监测点位 日期 TSP浓度(mg/m3) 项目区下风向 2.19（10:13）~2.20（10:13） 0.14 2.20（10:21）~2.21（10:21） 0.109 2.21（10:33）~2.22（10:33） 0.15 表3-5 TSP监测及评价结果 mg/m3 监测点位 监测项目 采样时间 浓度值范围 标准值 超标率 占标率 24小时浓度范围 （mg/m3） （%） （%） G1 TSP 2024.2.19-2024.2.22 0.109-0.15 0.3 0 37.59 由监测结果可知TSP满足《环境空气质量标准》中表2环境空气污染物其他项目二级浓度限值0.3mg/m3。 二、地表水环境现状调查及评价 距离本项目较近的地表水为匹里青河，位于项目区东南侧约3.4km处。根据伊犁州生态环境局公布的2022年12月伊犁州直地表水（河流）水质环境质量现状，匹里青河巴彦岱村断面现状水质类别为Ⅱ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水质标准要求。公布结论见下图。 图3-1 地表水环境质量现状 三、声环境现状调查及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，结合现场调查，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此无需进行声环境现状调查与评价。 四、地下水及土壤环境现状调查及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期无地下水和土壤污染源，对地下水及土壤影响不大，故不再开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 （2）声环境保护目标 本项目厂界外50 m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境保护目标 本项目厂界外500 m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境保护目标 项目区生态环境目标为项目占地范围内的土壤、植被、野生动物等。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水： 项目无生产废水排放；生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978—1996)三级标准，同时应满足污水处理厂纳管标准，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 表3-7 水污染物排放限值 单位：mg/L 序号 污染物名称 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)三级标准 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 本项目控制限值 1 BOD5 300 350 300 2 氨氮 - 45 45 3 SS 400 400 400 4 COD 500 500 500 2、废气： 项目废气产污环节主要为混料时产生的混料废气、注塑时产生的挥发性有机废气及不合格品破碎时产生的破碎废气。混料废气及破碎废气主要为颗粒物，挥发废气为非甲烷总烃以及臭气浓度。 有组织废气：根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）：使用聚氯乙烯树脂生产泡沫塑料/塑料制品中混料废气及挥发废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），使用除聚氯乙烯以外的树脂生产泡沫塑料/塑料制品执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）。 本项目PE管材生产线、PVC管（板）材生产线均位于1#生产车间内，PE管材、PVC管（板）材混料废气收集后经袋式除尘器处理后由同一根15m高排气筒排放（DA001），热熔挤出废气收集后经RCO处理后由同一根15m高排气筒排放（DA002）。因PE管材生产线、PVC管（板）材生产线大气污染物均相同，故从严考虑，项目混料废气、破碎废气及挥发废气均执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关污染物排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关恶臭污染物排放标准限值。 厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中无组织排放限值。 表3-9 大气污染物排放标准 单位：mg/Nm3 污染源 污染物排放监控位置 污染物 排放限值 执行标准 PE管材、PVC管（板）生产线 DA001 颗粒物 20mg/m3 GB31572 DA002 非甲烷总烃 60mg/m3 臭气浓度 排气筒H:15m，2000（无量纲） GB14554 表3-10 厂界无组织废气排放标准值 污染物 监控点 排放限值 执行标准 颗粒物 企业边界任何1h 1.0mg/m3 GB31572 非甲烷总烃 4.0mg/m3 臭气浓度 20（无量纲） GB14554 表3-11 厂区内非甲烷总烃排放标准值 污染物 排放限值（mg/m3） 限值含义 无组织排放监控位置 执行标准 非甲烷总烃 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 GB37822 20 监控点处任意一次浓度值 3、噪声： 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）； 表3-12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表3-13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位[dB(A)] 昼间 夜间 60 50 固废： 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | ①水污染物控制指标： 本项目主要水污染源为生活污水，经防渗化粪池处理后拉运至伊宁市西区污水处理厂处理，故不提出新的总量控制建议指标。 ②大气污染物控制指标： 根据工程分析，本项目混料工序、破碎工序生产过程中产生颗粒物，挤出工序产生挥发性有机物（VOCs），故本次环评提出对总量控制建议指标： 颗粒物：0.4033t/a，VOCs：1.512t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期大气环境保护措施 （1）施工场地四周设置围挡； （2）本项目在开挖土方和土方回填过程中会产生一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染； （3）本项目在建设过程中需要使用大量的建筑材料，这些建材在装缷、堆放过程中会产生粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料的堆场定点定位，并用篷布遮盖建筑材料； （4）采用商品混凝土运输车进行混凝土运输、搅拌，不采用袋装、散装水泥，防止水泥粉尘产生； （5）施工期间泥尘量大，运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速； （6）运输沙、石、水泥、剩余弃土、垃圾的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装缷；避免袋装水泥散包；运输车辆缷完货后应清洗车厢。施工车辆在驶出施工区之前，需要清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地； （7）粉状建材应设临时工棚或仓库储存，不得露天堆放； （8）4级及4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工； （9）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工。 2、施工期水环境保护措施 本项目施工现场不设施工营地，施工人员均不在施工现场吃、住，故不会产生生活污水。因此施工期废水主要为施工废水。 本项目施工建设均采用商品混凝土，不产生砂石骨料加工系统废水及混凝土拌和系统的冲洗废水，施工期生产废水主要来自结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水。施工期采取以下措施： （1）施工现场严禁施工废水随意排放。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。 （2）施工现场建造临时沉淀池，建筑泥浆水和冲洗水经沉淀分离，上清液回用于施工，剩余物自然干化后用于项目区场地平整，施工结束后拆除临建设施。 3、施工期噪声环境保护措施 在施工期间，为降低噪声影响，必须加强施工管理，控制作业时间，采取合理的方法。具体措施为： （1）噪声大的施工机械设备，使用减震坐垫与隔声装置。 （2）加强对施工现场的噪声污染源的管理，金属材料在装卸时，要求轻抬、轻放，避免野蛮操作产生人为的噪声污染。 （3）做好劳动保护工作，在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。 4、施工期固废环境保护措施 （1）地基开挖产生的弃土须堆放在指定的弃土场，不能随意堆放，防止弃土造成水土流失。在施工完成后，弃土可用于厂区内的土地平整。 （2）本项目建筑垃圾能回收利用的尽量回收利用，不能利用的运至建筑垃圾填埋场处理。 （3）施工期生活垃圾统一收集并交由环卫部门及时清运至住建部门指定位置处理。 5、施工期生态环境保护措施 施工期生态影响主要为水土流失，本项目在施工建设过程中，将对原有土壤进行扰动，造成水土流失，建筑材料、临时堆土遇大风或降水造成水土流失。这种水土流失现象尤其是在大风或强降水天气会变得更为突出。水土流失危害仅对项目建设区域影响较大，对周边环境影响甚微。 5.1 水土流失防治 施工期水土流失防治要遵从“全面规划、预防为主、防治结合”的原则。为减少水土流失量，在施工中应先做好拦护，再存放土方，挖出土方应及时回填和用于绿化，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放。在临时存放的土堆表面使用遮蔽材料，当土堆在雨季不能回填时，也可考虑在其上面种植一些草本植物以保持水土。项目有一定量的建筑垃圾需外运，运输车辆出场时必须用苫布覆盖后运至专门的建筑垃圾堆放场，不得随意倾倒。 5.2 植被的恢复及绿化 恢复植被的主要方法是进行绿化，本项目要做好项目区内绿化环境的工作，尽可能绿化建筑物周边的空地。绿化时要以保护生物多样性为核心，尽量增加绿化植物的种类，尽量选择对环境适应性强、耐贫瘠、保持水土、具有良好生物效益的本地树种，同时要考虑对大气污染物吸附性较强和降噪效果显著的物种。进行梯度绿化，高大树木、乔灌木与花卉、草皮相结合种植，以提高环境的自然净化能力，对基建施工和交通破坏的绿地，应尽快恢复绿化，以保护周围良好的生态环境状况。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1源强核算 （1）混料废气 项目原料混合时产生混料废气，根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》，项目混料废气为颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2922 塑料板、管、型材制造行业系数表中日用塑料制造和塑料板、管、型材制造”配料-混合工序产污系数： 表4-1 项目混料废气产污系数表 产品名称 原料名称 工艺（工序） 规模等级 污染物 产污系数 塑料板、管、 型材 树脂、助剂 配料-混合- 挤出 所有规模 工业废气量 7.00×104Nm3/t-产品 颗粒物 6.0kg/t-产品 项目年产PE管材共5600t、PVC管（板）材共2800t，则项目混料工序中颗粒物产生量共50.4t/a，工业废气量为5.88×108标立方米。项目颗粒物由集气罩+袋式除尘器+15m排气筒排放，排气筒编号DA001。废气收集效率80%，袋式除尘器除尘效率99%。 则项目混料废气有组织颗粒物产生量为40.32t/a（16.8kg/h），产生浓度68.57mg/m3；排放量为0.4032t/a（0.168kg/h），排放浓度为0.6857mg/m3。 集气罩未收集部分以无组织形式排放，则无组织颗粒物产生量为10.08t/a（4.2kg/h）。 （2）挥发废气 项目挤塑时会产生挥发废气，根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》，挥发废气为挥发性有机物，以非甲烷总烃计，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2922 塑料板、管、型材制造行业系数表中日用塑料制造和塑料板、管、型材制造”挤出工序产污系数： 表4-2 项目挥发废气产污系数表 产品名称 原料名称 工艺（工序） 规模等级 污染物 产污系数 塑料板、管、 型材 树脂、助剂 配料-混合- 挤出 所有规模 工业废气量 7.00×104Nm3/t-产品 非甲烷总烃 1.5kg/t-产品 项目年产PE管材共5600t、PVC管（板）材共2800t，则项目挤塑工序中非甲烷总烃产生量共为12.6t/a，工业废气量为5.88×108标立方米。项目非甲烷总烃由集气罩+蓄热式催化燃烧装置+15m排气筒排放，排气筒编号为DA002，废气收集效率80%，RCO综合处理效率85%。 则有组织非甲烷总烃产生量为10.08t/a（4.2kg/h），产生浓度为17.14mg/m3；排放量为1.512t/a（0.63kg/h），排放浓度为2.57mg/m3。 集气罩未收集部分以无组织形式排放，则无组织非甲烷总烃产生量为2.52t/a（1.05kg/h）。 （3）臭气浓度 本项目产生的臭气浓度主要为塑料产品在加热熔融过程挥发的各类物质混合产生的异味，物质较多，难以定量分析，均以臭气计，因此对臭气浓度进行定性说明，项目采用“集气罩+蓄热式催化燃烧装置”进行处理后，经由距地面15m高的排气筒排放（DA002），该装备能够有效去除臭气，使臭气浓度低于标准值2000（无量纲）排放。少量未捕集的臭气浓度以无组织形式排放，项目选址周边无居民区、学校等环境保护目标分布，且周边空旷，利于恶臭气体扩散，恶臭对区域环境影响轻微. （4）破碎废气 项目注塑机启动时由于加热不均匀，会产生部分废塑料，且项目注塑过程中会产生少量不合格品，收集后经粉碎机粉碎至颗粒状后回用。粉碎机粉碎废塑料时会产生废气，项目混料废气为颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（中“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”产污系数： 表4-3 项目破碎废气产污系数表 产品名称 原料名称 工艺（工序） 规模等级 污染物 产污系数 再生塑料 粒子 废PE/PP 干法破碎 所有规模 工业废气量 2500Nm3/t-原料 颗粒物 375g/t-原料 废PVC 工业废气量 2500Nm3/t-原料 颗粒物 450g/t-原料 根据建设单位提供资料，项目不合格品占比产品约0.25%，则不合格品的PE管材产生量为14t/a，PVC管（板）材产生量为7t/a。工业废气量分别为7.0×103标立方米、3.5×103标立方米。项目颗粒物由集气罩+袋式除尘器+15m排气筒排放，排气筒编号DA001。废气收集效率80%，袋式除尘器除尘效率99%。 则项目PE管材破碎废气有组织颗粒物产生量为0.0042t/a（0.0018kg/h），产生浓度600mg/m3；排放量为4.2×10-5t/a（1.8×10-5kg/h），排放浓度为6mg/m3；PVC管（板）材破碎废气有组织颗粒物产生量为0.0025t/a（0.001kg/h），产生浓度714.29mg/m3；排放量为2.5×10-5t/a（1.04×10-5kg/h），排放浓度为7.14mg/m3。 集气罩未收集部分以无组织形式排放，则PE管材破碎废气无组织颗粒物产生量为0.001t/a（4.2×10-4kg/h）；PVC管（板）材破碎废气无组织颗粒物产生量无组织颗粒物产生量为0.0006t/a（2.5×10-4kg/h）。 1.2 废气产生及排放情况 项目废气产排情况见表4-4、排放口基本情况见表4-5。 表4-4 项目废气产生及排放情况一览表 名称 产污 工序 污染物 产生情况 治理措施 及效率 排放情况 排气筒 编号 执行标准 产生量t/a 浓度mg/m3 排放量t/a 浓度mg/m3 混料废气 PE管材、PVC管（板）生产线 有组织颗粒物 40.32 68.57 袋式除尘器，99% 0.4032 0.6857 DA001 GB31572 无组织颗粒物 10.08 / 车间封闭 10.08 / / 有机废气 PE管材、PVC管（板）生产线 有组织非甲烷总烃 10.08 17.14 有组织措施集气罩+蓄热式催化燃烧装置，85%。 无组织措施车间封闭 1.512 2.57 DA002 无组织非甲烷总烃 2.52 / 2.52 / / 臭气浓度 ﹤2000（无量纲） / ﹤2000（无量纲） / DA002 GB14554 破碎废气 PE管材生产线 有组织颗粒物 0.0042 600 袋式除尘器，99% 4.2×10-5 6 DA001 GB31572 无组织颗粒物 0.001 / 车间封闭 0.001 / / PVC管（板）生产线 有组织颗粒物 0.0025 714.29 袋式除尘器，99% 2.5×10-5 7.14 DA001 无组织颗粒物 0.0006 / 车间封闭 0.0006 / / 表4-5 项目废气排放口基本情况 序号 编号 排放口名称 污染物 污染物产生 排气筒高度m 排气筒内径m 排放温度℃ 经度 纬度 1 DA001 废气排放口 颗粒物 81.213271 43.987299 15 0.3 25 3 DA002 非甲烷总烃、臭气浓度 81.213201 43.987299 15 0.3 60 1.3 污染防治措施及可行性分析 （1）废气处理工艺原理 ①废气收集效率 根据《主要污染物总量减排核算技术指南 》（2022年修订）中表2-3可知，密闭空间正压式废气收集效率80%。 ②布袋除尘原理：含尘空气由顶部入口进入布袋除尘器，较大的粉尘颗粒因截面积增大，风速下降而提高直接沉降，较小的烟尘粉尘颗粒通过布袋。粉尘被捕集在过布袋外边，清洁空气则经由布袋中心进入清洁空气室，再经出口由引风机排出。随着过滤不断进行，布袋表面的烟尘粉尘越积越多，阻力不断升高，及至布袋清灰时，固态控制将操纵电磁阀以打开一个空气隔膜阀，于是高压空气便直接冲入所选滤芯中心，把捕集在滤件表面上的粉尘吹扫一清，使布袋再生。粉尘则随主气流所趋，并在重力的作用下向下落入尘斗中。周而复始，连续过滤，使设备连续进行得到保障。 ③蓄热式催化燃烧 催化燃烧是典型的气-固相催化反应，其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中，催化剂作用是降低活化能，使反应物分子富集于表面提高了反应速率，加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下，发生无焰燃烧，并氧化分解为CO2和H2O，同时放出大量热能，从而达到去除废气中的有害物的方法。 RCO有机废气催化燃烧装置的工艺流程，为保证系统的连续运行，吸附器采用多单元分流组合式结构，正常运行时，处在脱附状态的只有一个单元，而其他单元处于吸附或冷却状态；有机废气收集后经过滤器进入n-1个单元吸附，净化后的气体排入大气。 正常吸附前，先将催化床燃烧室预热到300℃后，当某一单元内的活性炭纤维吸附饱和时，打开脱附阀门，用120℃热风进行脱附，解吸出的高浓度有机废气进到催化床燃烧分解为CO2和H2O，净化后的高温气体通过列管热交换器预热脱附气体，少部分经烟囱排放，其余补充新鲜空气后作为脱附热风返回，此时可停止电加热管预热，并通过放空阀和补冷风机来实现整个催化燃烧系统的热平衡。每个单元吸附和脱附时的蝶型气动阀门由PLC工业电脑可编程序控制器按设定的时差有序开关，整个电控装置分手动和自动两组，并配有自动报警系统。 催化燃烧设备将催化燃烧过程中的废气，废气管道通过风扇进入热交换器加热，再次进入加热室将废气催化燃烧开始加热到需要的温度。加热的废气通过催化剂层燃烧。由于催化剂的影响，催化燃烧过程的起始温度约为250~300℃，远低于直接燃烧法(670-800℃)，能耗远低于直接燃烧法。同时，在催化剂的活性作用下，反应后气体产生一定量的热量，高温气体再次进入换热器，然后通过传热冷却，在较低的温度下通过风机排放到大气中。 工艺流程示意图如： （2）措施可行性分析 本项目混料废气、破碎废气治理措施采用《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中推荐可行技术：袋式除尘，处理效率大于99%，颗粒物经处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）污染物排放限值要求，治理措施可行。 挥发废气及臭气浓度治理措施均采用《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中推荐可行技术：“吸附浓缩+催化燃烧”（即蓄热式催化燃烧装置），经处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）污染物排放限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中无组织排放限值，治理措施可行。臭气浓度采用“吸附浓缩+催化燃烧”（即蓄热式催化燃烧装置）进行处理后，经由距地面15m高的排气筒（DA002）排放，该装备能够有效去除臭气，使臭气浓度低于标准值2000（无量纲）排放。少量未捕集的臭气浓度以无组织形式排放，项目选址周边无居民区、学校等环境保护目标分布，且周边空旷，利于恶臭气体扩散，恶臭对区域环境影响轻微。 表4-6 项目废气治理可行性对照表 序号 污染源 污染物 可行技术规范 可行技术 本项目采用技术 符合性 1 混料废气、破碎废气DA001 颗粒物 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020） 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘 袋式除尘 符合 2 挥发废气DA002 非甲烷总烃、臭气浓度 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧 吸附浓缩+蓄热式催化燃烧 符合 综上，本项目大气污染物经治理后均达标排放，除尘措施及去除有机废气的处理措施均为《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》HJ1122—2020可行技术措施，治理措施可行。 1.4运营期大气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目运营期大气监测计划见下表。 表4-7 运营期大气监测计划 监测对象点位 监测因子 监测频次 DA001 颗粒物 1次/年 DA002 非甲烷总烃 1次/半年 臭气浓度 1次/年 厂界 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 1次/年 厂区内 非甲烷总烃 1次/年 1.5大气非正常情况排放 项目非正常排放情况为废气治理设施故障无法正常工作，其排放情况见下表。 表4-8 非正常排放产污情况一览表 产污环节 频次 污染物 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 持续时间 措施 有机废气 1次/工况期 非甲烷总烃 17.14 4.2 1h 通过加强正常运营时污染物排放管理、减少污染物排放量的方式，确保全厂污染物年排放量满足许可排放量要求。 破碎废气 1次/工况期 颗粒物 714.29 16.8 1h 2、废水 2.1 地表水环境影响分析 项目无生产废水排放，污水排放主要为生活污水。 项目劳动定员共计40人，均不在厂区食宿，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》规定办公及写字间用水定额为20～25L/人·日，此处取25L/人·日，则生活用水量为1m3/d，300m3/a。排水量按用水量的80％计算，生活污水排放量为0.8m3/d，240m3/a，生活污水经防渗化粪池处理后拉运至伊宁市西区污水处理厂处理，待市政管网铺设完成后接入排水管网，排入伊宁市西区污水处理厂。 生活污水中主要污染物为COD 350mg/L（0.084t/a）、SS 300mg/L（0.072t/a）、NH3-N 25mg/L（0.006t/a）、TP 4mg/L（0.0048t/a）、动植物油50mg/L（0.012t/a），满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，生活污水最终排入伊宁市西区污水处理厂处理。 2.2 依托伊宁市西区污水处理厂可行性分析 伊宁市西区污水处理厂于2017年12月取得伊犁州生态环境局下发的《关于伊宁市西区污水处理厂升级改造工程环境影响报告表的批复》（伊州环评函[2017]126号），2019年3月，该项目通过竣工环境保护验收，并取得《伊宁市西区污水处理厂升级改造工程竣工环境保护验收意见》。 伊宁市西区污水处理厂位于伊宁市新华西路九巷174号。西区污水处理厂总设计处理能力为5万m3/d，现状每天处理量约为3.5万m3/d，处理采用预处理+MBR工艺，出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水夏季用于伊宁市城市绿化和道路浇洒，冬季排入伊犁河。 本项目生活污水水质简单，满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，污水排放量为0.8m3/d，远小于污水厂剩余处理量，不会对污水厂产生冲击影响，因此，本项目生活污水排入伊宁市西区污水处理厂处理可行。 本项目废水与项目区东南侧皮里其河不发生水力联系，对区域地表水体无影响。 2.3 地下水环境影响分析 根据本次评价工作取得的资料及现场调查，评价范围内不存在地下水环境敏感目标，本项目水文地质单元内地下水环境敏感程度为不敏感。生活污水最终进入伊宁市西区污水处理厂处理，不会对地下水环境产生不利影响。 2.4运营期废水监测计划 项目无生产废水排放，污水排放主要为生活污水且不含餐饮废水，水量小且水质简单，满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。本项目生活污水经防渗化粪池处理后拉运至伊宁市西区污水处理厂处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》，单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，但需要说明排放去向。根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），本项目生活污水排放为间接排放，无自行监测要求。 3、噪声 项目运营过程中噪声源主要是混料机、挤塑机等设备产生的噪声。其噪声设备源强及采取治理措施见下表。 表4-9 工业企业噪声源强调查清单 建筑物名称 声源名称 型号 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级 /dB(A) 运行时段 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声 声功率级 /dB(A) X Y Z 声压级 /dB(A) 建筑物外距离 1#生产车间 PE混料机 / 67 隔声减振+厂房、门窗隔声+距离衰减+维修保养 3 20 1.5 3 69.86 8h 20 / / 3 30 1.5 3 / / PE螺杆挤塑机 SJ-75/38 70 5 15 1.5 5 / / 5 20 1.5 5 / / 5 25 1.5 5 / / 5 30 1.5 5 / / 5 35 1.5 5 / / 高低速混料机 XY/D500100 70 115 10 1.5 4 / / 115 15 1.5 4 / / 115 20 1.5 4 / / PVC锥双挤塑机 / 70 110 10 1.5 4 / / 110 15 1.5 4 / / 110 20 1.5 4 / / 覆膜机 70 90 15 1.5 15 / / 空压机 80 60 20 1.5 20 / / 60 30 1.5 30 / / 60 40 1.5 20 / / 自动打包机 80 65 30 1.5 30 / / 破碎机 80 3 15 1.5 3 / / 115 5 1.5 5 / / 注：坐标原点为项目区西南边界点，坐标为：E81.21320665, N43.98730248 3.1噪声影响分析 项目噪声主要来自锅炉设备运行时产生的噪声，此类设备产生的噪声源强约在67-80dB(A)之间。 （1）预测模式 本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式，主要对本项目噪声源对厂界的影响进行预测。 ①点源传播衰减模式： 式中：Lp—距声源r米处声压级，dB(A)； Lp0—距声源r0米处的声压级，dB(A)； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； ΔL—各种衰减量，dB(A)，本次取5dB(A)。 ②多声源在某一点的影响叠加模式： 式中：Lpj—j点处的总声压级； n—噪声源个数。 （2）预测结果 利用以上预测公式，计算设备运行时对厂界噪声环境的影响状况，计算结果见下表。 表4-10 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 距厂界距离（m） 23 11 100 46 贡献值 42.63 49.03 29.86 36.61 GB12348-2008 昼间 60 夜间 50 经过预测分析，厂界四周昼、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。因此项目正常运营期间设备噪声对厂区外部环境影响不大。 3.2运营期噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-11 运营期噪声监测计划 监测对象点位 监测因子 监测频次 厂界四周1m处 噪声（Leq(A)） 1次/季度 4、固体废弃物 4.1 固废污染防治措施 生活垃圾 本项目员工40人，办公及生活按每人每天产生生活垃圾1kg计，则生活垃圾产生量0.04t/d，全年产生量为12t/a，生活垃圾由环卫部门统一收集清运。 一般工业固体废物 ①袋式除尘器收集粉尘 根据工程分析核算，项目袋式除尘器收集粉尘量为39.92t/a，收集粉尘全部外售进行综合利用，废物代码为900-099-S59。 ②残次品 检验工序会产生一定量的不合格品，分类代码为265-002-S16。根据工程分析核算，不合格品的产生量为21t/a，经破碎后回用于生产。 ③废包装 项目原辅材料拆封以及产品包装时会产生废包装材料，主要为包装袋、纸箱等，分类代码为900-003-S17。根据业主提供的资料，产生量约为2.5t/a，集中收集后外售给相关厂家回收利用。 ④废催化剂 根据建设单位提供信息，为防止催化剂长期使用导致失去活性而使催化燃烧装置工作效率降低。需定期对失活催化剂进行更换，更换周期为每年更换一次，废催化剂产生量约为0.1t/a，分类代码为900-004-S59。由设备维护单位更换后带离厂区综合利用。 危险废物 项目非甲烷总烃经过RCO催化燃烧法有机废气治理设备处理，在环保设施工作一定时间后，为了保证对非甲烷总烃的去除效率，将定期对设施的活性炭进行更换，在更换过程中将产生废活性炭。 ①废活性炭 根据建设单位提供信息，本项目活性炭更换周期为每年更换一次，废活性炭产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，属于危险废物，废物代码900-039-49，暂存危废暂存间后交有危险废物处置资质单位处置。 综上，本项目产生的固体废弃物均得到合理处置，对周边环境影响较小。 4.2环境管理 （1）一般固废管理 排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。固废分类堆放，树立标志，并及时处置，避免造成二次污染。根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）、《一般工业固体废物管理台账制定指南 （试行）》，企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、 流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 （2）危险废物管理 根据《危险废物转移管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023 ）和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)，危废暂存间基础必须防渗，要防风、防雨、防晒，危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ①本项目危险废物的暂存设施设计要求如下： a.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 b.设施内要有安全照明设施和观察窗口。 c.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 d.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 e.防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②本项目危险废物的暂存、转运管理要求如下： a.盛装危险废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 b.对危险废物进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 c.禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放危险废物，禁止将危险废物混入其它废物和生活垃圾。 5、环境风险分析 5.1风险识别 （1）风险源识别及分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），对本项目涉及的原辅材料、中间产品、产品、污染物等进行危险性识别。本项目涉及的风险物质包括原料PE、PVC、色母料等、PE管材及废活性炭。 表4-12 风险物质识别 名称 厂内最大贮存（产生）量（t） 储存/（产生）方式 储存/（产生）位置 PE 500 袋装 原料库房 PVC 200 袋装 原料库房 色母料 10 袋装 原料库房 PE管材 100 / 成品库房 废活性炭 0.1 袋装 危废暂存间 对项目生产装置、储运系统、公用工程系统等生产和辅助设施进行了风险识别，本项目危险单元主要包括生产车间、库房和危废暂存间。 表4-13 项目环境风险识别 危险单元 主要危险物质 风险事故类型 可能影响的环境途径 原料库房 PE、PVC、色母料等原料 火灾 扩散污染区域大气环境 成品库房 PE管材 火灾 扩散污染区域大气环境 生产车间 颗粒物、非甲烷总烃 废气事故外排 扩散污染区域大气环境、通过迁移影响土壤、地下水环境 危废暂存间 废活性炭 泄露 通过迁移影响土壤、地下水环境 5.2风险影响途径 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据项目自身特点，本项目事故风险类型确定为火灾事故下的二次污染事件和污染防治措施故障事故。 表4-14 评价工作等级划分 事故种类 产生位置 危害因素 可导致的事故 火灾和爆炸 生产车间 管理不当、自然灾害等原因厂区发生火灾事故，火灾烟气及消防废水产生二次污染 大气、地下水及土壤污染、人员健康问题 污染治理设施故障 生产车间 操作不当、设备老化以及自然灾害等原因导致有机废气治理设备故障，废气超标排入外环境 大气污染 泄露 危废暂存间 管理不当发生废活性炭泄露事故 地下水及土壤污染、人员健康问题 5.3环境风险防范措施 （2）火灾、爆炸事故风险防范措施 ①设置醒目的消防、禁火标志，加强员工和外来人员的安全教育，定期举行消防演练。制定消防规章制度，由专人负责检查落实，并严禁使用明火，禁止火种带入厂区。 ②企业应建立严格的安全防范制度和安全档案，以便及时发现安全问题上的薄弱环节，做到早发现、早解决，不留隐患。 ③配备一定规模的消防物资，当车间发现明火或小规模火灾发生时可以及时扑救。 （2）污染物治理措施故障预防措施 ①对操作人员进行岗位培训，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。 ②对有机废气治理设备和排气管道应经常检验其气密性，查看其是否堵塞或破损，必要时进行更换。 （3）其他措施 ①针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 ②对厂区各区域实行定期的巡检制度，易发生事故的区域增加检查频次，及时发现问题，尽快解决。 ③建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ④装置尽量采用先进合理、安全可靠的装置，从根本上提高装置的安全性，防止和减少事故的发生。 ⑤企业应配套环保专员1名，定期检测环保设施的运行情况，并做好记录，杜决非正常排放事故的发生。一旦发现事故，应立即停产，待环保设施正常运行时，方可进行生产。 6、环保投资 本项目总投资为21000万元，其中环保投资为40.5万元，占总投资的0.19%。 表4-15 环境保护投资估算 项目 治理项目 环保措施 投资估算（万元） 施 工 期 扬尘 现场围挡、洒水降尘 3 噪声 合理布局，施工围挡 1 废水 防渗沉淀池 0.5 固废 收集清运 1 运 营 期 废气 混料废气、破碎废气通过集气罩收集，引至布袋除尘器处理+15m高排气筒 6 有机废气经集气罩+蓄热式催化燃烧+15m高排气筒 20 噪声 隔声、减震、设备定期保养、维护 2 固废 危废暂存间、垃圾箱、清运 2 竣工验收 环境管理、验收监测 5 总 计 40.5 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001 | 有组织颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值（颗粒物：20mg/m3） |
|  | 厂界 | 无组织颗粒物 | 车间密闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9大气污染物排放限值（颗粒物：1.0mg/m3） |
|  | DA002 | 有组织非甲烷总烃 | 集气罩+蓄热式催化燃烧+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（非甲烷总烃：60mg/m3）； 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2（臭气浓度：15m排气筒，2000（无量纲）） |
|  |  | 有组织臭气浓度 |  |  |
|  | 厂界 | 无组织非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9大气污染物排放限值（非甲烷总烃：4.0mg/m3） |
|  | 厂区内 |  |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经防渗化粪池处理后拉运至伊宁市西区污水处理厂处理，待市政管网铺设完成后接入排水管网，最终排入伊宁市西区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 低噪声设备、隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 除尘器收集灰尘定期外售进行综合利用；残次品收集后经破碎回用于生产；废包装材料收集后外售给相关厂家回收利用；废催化剂由设备维护单位更换后带离厂区综合利用；废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交由有危险废物处置资质单位处置；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门清运处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | 1 施工期生态影响保护措施 （1）水土流失防治 施工期水土流失防治要遵从“全面规划、预防为主、防治结合”的原则。为减少水土流失量，在施工中应先做好拦护，再存放土方，挖出土方应及时回填和用于绿化，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放。在临时存放的土堆表面喷洒覆盖剂或使用遮蔽材料，当土堆在雨季不能回填时，也可考虑在其上面种植一些草本植物以保持水土。项目有一定量的建筑垃圾需外运，运输车辆出场时必须用苫布覆盖后运至专门的建筑垃圾堆放场，不得随意倾倒。 （2） 植被的恢复及绿化 恢复植被的主要方法是进行绿化，本项目要做好项目区内绿化环境的工作，尽可能绿化建筑物周边的空地。绿化时要以保护生物多样性为核心，尽量增加绿化植物的种类，尽量选择对环境适应性强、耐贫瘠、保持水土、具有良好生物效益的本地树种，同时要考虑对大气污染物吸附性较强和降噪效果显著的物种。进行梯度绿化，高大树木、乔灌木与花卉、草皮相结合种植，以提高环境的自然净化能力，对基建施工和交通破坏的绿地，应尽快恢复绿化，以保护周围良好的生态环境状况。 2营运期生态保护措施 （1）制定环境保护制度，增强项目区管理人员和全体员工的环保意识。 （2）加强对绿化工程的管理与抚育，禁止采伐项目区周边树木及对周围种草地段的破坏，以保护水土保持工程设施。 （3）在运营中要有计划组织员工学习生态与环保知识，张贴环保公益广告，设置提示牌等视听措施，提高员工的生态与环境保护意识。 |
| 环境风险防范措施 | 严格按照现行的消防技术规范和标准进行设计和施工；厂内配置灭火器；定期巡检生产设备及环保设备，保证运行正常；对厂区安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训。 |
| 其他环境管理要求 | （1）与排污许可证制度衔接 排污许可证制度是“十三五”国家固定源环境管理的核心，《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）明确将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。 本项目应严格按照国家和地方排污许可制度的要求，推进排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。 环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，在线监测和自主监测要求，环境安全防范措施，环境应急体系和应急设施等，全部安装置、设施载入排污许可证，具体内容详见报告各章节。企业在设计，建设和运营过程中，需按照许可证管理要求进行监测和申报，自证守法；许可证内容发生变更应进行申报，重大变更应重新环评和申请许可证变更。环保管理部门对许可证内容进行定期和不定期的监督核查，排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。 （2）排污口规范化设置 根据国家环境保护总局环发[1999]24号文件的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。本评价对项目排污口提出以下措施： a.废气排放口 废气排放口设置采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》的要求。 b.排放口管理 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 c.污染物排放口（源）挂牌标识 建设单位应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 规范化的有关环保设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。 （1）根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应实行简化管理。 （2）严格落实各项环保治理措施，保证污染物治理设备的正常运转，确保各项污染物的排放满足标准的要求。重点做好运营期颗粒物治理设备运行工作，减小对周围环境的影响。 （3）项目建成后，企业及时进行环保自主验收。 |

# 结论

从环境保护的角度分析，本项目的建设合理可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.4033t/a | 0 | 0.4033t/a | +0.4033t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 1.512t/a | 0 | 1.512t/a | +1.512t/a |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 240t/a | 0 | 240t/a | +240t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收尘 | 0 | 0 | 0 | 39.92t/a | 0 | 39.92t/a | +39.92t/a |
|  | 残次品 | 0 | 0 | 0 | 21t/a | 0 | 21t/a | +21t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 2.5t/a | 0 | 2.5t/a | +2.5t/a |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 12t/a | 0 | 12t/a | +12t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①