DZ-PH27421K

建设项目环境影响报告表

项目名称：     伊犁尼勒克县苏布台110千伏输变电工程

建设单位：       国网伊犁伊河供电有限责任公司

编制单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

编制日期：2024年2月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 伊犁尼勒克县苏布台110千伏输变电工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | - |
| 建设单位联系人 | 任凯 | 联系方式 | 15709992968 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、伊宁县 |
| 地理坐标 | ①拟建苏布台110kV变电站站址：N43°54′25.474″，E82°09′18.212″； ②园区北-苏布台110千伏线路工程，起点(园区北110kV变电站)：N43°56′25.876″，E：81°48′52.814″，终点(苏布台110kV变电站)：N43°54′25.474″，E82°09′18.212″。 ③尼勒克升压汇集站-苏布台110千伏线路工程：起点(尼勒克升压汇集站)：N43°55′43.000″，E：82°8′29.550″，终点(苏布台110kV变电站)：N43°54′25.474″，E82°09′18.212″。 |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射 161输变电工程 | 用地(用海)面积(m2)/长度(km) | 永久占地：13897m2 临时占地：75860m2 总占地：89757m2 线路长度：33km |
| 建设性质 | 新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | / | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | / |
| 总投资(万元) | 7762.88 | 环保投资(万元) | 300 |
| 环保投资占比(%) | 3.86% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价，本项目属于编制环境影响报告表的建设项目，因此设置电磁环境影响专题评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1产业政策符合性分析 本项目为输变电工程，是国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的“第一类 鼓励类”第四部分“电力”第2条电力基础设施建设中“电网改造与建设，增量配电网建设”，属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 2与《空气质量持续改善行动计划》的相符性分析 2023年11月30日，国务院发布《关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号），“行动计划”指导思想为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，落实全国生态环境保护大会部署，坚持稳中求进工作总基调，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排；开展区域协同治理，突出精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系，提升污染防治能力；远近结合研究谋划大气污染防治路径，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控，加快形成绿色低碳生产生活方式，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。 本项目为输变电项目，为基础设施建设非污染类项目，项目运行期无大气污染物排放，项目建设符合“行动计划”指导思想。 3与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 2021年12月24日，自治区党委、自治区人民政府印发《新疆生态环境保护“十四五”规划》，规划要求：“大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套发展储能产业，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。”本项目为国家能源伊犁州尼勒克县100万kW多能互补光伏发电+储能项目接入电网110kV网架工程，项目的建设可促进区域新能源电力送出，推进新能源基地建设。苏布台110kV变电站建成后，将转供卫星35kV变电站、加哈35kV变电站，为新增的万亩农田、三文鱼养殖基地等区域提供电力保障。因此，本项目的建设与规划相符。 4 与《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》的相符性 根据自治区发改委关于印发《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》的通知(新发改能源〔2022〕173号)。根据新疆电力发展“十四五”规划的电源发展目标，2025年，全疆电源总装机达到1.77亿千瓦，其中：非化石能源发电装机9230万千瓦，“十四五”新增4819万千瓦；化石能源发电装机8510万千瓦，“十四五”新增1850万千瓦。非化石能源发电装机中：常规水电装机1020万千瓦，抽水蓄能电站装机120万千瓦，风电装机5080万千瓦，光伏发电装机2970万千瓦，光热发电装机15万千瓦，生物质能发电装机25万千瓦。 本项目为“十四五”期间尼勒克县建设新能源基地的送出消纳配套设施，本项目的建成可有效解决35千伏卫星变电站单线串供问题，消除35千伏尼加卫线外破停电隐患，提升尼勒克县克令乡、加哈乡、喀拉苏乡、苏布台乡区域供电可靠性；为尼勒克县西部地区(包括苏布台乡、喀拉苏乡、加哈乌拉斯台乡和克令镇)国家农村产业融合发展示范园、农业商贸特色经济融合发展片区、三文鱼特色养殖基地等新增负荷提供可靠保障；同时是国家能源伊犁州尼勒克县100万kW多能互补光伏发电+储能项目接入电网的需要。本工程的建设实施是积极响应国家新能源建设的需要，落实尼勒克县新能源送出规划，可将新能源电力转化为区域负荷发展的需要，因此本工程的建设与“十四五”电力发展规划相符。 5 与“三线一单”的符合性 根据《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>通知》(新政发〔2021〕18号)，将本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单相关要求对比分析，详见表1-1。 表1-1 项目与新政发〔2021〕18号相符性分析 文件名称 环境管理政策有关要求 本项目情况 符合性 《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>通知》(新政发〔2021〕18号) 生态保护红线 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目位于尼勒克县及伊宁县，项目区不涉及生态保护红线。项目与生态保护红线位置关系，见附图1。 符合 环境质量底线 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 环境质量底线就是只能改善不能恶化。本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，输电线路运营期无大气污染物排放，检修人员产生的少量生活污水排入站内化粪池，定期清运不外排；检修人员生活垃圾集中收集后，随检修人员带回至就近垃圾收集站处理不外排。因此，项目运行后对区域环境空气质量、水环境无影响。也不会对项目周边区域土壤环境造成影响。本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。 符合 资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目为输变电工程，占地类型为林地、草地及耕地。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期资源利用量较少，不会超过划定的资源利用上线，可以满足资源利用要求。 符合 生态环境准入清单 自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元465个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元159个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目建设地点位于伊宁县及尼勒克县；项目不涉及生态保护红线区，项目运营期不产生废气，检修人员产生的少量生活污水排入站内化粪池，定期清运不外排；检修人员生活垃圾集中收集后，随检修人员带回至就近垃圾收集站处理不外排，对周围生态环境影响较小。符合生态环境清单准入要求。 符合 6 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析 根据关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(2021年版)的通知(新环环评发〔2021〕162号)，本项目位于尼勒克县，具体管控要求，见表1-2。 表1-2 项目与七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性 文件名称 环境管理政策有关要求 本项目情况 符合性 《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(2021年版)的通知(新环环评发〔2021〕162号) 克奎乌一博州片区包括克拉玛依市、奎屯市、乌苏市和伊犁哈萨克自治州。优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。 本项目位于伊宁县、尼勒克县，项目为区域新能源送出工程，对优化能源结构有积极促进作用。 符合 7 《伊犁州“三线一单”生态环境分区方案》的符合性分析 根据伊犁州生态环境局关于印发《关于印发<伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案><伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单>的通知》(伊州政办发〔2021〕28号)，伊犁州直共划定145个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元64个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元48个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元33个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目输电线路涉及尼勒克县一般管控单元01(单元编码ZH65402830001)、尼勒克县优先保护单元05(单元编码ZH65402810005)、尼勒克县一般管控单元03(单元编码ZH65402830003)、伊宁县优先保护单元06(单元编号ZH65402110006)、伊宁县环境管控单元01(单元编号ZH65402120001)。本项目占地为林地、草地及耕地，不涉及生态保护红线范围。项目区在伊犁州直环境管控单元中的位置，见附图2；本项目的建设与《伊犁州直“三线-单”生态环境分区管控方案》符合性分析，见表1-3。 表1-3 项目与伊犁州直“三线-单”符合性分析表 环境管控单元编码 ZH65402830001 本项目概况 符合性 环境管控单元名称 尼勒克县一般管控单元01 环境管控单元属性 一般管控单元 空间布局 1.禁止新建10蒸吨以下锅炉。 2.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。 本项目属于输变电项目，不涉及锅炉建设，项目不属于“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。 符合 污染物 排放 1.禁止向河流、湖泊、水库、池塘、沟渠等排放养殖畜禽的粪便，丢弃畜禽尸体，倾倒垃圾和其他废弃物。 2.禁止露天焚烧农作物秸秆和田间杂草。 3.加强秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。 4.实施农药减量控害，扩大生物农药、高效低毒低残留农药推广应用，逐步淘汰高毒农药。 5.深入实行测土配方施肥，推广精准、高效施肥技术。减少化肥农药施用量，增加有机肥使用量，调整氮肥结构，改进施肥方式，减少农田氨排放。 6.及时清理、回收农药、化肥等包装物和农用薄膜、育苗器具等农业废弃包装物，并将废弃包装物交由专门机构或者组织进行无害化处理或综合利用。 7.严格执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《关于畜禽养殖适养区、限养区和禁养区的划分范围及标准》、《畜禽规模养殖污染防治条例》，做好畜禽养殖污染防治工作。 8.适养区、限养区的养殖场（小区）要根据污染防治需要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，改进设施养殖工艺，完善技术装备条件。新建、改建、扩建规模化养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 9.强化畜禽粪污资源化利用，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 10.加快污水收集处理设施建设，所截生活污水尽量纳入城镇生活污水处理系统进行处理。污水处理系统难以覆盖的，因地制宜建设分散处理设施，出水执行《农村生活污水处理排放标准（DB 654275-2019）》。 本项目属于输变电项目，不涉及养殖活动，为非污染类项目。项目运营期不产生废气，检修人员产生的少量生活污水排入站内化粪池，定期清运不外排；检修人员生活垃圾集中收集后，随检修人员带回至就近垃圾收集站处理不外排，对周围生态环境影响较小。 符合 环境风险 1.严格防范环境健康风险。加强养殖投入品管理，依法依规、限制使用抗生素、激素等化学药品。严格控制环境激素类化学品污染。 本项目属于输变电项目，不涉及养殖类化学药品使用。 符合 资源利用效率 1.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。 本项目施工期仅使用少量施工用水及生活用水，运营期无生产用水。变电站为无人值守站，仅检修人员检修时使用少量生活用水。 符合 环境管控单元编码 ZH65402810005 本项目概况 符合性 环境管控单元名称 尼勒克县优先保护单元05 环境管控单元属性 优先保护单元 空间布局 1.生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示。 2. 严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。 4. 严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。 5.科学规划、统筹安排荒地、荒漠、戈壁、冰川、高山冻原等生态脆弱地区的生态建设，因各类生态建设规划和工程需要调整用途的，依照有关法律法规办理转用审批手续。 6.在不影响主体功能定位、不损害生态功能的前提下，支持重点生态功能区适度开发利用特色资源，合理发展适宜性产业。依据资源禀赋的差异，积极发展生态农业、生态林业、生态旅游业；在中药材资源丰富的地区，建设药材基地，推动生物资源的开发；在畜牧业为主的区域，建立稳定、优质、高产的人工饲草基地，推行舍饲圈养；在重要防风固沙区，合理发展沙产业；在蓄滞洪区，发展避洪经济。 7.在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。 8.开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内，并做到天然草地、林地、水库水面、河流水面、湖泊水面等绿色生态空间面积不减少。饮用水水源地执行以下管控要求：9.一级保护区内，禁止以下活动：（一）与供水设施和保护水源无关的建设项目；保护区划定前已有的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。（二）建设工业、生活排污口。保护区划定前已有的工业排污口拆除或关闭，生活排污口关闭或迁出。（三）畜禽养殖、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动；保护区划定前已有的畜禽养殖、网箱养殖和旅游设施拆除或关闭。（四）新增农业种植和经济林。保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。 10.二级保护区内，禁止以下活动：（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。保护区划定前已建成排放污染物的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。（二）建设工业和生活排污口。（三）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站；建设化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所。（四）建设规模化畜禽养殖场（小区），保护区划定前已有的规模化畜禽养殖场（小区）全部关闭。 11.准保护区内，禁止以下活动：（一）新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。（二）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。（三）毁林开荒行为，水源涵养林建设满足GB/T 26903 要求。 本项目属于输变电项目，为鼓励类基础设施类建设项目；项目不涉及生态保护红线，项目严格控制占地面积，点状征地。项目不涉及农业开发，项目占地主要为林地、草地及耕地，不涉及生态脆弱地区；项目不涉及农业、牧业、采伐等活动，项目沿线不涉及饮用水水源地及保护区。 符合 污染物 排放 饮用水水源地执行以下管控要求： 1.二级保护区内，实行科学种植和非点源污染防治。分散式畜禽养殖废物全部资源化利用。水域实施生态养殖，逐步减少网箱养殖总量。农村生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置。居住人口大于或等于1000 人的区域，农村生活污水实行管网统一收集、集中处理；不足1000人的，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。 2.不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。 本项目属于输变电项目，项目沿线不涉及饮用水水源地。 符合 环境风险 饮用水水源地执行以下管控要求： 1.（健全保护区内危险化学品运输管理制度）二级保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。（二级）保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。 2.（推进风险防控体系建设，落实环境风险防控措施）配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设；二级保护区内乡级及以下道路和景观步行道应做好与饮用水水体的隔离防护，避免人类活动对水质的影响。 本项目不涉及饮用水水源地。 符合 资源利用效率 / / / 环境管控单元编码 ZH65402830003 本项目概况 符合性 环境管控单元名称 尼勒克县一般管控单元03 环境管控单元属性 一般管控单元 空间布局 1.禁止新建10 蒸吨以下锅炉。 2.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。 饮用水水源地执行以下管控要求： 3.一级保护区内，禁止以下活动：（一）与供水设施和保护水源无关的建设项目；保护区划定前已有的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。（二）建设工业、生活排污口。保护区划定前已有的工业排污口拆除或关闭，生活排污口关闭或迁出。（三）畜禽养殖、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动；保护区划定前已有的畜禽养殖、网箱养殖和旅游设施拆除或关闭。（四）新增农业种植和经济林。保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。 4.二级保护区内，禁止以下活动：（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。保护区划定前已建成排放污染物的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。（二）建设工业和生活排污口。（三）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站；建设化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所。（四）建设规模化畜禽养殖场（小区），保护区划定前已有的规模化畜禽养殖场（小区）全部关闭。 5.准保护区内，禁止以下活动：（一）新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。（二）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。（三）毁林开荒行为，水源涵养林建设满足GB/T 26903 要求。 本项目属于输变电项目，项目不涉及锅炉建设内容。项目不涉及饮用水水源地。 不涉及 污染物 排放 1.禁止向河流、湖泊、水库、池塘、沟渠等排放养殖畜禽的粪便，丢弃畜禽尸体，倾倒垃圾和其他废弃物。 2.禁止露天焚烧农作物秸秆和田间杂草。 3.加强秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。 4.实施农药减量控害，扩大生物农药、高效低毒低残留农药推广应用，逐步淘汰高毒农药。 5.深入实行测土配方施肥，推广精准、高效施肥技术。减少化肥农药施用量，增加有机肥使用量，调整氮肥结构，改进施肥方式，减少农田氨排放。 6.及时清理、回收农药、化肥等包装物和农用薄膜、育苗器具等农业废弃包装物，并将废弃包装物交由专门机构或者组织进行无害化处理或综合利用。 7.严格执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《关于畜禽养殖适养区、限养区和禁养区的划分范围及标准》、《畜禽规模养殖污染防治条例》，做好畜禽养殖污染防治工作。 8.适养区、限养区的养殖场（小区）要根据污染防治需要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，改进设施养殖工艺，完善技术装备条件。新建、改建、扩建规模化养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 9.强化畜禽粪污资源化利用，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 10.加快污水收集处理设施建设，所截生活污水尽量纳入城镇生活污水处理系统进行处理。污水处理系统难以覆盖的，因地制宜建设分散处理设施，出水执行《农村生活污水处理排放标准（DB 654275-2019）》。 饮用水水源地执行以下管控要求： 11.二级保护区内，实行科学种植和非点源污染防治。分散式畜禽养殖废物全部资源化利用。水域实施生态养殖，逐步减少网箱养殖总量。农村生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置。居住人口大于或等于1000人的区域，农村生活污水实行管网统一收集、集中处理；不足1000 人的，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。 12.不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。 本项目属于输变电项目，项目不涉及养殖活动，项目施工期加强管理，禁止施工人员露天焚烧农作物秸秆和田间杂草。 项目不涉及施肥、使用用药及畜禽养殖相关的生产活动，项目沿线不涉及饮用水水源地。 不涉及 环境风险 1.严格防范环境健康风险。加强养殖投入品管理，依法依规、限制使用抗生素、激素等化学药品。严格控制环境激素类化学品污染。 饮用水水源地执行以下管控要求： 2.（健全保护区内危险化学品运输管理制度）二级保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。（二级）保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。 3.（推进风险防控体系建设，落实环境风险防控措施）配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设；二级保护区内乡级及以下道路和景观步行道应做好与饮用水水体的隔离防护，避免人类活动对水质的影响。 本项目属于输变电项目，项目不涉及养殖类活动，项目沿线无饮用水水源地分布。 不涉及 资源利用效率 1.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。 本项目属于输变电项目，项目运营期无生产用水。 不涉及 环境管控单元编码 ZH65402110006 本项目概况 符合性 环境管控单元名称 伊宁县优先保护单元06 环境管控单元属性 优先保护单元 空间布局 1.生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示。 2.严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。 4.严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。 5.科学规划、统筹安排荒地、荒漠、戈壁、冰川、高山冻原等生态脆弱地区的生态建设，因各类生态建设规划和工程需要调整用途的，依照有关法律法规办理转用审批手续。 6.在不影响主体功能定位、不损害生态功能的前提下，支持重点生态功能区适度开发利用特色资源，合理发展适宜性产业。依据资源禀赋的差异，积极发展生态农业、生态林业、生态旅游业；在中药材资源丰富的地区，建设药材基地，推动生物资源的开发；在畜牧业为主的区域，建立稳定、优质、高产的人工饲草基地，推行舍饲圈养；在重要防风固沙区，合理发展沙产业；在蓄滞洪区，发展避洪经济。 7.在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。 8.开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内，并做到天然草地、林地、水库水面、河流水面、湖泊水面等绿色生态空间面积不减少。 本项目属于输变电项目，为允许类项目，不涉及生态保护红线范围。项目运营期无大气污染物排放；施工期生产生活区设置一处防渗污水收集池，施工营地内设置移动卫生厕所，定期清运，无废水外排。施工期废弃建筑材料、包装袋由施工单位统一回收，综合利用；生活垃圾纳入当地生活垃圾收集转运系统处理。运营期无废气排放，运营期检修人员产生少量生活污水排入化粪池后定期清运不外排，检修废物进行回收综合利用；检修人员生活垃圾集中收集后随检修人员带回至就近垃圾收集站处理不外排。本项目涉及使用林地的类型、面积将委托具备林业调查规划设计资质的单位准确核定。目前已经开展了林勘工作，正在申请办理《使用林地审核同意书》，坚决杜绝未批先占、少批多占、无证采伐等违法使用林地的情况。 符合 污染物排放 / / / 环境风险 / / / 资源利用效率 / / / 环境管控单元编码 ZH65402120001 本项目概况 符合性 环境管控单元名称 伊宁县环境管控单元01 环境管控单元属性 重点管控单元 空间布局 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境准入条件。 2.下列项目禁止或限制入园：(1)不符合经济开发区产业定位的行业；(2)废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物项目；(3)《产业结构调整指导目录(2021年修改)》中的限制类、淘汰类；(4)《市场准入负面清单(2020 年版)》中列出的禁止准入类项目；(5)《环境保护综合名录(2017年版)》、《环境保护综合名录(2020年新增部分)(征求意见稿)》中“高污染、高风险”产品加工项目；(6)超过区域污染物排放总量的项目。 3.对于出台(或试行)清洁生产标准的行业，入区企业要达到清洁生产企业水平；对于没有清洁生产标准的行业，入区企业清洁生产水平要达到本行业国内先进水平。 4.禁止新建每小时65蒸吨以下锅炉。 5.煤化工等重点行业选址与空间布局需符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(2017年修订)》及国家、行业相关要求。 本项目属于输变电项目，为基础设施类建设项目，项目不涉及含难降解的有机污染物、“三致”污染物排放，属于《产业结构调整指导目录(2024年修改)》中的鼓励类，不在《市场准入负面清单(2020年版)》中列出的禁止准入类项目中。项目不涉及锅炉建设内容。符合国家、行业相关要求。 符合 污染物 排放 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。 2.每小时65蒸吨及以上的燃煤锅炉实施节能超低排放改造。 3.锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)》的相关要求。 4.持续推进工业污染源全面达标排放。 5.煤化工等重点行业污染防治需符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(2017年修订)》及国家、行业相关要求。 6.重点推进煤化工、化工等重点行业挥发性有机物污染防治。 7.强化焦化等重点行业及燃煤锅炉无组织排放监管，重点对物料(含废渣)运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施重点监管，确保达标排放。 8.加大不达标工业炉窑淘汰力度。 9.园区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 10.园区污水处理率100%，园区实现废水零排放。 本项目属于输变电项目，项目不涉及锅炉建设，项目建成后无废气排放，检修人员产生的少量生活污水排入站内化粪池，定期清运不外排；检修人员生活垃圾集中收集后，随检修人员带回至就近垃圾收集站处理不外排，固体废物得到妥善处置。 符合 环境风险 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。 2.严格执行相关行业企业布局选址要求。 3.建立有效的事故风险防范体系，使园区建设和环境保护协调发展。 4.园区及入园企业需组织编制环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 5.制定重污染天气应急预案，细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。 本项目为输变电项目，变电站内设置事故油池，将事故废油集中收集后委托有资质单位处置不外排。建设单位已编制环境风险应急预案，成立应急组织机构并定期开展应急演练。 符合 资源利用效率 1.依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。 2.严格落实《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》，结合实际，推进重点行业清洁生产审核，有效节能降耗，减少污染物排放。 3.重点行业按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理。鼓励中水利用，严格限制使用地下水，最大限度提高水的复用率。 4.重点行业尽可能采用清洁能源，生产过程中产生的余热、余气、余压须合理利用。 5.化工、纺织等高耗水行业达到先进定额标准。 本项目属于输变电项目，项目运营期基本无生产生活用水，不产生生产、检修人员产生的少量生活污水排入站内化粪池，定期清运不外排；检修人员生活垃圾集中收集后，随检修人员带回至就近垃圾收集站处理不外排。 不涉及 8 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)的符合性分析，见表1-4。 表1-4 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 序号 具体要求 项目实际情况 是否符合 设计 总体要求 输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。 本项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 符合 电磁环境保护 输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。 本项目设计阶段即选取适宜的杆塔，以减少电磁环境影响。输电线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等均满足相关要求。 符合 架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。 本项目架空输电线路沿线评价范围内有1处果园看护房、1处民房，通过增加导线对地高度，电磁环境敏感目标处的电磁环境满足相应控制限值要求。 符合 声 环境 保护 变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境保护目标分别满足GB12348和GB3096要求。 本项目苏布台110kV变电站选择低噪声设备，采取隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，可确保厂界排放噪声满足GB12348和GB3096要求。 符合 施工 总体要求 输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。 本环评要求在项目施工过程中应落实施工设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求，并按照审批部门的文件做好施工期的环境保护要求。 符合 声环境保护 变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足GB 12523中的要求。 项目施工期应合理安排施工计划，选用低噪声设备，减震降噪，对设备进行定期维护保养。 符合 生态环境保护 施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水 体造成污染。施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。 项目施工期应做好施工机械合理摆放，定期对施工机械进行保养，禁止出现油料跑、冒、滴、漏。施工结束后，及时恢复施工迹地。 符合 水环境保护 施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。 施工营地内设置移动式卫生厕所，施工结束后清运。生活垃圾及建筑垃圾分别集中收集后，委托当地环卫部门清运；包装袋由施工单位统一回收，综合利用，无固体废弃物外排，无废弃物对水体排放。 符合 大气环境保护 施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用防尘网进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 项目加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，洒水降尘防止扬尘污染；施工单位应当对施工开挖后的裸露地面进行覆盖；施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。 符合 固体废物处置 施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。 项目施工中物料运输采用带篷布的汽车运输；生活垃圾及建筑垃圾分别集中收集后，委托当地环卫部门清运；包装袋由施工单位统一回收，综合利用。 符合 运行 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB 8702、GB 12348、GB 8978 等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。主要声源设备大修前后，应对变电工程厂界排放噪声和周围声环境保护目标环境噪声进行监测，监测结果向社会公开。运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。针对变电工程站内可能发生的突发环境事件，应按照HJ 169 等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。 本环评要求项目建设完成后，建设单位应按照环评批复及本环评做好运营期环境监测及固体废物管理，定期巡检等工作。 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目拟新建苏布台110kV变电站位于尼勒克县喀拉苏乡克什喀拉苏村中部，S315 省道以东，与西侧苏布台110kV变电站直线距离约8.8km。 本项目拟建园区北-苏布台110千伏线路工程全线位于新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县及伊宁县境内；尼勒克升压汇集站-苏布台110千伏线路工程输电线路全线位于新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县。尼勒克升压汇集站为新能源项目配套汇集站，不属于本项目设计范围内，本次不进行评价。 本项目地理位置，见附图3；项目地貌实景，见附图4。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 本项目概况汇总，见表2-1；主要经济指标，见表2-2。 表2-1 本项目基本组成一览表 建设项目名称 伊犁尼勒克县苏布台110千伏输变电工程 建设单位 国网伊犁伊河供电有限责任公司 建设性质 新建 建设地点 尼勒克县、伊宁县 项目主要组成 ①新建苏布台110千伏变电站 ②园区北-苏布台110千伏线路工程 ③尼勒克升压汇集站-苏布台110千伏线路工程 工程类别 主要建设内容 工程规模与内容 主体工程 苏布台110千伏变电站 建设规模 本期规模 终期规模 主变规模 1×50MVA 2×50MVA 110kV出线回路数 2回 4回 35kV出线回路数 3回 6回 低压电容器 1×(4+6)MVar 2×(4+6)MVar 占地面积 总用地面积0.6327hm2，围墙内占地面积0.4054hm2 土方 挖方量2819m³，填方量8443m³，外购2160m³，弃方800m³。 辅助工程 配电装置室、辅助用房、水泵房 园区北-苏布台110千伏线路工程 线路路径长度(km) 新建园区北变至苏布台变110千伏架空线路，路径全长约30.6km，其中新建单回路长约30.3km，利旧双回路长约0.3km，全线采用角钢塔架设。 导线型式 导线：采用1×JL3/G1A-240/30型钢芯高导电率铝绞线。 地线：单回路采用两根24芯OPGW-24B1-90光缆，利旧双回路架设一根48芯OPGW-48B1-90光缆和一根24芯OPGW-24B1-90光缆。 杆塔型式 直线塔、耐张塔 重要交叉跨越 国道1次，省道2次，750kV线路2次，220kV线路3次，110kV线路4次，35kV线路5次 杆塔数量(基) 新建杆塔96基，单回路耐张28基，单回路直线塔67 基，双回路耐张塔1基；利旧原双回路耐张塔2基。 尼勒克升压汇集站-苏布台110千伏线路工程 线路路径长度(km) 线路全长约2.4km，其中单回路架设约2km，双回路架设约0.4km（导、地线一次建成，本期使用1回，预留1回）。 导线型式 导线：采用1×JL3/G1A-240/30 型钢芯高导电率铝绞线。 地线：采用单回路两根24芯OPGW-24B1-90光缆，双回路两根48芯OPGW-48B1-90光缆。 杆塔型式 直线塔、耐张塔 重要交叉跨越 省道2次，10kV线路3次，河流1次 杆塔数量(基) 新建杆塔9基，其中单回路耐张4基，单回路直线塔3基，双回路耐张塔2基。 配套工程 园区北110千伏变电站间隔调换 将园制线间隔往南调整至伊河变间隔，本期占用现状制造区间隔。新建线路挂在双回路左侧（背向园区北变），园制线挂在双回路右侧，本次将原110kV园制线构架-2#段24芯光缆更换为48芯，园制线2#-3#导线增补导地线0.3km重新架设，调整2#-3#光缆弧垂0.3km。 公用工程 给水 本项目变电站供水由克什喀拉苏村自来水管网引接，引接长度约2km。 排水 生活污水排水系统：站区设置一座卫生间，站内设置防渗化粪池一座，污水排入化粪池内定期委托环卫部门清理。 雨水排水系统：站区雨水采用有组织排水，经雨水口收集后，汇入站区雨水管网中，最终排入站址西南侧坡下。 供电 新建1台10kV站用变，容量为400kVA 供热 电暖器采暖 通风 采用自然进风、机械排风系统 进站道路 进站从西侧S315省道引接，长度约50m 环保工程 事故油池 建设一座容积为30m3事故油池，满足变压器事故排油需要 污水处理设施 建设一座2m3玻璃钢化粪池，一座8m3清水池 临时工程 施工营地、牵张场、跨越场、施工便道、防渗污水收集池等 工程动态总投资 7762.88万元 工程环保投资 300万元 表2-2 本项目主要经济指标 序号 项 目 金额(万元) 1 苏布台110千伏变电站 4824.65 2 园区北-苏布台110千伏线路工程 2633.17 3 尼勒克升压汇集站-苏布台110千伏线路工程 305.06 合 计 7762.88 |
| 总平面及现场布置 | 1 苏布台110千伏变电站总平面布置 苏布台110千伏变电站110kV配电装置采用户外HGIS布置，110kV屋外配电装置布置在站区西侧，出线向西；配电装置楼布置在站区的东侧；主变布置于配电装置楼西侧；电容器组集中布置在站区南侧，消防小间与事故集油池布置在主变附近，化粪池设置在变电站北侧，大门设在站区北部，进站道路由S315省道引接。 拟建110kV变电站总平面布置，见附图5。 2输电线路工程 (1)园区北-苏布台110千伏线路工程 线路由园区北变向东出线，架设至新疆伊宁县阿乌利亚乡3号石英岩矿普查区北侧，钻越110千伏远布Ⅰ、Ⅱ线后，平行220千伏伊苏拉Ⅰ、Ⅱ线路继续向东走线，跨越乌局苏布贯通线、精伊霍铁路隧道，避让基本农田，穿越耕地后，线路向北钻越220千伏伊苏拉Ⅰ、Ⅱ线，继续平行220千伏伊苏拉Ⅰ、Ⅱ线架设，在光伏场区西侧，线路转向东南，避让光伏场区、基本农田，钻越750千伏赛伊Ⅰ、Ⅱ线、在建尼勒克—伊犁220千伏线路，跨越S315省道、在建G577国道后，向东沿苏布台乡南侧走线，避让基本农田，至S315省道西侧，转向北沿S315省道行进，跨越S315省道后，由西侧接入苏布台变电站。 (2)尼勒克升压汇集站-苏布台110千伏线路工程 线路由尼勒克升压汇集站向东出线，经出线调整向南架设，跨越S315省道后，线路转向东南平行S315省道走线，避让基本农田，再次跨越S315省道后，由西侧接入苏布台变电站。 本项目输电线路占地主要为林地、草地及少量农用地。本项目线路路径，见附图6，线路杆塔一览图，见附图7。 3 施工现场布置 (1)施工营地 本项目设置施工营地1处，位于拟建苏布台110千伏变电站站址东侧，紧邻变电站设置，按使用性质划分为宿舍、露天材料堆放区、加工区、材料库、工具房、应急物资储存间等，施工料场占地面积约5000m2。 本项目基础现浇采用商品混凝土，利用周边混凝土搅拌站商混，施工现场无需设置砂石料堆场。 (2)材料仓库 根据以往工程经验输电线路施工一般30～50km设置1处材料仓库，本项目输电线路全长线路总长约30km。由于线路沿线分布有村庄，为使工程便于调度和施工用材料保管，材料站设在离输电线路中心较近，有足够的场地和就近可租赁的房屋。本项目材料仓库就近租用场地，不计入工程占地。 (3)牵张场 放线长度约为5～8km需设置一个牵张场，本项目输电线路全长约30km，牵张场按“翻筋斗”的方法进行布置，共需设置牵张场5处，根据工程实际合理选择牵张场位置，牵张场合计占地约11875m2。 (4)施工道路 根据现场踏勘，本项目输电线路主要在耕地、林地走线，沿线基本可利用现有道路，需修筑临时便道共计约11.42km。 4 项目占地 ①新建变电站：新增永久占地0.6327hm2。 ②塔基区：本项目新建杆塔105基，其中单回路直线铁塔32基，单回路耐张塔70基，双回路耐张塔3基。平均单塔占地面积以70m2计，塔基区永久占地面积为0.735hm2。 ③塔基施工场地：塔基施工场地主要用于基础开挖临时堆土、施工临时堆料及立塔过程中的锚坑用地等。一般情况下，塔基施工场地在塔基两侧或一侧，平均每基塔施工场地面积按140m2计，塔基施工场地总占地面积为1.47hm2。 ④牵张场：设置牵张场5处，临时占地面积约1.19hm2。 ⑤施工营地：本项目施工在变电站东侧布设一处施工营地，占地约0.5hm2。 ⑥跨越施工场地：根据前期110千伏线路工程的施工经验，本项目设置10处跨越场，跨越场临时占地0.4hm2。 ⑦本项目线路施工全线需修建临时施工道路约11.42km，施工简易道路平均宽度3m，施工道路占地面积3.43hm2。 ⑧本项目变电站水源需敷设水管约2000m，供水管线临时占地约0.6hm2。 本项目变电站永久征地0.6327hm2，占地类型为草地。输电线路路径全长约30km，主要占用林地、草地及耕地。项目占地面积汇总，见表2-3；项目临时工程布置，见附图8。 表2-3 本项目占地类型面积汇总表 项目 用地类型/面积 (hm2) 合计 耕地 林地 草地 永久占地 变电站 / / 0.6327 0.6327 进站道路 / / 0.022 0.022 塔基区 0.196 0.056 0.483 0.735 合计 0.196 0.056 1.1377 1.3897 临时占地 施工营地 / / 0.5 0.5 供水管线 / 0.6 / 0.6 塔基施工场地 0.39 0.11 0.97 1.47 牵张场 0.33 0.09 0.77 1.19 跨越场 0.1 0.2 0.1 0.4 施工道路 0.91 0.26 2.25 3.426 合计 1.74 1.26 4.59 7.586 建设项目占地总计 1.93 1.32 5.73 8.9757 5 工程挖填方 本工程变电站挖方量2531m³，填方量4104m³，外购2303m³，弃方730m³，变电站多余土方运至环卫部门制定垃圾填埋场处置。线路总挖方1.07万m³，总填方1.07万m³，线路塔基基础开挖产生土方全部在塔基下用于基础回填，经夯实平整，就地利用，表土在塔基周边就地摊平，用作覆土绿化和复耕，无废弃土石方产生。本工程单基塔混凝土用量较少，因此基础施工所需混凝土均采用购买商品混凝土方式。 |
| 施工方案 | 1 施工工艺及时序 1.1 拟建变电站施工工艺流程和方法 变电站施工主要包括施工准备、基础开挖、土建施工、设备安装调试、施工清理等环节。 (1)施工准备 变电站施工所需要的水泥、石料等建筑材料拟向附近的正规建材单位购买，变电站扩建区域场地平整等。 (2)基础开挖 基础、电缆沟等地下构筑物的开挖。 (3)土建施工 土建施工主要为间隔基础施工。 (4)设备安装调试 接地母线敷设、电缆通道安装，大型电气设备一般采用吊车施工。 (5)施工清理及恢复 变电站施工完毕，需对地表清理。本项目变电站施工工艺时序。主要施工工艺、时序，见图2-1。 图2-1 变电站工程主要施工工艺时序图 1.2输电线路施工期工艺流程和方法 架空输电线路施工主要为： (1) 基坑开挖：基坑开挖前，先采用GPS卫星定位系统、全站仪及经纬仪进行复测，确定位置后采用机械及人工辅助开挖。基坑开挖前要先清理基面，保证基面的平整和高差的统一。 (2) 塔基施工：基坑开挖后进行钢筋绑扎，混凝土采用混凝土运输车运输，现场布料浇筑，振动棒进行振捣，最后进行混凝土养护及基坑回填。 (3) 铁塔安装：铁塔采流动式起重机组立，预先将塔身组装成塔片或塔段，按吊装的顺序叠放，横担部分组装成整体，以提高起重机吊装的使用效率。 (4) 输电线及地线架设：设置牵张场，导线采用张力机、牵引机“一牵一”张力展放，导线连接采用液压机压接。地线安装采用人力展放或汽车牵引展放，各级引绳带张力逐级牵引，导引绳转换采用小张力机、小牵引机“一牵一”张力展放，地线连接采用液压机压接。塔基区施工布置及临时措施设计，见附图9。 (5) 投入使用。 主要施工工艺、时序见图2-2。 图2-2 输电线路工程主要施工工艺时序图 2 施工建设周期 本项目预计2024年3月开工建设，2024年9月完工，建设期6个月，预计2024年10月投产运行。 |
| 其他 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，“4.3.4 当输变电建设项目进入《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的环境敏感区时，报告书中需增加选址、选线方案比选的内容。”本项目不涉及环境敏感区，因此无需进行选址、选线等方案比选。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 与主体功能规划相符性 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区级两个层面。 本项目所在尼勒克县、伊宁县区域不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，本项目位于尼勒克县、伊宁县，属于自治区级重点生态功能区，为限制开发区域。其主要特征，见表3-1，本项目在新疆维吾尔自治区主体功能区规划的位置，见附图10。 表3-1 本项目所属开发区的类型和发展方向 功能区 限制开发区域(自治区级重点生态功能区) 区域特点 农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好。生态系统脆弱或生态功能十分重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件 定位 把增强生态产品生产能力作为前提条件，从而限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的区域。 开发原则 加强县城和中心镇的道路、供排水、垃圾污水处理等基础设施建设。在条件适宜的地区，积极推广新能源，努力解决农村、山区能源需求。 相符性分析：本项目为电力能源基础设施建设工程，项目所在区域不在生态红线区内，符合以上“加强基础设施建设”的开发原则。因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于项目区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。 2 生态环境现状 2.1 生态功能区划情况 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于天山山地温性草原、森林生态区(Ⅱ)——西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区(Ⅱ2)——喀什河、巩乃斯河河谷草原牧业、绿洲农业生态功能区(37)，该功能区的主要特征，见表3-2；本项目在功能区划中的位置，见附图11。 表3-2 生态功能区主要特征 功能区 喀什河、巩乃斯河河谷草原牧业、绿洲农业生态功能区 主要生态服务功能 农畜产品生产、旅游 主要生态环境问题 水土流失、土地盐渍化和沼泽化、草场退化、河谷林破坏 主要生态敏感因子、 敏感程度 生物多样性及其生境极度敏感、中度敏感，土壤侵蚀中度敏感 主要保护目标 保护河谷林、保护草原、保护农田、保护小叶白蜡等珍稀树种 主要保护措施 旱地退耕还草、防治水土流失、健全排灌系统 适宜发展方向 搞好水能开发与建设，建立牧农结合的新型农牧业基地 土壤类型：区域土壤类型主要为淡钙栗土、灌耕灰钙土、灰钙土，区域土壤类型，见附图12。 区域植被：经现场踏勘，本项目线路所在区域主要为林地、草地及耕地。本项目线路全线地貌类型为山前冲洪积平原和丘陵和山地，工程沿线植被主要为荒漠植被带及人工种植植被，全线植被覆盖度约10～30%。根据《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（新政发〔2023〕63号）核实，项目区无国家级、自治区级重点保护野生植物分布。 自然植被 本项目线路沿线野生植被主要为荒漠植被带，分布稀疏，植物种类贫乏，主要为旱生植被组成，具有极强的耐旱性，植被群落高度约10～60cm。沿线主要分布有伊犁绢蒿(Seriphidium transiliense)、博洛塔绢蒿(Seriphidium borotalense)、羊茅(Festuca ovinaL.)、白茎绢蒿(Seriphidium terrae-albae)等野生植被。 人工植被 线路跨越道路区域分布有人工种植林带，主要树种为杨树(PopulusL.)、榆树(Ulmus pumila L.)；输电线路沿线有部分耕地，种植有小麦(Triticum aestivum L.)、玉米(Zea mays)、苹果(Malus pumila Mill.)、梨（Pyrus sorostina）、杏树(Prunus armeniaca L.)等农作物。 区域植被类型分布，见附图13。 项目区野生动物以耐旱荒漠种为主，如鼠、兔、蜥蜴等典型中亚型种。通过现场踏勘，本项目线路沿线未发现有重点保护野生动物。 土地利用类型：项目土地利用类型主要为草地、耕地，少部分林地。项目区土地利用类型，见附图14。 2.2 土地沙化现状 根据《新疆第五次沙化土地监测报告》，本项目所在区域为非沙化土地区。 3 电磁环境现状评价 新疆鼎耀工程咨询有限公司于2023年10月31日对本项目所在区域的电磁环境进行了现状监测，共布置8个电磁监测点，具体点位布置，见附图15。根据现场监测结果，现状监测工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(工频电场强度≤4kV/m；工频磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值，线路运行产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定(架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度≤10kV/m的控制限值。具体数据详见电磁环境影响专题评价。 4 声环境现状评价 4.1 监测因子 等效声级，Leq 4.2 监测方法及布点 监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，本次评价在拟建苏布台110kV变电站站址中心、园区北110变电站进线端、线路沿线及声环境保护目标处共设置8个现状监测点。具体点位布置，见附图15。 4.3 监测单位及监测时间 监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司 监测时间：2023年10月31日 4.4 监测仪器、监测条件 监测仪器参数，见表3-3。 表3-3 测量设备特性表 序号 监测 项目 设备名称 测量范围 设备(校准证书)编号 检定/校准机构 有效日期 1 噪声 AWA5688多功能声级计 28～133dB(A) JT-20230852495 浙江省计量科学研究院 2023年08月23日 ～ 2024年08月22日 2 ND9A声校准器 / J202303216449-02-0001 广电计量检测集团股份有限公司 2023年04月06日 ～ 2024年04月05日 监测条件：天气晴、相对湿度32～36%、温度1～21℃、风速3.2～3.5m/s。 5 监测结果 表3-4 声环境现状监测结果 监测点位编号 测点描述 监测数值(dB(A)) 昼间 夜间 1 园区北110kV变电站进线端1# 37 34 2 园区北-苏布台110千伏线路沿线2# 38 36 3 园区北-苏布台110千伏线路沿线3# 41 36 4 园区北-苏布台110千伏线路沿线农田看护房4# 44 39 5 园区北-苏布台110千伏线路沿线5# 48 42 6 苏布台110kV变电站站址中心6# 44 39 7 克拉喀拉苏村民房7# 46 40 8 尼勒克升压汇集站-苏布台110千伏线路沿线8# 51 44 由表3-4分析可知，拟建苏布台110kV变电站站址、输电线路沿线及声环境保护目标各监测点处声环境质量均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))的要求，园区北110kV变电站进线端声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))的要求。 5 地表水环境现状评价 本项目变电站站址区域不涉及天然地表水体，输电线路沿线需跨越苏布台河，该河流现状使用功能为农业用水，现状水质类别为Ⅱ类。 6地下水环境质量现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于“E电力，35、送(输)变电工程-其他(不含100千伏以下)”，本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，无需进行地下水评价。 7土壤环境现状调查及分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，属于第“电力热力燃气及水生产和供应业中其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，项目不开展土壤环境影响评价，因此，本次评价不开展土壤环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 苏布台110kV变电站 本项目苏布台110kV变电站为拟建站，没有与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题，拟建变电站区域声环境、电磁环境质量良好。 (2)输电线路沿线 本项目输电线路为新建，没有与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题，拟建输电线路沿线声环境、电磁环境质量良好。 (3)园区北110kV变电站 园区北110kV变电站站址位于伊宁县，218国道以北12km处，于2017年建成投运。2017年8月4日，原伊犁哈萨克自治州环境保护局以伊州环控函〔2017〕35号《关于伊东工业园园区110kV输变电工程环境影响报告表的批复》对本工程进行了批复。目前园区北110kV变电站内现有1×50MVA主变；4回110kV出线；主变10kV侧安装了1组60Mvar和1组40Mvar并联电容器组。站内建设有一座事故油池及一座化粪池，站内各项环境保护设施正常使用。 本期为园区北110kV变电站现有间隔进行调整，不新增占地，不新增生活污水排放，不涉及“以新带老”环境问题，也不存在遗留的环境问题。 本项目建设工程内容不涉及尼勒克县升压汇集站，因此本次评价不对尼勒克升压汇集站进行评价。 |
| 生态环境保护目标 | 1 水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，水环境保护目标包括饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。 本项目输电线路不涉及水环境保护目标。 2 声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，声环境保护目标指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。本项目新建变电站场界外50m范围内无声环境保护目标。输电线路评价范围内有2处声环境保护目标。本项目声环境保护目标分布情况，见表3-5；声环境保护目标分布情况，见附图16。 表3-5 本项目声环境保护目标分布情况 序号 环境要素 保护目标 功能及数量等情况 相对位置 环境保护要求 1 声环境 克拉喀拉苏村民房 3m(1层平顶) 输电线路边导线投影东侧29m 满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)要求。 2 园区北-苏布台110千伏线路沿线农田看护房 2.5m(1层平顶) 输电线路边导线投影南侧10m 3 生态环境 本项目1000m范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)中规定的生态保护目标，包括生态敏感区和重要物种，其中生态敏感区又分为法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。项目建成运营后确保周边的生态环境质量维持现有水平。 4 电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物，苏布台110kV变电站、园区北110kV变电站站界外30m评价范围内无电磁环境敏感目标；110kV输电线路边导线地面投影外两侧各30m评价范围内有2处电磁环境敏感目标。本项目电磁环境保护目标，见表3-6。 表3-6 项目评价范围内电磁环境敏感目标分布情况 序号 环境要素 敏感目标 功能类型 建筑物层高 相对位置 环境保护要求 1 电磁环境 克拉喀拉苏村民房 民房 3m(1层平顶) 输电线路边导线投影东侧29m，导线对地高度为19m 满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1工频电场强度控制限值为4kV/m；磁感应强度控制限值为100μT的要求。 2 园区北-苏布台110千伏线路沿线农田看护房 看护房 2.5m(1层平顶) 输电线路边导线投影南侧10m，导线对地高度为16m |
| 评价 标准 | 1 环境质量标准 (1)声环境 变电站：《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；输电线路：《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))，跨越交通干线两侧执行4a类标准(昼间70dB(A)，夜间55dB(A))。 (2)电磁环境 依据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标(即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物)工频电场强度控制限值为4kV/m；工频磁感应强度控制限值为100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 2 污染物排放标准 施工期《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)； 运营期站界噪声排放：苏布台110kV变电站及园区北110kV变电站执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))。 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)； 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1 施工期生态环境影响分析 根据项目建设和运行特点，结合项目地区各环境影响因子的重要性和可能受影响的程度，施工期对生态的影响主要表现在以下几个方面： 变电站、塔基永久占地占用的土地资源将改变其原有的地貌和生态功能。 变电站占用的林地，破坏了原有的树木，增大了地表裸露面积，易造成局部水土流失加剧。 (3)施工期工程车辆进出，土建施工中产生的噪声、扬尘以及固体废弃物等都将对评价区范围内的野生动植物产生一定的负面影响。 1.1 对土地利用的影响分析 本项目建设会永久和临时地占用一定面积的土地，使评价范围内的各种土地现状面积发生变化，对区域内土地利用结构产生一定影响。 变电站施工将清除站址处现有草地，植物种群数量将有所减少，但变电站占地面积不大，并会不改变当地植被建群种和优势种，对植被类型在当地的群落数量和生态功能影响较小。 变电站临时用地主要为施工营地、管线等占地，输电线路临时占地包括：塔基施工临时占地、牵张场、跨越场占地等。本项目临时占地为7.586hm2，占地类型为林地(乔木林地)、草地(天然牧草地)及耕地(水浇地)，临时占地因扰动地表土壤引起植被生物量、净生产量短期降低。 临时占地在施工结束后会及时进行表土回覆和土地整治，对土地利用的影响随着施工活动结束，可逐渐恢复其原有土地功能。 1.2 对动植物的生态影响分析 对耕地的影响 本项目线路选线过程中进一步优化路径方案，已对基本农田进行避让，不在基本农田中立塔。距离基本农田较近的区域，在建设过程中加强管理措施，严格按照设定的施工活动范围施工，避免对基本农田造成影响，保护好基本农田。 本项目占用一般农田种植作物主要为玉米、小麦、苹果树、梨树及杏树，田间野生植被主要有苔草、田旋花、乳苣等田间杂草，由于输电线路杆塔为点状分布，施工期尽量选在非种植季进行，农田生物损失总量相对不大，本项目永久占用耕地为0.196hm2，占地面积较小，对评价区植物种类及生物量的影响不大。 对草地的影响 本项目占用草地5.73hm2，其中永久占用草1.1377hm2，临时占用4.59hm2。根据《新疆草地资源及其利用》资料分析，本工程线路沿线草地每公顷鲜草产量约1000kg/hm2，工程占地造成的生物损失量约为5.73t。工程占地导致草地植被损失及植被覆盖度降低，不同程度的会造成草地生态环境破坏，但这种影响是局部的，仅会在新建变电站及塔基附近产生影响。临时占用的草地在施工结束可及时组织平整恢复，落实植被恢复措施，在人工种植情况下1～3年即可恢复植被。因此本项目建设不会对当地草原生态系统产生明显影响。 对林地的影响 本项目输电线路经过耕地区域时，有分布苗圃及绿化林带；线路沿线跨越道路区域有分布人工种植绿化防风林带。施工时需砍伐人工种植树木，项目建设不会大幅度减少林地面积和林木数量，不会造成植物群落消失，对植被影响为点位间隔式的生态影响，植被群落的连续性、空间结构完整性及生物多样性不会受到明显破坏。 由于本项目线路沿线林带密集，经过线路优化调整，项目施工将对输电线路边导线两侧15m范围内的树木进行砍伐，需砍伐新疆杨2200棵(树龄3a)，杏树450棵(树龄3a)，榆树800棵(树龄3a)。项目涉及砍伐的树木，按照损坏林木的相关文件进行补偿。 对野生动物的影响 本项目线路所经地域为山区及城郊耕地，现场勘查，未发现大型野生动物踪迹，主要野生动物以各种昆虫居多，其次是蜥蜴、鼠类和一些雀类，工程施工可能会影响或缩小野生动物的栖息空间和生存环境；施工干扰会使野生动物受到惊吓，也将被迫离开施工区周围的栖息地或活动区域。输电线路施工特点是施工点距远，施工范围小，施工时间短、施工人数少、对野生动物的影响不集中体现。 综上所述，本项目施工期对生态环境无明显影响。 2施工扬尘影响分析 拟建变电站施工期间对环境空气的影响主要是施工场地的扬尘对环境的影响，扬尘主要来源于土方的挖填、散放的建筑材料以及施工区运输。施工期车辆运输洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生不利影响。综上：在施工作业时，将造成扬尘飞扬污染施工现场的大气环境，影响施工人员的身体健康和作业，但此类污染影响范围较小，随施工期结束而消失，不会给周围环境造成较大影响。 在输电线路施工阶段，尤其是施工初期，包括塔基区、牵张场施工范围内表土清理、平整、土石方的开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域空气中的TSP明显增加。由于输电线路工程开挖量小，作业点分散，施工时间较短，影响区域较小，故对周围环境空气的影响只是短期的、小范围的，并且能够很快恢复。 3施工期水环境影响分析 本项目施工期间产生的废污水主要来自施工废水及施工人员生活污水。 本项目施工高峰期施工人员约50人，根据建设单位提供资料，拟建项目施工期按6个月计算，每人每月用水量为1m3，污水量按用水量的80%计算，则施工期生活污水产生量为240m3，污水中主要污染物是SS、COD、BOD5和油脂类等。营地食堂及洗漱用水排入防渗污水收集池，沉淀处理后上清液用于施工道路洒水降尘，循环使用不外排。施工人员主要集中生活在施工营地内，施工营地内设置移动卫生厕所用于解决施工人员生活排污，定期交由环卫部门清运。 工程施工生产废水主要由混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护等产生，主要成分是含泥沙废水，但总量很小，且主要集中在施工前期基础施工时段，施工废水经沉淀后可回用于施工区洒水降尘，对周边环境影响较小。 输电线路的施工具有局部占地面积小、跨距长、点分散等特点，每个施工点上的施工人员很少，在各施工点无生活污水的产生；由于输电线路属线性工程，单塔开挖工程量小，作业点分散，施工时间较短，施工废水主要是塔基基础养护废水，单位产生量较少，排水为少量无组织排放，受干燥气候影响很快自然蒸发。 本项目输电线路需跨越苏布台河，线路跨越河流时，不在河道内立塔，采取一档跨越的方式架设。同时，施工过程中落实好防止水土流失措施，并加强施工管理，禁止向河道内排污，工程施工不会对河流水环境产生影响。 综上所述，通过严格实施各项污染防治措施后，本项目施工不会对当地水环境造成影响。 4声环境影响分析 4.1 变电站 变电站施工期需动用大量的车辆及施工机具，噪声强度较大，在一定范围内会对周围声环境产生影响。主要施工机具噪声水平，见表4-1。 表4-1 施工机械噪声源强 声源名称 噪声级dB(A) 声源名称 噪声级dB(A) 混凝土泵车 98 推土机 94 挖掘装载机 96 平路机 94 挖掘机 95 压路机 92 轮式起重机 98 牵引机、张力机 90 施工期声环境影响预测计算公式如下： (4-1) 式中：L1、L2—与声源相距r1、r2处的施工噪声级，dB(A)。 由此公式计算各类建筑施工机械在不同距离处的噪声预测值，见表4-2。 表4-2 各类建筑施工机械在不同距离处的噪声预测值表 机械类型 噪声预测值(dB(A)) 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 混凝土泵车 78 72 66 64 58 54 52 挖掘装载机 76 70 64 62 56 52 50 挖掘机 75 69 63 61 55 51 49 轮式起重机 78 72 66 64 58 54 52 推土机 74 68 62 60 54 50 48 平路机 74 68 62 60 54 50 48 压路机 72 66 60 58 52 48 46 牵引机、张力机 70 74 58 56 50 46 44 根据计算，产生较大噪声的混凝土泵车、起重机，其噪声在150m外可衰减至55dB(A)以下。苏布台110kV变电站外50m范围内无噪声环境保护目标分布，变电站施工期对周边声环境基本无影响 4.2 输电线路 输电线路施工中的主要噪声源有车辆运输、基坑开挖、架线施工中各种机具的设备噪声等。本项目工地运输采用汽车的运输方案，运输线路选择时尽量避开居民区，做好车辆保养，同时要求驾驶人员在运输过程中遵守交通规则，施工运输对沿途居民工作及生活没有明显影响。在架线施工过程中，牵张场内的牵张机、绞磨机等设备产生一定的机械噪声，其噪声级一般小于70dB(A)。牵张场尽可能靠近路边，减少对地表扰动。本项目线路沿线有2处声环境保护目标，由于各段施工时间相对较短，施工产生噪声对周边环境影响相对较小，基本不会对声环境保护目标产生影响。 5 固体废物影响分析 施工期间将产生固体废弃物，主要包括施工弃土、生活垃圾、各类建筑垃圾等。 施工期弃土运往主管部门指定地点处置，本项目建筑垃圾主要为建筑材料包装、施工废弃材料等，由施工单位统一回收，综合利用，不能综合利用的运至当地建筑垃圾填埋场处理。 本项目每日平均施工人员约50人，施工期为6个月(180天)，生活垃圾按0.2kg/人·d计算，则施工期产生的垃圾总量约1.8t。施工前应对施工人员进行宣传和教育，要求施工中产生的生活垃圾，如饭盒，矿泉水瓶等应集中收集放置在施工营地带盖垃圾箱，收集后统一运至环卫部门指定生活垃圾转运站处置。 综上：采取上述措施后，施工期固体废弃物对周围环境基本不会产生大的影响。 6 水土流失影响分析 本项目建设过程中人为活动造成新增水土流失的原因主要是破坏地表植被、结皮，挖方的临时堆放，易产生水土流失。根据本工程地形地貌和施工建设的特点，产生的水土流失危害主要有以下几个方面： (1)工程建设产生的水土流失危害主要表现为施工过程中对地面的扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌植被，使土层松散、地表裸露，土壤失去了原有的固土防风能力，从而加剧了项目区水土流失。在工程建设过程中和施工结束后如不采取有效的综合防治措施，可能造成当地生态环境的恶化，加剧建设区域脆弱生态环境的土壤侵蚀，造成一定的水土流失危害。如塔基周边的土壤可能随之流失，导致塔基基础暴露在外，对杆塔的稳定性带来不利影响，可能危害工程安全运行。 开始施工后，首先要进行整平，地表完全处于裸露状态，如果不进行必要的防护，可能加剧水土流失。 (2)施工期间，在风季容易产生扬尘，雨季雨水冲刷松散土层可能流入施工场区周边，可能对周围环境会产生不同程度的不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 输变电项目运行期环境影响主要为变电站、输电线路对周边电磁环境、声环境影响，输电线路巡线对生态环境的影响，变电站生活废水、生活垃圾、事故废油、废铅酸蓄电池对环境影响等。 1 运行期电磁环境影响分析 本项目建成运行后对评价范围内的工频电场、工频磁场环境影响值能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。电磁环境影响分析详见“附录 电磁环境影响专题评价”。 2 运行期声环境影响分析 2.1 变电站 (1) 计算模式 本项目根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中规定的工业噪声预测模式，采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，预测变电站主要噪声源的噪声贡献值，并按5dB(A)的等声级线间隔绘制地面1.2m高度处的等声级线图，然后与环境标准对比进行评价。 (2) 计算条件 ① 预测时段 变电站一般为24h连续运行，噪声源稳定，对周围声环境的贡献值昼夜基本相同。故本次评价重点对变电站运行期的噪声进行预测。 ② 衰减因素选取 预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时考虑了站内建筑物及围墙的遮挡屏蔽效应。 (3) 预测软件及参数 本次变电站噪声预测采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，该软件通过了国家环境保护总局环境评估中心鉴定。 根据对本项目运行期的噪声源分析，变电站运行期间的噪声主要是变压器产生，结合搜集的同类工程铭牌数据以及类比监测数据，工程预测单台噪声源强按照65dB(A)；主变压器为户外布置，一年四季持续运行。新建工程站界噪声以噪声贡献值作为评价量。本项目运行后变电站噪声预测结果，见表4-3，附图17。 表4-3 本期项目噪声预测结果 单位：dB(A) 序号 预测点位 噪声贡献值 评价 标准 1 苏布台110千伏变电站站址东侧 24.9 昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 2 苏布台110千伏变电站站址南侧 37.9 3 苏布台110千伏变电站站址西侧 29.7 4 苏布台110千伏变电站站址北侧 22.1 由变电站噪声贡献值计算结果可知，变电站正常运行状态下，变电站围墙外1m处的厂界噪声贡献值在22.1dB(A)～37.9dB(A)，噪声水平较低，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准(昼间噪声限值60dB(A)，夜间噪声限值50dB(A))的要求。 2.2 扩建变电站 对变电站而言，其噪声源主要为主变。园区北110kV变电站本期建设内容为间隔调换工程，无新增噪声源，声环境现状监测结果可以代表预测结果。园区北110kV变电站西侧厂界(本期进线端)昼间噪声监测值为48dB(A)、夜间噪声监测值为45dB(A)，因此间隔调换后变电站厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准(昼间噪声限值60dB(A)，夜间噪声限值50dB(A))要求。 2.3 输变电线路 2.3.1单回路线路噪声类比 本次评价架空线路采用已运行的克州上阿图什110kV输变电工程进行类比监测，类比线路与本项目线路主要技术参数对照，见表4-4。 表4-4 主要技术指标对照表 主要指标 上阿图什110kV输电线路 本项目新建110kV线路 电压等级 110kV 110kV 架设及排列方式 架空/三角型排列 架空/三角型排列 导线型号 JL/G1A-240/30 JL3/G1A-240/30 导线直径 21.6mm 21.6mm 导线高度 17m 15～30m 回路 单回路架设 单回路架设 环境条件 荒漠草地 主要为耕地、草地、林地 运行工况 运行电压119.6kV，运行电流69.2A 运行电压等级110kV 由表4-4对比分析，选取的类比线路电压等级、导线排列方式、回路数量、导线型号和直径、环境条件及运行工况等与本项目线路一致。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将上阿图什线110kV输电线路作为线路类比对象是可行的。 (1)监测因子 等效声级，Leq (2)监测方法、监测布点 监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)。 监测布点：以上阿图什线110kV输电线路中相导线弧垂最低位置对地投影点为起点，沿垂直于线路方向测试。 (3)监测单位及监测时间 监测单位：新疆德能辐射环境科技有限公司 监测时间：2021年9月10日 (4)监测仪器、监测条件 监测仪器：多功能声级仪(型号AWA5688)。 监测条件：天气晴，温度28.2～35.4℃，风速2.3～2.8m/s，上阿图什线运行电压119.6kV，运行电流69.2A，线路正常运行。 (5)监测结果 上阿图什线110kV输电线路噪声测试结果，见表4-5。 表4-5 上阿图什线110kV输电线路产生的噪声监测结果 序号 监测点位描述 昼间dB(A) 夜间dB(A) 1 中相导线对地投影处 30.6 27.5 2 边导线正下方投影内侧1m处 31.0 27.6 3 边导线正下方投影处 30.5 27.3 4 边导线下水平距离1m处 29.9 27.8 5 边导线下水平距离5m处 30.7 27.7 6 边导线下水平距离10m处 30.6 28.0 7 边导线下水平距离15m处 30.1 27.6 8 边导线下水平距离20m处 30.8 27.6 9 边导线下水平距离25m处 30.2 26.7 10 边导线下水平距离30m处 30.6 27.1 11 边导线下水平距离35m处 31.1 26.9 12 边导线下水平距离40m处 30.9 27.6 13 边导线下水平距离45m处 30.8 27.0 14 边导线下水平距离50m处 30.5 27.9 由表4-5可知：上阿图什线50m范围内环境噪声昼间监测值为29.9～31.1dB(A)，夜间噪声监测值为26.7～28.0dB(A)，说明线路噪声实际贡献值很小。由类比上阿图什线110kV输电线路产生的噪声可知，本项目线路运行时产生噪声不会对周边声环境造成明显影响，线路沿线的声环境可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 线路沿线有两处声环境保护目标，均位于单回路沿线，距离线路最近的声环境保护目标距边导线投影距离为10m，由上表监测结果可看出，边导线10m处的噪声为昼间30.6dB(A)，夜间28.0dB(A)，因此声环境保护目标处的噪声监测值也可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 2.3.2 双回路线路噪声类比 本次评价双回路架空线路采用已运行的“芨芨湖220千伏变电站110千伏送出工程”中兴驼一线、二线110kV输电线路(双回路)进行类比分析。类比线路与本项目线路主要技术参数对照，见表4-6。 表4-6 主要技术指标对照表 主要指标 兴驼一线、二线110kV输电线路 本项目新建110kV线路 电压等级 110kV 110kV 架设及排列方式 架空/上中下排列 架空/上中下排列 导线型号 JL/G1A-240/30 JL3/G1A-240/30 导线直径 21.6mm 21.6mm 导线高度 17m 15～30m 回路 双回路架设 双回路架设 环境条件 荒漠草地 主要为林地、耕地及草地 运行工况 兴驼一线运行电压114.1kV、运行电流66.13A，兴驼二线运行电压114.0114.1kV、运行电流65.94A 运行电压等级110kV 由表4-6对比分析，选取的类比线路电压等级、回路数量、导线直径、导线排列方式、架设高度、运行工况等与本项目线路基本一致。本项目与类比线路的环境条件不完全一致，但环境状况不会对输电线路的电磁环境影响产生明显影响。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将兴驼一线、二线110kV输电线路作为线路类比对象是可行的。 (1) 监测因子 等效声级，Leq (2) 监测方法、监测布点 监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)。 监测布点：以兴驼一线、二线110kV输电线路4号塔～5号塔导线弧垂最低位置杆塔中心对地投影点为起点，沿垂直于线路方向测试。 (3) 监测单位及监测时间 监测单位：核工业二〇三研究所分析测试中心。 监测时间：2016年8月10日 (4) 监测仪器、监测条件 监测仪器：HS5628A积分声级计 监测条件：天气晴，温度23～30℃，湿度46%，风速0.5m/s～1.2m/s。 (5) 监测结果 兴驼一线、二线110kV输电线路噪声测试结果，见表4-7。 表4-7 兴驼一线、二线110kV输电线路产生的噪声监测结果 序号 监测点位描述 昼间dB(A) 夜间dB(A) 1 线路走廊中央对地投影点 37.5 36.7 2 边导线下水平距离0m处 37.2 36.4 3 边导线下水平距离5m处 37.0 36.5 4 边导线下水平距离10m处 37.3 36.1 5 边导线下水平距离15m处 37.4 36.4 6 边导线下水平距离20m处 37.0 36.5 7 边导线下水平距离25m处 37.3 36.8 8 边导线下水平距离30m处 37.6 36.2 9 边导线下水平距离35m处 37.4 36.8 10 边导线下水平距离40m处 37.0 36.3 11 边导线下水平距离45m处 37.7 36.3 12 边导线下水平距离50m处 37.2 36.6 由表4-7可知：兴驼一线、二线输电线路50m范围内昼间噪声为37～38dB(A)，夜间噪声为36～37dB(A)，输电线路50m范围内昼间噪声监测值小于55dB（A），夜间噪声监测值小于45dB（A），满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。 2.3.2 声环境影响预测结论 由类比输电线路产生的噪声可知，本项目线路运行时产生噪声不会对周边声环境造成明显影响，线路沿线及声环境保护目标处声环境质量可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应声环境功能区标准。 3 运营期废水影响分析 本项目变电站为无人值班无人值守智能变电站，运行期废水主要为巡检人员排放的少量生活污水，根据建设单位的巡检制度，半个月巡检1次，每次最大污水量约3L，年污水排放量约0.072m3。污水经化粪池沉淀处理后排入清水池，定期委托环卫部门清运不外排，不会对地表水环境产生影响。 4 运营期固体废物影响分析 本项目运营期固体废物主要为废蓄电池、变压器事故废油及少量检修人员的生活垃圾。 4.1 生活垃圾 本项目变电站运行期检修人员生活垃圾集中收集后，随检修人员带回至就近垃圾收集站处理不外排。 本项目线路运营阶段，仅在线路检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，均为一般固废，检修完毕后集中收集随检修人员带回至就近垃圾收集站处理，对周围环境无明显影响。 4.2 事故废油 变电站内的变压器、电抗器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生事故废油。 根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)及《电力设备典型消防规程》(DL5027-2015)要求，户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置储油或挡油设施，其容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大一台设备确定。 本项目变电站内设计有挡油设施及事故贮油池1座(容积30m3)，可使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故贮油池，防止变压器油排放对环境造成污染。本项目变压器下的挡油设施及事故油池建设满足上述规范要求。 根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，根据《国家危险废物名录(2021年版)》(生态环境部令〔2020〕第15号，2021年1月1日)，本项目事故排油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，废物代码“900-220-08”。因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将尽快交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不在变电站内长时间储存。 综上所述，通过采取相应污染防治措施后，变电站的事故排油对环境无不良影响。 4.3 废铅酸蓄电池 110kV变电站采用免维护蓄电池，变电站运行和检修时，无酸性废水排放，但是会产生废蓄电池。本项目配置1组200Ah阀控式密封免维护铅酸蓄电池，单体电压12V，初步估算并联串联共计52只。铅酸蓄电池单体重12.5kg，设计使用寿命10年，废旧铅蓄电池每10年产生量约650kg。根据《国家危险废物名录（2021版）》，本项目废弃蓄电池属于“HW31含铅废物”中的“废弃的铅蓄电池”，废物代码“900-052-31”，变电站内蓄电池到寿命周期后时，建设单位根据《国网科技部关于印发国家电网公司电网废弃物环境无害化处置及资源化利用指导意见的通知》中废旧蓄电池管理的相关规定，及时交由有资质的单位进行处置，不在变电站内临时贮存。根据该名录附录“危险废物豁免管理清单”内容，废弃蓄电池为“未破损”状态时，在“运输”环节，当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。站用蓄电池的电池槽本身具有耐冲击性和耐酸性，破损概率极低。站用废旧铅酸蓄电池及时委托有资质单位运走处置，由专业人员操作，搬运时轻装轻卸，防止附件破损，防止有毒有害物质泄漏。如有破损，及时放入耐腐蚀的应急箱中，及时运至有资质的单位处理，运输过程中采取必要的防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施。 5 环境风险分析 本项目主要风险物质为变压器内存储的变压器油，变压器油会因为火灾爆炸或泄漏而造成环境风险，主要有以下方面： (1) 火灾、爆炸事故影响分析 油类物质发生火灾、爆炸事故后对环境空气影响的主要污染物为一氧化碳和非甲烷总烃。一氧化碳可在血中与血红蛋白结合从而造成组织缺氧。轻者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸等症状。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、频繁抽搐等。深度中毒可致死。非甲烷总烃中的一些饱和脂肪烃能够对外围神经系统造成永久性损伤，同时其存在有助于形成光化学烟雾。由于本项目油类物质存储量较小，同时站址处周边较为空旷，污染物可迅速稀释扩建，因此火灾、爆炸事故对周围环境的影响较小。 (2) 油料泄漏影响分析 当油类物质发生泄漏，石油类污染物会在土壤内部由于重力作用沿垂直方向向地下渗透，处理不及时的情况下泄漏的事故废油可能会对表层土壤造成污染。但由于土壤的截流阻隔作用，基本不会对地下水造成影响。 根据初设资料，本项目新建主变油量约为20t(22.35m3)，事故油池容积为30m3，事故油池容积满足最大单台主变100%排油量要求。本项目新建变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，容积大于主变压器油量的20%，贮油坑四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设卵石，坑底设有排油管，能将事故油排至原事故油池内。同时，项目建设单位建立了环境风险事故应急响应机制，可对突发环境事件及时采取应对措施，本项目环境风险可接受。 6 运行期生态影响分析 本项目变电站为无人值守智能变电站，运营期对生态环境基本无影响。 架空线路投运后需对线路进行定期巡检，由于施工临时便道在工程完工后会恢复原有地貌，巡检通行可依托周边已有道路作为输电线路巡检道路，对于无法通行路段特别是环境敏感区域可采用人工巡线或无人机巡线，运行期线路巡检对区域生态环境影响很小。 对景观的影响分析 本项目建设投运对原生态景观具有一定的改变，主要表现在杆塔及输电线路的架设对自然景观影响。由于输电线路杆塔占地面积较小，对原有自然背景的景观元素影响较小。 由于输电线路杆塔占地面积较小，对原有自然背景景观元素影响较小。目前，架空线路所用杆塔基本为银灰色，与周围环境对比不明显，经实际对比，在一定距离后，线路设施不易引起人们的视觉注意。在较为晴朗的天气情况下，观察距离大于1.5km后，线路在肉眼观察下较难发现，已不构成景观影响。在后期设计阶段塔型设计应考虑与周边景观的协调性，可考虑使用景观塔或伪装色等措施，采取上述措施后，可进一步减轻对景观的影响。 运营期对鸟类的影响分析 本项目位于尼勒克县、伊宁县，本项目的建设会在一定程度上影响到鸟类的生境，输电线路在运营过程中产生的噪声、电磁以及障碍效应等也会对鸟类产生干扰，使其远离输电线路。 根据现有研究资料，在确定的中国候鸟3条主要迁徙通道中，与新疆有关的有2条，即为：第1条：东非-西亚迁徙通道、第2条：中亚-印度迁徙通道。从图中可以看出，第1条迁徙通道涵盖面积包含新疆部分区域，第2条迁徙通道涵盖面积包含新疆全境。候鸟迁徙通道，见图4-1。 图4-1 中国的3条候鸟迁徙通道 鸟类的迁徙通道宽度范围一般在数公里至上百公里。本项目区距离迁徙线路较远，候鸟在迁徙过程中，如遇雾、雨、浮尘、阴天等透视度很低的不利天气状况时，有可能在输电线路架线上停留，发生电流击穿死亡的几率会提高。对于这一影响，根据《国网新疆电力公司架空输电线路防鸟害装置技术导则》，本项目输电线路全线安装防鸟刺，防鸟刺能有效防止体型较大鸟类在横担上筑巢和长时间停留，减少因在输电线路区域活动而产生的伤害事件，其次，鸟类的视觉极为敏锐，反应机警，因此发生鸟类致死现象的可能性极小。另外，输电线路的产生的噪声较小，在30～40(dB)之间，对鸟类基本不产生影响；根据鸟类的飞行习性，普通鸟类飞翔高度在400m左右，鹤类在300～500m，鹤、雁等最高飞行高度可达900m，110kV输电线路塔基最高高度约在20m左右。因此一般情况下输电线路对鸟类迁徙影响不大。 综合分析认为，项目的建设不会对候鸟迁徙线路产生明显影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)的规定进行选址选线环境合理性分析，见表4-5。 表4-5 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 具体要求 项目实际情况 是否符合 选址选线 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 本项目评价范围内不涉及生态红线区、自然保护区、饮用水水源保护区等输变电项目环境敏感区。 符合 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。 本项目变电站选址时已按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入环境敏感区。本项目220kV出线端采用2基同塔双回，线路采用并行架设形式，减少了新开辟走廊等。 符合 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。 本项目区域不涉及医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等功能的区域，线路沿线评价范围内有2处环境保护目标。通过采用低噪导线，合理安排施工时间等措施，减少对环境保护目标的影响。 符合 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。 本项目变电站不位于0类区域。 符合 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土等，以减少对生态环境的不利影响。 变电站选址已考虑减少用地，减少植被砍伐，将生态环境的影响降至最低。 符合 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。 输电线路已对集中林区进行避让，以减少林木砍伐。 符合 根据表4-5中“选址选线”内容分析可知：本项目选址选线不存在环境制约因素，环境影响程度可接受，因此符合《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)中选址选线等相关技术要求，故本项目的选址选线环境合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1施工期生态环境保护措施 1.1 人员行为规范 加强对管理人员和施工人员的教育，提高其环保意识。 注意保护野生动植物，禁止车辆随意碾压植被。 施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 建筑垃圾集中收集处理，不得随意丢弃。 严格控制施工生活区、生产区等临工程施工作业范围，塔基临时占地控制在作业面3m范围内，施工临时道路、牵张场等临时占地严格控制在征地范围内施工。 1.2 植物保护措施 合理规划、设计施工便道及场地，机械施工便道宽度不得大于3m，人抬施工便道宽度不得大于1m，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表和植被不受破坏。 变电站基础及塔基开挖时要将表层熟土分装在编织袋内，堆放在临时堆土场的周围，用于施工结束后基坑回填，临时堆土采取四周拦挡、上铺下盖的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。 材料运输过程中对施工道路及人抬道路进行合理的选择，减少临时道路修建长度，尽量避免过多扰动原地貌。对运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行项目建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被。占用林地的杆塔，尽量将林木移植，避免砍伐，以减少对生态环境的破坏。 塔基开挖时临时堆土采取四周拦挡、上铺下盖的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。 基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 在铁塔基础等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对塔基、牵张场等施工扰动区地表进行平整，恢复地貌。对变电站作业区铺设碎石地坪。 1.3 动物保护措施 施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动物的意识。 选用低噪声的施工设备及工艺。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护。 施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 1.4 工程措施 (1) 施工前，跨越场、牵张场等临时占地选址应避让植被密集区，尽量选择在临时道路等处设置；牵张场内设备、材料堆放底部铺垫彩条布，施工场地用彩条旗限界； (2) 施工期，建筑材料堆放底部铺垫彩条布，临时堆土顶部和四周苫盖密目网；塔基施工应将塔基开挖处上层熟土和下层生土分开堆放、保存，回填时按照原土层顺序回填，缩短植被恢复时间。 (3) 施工结束后，对塔基基础外施工场地、施工料场、施工便道进行土地平整、生态恢复。牵张场临时占地以占压为主，扰动较轻，根据占压情况考虑扶正措施或植被恢复措施。对于占用林地的按规定缴纳植被恢复费，由主管部门用于重新造林营林，变电站工程完工后对临时用地进行平整，植被恢复；对线路沿线临时占用农用地进行土地整治，便于复垦。 1.5 水土保持措施 施工场地土方堆置区域铺设彩条布，在彩条布之上堆放开挖土方及建筑材料，用以减少清理场地对地表结皮的破坏；在大风季节，预先采取彩条布对堆土体进行苫盖，彩条布边缘需用石块进行压实，以防大风将彩条布刮起；在临时堆土场采用编织袋装土、“品”字形紧密排列的堆砌临时拦渣墙，起到临时挡护的作用；项目完结后，对扰动场地进行洒水，令其自然板结，降低流失量。项目完结后对扰动的区域进行平整。 通过落实上述措施，本项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。 1.6 线路所经不同生态单元施工期的主要环保措施 (1) 林地区域施工环境保护措施 1) 本项目线路穿越林地区域的树木，具备移栽条件的树木尽可能移栽，施工前需按国家有关征占用林地程序办理手续，对于工程造成的林木砍伐，应根据相关法律法规进行补偿。 2) 现场实际情况，合理布置铁塔位置，避让林木密集区，将塔基布置在林木较少地区。线路采用高跨方案，切实保护好林区生态环境。 3) 比较复杂的地段，采用无人机或飞艇展放引绳不砍放线通道，减少林木损失。 4) 在林区施工尽量采取人抬肩扛方式运送施工材料，少修车辆行驶的便道，减少树木砍伐。 5) 严格规范车辆行驶路线，不随意开辟施工临时道路。 6) 合理设计临时占地，施工临时占地尽量利用植被少的空旷地，少占用植被密集的土地。 7) 对施工人员进行防火宣传教育，并严格规范和限制施工人员的野外活动，严禁施工人员私自野外用火，做好吸烟和生活用火等火源管理。 (2) 草地 1) 本工程施工前需按国家有关征占用草场程序办理手续，缴纳草场植被恢复费。 2) 规范施工道路，禁止车辆偏离道路行驶，碾压草地。 3) 在植被生长较好区域，施工时地表土壤采取分层开挖，顺序回填。 4) 施工结束后播撒当地适宜草种，进行植被恢复。 (3)耕地地区域施工保护措施 1) 本项目线路选线过程中进一步优化路径方案，已对基本农田进行避让，不在基本农田中立塔。距离基本农田较近的区域，在建设过程中加强管理措施，严格按照设定的施工活动范围施工，避免对基本农田造成影响，保护好基本农田。对占用一般农田的线路在施工前及时办理相应土地征用手续。 2) 占用耕地采取一次性货币补偿的方式，对土地及农作物进行补偿等措施，保证受影响的农民生产、生活不受项目建设的影响。 3) 耕地区施工宜选在非耕作季节，减少青苗损失。临时施工区域清表土单独存放，用于施工临时占地的恢复。同时，不在耕地范围内设置施工便道，材料运输采用人力运输。 4) 本项目在耕地区域塔基开挖时,应严格注意保护表层耕作土。可先铲起地表表土层堆在一旁,做到表土剥离分段放置，回填时分层回填。 5) 严格控制施工范围，在施工结束后应及时平整、回填、覆土,并采取复垦措施。 (4) 河流区域施工环境保护措施 1) 塔位远离河道设置，采用一档跨越河流，塔位选择在植被稀少的地方。 2) 施工现场植被尽量不清除，采用木板或钢板压覆方式施工，施工完成后对压覆植被进行扶植。施工现场设置挡土、排水措施，塔基处设置护坡等措施。 3) 加强对施工废水的管理，在施工场地内设置沉清池，防止施工废水直接排入附近水体。 4) 合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，避免雨天施工，杜绝面源污染。塔基施工完成后应立即进行植被恢复，以减少对周围水环境的影响。 5) 禁止在河道范围内清洗车辆，严禁固废、生活垃圾等进入水体。 1.7 防沙治沙措施 根据《中华人民共和国防沙治沙法》办法，本项目施工期间要严格执行防沙治沙要求。 (1)塔基定位及临时占地避开植被丰富区域，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对荒漠植被的破坏。 (2)扰动范围控制在占地范围内，严格控制扰动面积。 (3)施工期间严格执行生态保护措施，杜绝破坏植被，造成沙化的行为。 (4)土地使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府。 (5)强化封禁保护，实行“三禁”制度。切实汲取长期存在的边治理、边破坏的教训，杜绝滥垦、滥牧、滥采等破坏行为，遏制沙地活化，保护荒漠区植被。 (6)施工结束后对临时占地播撒当地适宜生长的物种迅速恢复荒漠植被。 2 施工大气污染防治措施 加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。 对易起尘的临时堆土、运输过程中的散体材料或废弃物等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 施工现场主要道路及材料加工区地面进行硬化处理，临时便道路面应平整压实。 进出施工场地的车辆限制车速，场内道路洒水降尘，减少或避免产生扬尘。运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。 施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。 施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 3 施工废水防治措施 变电站施工营地设置一处防渗污水收集池用于收集施工人员生活污水及施工废水，沉淀处理后用于施工道路洒水降尘，循环使用不外排。 施工现场设置移动卫生厕所用于解决施工人员生活排污，定期交由环卫部门拉运，施工结束后拆除。 不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械。 4 施工期噪声防治措施 优先选用低噪声的施工机械和施工设备，例如低噪声商品混凝土泵送车、低噪声振捣棒等。对于其他施工机械要定期维修、定期保养，对某些固定噪声源采取一定的密闭隔音措施。在现场施工中严禁使用已经淘汰的施工工艺和施工设备，以有效减少工程施工时的噪声污染。 对施工作业区设置施工围挡，可有效减少施工噪声对周边环境的影响。 施工单位安排好施工工序，合理安排工期和进度。遵守作业规定，施工尽量避开节假日及休息时间，夜间不施工。 在不增加噪声影响程度的基础上提高施工效率，尽量缩短施工时间，减少对周围环境和居民的噪声影响。 5 施工期固体废物保护措施 (1)包装袋和废旧材料由施工单位统一回收； (2)塔基施工多余土方全部用于塔基护坡，严禁随意倾倒，变电站弃土运至环卫部门指定弃土点处置； (3)生活垃圾及时清理并集中存放，统一由汽车运至就近垃圾转运站处置。 6 施工期生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果，见表5-1。 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号 生态保护措施要求 实施部位 实施时间 责任主体 实施保障 实施效果 1 各类占地应提前办理相关手续。 工程施工场所、区域 开工前 建设单位 ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正 取得征地手续 2 合理规划、设计施工临时道路及场地，尽量减少占地、控制施工范围，作业区四周设置彩带，控制作业范围。施工结束后及时对临时占地进行平整，便于生态恢复。 全部施工期 施工单位 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围；施工迹地得以恢复。 3 塔基开挖时要将植被生长较好，利于植被生长可分离的表层熟土分装在编织袋内，堆放在临时堆土场的周围，施工结束后按顺序回填，便于植被恢复，农田复垦。 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低 4 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等。 6 河流跨越处一档跨越，不在水中立塔，在河道两侧立塔 工程施工不会对苏布台河质产生影响 7 占地范围内清理平整，恢复地貌。 施工后期 施工单位 施工后做到工完料净场地清 8 加强宣传教育，设置环保宣传牌。 全部施工期 避免发生施工人员随意惊吓、捕杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象 9 变电站施工料场设置一处防渗污水收集池收集施工废水，施工现场设置移动卫生厕所。 施工营地 全部施工期 施工单位 无废水排入外环境 10 采用低噪声施工设备，加强维护保养，严格操作规程，禁止夜间施工。 变电站内 全部施工期 施工单位 对周边声环境影响较小 11 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布(网)苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。 工程施工场所、区域 全部施工期 施工单位 对周边大气环境影响较小 12 生活垃圾集中存放并定期运至就近垃圾转运站处置；弃土运至环卫部门指定弃土点处置；可用包装袋和废旧材料统一回收、综合利用。 工程施工场所、区域 全部施工期 施工单位 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1运营期生态环境保护措施 巡检通行依托周边已有道路作为输电线路巡检道路，对于无法通行路段可采用人工巡线或无人机巡线；对植被发育欠佳且具备人工恢复条件的塔位段，在运行期可播撒草籽恢复植被； 根据《国网新疆电力公司架空输电线路防鸟害装置技术导则》，本工程全线安装防鸟刺，防鸟刺能有效防止体型较大鸟类在横担上筑巢和长时间停留，减少因在输电线路区域活动而产生的伤害事件。为进一步减少对鸟类的影响，环评建议建设单位后期结合线路鸟类活动规律，考虑在鸟类活动频繁区段杆塔加装驱鸟器(声光、超声等智能驱鸟装置)。 2 运营期电磁环境保护措施 运营期电磁环境保护措施：变电站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。通过落实相关措施，本项目运营期变电站及线路产生的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。 3 运营期声环境保护措施 加强对变电站及线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。 4 运营期废水防治措施 检修人员生活污水经化粪池沉淀处理后，定期由环卫部门清运不外排。 5 运营期固体废物防治措施 本项目营运期产生的固体废物主要是生活垃圾、检修及事故状态产生的废变压器油、铅蓄电池、废电器设备。 (1)线路检修时产生少量检修废弃物(如废导线、绝缘子、金具等)和人员生活垃圾，均为一般固废，无危废产生。检修完毕后，生活垃圾集中收集后随检修人员带回至就近垃圾收集站处理；导线、绝缘子、金具等收集带回检修基地后作为废旧物资进行交旧退库回收处理，由公司物资管理部门按公司制度统一处置，对周围环境无明显影响。 (2)在变电站内设计有变压器事故贮油池1座(容积30m3)，每个变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，用于收集事故废油，事故废油产生后尽快交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不在变电站内长时间储存。 对于危险废物的运输和转移，应根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ 2025-2012)以及《危险废物转移管理办法》(生态环境部令〔2021〕第23号，2022年1月1日起施行)。 a.对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。 b.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息。 c.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息。 d.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等。 e.及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。 f.法律法规规定的其他义务。移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 事故油池严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。事故油池防渗层应覆盖整个池体,应采取措施防止雨水、地面径流等进入，保证能防止当地重现期不小于25年的暴雨流入事故油池内。 (3)产生的废铅蓄电池及时交由原厂及有资质的单位进行处置，不在变电站内临时贮存。废铅蓄电池为“未破损”状态时，在“运输”环节，当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。 (4)废电器设备交由原厂处置或废品回收单位，综合利用。 6 运营期环境风险防治措施 (1)本项目最大单台变压器油重约20t(约22.35m3)，事故油池容积30m3，满足变压器事故排油需要，变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，容积大于主变压器油量的20%；坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中，满足事故排油要求。事故油委托有资质的单位处置。 (2)对运行维护人员加强防火宣传教育，严格规范和限制运维人员的野外活动，严禁运维人员私自野外用火，做好火源管理。 7 运营期生态环境保护措施及预期效果 本项目运营期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-2。 表5-2 运营期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号 生态保护措施要求 实施部位 实施时间 责任主体 实施保障 实施效果 1 运营期利用已有道路作为巡检道路。 工程生产运营场所、区域 运营期 建设单位 ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正 运行期巡检对生态环境影响很小 2 生活污水排入粪池，定期委托环卫部门清运。 化粪池正常运行 3 加强对变电站及线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。 变电站厂界及线路沿线声环境达标。 4 生活垃圾采用垃圾箱临时存放，定期运至就近垃圾收集站；变压器底部设贮油坑，并建设事故贮油池1座，有效容积30m3；事故油委托有资质的单位处置。废铅蓄电池交由原厂处置或有相应资质单位回收处理。 各类固体废弃物能够妥善处置，事故油池容积满足事故排油需要。 5 变电站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等 变电站及线路运行时电磁环境满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。 6 工程投运后自主验收，工程环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测 监测结果达标 |
| 其他 | 环境监测计划 为了及时了解项目运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据本项目的环境影响性质，对输电线路周围环境进行监测，制定环境监测计划，具体监测计划，见表5-3。 表5-3 环境监测计划表 监测 内容 监测因子、频次 监测点位、监测要求、监管要求 监测调查范围及执行标准 电磁环境监测 监测因子：工频电场、工频磁场 监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。 1、新建变电站厂界四周布点测点、扩建变电站间隔进线端及电磁环境敏感目标处布点监测。 2、若有新增电磁环境敏感目标，电磁环境敏感目标处布点监测。 3、输电线路沿线选择有代表性的点位进行监测，必要时设置监测断面 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)。 监测调查范围： 新建变电站、园区北变电站进线端厂界围墙外30m，110kV输变电线路变电站地面投影外两侧各30m，电磁环境敏感目标处。 执行标准： 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 声环境监测 监测因子：噪声 监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。 1、新建变电站厂界四周布点测点、扩建变电站间隔扩建端及声环境保护目标处布点监测。 2、若有新增声环境保护目标，声环境保护目标处布点监测 3、输电线路沿线选择有代表性的点位进行监测 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)。 监测调查范围： 新建变电站、园区北变电站进线端厂界围墙外50m，110kV输变电线路变电站地面投影外两侧各30m，声环境保护目标 执行标准： 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应功能区标准要求。《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 生态调查 工程占地导致原地形地貌发生变化，破坏了地表植被和自然景观，同时也会影响物种的多样性，破坏原有的生态系统。 生态监管主要是定期对工程临时占地的植被恢复情况和水土流失控制情况进行调查统计，根据实际情况制定完善生态恢复计划，确保工程临时占地恢复原有地貌 调查范围： 变电站厂界围墙外500m，110kV输电线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域 鸟类保护监控 鸟类迁徙或在线路沿线活动因误撞出现伤亡 重点监控输电线路鸟害故障情况，输电线路全线安装防鸟装置，避免出现鸟类伤亡，同时对防鸟效果进行调查统计，及时改进驱鸟措施 监测调查范围： 输电线路沿线 |
| 环保投资 | 本项目的总投资为7762.88万元，其中环保投资约300万元，占总投资额的3.86%。环保投资明细见下表5-5。 表5-5 本项目环保投资估算一览表 序号 项 目 金额(万元) 1 施工卫生厕所及防渗污水收集池 4 2 施工垃圾处理费 3 3 施工场地扬尘治理 2 4 植被恢复(临时占地植被恢复) 220 5 事故油池、主变压器油坑及卵石 25 6 污水处理设施(新建化粪池及清水池) 12 7 其他(含环保警示标牌等费用) 4 8 环评、验收、环境监理及环境监测费用 30 9 合 计 300 |

# 生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收 要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工前，对塔基开挖区域进行表土剥离；牵张场内设备、材料堆放底部铺垫彩条布，施工场地使用彩条旗限界；跨越场选址应避让植被密集区，尽量选择在临时道路等对地表扰动较小的区域设置。 施工期，严格控制施工范围，应尽量控制作业面，建筑材料堆放底部铺垫彩条布，临时堆土顶部和四周苫盖密目网； 3.施工结束后，对扰动区域进行表土回覆、土地整治或土地平整，占用农田的区域进行土地整治，占用草地区域按国家有关征占用草场程序办理手续，缴纳草场植被恢复费。占用林地的按规定缴纳植被恢复费，由主管部门用于重新造林营林，变电站工程完工后对作业面进行平整，恢复植被。 4、线路采用高跨方案，切实保护好林区生态环境。 | 避免因本项目建设造成区域植被破坏，水土流失。各类临时占地按要求落实到位、植被恢复措施有效。 | 巡检通行依托周边已有道路作为输电线路巡检道路，对于无法通行路段可采用人工巡线或无人机巡线；对植被发育欠佳且具备人工恢复条件的塔位段，在运行期可播撒草籽恢复植被；线路全线安装防鸟刺。 | 临时占地植被恢复措施有效，线路全线安装防鸟刺，不新设巡检道路。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 变电站施工区设置一处防渗污水收集池，施工现场设置移动卫生厕所，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 牵张场等临时设施远离河道设置，一档跨越河流，不在水中立塔，禁止在河道范围内清洗车辆，严禁固废、生活垃圾等进入水体 | 填埋、拆除、迹地恢复，对周边水环境无影响。 一档跨越河流，确保水体不受到污染 | 生活污水排入化粪池，定期委托环卫部门清运，不外排。 | 化粪池正常运行，确保水体不受到污染 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 化粪池及事故油池需采取防渗措施 | 等效黏土防渗层≧6m，防渗层渗透系数≦1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 声环境 | 施工期所用机械设备及车辆应采用低噪声型的机械设备，将噪声控制在国家规定的允许范围内。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 加强对线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。 加强对站内设备维护保养。 | 线路沿线声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应功能区标准要求。变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应功能区标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放。对易起尘的临时堆土、建筑材料运输车辆等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施。对裸露地面进行压实覆盖，控制道路扬尘。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 | 大气环境不因本项目的建设而减低 | / | / |
| 固体废物 | 施工完成后及时做好迹地清理工作；废弃建筑材料、包装袋由施工单位统一回收，综合利用；不能回收利用的废弃建材运至当地建筑垃圾填埋场处理；弃土运至当地指定弃土点，生活垃圾纳入当地生活垃圾收集转运系统处理。 | 达到垃圾无害化处理 | 生活垃圾运至就近垃圾收集站；设置事故油池，废变压器油交于有资质单位处置。废铅蓄电池交由原厂处置或有相应资质单位回收处理。 | 各类固体废弃物能够妥善处置 |
| 电磁环境 | / | / | 变电站合理布局站内电气设备及配电装置，架空线路导线对地高度满足设计要求 | 变电站、线路沿线、敏感目标处电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)限值要求 |
| 环境风险 | / | / | 建设事故贮油池1座，容积30m3；事故油委托有资质的单位处置。废铅蓄电池交由原厂处置或有相应资质单位回收处理。 | 危险废物得到妥善处理，不会对周边环境造成危害 |
| 环境监测 | / | / | 项目环保竣工验收监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。 | 线路沿线及声环境保护目标处声环境满足《声环境质量标准》中相应功能区标准要求。变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))的要求。新建变电站、变电站进线端、线路沿线及电磁环境敏感目标处工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》要求。 |
| 其他 | / | / | 竣工后应及时验收。 | 竣工后应及时组织开展自主验收。 |

# 七、结论

本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，选址、选线合理，项目周边无明显环境制约因素，符合本项目所在区域“三线一单”管控要求。在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运行期排放的各类污染物对区域环境影响不大，生态环境影响可接受。因此，本项目的建设从环保角度上分析是可行的。

附录：电磁环境影响专题评价

目    录

1  总则	66

1.1  项目规模	66

1.2  评价目的	66

1.3  评价依据	66

1.4  评价因子、评价等级、评价范围、评价方法	67

1.5  评价标准	68

1.6 环境敏感目标	68

2 电磁环境现状监测与评价	69

3 电磁环境影响预测分析	70

3.1 新建变电站电磁环境影响预测(类比预测)	70

3.2 架空线路电磁环境影响模式预测	73

3.2 本项目线路工频电场强度、工频磁感应强度预测	78

3.3  计算结果分析	85

4环境敏感点预测分析	85

5 电磁环境保护措施	86

6 电磁环境影响评价结论	87

# 1  总则

## 1.1  项目规模

伊犁尼勒克县苏布台110千伏输变电工程主要建设内容包括：

(1)新建苏布台110千伏变电站，本期主变容量1×50MVA；

(2)园区北-苏布台110千伏线路工程，全线单、双回路架设，线路全长30.6km，其中新建单回线路长约30.3km，利用园区北出线段双回线路长0.3km（铁塔利旧仅架设导地线），全线采用角钢塔架设。导线采用1×JL3/G1A-240/30型钢芯高导电率铝绞线。地线单回路采用两根24芯OPGW-24B1-90光缆，利旧双回路架设一根48芯OPGW-48B1-90光缆和一根24芯OPGW-24B1-90光缆。

- 尼勒克升压汇集站-苏布台110千伏线路工程，全线单、双回路架设，线路全长约2.4km，其中单回路架设约2km，双回路架设约0.4km（导、地线一次建成，本期使用1回，预留1回）。导线采用1×JL3/G1A-240/30型钢芯高导电率铝绞线。地线采用单回路两根24芯OPGW-24B1-90光缆，双回路两根48芯OPGW-48B1-90光缆。

(4)园区北110千伏变电站间隔调换工程:将园制线间隔往南调整至伊河变间隔，本期占用现状制造区间隔。

## 1.2  评价目的

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害扬利、保障公众健康，国网伊犁伊河供电有限责任公司委托我单位承担本项目的电磁环境影响评价工作，分析说明项目建设运行后电磁环境影响的情况。

## 1.3  评价依据

1.3.1  国家法律、法规及相关规范

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订并实施)；

(3)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令(2017)第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行)；

(4)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部令﹝2020﹞第16号，2021年1月1日)；

(5)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发﹝2012﹞77号，2012年7月3日起施行)；

(6)《关于进一步加强输变电类项目环境保护监管工作的通知》(环办﹝2012﹞131号，2012年10月26日起施行)；

(7)《新疆维吾尔自治区环境保护条例》(2018年9月21日修订并实施)；

(8)《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》(政府令192号，2015年7月1日实施)。

1.3.2  相关技术规范、导则

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)；

(3)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)；

(4)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)；

(5)《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)。

1.3.3  技术文件和技术资料

《新疆伊犁尼勒克县苏布台110千伏输变电工程可行性研究报告》(智方设计股份有限公司，2023年8月)。

## 1.4  评价因子、评价等级、评价范围、评价方法

(1)评价因子

本项目为电压等级110kV的输变电类项目，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场强度和工频磁感应强度做为本专题评价因子。

(2)评价等级

本项目为110kV电压等级的输变电类项目，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)评价工作等级划分原则，确定本项目评价工作等级为二级，详见1-1。

表1-1              电磁环境影响评价工作等级划分原则

| 分 类 | 电压 等级 | 工程 | 条件 | 评价工 作等级 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 条件 | 工作等级 |
| 交流 | 110kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 | / | / |
|  |  |  | 户外式 | 二级 | 户外式 | 二级 |
|  |  | 输电 线路 | 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 | / | / |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 | 10m范围内有敏感目标 | 二级 |

(3)评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电压等级为110kV的项目以变电站厂界外30m、架空线路边导线地面投影外两侧各30m为电磁环境影响评价范围。

(4)评价方法

电磁环境影响预测方法：变电站：类比监测法；输电线路：模式预测法。

## 1.5  评价标准

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，工频电场强度、工频磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)的要求，具体见表1-2。

表1-2                   电磁环境控制限值

| 项目 | 频率范围 | 工频电场强度 | 工频磁感应强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) | 0.025kHz～1.2kHz | 200/f | 5/f | f代表频率 |
| 110kV变电站及线路 | 0.05kHz(50Hz) | 4kV/m | 100μT | —— |

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的工频电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

## 1.6 环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括：住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物，根据现场勘查，变电站及输变电线路沿线评价范围内有2处电磁环境敏感目标。敏感目标分布情况，见报告中表3-6。

# 2 电磁环境现状监测与评价

2.1 监测因子

工频电场、工频磁场

2.2 监测方法及布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)。

布点原则：根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)的要求，本次评价在拟建变电站进线端、110kV架空线路沿线及电磁环境敏感目标处共设置8个现状监测点，具体点位布置见附图15。

2.3 监测单位及监测时间

监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

监测时间：2023年10月31日，8：30～22：00

2.4 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表2-1。

表2-1                监测仪器参数表

| 序号 | 监测项目 | 设备名称 | 设备编号 | 检定/校准机构 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场强度 | LF-01/SEM-600 | G-0720和M-1007 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 2023年02月20日～2024年02月19日 |
|  | 工频磁感应强度 |  |  |  |  |

监测条件：天气晴、相对湿度32～36%、温度1～21℃、风速3.2～3.5m/s。

2.5 监测结果

表2-2                  电磁环境现状监测结果

| 监测点 | 工频电场强度V/m | 工频磁感应强度μT |
| --- | --- | --- |
| 监测点 位编号 | 监测点位置 |  |  |
| 1 | 园区北110kV变电站出线端1# | 29.19 | 0.3258 |
| 2 | 园区北-苏布台110千伏线路沿线2# | 2.39 | 0.3224 |
| 3 | 园区北-苏布台110千伏线路沿线3# | 17.43 | 0.1624 |
| 4 | 园区北-苏布台110千伏线路沿线农田看护房4# | 89.04 | 0.5768 |
| 5 | 园区北-苏布台110千伏线路沿线5# | 0.95 | 0.2291 |
| 6 | 苏布台110kV变电站站址中心6# | 2.86 | 0.0924 |
| 7 | 尼勒克升压汇集站-苏布台110千伏线路沿线克拉喀拉苏村民房7# | 1.26 | 0.0713 |
| 8 | 尼勒克升压汇集站-苏布台110千伏线路沿线8# | 0.95 | 0.0722 |

由表2-2分析可知，监测点现状监测工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中的(工频电场强度≤4kV/m；工频磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值。其中，3#、4#测点工频电场强度检测值较大，是由于测点附近有输电线路影响所致。

# 3 电磁环境影响预测分析

## 3.1 新建变电站电磁环境影响预测(类比预测)

#### 3.1.1 类比的可行性

本次评价变电站的电磁环境影响评价预测采用类比监测的方法进行。

电磁环境类比测量，具有完全相同的设备型号(决定了电压等级及额定功率、额定电流等)、布置情况(决定了距离因子)和环境条件是最理想的，即：不仅有相同的主变数和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。

对于围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易相符，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的变化。

由于变电站内电气设备较多，布置复杂，其产生的工频电场、工频磁场难以用模式进行理论计算，因此选用类比的测量方法进行预测。按照类似工程的主变规模、电压等级、布置形式等原则，现以位于哈密市已运行的哈密达子泉110千伏变电站作为类比对象，该变电站主变压器容量为2×50MVA，电压等级为110kV，为户外布置形式。类比变电站与建设项目变电站主要技术参数对照，见表3.1-1。

表3.1-1　          主要技术指标对照表

| 主要指标 | 哈密达子泉110千伏变电站 | 苏布台110kV变电站 |
| --- | --- | --- |
| 主变规模、容量 | 2×50MVA | 1×50MVA |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 主变布置形式 | 主变户外布置 | 主变户外布置 |
| 110kV主接线形式 | 单母线分段 | 单母线分段 |
| 110kV配电装置 | 户外布置 | 户外布置 |
| 线路进出回数 | 110kV出线：4回 | 110kV出线：2回 |
| 围墙内占地面积 | 4472m2 | 4054m2 |
| 环境条件 | 戈壁草场 | 其他草地 |
| 运行工况 | 1#主变监测期间运行电压为118.32～119.13kV，电流为37.96～38.47A； 2#主变监测期间运行电压为118.60～119.32kV，电流为45.21～46.22。 | 主变运行电压110kV左右 |

由表3.1-1对比分析，选取的类比变电站与苏布台110kV变电站的电压等级相同，容量相同，总平面布置类似，占地面积接近，母线形式一致，环境条件及运行工况基本一致，出线回路数略大于本期变电站。建设规模大于苏布台110kV变电站，类比结果偏保守。综合分析类比变电站电磁影响与本工程变电站相近，监测期间类比变电站运行正常，类比可行。

### 3.1.2 工频电场、工频磁场类比监测

3.1.2.1 监测因子

工频电场、工频磁场

3.1.2.2 监测方法、监测布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法》(试行)(HJ681-2013)。

监测布点：变电站四周围墙外5m处共布置8个测点。

3.1.2.3 监测单位及监测时间

监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

监测时间：2020年11月27日

3.1.2.4 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表3.1-2。

表3.1-2            监测仪器参数表

| 序号 | 监测项目 | 设备名称 | 设备编号 | 检定/校准机构 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场强度 | LF-01和SEM-600 | G-0720和 M-1007 | 北京市计量检测科学研究院 | 2020年8月19日～ 2021年8月18日 |
|  | 工频磁感应强度 |  |  |  |  |

监测条件：晴，温度1～14℃，湿度30～52%，风速2.0～2.4m/s。

3.1.2.5 监测结果

监测结果见表3.1-3。

表3.1-3       类比变电站工频电场、工频磁场测试结果

| 序号 | 测点位置 | 工频电场强度 (V/m) | 工频磁感应强度 (μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达子泉110kV变电站西侧(偏北) 围墙外5m处 | 100.83 | 0.2553 |
| 2 | 达子泉110kV变电站北侧(偏西) 围墙外5m处 | 342.19 | 3.4463 |
| 3 | 达子泉110kV变电站北侧(偏东) 围墙外5m处 | 136.37 | 3.9181 |
| 4 | 达子泉110kV变电站东侧(偏北) 围墙外5m处 | 31.58 | 0.1605 |
| 5 | 达子泉110kV变电站东侧(偏南) 围墙外5m处 | 7.47 | 0.2394 |
| 6 | 达子泉110kV变电站南侧(偏东) 围墙外5m处 | 12.08 | 0.2086 |
| 7 | 达子泉110kV变电站南侧(偏西) 围墙外5m处 | 50.21 | 1.5461 |
| 8 | 达子泉110kV变电站西侧(偏南) 围墙外5m处 | 8.13 | 0.1904 |

由类比结果分析可知，变电站外电场强度为7.47V/m～342.19V/m，磁感应强度0.1605μT～3.9181μT，远小于《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中相应限值：电场强度4kV/m，磁感应强度100μT。因此，本项目变电站运行期间工频电场、工频磁感应强度可《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中电场强度4kV/m，磁感应强度100μT限值要求。

3.1.3变电站工频电场、工频磁场环境影响评价结论

根据类比测量结果进行分析，类比工程工频电场强度以及工频磁感应强度都远低于《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中控制限值要求，选取的类比变电站与苏布台110千伏变电站电压等级、主变布置形式等一致，主变规模大于本项目，类比偏保守，类比可行。因此由类比分析可知，本项目苏布台110千伏变电站建成投运后，对变电站周围环境产生的影响在可接受范围，均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定公众曝露控制限值：工频电场强度≤4kV/m，工频磁感应强度≤100μT。

## 3.2 架空线路电磁环境影响模式预测

3.2.1 计算方法

输电线路产生的工频电场、工频磁场影响预测计算，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)附录C、D推荐的计算模式进行。

以上计算方法适用于线路无限长而且平行于地面，由于任何线路长度都是有限的，并且有弧垂，因此需要做如下假设，设本项目线路无限长，线路经过最大弧垂点平行于地面。这样计算出来的结果将比实际值大，对于衡量线路不超标是完全适用的，并据此指引线路的设计方案将是保守和安全的。具体计算方法如下：

①工频电场强度预测

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵(m为导线数目)。

﹝U﹞矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

对于110kV三相导线，各相导线对地电压为：

110kV各相导线对地电压分量为：

UA=（66.7+j0）kV

UB=（-33.4+j57.8）kV

UC=（-33.4-j57.8）kV

图3-1  对地电压计算图

﹝λ﹞矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，… 表示相互平行的实际导线，用i′，j′，… 表示它们的镜像，电位系数可写为：

式中：ε0——真空介电常数，；

Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为：

式中：R——分裂导线半径，m；

n——次导线根数；

r——次导线半径，m。

由﹝U﹞矩阵和﹝λ﹞矩阵，利用等效电荷矩阵方程即可解出﹝Q﹞矩阵。空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在(x，y)点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

图3-2  电位系数计算图               图3-3  等效半径计算图

式中：xi， yi ——导线i的坐标(i=1、2、…m)；

m ——导线数目；

Li，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

=

=

式中：————由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

————由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的电场强度则为：

+

式中：

②工频磁感应强度预测

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

(m)

式中：ρ——大地电阻率，；

f——频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图3.2-4，考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：

＝ (A/m)

式中：I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高差，m；

L ——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

图3-4  磁场向量图

3.2.2  计算所需参数

本次环评将对输电线路进行预测。本项目存在110kV同塔双回线路、110kV单回线路，本次环评对上述线路进行预测。

综合比较各种塔型的参数，本次110kV线路评价选择相间距最宽、对环境最大不利典型塔型进行理论计算，塔型为：单回路钻越塔型：110-JB，双回路耐张塔型：110-DD22S-DJ。计算参数，见表3-1。

表3-1          本项目110kV单、双回线路段计算参数

| 线路 | 110kV单回线路、110kV同塔双回线路 |
| --- | --- |
| 采用塔型 | 110-JB、110-DD22S-DJ |
| 相序排列方式 | 单回路采用水平排列、双回路采用垂直排列 |
| 导线型号 | 单、双回路均采用JL3/G1A-240/40型导线 |
| 分裂方式 | 单分裂 |
| 分裂数 | 1 |
| 导线外径 | 21.6mm |
| 地线型式及外径 | 本项目单回路地线采用24芯OPGW光缆(外径12.6mm)，双回路地线采用48芯OPGW光缆(外径13.2mm) |
| 极限输送容量(MVA) | 104 |
| 预测电压 | 115.5kV |
| 110kV单回线路 | 110kV同塔双回线路 |
| 相序 | 单回：A-B-C(水平形) | 双回：正相序(上中下：A-B-C) |
| 导线垂直间距 | A相-B相：0m C相-B相：0m A相-C相：0m | A相-B相：4.4m，a相-b相：4.4m B相-C相：4.1m，b相-c相：4.1m A相-C相：8.5m，a相-c相：8.5m |
| 导线水平间距 | A相-B相：5.544m C相-B相：5.544m A相-C相：11.088m | A相-B相：0.8m，a相-b相：0.8m B相-C相：0.5m，b相-c相：0.5m A相-C相：0.3m，a相-c相0.3m |
| 导线-地线垂直间距 | 单回：6.5m(相对A、C相) 单回：1.8m(相对B相) | A相：4.0m，a相：4.0m B相：8.4m，b相：8.4m C相：12.5m，c相：12.5m |
| 绝缘子串长度 | 不计 | 不计 |
| 计算原点 | 线路走廊截面与线路中心在地面投影的交点 |

## 3.2 本项目线路工频电场强度、工频磁感应强度预测

根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)中110kV架空线路要求导线对地面最小距离居民区(7m)和非居民区(6m)，本次预测110kV架空线路导线对地高度为7m及6m地面上1.5m高度处的工频电场强度和工频磁感应强度。

在输电线路的截面上建立平面坐标系，单回线路以中相导线地面投影点为坐标系的原点O(0，0)，双回线路以杆塔中心投影点为坐标系的原点O(0，0)，X为水平方向、Y为垂直方向，单位为m。

本项目单回路计算结果，见表3-2，图3-5～图3-6。

表3-2               单回路线路电磁环境预测值

| 距线路走廊中心距离(m)（-36m～36m为边导线地面投影外30m范围） | 工频电场强度：E(kV/m) | 工频磁感应强度：B(μT) |
| --- | --- | --- |
|  | 对地7m | 对地6m | 对地7m | 对地6m |
| -40 | 0.038 | 0.033 | 0.71 | 0.72 |
| -39 | 0.040 | 0.035 | 0.75 | 0.76 |
| -38 | 0.044 | 0.038 | 0.79 | 0.80 |
| -37 | 0.047 | 0.041 | 0.83 | 0.84 |
| -36 | 0.051 | 0.045 | 0.88 | 0.89 |
| -35 | 0.056 | 0.049 | 0.93 | 0.94 |
| -34 | 0.061 | 0.053 | 0.99 | 1.00 |
| -33 | 0.066 | 0.058 | 1.05 | 1.06 |
| -32 | 0.073 | 0.064 | 1.12 | 1.13 |
| -31 | 0.080 | 0.071 | 1.19 | 1.20 |
| -30 | 0.088 | 0.078 | 1.27 | 1.29 |
| -29 | 0.097 | 0.086 | 1.36 | 1.38 |
| -28 | 0.108 | 0.096 | 1.46 | 1.48 |
| -27 | 0.120 | 0.107 | 1.57 | 1.59 |
| -26 | 0.134 | 0.120 | 1.69 | 1.72 |
| -25 | 0.150 | 0.135 | 1.83 | 1.86 |
| -24 | 0.169 | 0.152 | 1.98 | 2.02 |
| -23 | 0.191 | 0.173 | 2.16 | 2.21 |
| -22 | 0.217 | 0.197 | 2.36 | 2.42 |
| -21 | 0.247 | 0.227 | 2.59 | 2.66 |
| -20 | 0.284 | 0.262 | 2.85 | 2.94 |
| -19 | 0.327 | 0.304 | 3.16 | 3.26 |
| -18 | 0.379 | 0.356 | 3.51 | 3.64 |
| -17 | 0.442 | 0.420 | 3.92 | 4.09 |
| -16 | 0.517 | 0.498 | 4.41 | 4.63 |
| -15 | 0.608 | 0.596 | 4.99 | 5.28 |
| -14 | 0.719 | 0.717 | 5.69 | 6.07 |
| -13 | 0.851 | 0.868 | 6.52 | 7.04 |
| -12 | 1.007 | 1.056 | 7.52 | 8.24 |
| -11 | 1.188 | 1.287 | 8.71 | 9.73 |
| -10 | 1.388 | 1.561 | 10.14 | 11.58 |
| -9 | 1.593 | 1.869 | 11.79 | 13.84 |
| -8 | 1.778 | 2.179 | 13.62 | 16.49 |
| -7 | 1.904 | 2.426 | 15.53 | 19.36 |
| -6 | 1.933 | 2.528 | 17.34 | 22.10 |
| -5 | 1.849 | 2.435 | 18.87 | 24.27 |
| -4 | 1.687 | 2.200 | 20.01 | 25.70 |
| -3 | 1.521 | 1.978 | 20.77 | 26.51 |
| -2 | 1.427 | 1.910 | 21.25 | 27.00 |
| -1 | 1.410 | 1.974 | 21.52 | 27.30 |
| 0 | 1.415 | 2.021 | 21.61 | 27.42 |
| 1 | 1.410 | 1.974 | 21.52 | 27.30 |
| 2 | 1.427 | 1.910 | 21.25 | 27.00 |
| 3 | 1.521 | 1.978 | 20.77 | 26.51 |
| 4 | 1.687 | 2.200 | 20.01 | 25.70 |
| 5 | 1.849 | 2.435 | 18.87 | 24.27 |
| 6 | 1.933 | 2.528 | 17.34 | 22.10 |
| 7 | 1.904 | 2.426 | 15.53 | 19.36 |
| 8 | 1.778 | 2.179 | 13.62 | 16.49 |
| 9 | 1.593 | 1.869 | 11.79 | 13.84 |
| 10 | 1.388 | 1.561 | 10.14 | 11.58 |
| 11 | 1.188 | 1.287 | 8.71 | 9.73 |
| 12 | 1.007 | 1.056 | 7.52 | 8.24 |
| 13 | 0.851 | 0.868 | 6.52 | 7.04 |
| 14 | 0.719 | 0.717 | 5.69 | 6.07 |
| 15 | 0.608 | 0.596 | 4.99 | 5.28 |
| 16 | 0.517 | 0.498 | 4.41 | 4.63 |
| 17 | 0.442 | 0.420 | 3.92 | 4.09 |
| 18 | 0.379 | 0.356 | 3.51 | 3.64 |
| 19 | 0.327 | 0.304 | 3.16 | 3.26 |
| 20 | 0.284 | 0.262 | 2.85 | 2.94 |
| 21 | 0.247 | 0.227 | 2.59 | 2.66 |
| 22 | 0.217 | 0.197 | 2.36 | 2.42 |
| 23 | 0.191 | 0.173 | 2.16 | 2.21 |
| 24 | 0.169 | 0.152 | 1.98 | 2.02 |
| 25 | 0.150 | 0.135 | 1.83 | 1.86 |
| 26 | 0.134 | 0.120 | 1.69 | 1.72 |
| 27 | 0.120 | 0.107 | 1.57 | 1.59 |
| 28 | 0.108 | 0.096 | 1.46 | 1.48 |
| 29 | 0.097 | 0.086 | 1.36 | 1.38 |
| 30 | 0.088 | 0.078 | 1.27 | 1.29 |
| 31 | 0.080 | 0.071 | 1.19 | 1.20 |
| 32 | 0.073 | 0.064 | 1.12 | 1.13 |
| 33 | 0.066 | 0.058 | 1.05 | 1.06 |
| 34 | 0.061 | 0.053 | 0.99 | 1.00 |
| 35 | 0.056 | 0.049 | 0.93 | 0.94 |
| 36 | 0.051 | 0.045 | 0.88 | 0.89 |
| 37 | 0.047 | 0.041 | 0.83 | 0.84 |
| 38 | 0.044 | 0.038 | 0.79 | 0.80 |
| 39 | 0.040 | 0.035 | 0.75 | 0.76 |
| 40 | 0.038 | 0.033 | 0.71 | 0.72 |
| 最大值(kV/m)/(μT) | 1.936 | 2.528 | 21.61 | 27.42 |
| 最大值处距线路走廊中心距离(m) | -6.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 |

图3-5  单回路线路工频电场强度预测分布曲线

图3-6  单回路线路工频磁感应强度预测分布曲线

表3-3               双回路线路电磁环境预测值

| 距线路走廊中心距离(m) （-36m～36m为边导线地面投影外30m范围） | 工频电场强度：E(kV/m) | 工频磁感应强度：B(μT) |
| --- | --- | --- |
|  | 对地7m | 对地6m | 对地7m | 对地6m |
| -40 | 0.068 | 0.073 | 1.08 | 1.10 |
| -39 | 0.070 | 0.075 | 1.14 | 1.15 |
| -38 | 0.073 | 0.078 | 1.19 | 1.21 |
| -37 | 0.075 | 0.081 | 1.26 | 1.27 |
| -36 | 0.077 | 0.084 | 1.32 | 1.34 |
| -35 | 0.080 | 0.088 | 1.40 | 1.42 |
| -34 | 0.082 | 0.091 | 1.48 | 1.50 |
| -33 | 0.085 | 0.094 | 1.56 | 1.59 |
| -32 | 0.087 | 0.098 | 1.66 | 1.69 |
| -31 | 0.090 | 0.101 | 1.76 | 1.79 |
| -30 | 0.092 | 0.105 | 1.87 | 1.91 |
| -29 | 0.094 | 0.108 | 1.99 | 2.04 |
| -28 | 0.096 | 0.111 | 2.12 | 2.18 |
| -27 | 0.097 | 0.114 | 2.27 | 2.33 |
| -26 | 0.097 | 0.117 | 2.43 | 2.50 |
| -25 | 0.097 | 0.119 | 2.61 | 2.69 |
| -24 | 0.096 | 0.121 | 2.81 | 2.91 |
| -23 | 0.094 | 0.122 | 3.03 | 3.14 |
| -22 | 0.091 | 0.121 | 3.28 | 3.41 |
| -21 | 0.087 | 0.120 | 3.55 | 3.71 |
| -20 | 0.084 | 0.117 | 3.86 | 4.04 |
| -19 | 0.083 | 0.114 | 4.20 | 4.42 |
| -18 | 0.089 | 0.113 | 4.59 | 4.86 |
| -17 | 0.109 | 0.118 | 5.03 | 5.35 |
| -16 | 0.146 | 0.138 | 5.52 | 5.92 |
| -15 | 0.202 | 0.179 | 6.07 | 6.57 |
| -14 | 0.282 | 0.247 | 6.69 | 7.31 |
| -13 | 0.387 | 0.349 | 7.39 | 8.17 |
| -12 | 0.523 | 0.492 | 8.17 | 9.15 |
| -11 | 0.696 | 0.685 | 9.01 | 10.26 |
| -10 | 0.907 | 0.936 | 9.91 | 11.50 |
| -9 | 1.153 | 1.252 | 10.80 | 12.83 |
| -8 | 1.423 | 1.621 | 11.61 | 14.13 |
| -7 | 1.688 | 2.007 | 12.21 | 15.19 |
| -6 | 1.908 | 2.336 | 12.43 | 15.68 |
| -5 | 2.040 | 2.517 | 12.15 | 15.26 |
| -4 | 2.066 | 2.502 | 11.36 | 13.86 |
| -3 | 2.005 | 2.330 | 10.23 | 11.76 |
| -2 | 1.903 | 2.103 | 9.04 | 9.52 |
| -1 | 1.816 | 1.921 | 8.12 | 7.73 |
| 0 | 1.782 | 1.853 | 7.77 | 7.02 |
| 1 | 1.816 | 1.921 | 8.12 | 7.73 |
| 2 | 1.903 | 2.103 | 9.04 | 9.52 |
| 3 | 2.005 | 2.330 | 10.23 | 11.76 |
| 4 | 2.066 | 2.502 | 11.36 | 13.86 |
| 5 | 2.040 | 2.517 | 12.15 | 15.26 |
| 6 | 1.908 | 2.336 | 12.43 | 15.68 |
| 7 | 1.688 | 2.007 | 12.21 | 15.19 |
| 8 | 1.423 | 1.621 | 11.61 | 14.13 |
| 9 | 1.153 | 1.252 | 10.80 | 12.83 |
| 10 | 0.907 | 0.936 | 9.91 | 11.50 |
| 11 | 0.696 | 0.685 | 9.01 | 10.26 |
| 12 | 0.523 | 0.492 | 8.17 | 9.15 |
| 13 | 0.387 | 0.349 | 7.39 | 8.17 |
| 14 | 0.282 | 0.247 | 6.69 | 7.31 |
| 15 | 0.202 | 0.179 | 6.07 | 6.57 |
| 16 | 0.146 | 0.138 | 5.52 | 5.92 |
| 17 | 0.109 | 0.118 | 5.03 | 5.35 |
| 18 | 0.089 | 0.113 | 4.59 | 4.86 |
| 19 | 0.083 | 0.114 | 4.20 | 4.42 |
| 20 | 0.084 | 0.117 | 3.86 | 4.04 |
| 21 | 0.087 | 0.120 | 3.55 | 3.71 |
| 22 | 0.091 | 0.121 | 3.28 | 3.41 |
| 23 | 0.094 | 0.122 | 3.03 | 3.14 |
| 24 | 0.096 | 0.121 | 2.81 | 2.91 |
| 25 | 0.097 | 0.119 | 2.61 | 2.69 |
| 26 | 0.097 | 0.117 | 2.43 | 2.50 |
| 27 | 0.097 | 0.114 | 2.27 | 2.33 |
| 28 | 0.096 | 0.111 | 2.12 | 2.18 |
| 29 | 0.094 | 0.108 | 1.99 | 2.04 |
| 30 | 0.092 | 0.105 | 1.87 | 1.91 |
| 31 | 0.090 | 0.101 | 1.76 | 1.79 |
| 32 | 0.087 | 0.098 | 1.66 | 1.69 |
| 33 | 0.085 | 0.094 | 1.56 | 1.59 |
| 34 | 0.082 | 0.091 | 1.48 | 1.50 |
| 35 | 0.080 | 0.088 | 1.40 | 1.42 |
| 36 | 0.077 | 0.084 | 1.32 | 1.34 |
| 37 | 0.075 | 0.081 | 1.26 | 1.27 |
| 38 | 0.073 | 0.078 | 1.19 | 1.21 |
| 39 | 0.070 | 0.075 | 1.14 | 1.15 |
| 40 | 0.068 | 0.073 | 1.08 | 1.10 |
| 最大值(kV/m)/(μT) | 2.069 | 2.535 | 12.43 | 15.69 |
| 最大值处距线路走廊中心距离(m) | -4.3 | -4.6 | -6.0 | -5.9 |

图3-7  双回路线路工频电场强度预测分布曲线

图3-8  双回路线路工频磁感应强度预测分布曲线

## 3.3  计算结果分析

根据表3-3，图3-7、图3-8电磁预测结果分析可知，当线高按6m经过非居民区，单回线路工频电场强度最大值为工频电场强度最大值为2.528kV/m、工频磁感应强度最大值为27.42μT；双回线路工频电场强度最大值为工频电场强度最大值为2.535kV/m、工频磁感应强度最大值为15.69μT；线路运行产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定(架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度≤10kV/m的控制限值。

当线高按7m经过居民区时，单回线路工频电场强度最大值为1.936kV/m、工频磁感应强度最大值为21.61μT；双回线路工频电场强度最大值为2.069kV/m、工频磁感应强度最大值为12.43μT。线路运行产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时电场强度≤4kV/m要求，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

# 4环境敏感点预测分析

本项目线路沿线评价范围内有2处电磁环境敏感目标的线路均为单回路。根据单回路线路预测结果，项目建成后输电线路在电磁环境敏感点处的贡献值，见表4-1。

表4-1              敏感点电磁预测计算结果

| 序号 | 敏感目标 | 导线对地最小线高(m) | 敏感点距线路走廊中心距(m) | 敏感点离地高度(m) | 工频电场强度(kV/m) | 工频磁感应强度(μT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克拉喀拉苏村民房 | 6 | 29 | 3 | 0.086 | 1.38 |
| 2 | 园区北-苏布台110千伏线路沿线农田看护房 | 6 | 10 | 3 | 1.561 | 11.58 |

根据电磁环境现状监测结果及表4-1中电磁环境敏感点处拟建线路的贡献值，对项目建成后输电线路对电磁环境敏感点处电磁环境影响进行预测，预测结果见表4-2。

表4-2            建设项目电磁环境敏感目标预测结果

| 序号 | 敏感点描述 | 敏感点距线路走廊中心距(m) | 工频电场强度背景值kV/m | 工频电场强度线路贡献值kV/m | 工频电场强度预测值kV/m | 工频磁感应强度背景值uT | 工频磁感应强度线路贡献值uT | 工频磁感应强度预测值uT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克拉喀拉苏村民房 | 29 | 0.00126 | 0.086 | 0.086 | 0.0713 | 1.38 | 1.382 |
| 2 | 园区北-苏布台110千伏线路沿线农田看护房 | 10 | 0.08904 | 1.561 | 1.564 | 0.5768 | 11.58 | 11.594 |

说明：考虑不利影响，上表中未监测的敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度选取现状监测值中距离线路最近的处监测值作为背景值参与计算，敏感点附近的导线高度按设计规范经过非居民区的导线对地不低于6m要求计算，由于民房及看护房顶单薄，不具备人可达条件，因此民房及看护房处预测高度距地为1.5m。

综上，当导线线高为6m时，各电磁环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT公众曝露控制限值要求。

# 5 电磁环境保护措施

(1)线路选线合理，已经避开密集居民区，本次环评调查，评价范围内存在2处敏感点。实际施工中，对于线路沿线评价范围内敏感点，在满足设计规范要求的基础上尽量提高导线高度；线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得建设房屋。

(2)建设项目线路工频电场、工频磁场满足设计规范要求，线路与公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强，使线路运行产生的电场强度对交叉跨越的对象无影响；

(3)制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；

(4)对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员暴露在电磁场中的时间。

(5)设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。

# 6 电磁环境影响评价结论

(1)苏布台110kV变电站

根据类比监测方式预测结果进行分析，本期变电站工程投运后，对变电站周围的环境产生的影响在可以接受的范围，变电站电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率为50Hz时的电场强度≤4000V/m、磁感应强度≤100μT的限值要求。

(2)园区北110kV变电站

变电站间隔调整对变电站周边电磁环境影响不大，可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的电场强度≤4000V/m、磁感应强度≤100μT的公众曝露限值要求。

(3)输电线路

根据预测结果分析可知，本项目110kV输电线路运行后，架空输电线路沿线工频电场、工频磁场可分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中≤10kV/m和≤100μT的限值要求。电磁环境敏感目标处工频电场、工频磁场可分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中≤4kV/m和≤100μT的限值要求。

综上所述，本项目建成运行后产生的电磁场对评价范围内的电磁环境影响值能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。

# Text boxes

噪声、扬尘、废（污）水、固体废物、生态影响、水土流失

噪声、固体废物、生态影响、扬尘

基础开挖、回填、基础浇筑

噪声、扬尘、生态影响

变电站各建构筑物建设

电气设备安装

土地平整

投入运营

固体废物、污废水、噪声、工频电磁场

工程验收

工程验收

噪声、扬尘、生态影响

基础开挖、回填、浇筑等

杆塔施工、线路对接

噪声、扬尘、废（污）水、固体废物、生态影响、水土流失

投入运营

工频电场、工频磁场、噪声

施工备料

噪声、固体废物、生态影响、扬尘

A

C

地线

地线

B

(0，0)

计算路径

a

A

(0，0)

计算路径

c

C

B

b

地线

地线