# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：新疆伊犁州重点山洪沟治理伊宁市南台子

沟山洪沟治理项目

建设单位（盖章）：    伊宁市水利服务站

编制日期：              2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆伊犁州重点山洪沟治理伊宁市南台子沟山洪沟治理项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位 联系人 | 马荣 | 联系方式 | 13399995920 |
| 建设地点 | 伊宁市英也尔镇境内 |
| 地理坐标 | K2+408.08~K2+906.58段： 起点E81°08'37.321"，N43°58'03.587" 终点E81°08'24.300"，N43°57'51.848"； K6+065~K7+610段： 起点E81°08'13.270"，N43°56'24.243" 终点E81°07'55.574"，N43°55'39.490"。 |
| 建设项目 行业类别 | 127、防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 2.04km |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 伊犁州水利局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 伊州水发〔2023〕386号 |
| 总投资（万元） | 1300 | 环保投资（万元） | 43 |
| 环保投资占比（%） | 3.31 | 施工工期 | 2024年4月~2024年11月 |
| 是否开工建设 | (否；(是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《新疆伊犁州伊宁市防洪规划报告》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《新疆伊犁州伊宁市防洪规划报告》，伊宁市防洪规划范围为伊宁市辖区范围的伊犁河及北山沟河流和市区内排洪渠系，主要有伊犁河(伊宁市段)、匹里青河、铁厂沟河、吉尔格朗河(伊宁市段)、苏勒萨依沟、库勒萨依沟、小三峡沟、脑盖吐沟、干沟、南台子沟和界凉子沟11条河流。南台子沟规划防洪堤长度为14.52km，规划治理河道长度为7.26km。 本项目山洪沟治理确定在英也尔镇清伊高速南台子沟泄洪洞出口至伊犁河景观道桥涵两岸进行山洪沟治理建设，河道治理总长2043.5m，其中排洪渠498.5m，护岸3090m（左岸1571.5m，右岸1518.5m），河道疏浚1000m，符合《新疆伊犁州伊宁市防洪规划报告》规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1项目产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“二、水利——3、防洪提升工程”，因此本项目的建设符合国家产业政策。 2与《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》（伊州政办发〔2021〕28号），三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单为生态环境准入清单。 1、生态保护红线 要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目选址区域不属于生态保护红线范围，工程占地类型为水域及水利设施用地，项目不涉及伊犁州生态保护红线。 2、环境质量底线 要求：州直水环境质量持续改善，地表水水质保持优良，地下水超采得到严格控制，地下水水质维持稳定；州直环境空气质量有所提升，重点城市（伊宁市、奎屯市）环境空气质量持续改善，其他县市环境空气质量保持稳定；土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤安全利用得到有效保障。 ①大气环境：环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少。本项目大气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及其修改单中的二级标准，本项目产生的废气主要为施工期废气，区域为开阔地带，废气对环境空气影响较小，不会降低区域环境空气质量。 ②水环境：项目涉及地表水体为南台子沟，选择枯水期进行项目施工，施工导流和施工作业将会对河道水质产生暂时性影响，随着施工结束影响随之消失，项目建设对水环境影响较小，不会降低区域水环境质量。 ③土壤环境：本项目为防洪工程，工程占地类型有水域及水利设施用地，本工程的建设不会对项目区土壤产生污染，项目建设对土壤环境影响较小。土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值标准。 3、资源利用上线 要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动伊宁市作为国家级低碳试点城市发挥示范和引领作用。 本项目为防洪工程建设，主要利用当地土地资源和砂石料等，项目占地为水域及水利设施用地，施工建设所需砂石料由商业料场购买，对资源的使用较少、利用率较高，不触及资源利用上线，项目基本符合资源利用上线要求。 4、生态环境准入清单 根据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》（伊州政办发〔2021〕28号），本项目属于生态环境分区管控中的一般管控单元，单元编号为ZH65400230001，具体管控要求见下表。 表1-1 管控单元生态环境准入清单 单元编码 单元名称 单元属性 ZH65400230001 伊宁市一般管控单元01 一般管控单元 管控维度 管控要求 本项目 符合性 空间布局约束 1.禁止新建10蒸吨以下锅炉。 2.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。 3.限制高污染、高排放工业项目布局，严格落实环境影响评价制度。 达达木图镇诺改图村地下水水源地、伊宁市巴彦岱镇北山坡供水站地下水水源地执行以下管控要求： 4.一级保护区内，禁止以下活动：（一）与供水设施和保护水源无关的建设项目；保护区划定前已有的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。（二）建设工业、生活排污口。保护区划定前已有的工业排污口拆除或关闭，生活排污口关闭或迁出。（三）畜禽养殖、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动；保护区划定前已有的畜禽养殖、网箱养殖和旅游设施拆除或关闭。（四）新增农业种植和经济林。保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。 5.二级保护区内，禁止以下活动：（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。保护区划定前已建成排放污染物的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。（二）建设工业和生活排污口。（三）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站；建设化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所。（四）建设规模化畜禽养殖场（小区），保护区划定前已有的规模化畜禽养殖场（小区）全部关闭。 6.准保护区内，禁止以下活动：（一）新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。（二）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。（三）毁林开荒行为，水源涵养林建设满足GB/T 26903 要求。 本项目属于防洪工程建设项目，项目占地为水域及水利设施用地，项目占地不涉及地下水水源地一级、二级保护区。 无其他与本项目相关要求。 符合 污染物排放管控 1.禁止向河流、湖泊、水库、池塘、沟渠等排放养殖畜禽的粪便，丢弃畜禽尸体，倾倒垃圾和其他废弃物。 2.禁止露天焚烧农作物秸秆和田间杂草。 3.加强秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。 4.实施农药减量控害，扩大生物农药、高效低毒低残留农药推广应用，逐步淘汰高毒农药。 5.深入实行测土配方施肥，推广精准、高效施肥技术。减少化肥农药施用量，增加有机肥使用量，调整氮肥结构，改进施肥方式，减少农田氨排放。 6.及时清理、回收农药、化肥等包装物和农用薄膜、育苗器具等农业废弃包装物，并将废弃包装物交由专门机构或者组织进行无害化处理或综合利用。 7.严格执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《关于畜禽养殖适养区、限养区和禁养区的划分范围及标准》、《畜禽规模养殖污染防治条例》，做好畜禽养殖污染防治工作。 8.适养区、限养区的养殖场（小区）要根据污染防治需要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，改进设施养殖工艺，完善技术装备条件。新建、改建、扩建规模化养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 9.强化畜禽粪污资源化利用，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 10.加快污水收集处理设施建设，所截生活污水尽量纳入城镇生活污水处理系统进行处理。污水处理系统难以覆盖的，因地制宜建设分散处理设施，出水执行《农村生活污水处理排放标准（DB 654275-2019）》。 达达木图镇诺改图村地下水水源地、伊宁市巴彦岱镇北山坡供水站地下水水源地执行以下管控要求： 11.二级保护区内，实行科学种植和非点源污染防治。分散式畜禽养殖废物全部资源化利用。水域实施生态养殖，逐步减少网箱养殖总量。农村生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置。居住人口大于或等于1000人的区域，农村生活污水实行管网统一收集、集中处理；不足1000 人的，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。 本项目占地为水域及水利设施用地，没有占用农田等生产力较高的土地。 本项目施工期无施工废水排放，施工人员租用民宅，生活污水排至防渗化粪池。 无其他与本项目相关要求。 符合 环境风险防控 1.严格防范环境健康风险。加强养殖投入品管理，依法依规、限制使用抗生素、激素等化学药品。严格控制环境激素类化学品污染。 达达木图镇诺改图村地下水水源地、伊宁市巴彦岱镇北山坡供水站地下水水源地执行以下管控要求： 2.（健全保护区内危险化学品运输管理制度）二级保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。（二级）保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。 3.（推进风险防控体系建设，落实环境风险防控措施）配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设；二级保护区内乡级及以下道路和景观步行道应做好与饮用水水体的隔离防护，避免人类活动对水质的影响。 4.定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况，严格控制地下水富集区污染物排放。 本项目不涉及风险物质，无与本项目相关要求。 符合 资源利用效率 1.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。 本项目属于防洪工程建设项目，无与本项目相关要求。 符合 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 3与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，各地(州、市)人民政府(行政公署)要以“三线一单”确定的分区域、分阶段环境质量底线目标作为重要依据，制定生态环境保护规划和环境质量达标方案，逐步实现区域生态环境质量目标。 根据上文《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》环境质量底线分析，本项目在建设和运行中，切实落实本环评提出各项关于环境保护的相关要求，能够保证该区域环境质量不因本项目建设而降低，项目的建设与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相符。 4与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021 年版）》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021 年版）》伊犁河谷片区：伊型河谷片区包括伊犁哈萨克自治州州直全境(不含奎屯市)重点维护伊型河上游山区水源涵养和生物多样性功能，实现生态环境保护、资源开发、旅游与畜牧业协调发展。加强伊型河谷平原绿洲农业生态功能区基本农田、基本草原、河谷林保护严格控制重化工产业无序发展，昭苏县、特克斯县严禁布局重化工项目，新源县、尼勒克县、巩留县原则上不再新增重化工项目强化跨界河流-伊犁河突发水环境污染事故的环境风险防控严格管控河流两岸汇水区内分布的污水处理设施、排污口、尾矿库以及沿河公路段危险品运输、上游山区段矿产资源开发等活动配备应急设施和物资，建立风险防控体系。 本项目为防洪工程，工程实施后，将有效地保护防洪堤建设区不受洪水冲蚀，避免水土流失，改善生态环境，项目建设的目的是保护河道周边农田及林地、改善河道生态环境以及防治水土流失，与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021 年版）》相符。 5与相关法律法规符合性分析 项目为防洪工程。项目建设的目的是保护河道周边农田及林地、改善河道生态环境以及防治水土流失。项目建设符合《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》相关要求。 表1-2 生态环境保护法律法规符合性分析 序号 生态环境法律法规 本项目 符合性 名称 相关内容 1 《中华人民共和国水污染防治法》 第三条：“水污染防治应当坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，优先保护饮用水水源，严格控制工业污染、城镇生活污染，防治农业面源污染，积极推进生态治理工程建设，预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。” 本项目为防洪工程，项目在施工期间严禁将污水排入河内 符合 2 第二十九条：“县级以上地方人民政府应当根据流域生态环境功能需要，组织开展江河、湖泊、湿地保护与修复，因地制宜建设人工湿地、水源涵养林、沿河沿湖植被缓冲带和隔离带等生态环境治理与保护工程。” 符合 3 三十三条 禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。 禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。 本项目在施工期间不产生酸液、碱液或者剧毒废液，项目车辆在周边乡镇清洗，禁止在项目区清洗车辆。 符合 4 三十七条 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。 禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。 存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。 本项目在施工期间生活垃圾放入生活垃圾桶，弃土对周边进行土地平整，项目不产生可溶性剧毒废渣，项目产生的固废合理处置。 符合 5 《中华人民共和国水土保持法》 第八条：“任何单位和个人都有保护水土资源、预防和治理水土流失的义务。” 本工程施工结束后，临时占地进行综合整治，对被主体工程占压、破坏的土地进行林草措施的修复，工程完工后，工程施工破坏面基本无土壤裸露；单位对水土资源进行治理，履行其义务 符合 6 第三十五条：“在水力侵蚀地区，地方各级人民政府及其有关部门应当组织单位和个人，以天然沟壑及其两侧山坡地形成的小流域为单元，因地制宜地采取工程措施、植物措施和保护性耕作等措施，进行坡耕地和沟道水土流失综合治理。” 本工程水土保持措施主要为工程性措施，即护岸施工完成后对工程区及临时占压区域进行恢复场地，以及弃土平整等 符合 7 第三十八条：“对生产建设活动所占用土地的地表土应当进行分层剥离、保存和利用做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围。” 本项目对临时占地采取表土剥离的措施，后期用于绿化区域覆土回填，施工结束后采取播撒草籽措施恢复临时占地 符合 8 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 第四条：“固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。” 本工程施工过程产生的土石方尽量在施工河段调运，减少弃土产生，符合减量化原则 符合 9 第二十条：“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。” 尽量避免雨季施工，特别是基础开挖，应避开暴雨天气。对松散的表土层可用防雨布临时覆盖，防止弃土流失；施工期间施工人员生活垃圾收集于垃圾桶内 符合 10 《中华人民共和国河道管理条例》 第十条：“河道的整治与建设，应当服从流域综合规划，符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关技术要求，维护堤防安全，保持河势稳定和行洪、航运通畅。” 本工程设计防洪标准洪水频率P=10%，设计洪峰流量Q=38.01、43.01m3 /s，工程区防洪标准10年一遇确定堤防工程级别为V级。 符合 6与《伊犁河谷生态环境保护条例》符合性分析 根据《伊犁河谷生态环境保护条例》第二十一条，禁止向伊犁河源头、干流、主要支流、水库、湖泊和其他需要特别保护的区域违法排污、倾倒有毒有害物质、丢弃畜禽动物尸体等生产生活废弃物。 本项目为防洪工程，建设期间按照本环评相关要求，禁止向施工区域水体排放污染物，不属于《伊犁河谷生态环境保护条例》禁止建设的项目。 工程实施后，将有效地保护防洪堤建设区不受洪水冲蚀，避免水土流失，改善生态环境，符合保护生态，防治水土流失的要求，也促进了伊宁市全面系统地开展河流防洪工作，对于促进当地经济的繁荣和社会的发展有积极的作用，工程建设符合生态环境保护规划的要求。 7与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》第三篇第六章第一节：加强基础设施建设。统筹规划建设水利、交通、能源、通信、环保、气象、防灾等基础设施，构建完善、高效、区域一体、城乡统筹的基础设施网络。 本项目属于防洪工程建设，属于水利设施完善项目，工程建成后，保护周边林地、耕地及草地，符合规划要求。 8与《新疆生态功能区划》符合性分析 根据《新疆生态功能区划简表》，项目区属于“Ⅲ天山山地湿性草原、森林生态区，Ⅲ2西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及伊犁河谷绿洲农业生态亚区，36.伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区”。其主要生态环境问题为水土流失、草地退化、毁草开荒。 本项目属于防洪工程，由于现有河道水土流失较为严重，如若不进行防护将损坏周边林地草地，本项目可改善现水土流失情况，符合功能区划相关要求。 9与《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》第三章第三节：实施重点流域水生态安全。以解决重点流域水生态环境问题为导向，建立统筹水资源、水生态、水环境的规划体系，实施加强水资源保障、加大水生态保护修复力度、强化水环境风险防控等任务与措施，实现重点流域水环境质量持续改善，水生态系统功能逐步恢复，基本构建形成水资源、水环境、水生态统筹推进格局。 本项目属于防洪工程建设，属于水利设施完善对沿线冲毁河道进行修复并防护，符合规划要求。 10与《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的若干意见》符合性分析 根据《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的若干意见》，二、加快中小河流治理和中小水库除险加固：（二）加大堤防建设和河道整治力度。统筹协调上下游、干支流、区域和流域的关系，优先治理洪涝灾害易发、保护区人口密集、保护对象重要的河流及河段。力争用5年时间，基本完成流域面积200平方公里以上有防洪任务的重点中小河流（包括大江大河支流、独流入海河流和内陆河流）治理，使治理河段基本达到国家确定的防洪标准。要按照流域防洪规划和有关规程规范，合理确定中小河流的防洪标准、治理范围和建设规模。针对中小河流的不同情况，科学设防、因势利导，因地制宜地采取加高加固和新建堤防、河道疏浚、河势控制、护岸护坡等措施，有计划、有步骤地推进工程建设。要尊重自然规律，在保障防洪安全的前提下，兼顾水资源综合利用和生态需要，尽量保持河道自然形态，促进人水和谐。 本项目为防洪工程，工程实施后，将有效地保护防洪堤建设区不受洪水冲蚀，避免水土流失，使原来不足5年一遇的防洪标准提高到10年一遇，将大大的减免洪水灾害，将有效地保护附近居民房屋财产的安全和道路设施的破坏，沿岸不受洪水侵蚀，减少水土流失，也促进了伊宁市全面系统地开展河流防洪工作，对于促进当地经济的繁荣和社会的发展有积极的作用。因此，工程建设符合相关要求。 11项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》（试行）符合性分析 表1-3 水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则符合性分析 序号 相关内容 本项目 符合性 第一条 本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄(滞)洪区建设、排涝治理等(引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外) 本项目为《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的：127、防洪除涝工程—其他 符合 第二条 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。 工程涉及岸线调整(治导线变化)、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，根据本章节相符性分析，本项目符合各相关规划。 符合 第三条 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。 本项目不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域。 符合 第四条 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。 在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。 工程施工期采用临时围堰导流，建设期间不可避免的对河道进行开挖压占扰动，造成施工区土壤松散，在大雨时段内造成大量泥沙进入河道，使河道水质浑浊。但这种影响只是暂时的，随着施工结束，这种影响也将消失，在工程施工过程中应严格控制施工范围，尽量减少对河道的扰动，做好水土保持工作。施工生产废水严禁排入河道，避免对地表水污染，以符合水环境功能区划确定的水质保护目标。工程施工期间仅在短时间内可能存在地表径流，施工对地表水影响较小。 本项目不会对地下水产生不利影响。 符合 第五条 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸(坡、底)、生态修复、增殖放流等措施。 在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。 工程施工段河道内无国家级保护鱼种和大型鱼类，施工区域及下游无鱼类三场分布，有部分鱼类分布。本次防洪工程基础开挖及填筑施工期均安排在河道每年的枯水期即8月至11月，期间无洪水下泄，由于项目施工时间较短，随着施工结束，产生的暂时性影响也随之消失。 符合 第六条 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。 对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。 对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。 在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。 环评第五章施工期、运营期生态环境保护措施中对陆生生态系统、陆生动植物等提出了保护措施。 符合 第七条 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土(渣)场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废(污)水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。 其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施;涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施;针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。 根据第二章分析内容本项目施工组织方案具有环境合理性，第五章分析中对主体工程区、临时施工生产区等施工区域提出了水土流失防治、生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，提出了施工期废（污）水、施工机械车辆尾气、扬尘、噪声、固体废物等防治措施。 本项目不涉及饮用水源保护区。 符合 第八条 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。 针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议 不涉及 符合 第九条 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。 不涉及 符合 第十条 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。 本项目为新建项目 符合 第十一条 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。 本环评已提出生态监测计划 符合 第十二条 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。 环评已提出相关环境保护措施 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于伊宁市英也尔镇境内，本项目分为雷诺护垫堤防工程区、重力式格宾石笼堤防工程区两部分，其中：雷诺护垫堤防工程区起点位于清伊高速南台子沟泄洪洞出口处，终点位于南台子沟与G218交汇处；重力式格宾石笼堤防工程区起点位于南台子沟与G218交汇处，终点位于伊犁河景观道桥涵的入口处。各工程桩号范围及起始点地理坐标如下。项目地理位置图见附图1。 表2-1 工程桩号范围及起始点地理坐标表 桩号范围 起点坐标 终点坐标 长度（m） K2+408.08~K2+906.58 E81°08'37.321" N43°58'03.587" E81°08'24.300" N43°57'51.848" 498.5 K6+065~K7+610 E81°08'13.270" N43°56'24.243" E81°07'55.574" N43°55'39.490" 1545 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1建设内容 本次山洪沟治理确定在英也尔镇清伊高速南台子沟泄洪洞出口至伊犁河景观道桥涵两岸进行山洪沟治理建设，河道治理总长2043.5m，其中排洪渠498.5m，护岸3090m（左岸1571.5m，右岸1518.5m），河道疏浚1000m。桩号2+408.08～2+906.58段，河道宽度相对较窄，河岸已紧邻居民房屋，拟采用全断面渠化梯形雷诺护垫排洪渠；桩号6+065～7+610段，河道逐步由宽变窄，并且淤积严重，极易漫堤，拟采用重力式格宾石笼防护型式。 项目建设内容一览表见表2-2。 表2-2 项目建设内容情况表 类别 工程名称 单位 规模 建设内容 主体工程 K2+408.08~K2+906.58 m 498.5 采用全断面渠化梯形雷诺护垫排洪渠，防洪渠底宽3.0m，深3.7m，护坡及基础厚50cm，护坡及基础下铺设无纺布，堤身采用原河床质夯实碾压，其碾压后的相对密度大于0.75，前坡采用1:1.5，后坡采用1:1.5 K6+065~K7+610 m 1545 采用重力式格宾石笼防护型式，格宾石笼迎水面采用阶梯状布置，背水面设无纺布一层。堤身高3m，基础埋深2m，格宾石笼厚度为1m，为满足抗冲刷的要求，底层基础向迎水面伸出3m，上层基础向迎水面伸出2m 分水口 重力式格宾石笼堤防工程区沿线新建两处沉砂池分水口，分别位于KK6+261.49沉砂池进水口，设计引水流量0.2m3/s，KK6+461.52处沉砂池进水口，设计引水流量0.2m3/s 河道整治 河道整治区为河道清淤区域，清淤长度为1000m，清淤宽度约为15～25m，清淤深度约为0.5～1.0m 公用工程 供水 本工程施工用水引自南台子沟，水泵抽取南台子沟河水后供建设使用 供电 本工程用电采用自备发电机发电，拟配备柴油发电机作为发电电源 环保工程 废水治理 生产废水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘，禁止在项目区及自然水体进行车辆冲洗；项目生活废水依托居民区 噪声治理 选用低噪声设备，对高噪声设备增加减震垫 固废治理 生活垃圾收集至垃圾箱内，由当地环卫部门定期清运处理 生态治理 限制施工作业带边界，保护施工场地内表土，施工结束后对临时占地进行原貌恢复，防洪堤背水坡进行绿化 临时工程 料场 本项目所需土石料主要用于格宾石笼网箱装填及防洪堤基础填筑。用料需从伊宁县吐鲁番于孜商业料场外购 施工便道 施工便道位于重力式格宾石笼堤防工程区段东侧，施工便道起点桩号为K6+065，终点桩号为K7+365，施工便道长度为1300m 围堰 本工程沿线采用堤防前设导流围堰的方式进行导流，设计围堰总长3090m，主体工程围堰堰顶宽度1.5m，迎水面边坡1：1.5，背水面边坡1：1.5 施工生产区 项目共布设施工生产区2处，占地面积共计0.2hm2。分为卵石临时堆料区、临时仓库、机械保养站及停放场 施工生活区 本项目建设期间在各区附近租用民房作为生活区，不单独设置施工生活区 表2-3 工程特性表 序号 项目 单位 数量 备注 一 水文 1 河流长 km 18 2 流域面积 km2 20.8 3 多年平均径流量 亿m3 0.047 4 平均流量 m3/s 0.25 5 K2+408.08-K2+906.58段设计洪峰流量（P＝10％） m3/s 38.01 K6+065-K7+610段设计洪峰流量（P＝10％） m3/s 43.01 二 工程建设任务 1 建设总长 km 2.04 2 K2+408.08-K2+906.58 km 0.4985 3 K6+065-K7+610 km 1.545 三 主要工程量 1 雷诺护垫 m3 4586.2 2 格宾石笼 m3 24720 3 200g/㎡无纺布 m2 40870 4 土方开挖（III类土） m³ 65409.67 5 土方回填（III类土） m³ 52559.5 6 巡坝道路 m 2100 7 砂砾石 m2 8630.92 四 施工组织 1 施工工期 月 8 2024年4月至 2024年11月 2 施工期设计洪峰流量（P＝20％） m3/s 0.5 2工程组成 一、雷诺护垫堤防工程 雷诺护垫堤防工程区占地面积为3.04hm2，其中1.44hm2为永久占地，1.6hm2为临时占地，占地类型为水域及水利设施用地。 桩号K2+408.08～K2+906.58治理长度为498.5m，防洪堤采用全断面渠化梯形雷诺护垫，防洪渠底宽3.0m，护坡及基础厚50cm，护坡及基础下铺设无纺布。堤身采用原河床质夯实碾压，其碾压后的相对密度大于0.75，前坡采用1：1.5，后坡采用1:1.5，堤身高3.7m，堤顶宽3.0m，右侧修巡坝路，路面宽4.0m，采用30厚砂砾石铺面，格宾网箱尺寸为3.0m*1.0m*0.5m。 图2-1 K2+408.08～K2+906.58标准横断面图 二、重力式格宾石笼堤防工程 重力式格宾石笼堤防工程区占地面积为8.04hm2，其中2.48hm2为永久占地，5.56hm2为临时占地，占地类型为水域及水利设施用地。 1、桩号K6+065～K7+761堤防工程 桩号K6+065～K7+761治理长度为3090m，其中左岸1571.5m、右岸1518.5m，防洪堤采用重力式格宾石笼防洪堤型式，防洪堤迎水面护坡材料采用格宾石笼护坡，护坡及基础厚50cm，护坡及基础下铺设无纺布。堤身采用原河床质夯实碾压，其碾压后的相对密度大于0.75，前坡采用1：1.5，后坡采用1:1.5，堤身高3.0m，基础埋深2.0m，堤顶宽3.0m。为防止洪水对基础的冲刷，沿基础底部平铺格宾护底。护底水平铺设长度3m，厚1m，右侧修巡坝路，路面宽4.0m，采用30厚砂砾石铺面，格宾网箱尺寸为3.0m*1.5m*1.0m、2.0m*1.0m*1.0m。 图2-2 K6+065～K7+761标准横断面图 2、附属工程 新建分水口2座，分别为K6+463.16沉砂池进水口，设计引水流量0.2m3/s，K6+742.08处沉砂池进水口，设计引水流量0.2m3/s。 分水口闸口宽70cm，浆砌石用M15水泥砂浆砌筑，原浆勾缝，建筑物砼采用C25、F200、W4，工作桥板采用C25，隔墙砼采用C25、F200，砂砾石垫层中小于0.075mm的细颗粒含量不得超过10%，回填土压实系数不小于0.95，砂砾石相对密度不小于0.7。 单座分水口占地面积为38.96m2，临时占地为重力式格宾石笼堤防工程内重复占地。 图2-3 分水口平面布置图及断面图 三、河道整治区 河道整治区为河道清淤区域，清淤长度为1000m，清淤宽度约为15～25m，清淤深度约为0.5～1.0m，清淤量约为2.02万m3，均用于本项目回填，河道整治区占地面积为1.95hm2，占地类型为水域及水利设施用地，占地性质为临时占地。 3建设任务与规模 南台子沟流域面积为20.8km2，通过治理河道2043.5m，保护伊宁市英也尔镇英也尔村、六七段村、界梁子村、墩买里村、阿拉木图亚村的居民区和耕地，保护0.35万人及0.36万亩农田的安全。根据《防洪标准》（GB50201-2014）中乡村防护区防护等级和防洪标准，确定伊宁市南台子沟山洪沟治理项目防护等级IV等，设计防洪标准按P=10%（10年一遇），清伊高速公路泄洪涵洞至218国道段，10年一遇设计洪水38.01m3/s，人民渠退水口至伊犁河汇入口段，10年一遇设计洪水43.01m3/s，根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）确定本次防洪段工程级别为V等，工程规模为小（2）型，主要建筑物工程级别为5级，次要建筑物及临时建筑物级别为5级。 |
| 总平面及现场布置 | 1工程平面布置 1、平面布置 本工程建设于伊宁市英也尔镇境内，主要分为雷诺护垫堤防工程区、重力式格宾石笼堤防工程区两部分，其中：雷诺护垫堤防工程区起点位于清伊高速南台子沟泄洪洞出口处，起点桩号为K2+408.08，终点位于南台子沟与G218交汇处，终点桩号为K2+906.58；重力式格宾石笼堤防工程区起点位于南台子沟与G218交汇处，起点桩号为K6+065，终点位于伊犁河景观道桥涵的入口处，终点桩号为K7+761。 雷诺护垫堤防工程区沿线经过两处已建成附属工程，分别为K2+690.09处的涵洞及K2+753.61处的渡槽，本段施工生产生活区位于雷诺护垫堤防工程区东侧，雷诺护垫堤防工程区右侧修巡坝路，路面宽4.0m，采用30厚砂砾石铺面。 重力式格宾石笼堤防工程区沿线新建两处沉砂池分水口，桩号分别为K6+261.49、K6+461.52，本段施工生产生活区位于重力式格宾石笼堤防工程东侧，围堰位于重力式格宾石笼堤防工程内侧，位于河道内，沿河道布置，重力式格宾石笼堤防工程右侧修巡坝路，路面宽4.0m，采用30厚砂砾石铺面。施工便道位于本段东侧，施工便道起点桩号为K6+065，终点桩号为K7+365，施工便道长度为1300m。平面布置详见图4。 2、竖向布置 本工程为防洪工程，地形地貌单元划分为倾斜平原区：海拔高程533～601m，沿线地形较平坦开阔，总地势呈北向南的缓坡，平均坡降8‰。 桩号K2+408.08～K2+906.58原始河岸线高程为599.98～592.4，建成后堤顶高程为592.38～600.64m，其中K2+408.08～K2+692.26设计纵坡为1.38%，K2+692.26～K2+906.58设计纵坡为2.02%；桩号K6+065～K7+761原始河岸线高程为534.33～545.87m，建成后堤顶高程为536.26～545.98m，其中K6+065～K6+839设计纵坡为0.9%，K6+839～K7+761设计纵坡为0.36%。 2施工布置 2.1施工总体布置 （1）施工导流 南台子沟K6+065～K7+610段河道逐渐呈宽浅式，防洪工程均为格宾石笼网的组合形式，基坑内水深控制在0.5m以下。 因此南台子沟K6+065～K7+610段需布置导流围堰，导流围堰采用分期导流的方式，根据施工标段、施工进度以及防洪段划分。导流围堰采用梯形断面，为方便机械操作及提高防洪效果，围堰顶宽设为1.5m，背水面边坡为1:1.5，迎水面边坡为1:1.5，围堰高为1.5m，围堰底宽为6m。根据枯水期水位及现场实际情况，分段设置围堰，围堰总长3090m。 本次防洪工程基础开挖及填筑施工期均安排在河道每年的枯水期即8月至11月。主体工程竣工后，拆除围堰，围堰填筑土方均用于主体堤防工程回填。 表2-4 围堰工程技术指标表 工程类别 指标 单位 规模 围堰工程 长度 km 3.09 顶宽 m 1.5 底宽 m 6 边坡 / 1：1.5 占地面积 hm2 1.85 图2-4 导流围堰横断面图 （2）施工便道 工程沿南台子沟建设，原有道路可以利用，其余沿河道防护段需修建施工便道，施工便道起点桩号为K6+065，终点桩号为K7+365，施工便道长度为1300m，路面宽5m，上铺30cm砂砾石垫层，施工便道占地面积为6500m2。 （3）施工生产生活区 施工生产区：主要布设施工期间利用料堆放场、格宾石笼网箱制作厂及其它施工辅助工程。本项目建设期间共布置两处施工生产区，分别位于雷诺护垫堤防工程左岸中部、重力式格宾石笼堤防工程右岸中部。总占地面积为0.2hm2，占地类型为水域及水利设施用地，占地性质为临时占地。项目区不设置混凝土拌合站、预制件厂等。 施工生活区：项目位于伊宁市英也尔镇，为减少临时占地的扰动，本项目建设期间在英也尔村租用民房作为施工生活区。 （4）临时堆土 项目防洪堤工程基础开挖产生大量土方，部分土方用于围堰工程填筑，其余土方沿工程沿线堆放，堆放时长为2个月，根据施工进度堆置于防洪堤工程基础开挖线与施工便道范围内，不另设临时堆土区。 （5）料场 由于项目区附近符合要求的卵石料场较少，产量有限，为满足工程需求可就近从砂石料场购买。可由伊宁县吐鲁番于孜商业料场外购砂石料、卵石料，该料场可供选择规格齐全，平均运距约50km。 料场有公路与工程区相连，交通运输条件较为便利。 2.2施工条件 （1）主要材料供应 工程所需的主要建筑材料：水泥由清水河镇三山水泥厂供应，运距30km，钢材由州物资公司供应，运距45km，木材由伊宁市木材厂供应，河堤填筑料为河基开挖的弃料。工程所用填筑土料利用河道整治工程挖方及堤防工程挖方，综合运距5km。工程所需卵石料主要用于全断面渠化梯形雷诺护垫防洪堤及重力式格宾石笼护坡填充，由于项目区附近符合要求的卵石料场较少，产量有限，为满足工程需求可就近从砂石料场购买。伊宁县吐鲁番于孜料场可供砂砾石料，平均运距约50km；察县加格斯台，有卵石料，运距65km，交通便利。 （2）施工供排水、供电和通讯 ①施工用水 本工程施工用水引自南台子沟，水泵抽取南台子沟河水后供建设使用。 ②施工供电 本工程用电采用自备发电机发电，拟配备柴油发电机作为发电电源。 ③施工通讯 施工通讯由电信部门提供，中国联通、中国移动、中国电信网络已覆盖项目区，无线通讯条件较好。 （3）施工交通运输 工程沿南台子沟建设，原有道路可以利用，其余沿河道防护段需修建施工便道，施工便道长度为1300m，路面宽5m，上铺30cm砂砾石垫层，施工便道占地面积为6500m2。 3工程占地 本项目占地面积15.73hm2，其中永久占地3.92hm2、临时占地11.81hm2，占地类型为水域及水利设施用地。该工程各分区征占地类型及面积统计见下表。 表2-5 工程占地类型和面积情况统计表 单位：hm2 分区 占地类型 占地性质 合计 备注 水域及水利设施用地 永久占地 临时占地 雷诺护垫堤防工程 3.04 1.44 1.6 3.04 工程主体及开挖面、施工作业带面积 重力式格宾石笼堤防工程 8.04 2.48 5.56 8.04 工程主体及开挖面、施工作业带面积 河道整治区 1.95 1.95 1.95 河道清淤占地面积 围堰工程区 1.85 1.85 1.85 设计总长与宽度乘积 施工便道 0.65 0.65 0.65 施工便道总长与宽度乘积 施工生产区 0.2 0.2 0.2 施工生产区占地面积 合计 15.73 3.92 11.81 15.73 |
| 施工方案 | 1施工工艺 1.1主体工程施工 （1）清基 清基前将原河堤杂草等清除，便于回填碾压，清基厚度为20cm，清基宽度应满足填筑断面外轮廓尺寸。清基采用推土机、挖掘机清推，废土推至沟堤外坡脚1.0m以外。清基完成后，用机械或平板夯碾压夯实，方能上土填筑。 （2）土方开挖 清基后，按设计开挖高程和尺寸开挖河槽，土方开挖采用1m3挖掘机挖甩，59kw推土机平土，人工找平。开挖土方可用于回填土料及施工便道回填平整。 （3）土方回填 河槽回填前需保证基础干燥，采用抽排或翻晒等方法降低基土含水量。填筑面宽度较设计开挖线加宽50cm，将原边坡挖成台阶状，再填筑新土，使新老土紧密结合。采用59kw推土机推土填筑，并配合人工辅助修坡、整平。土方碾压：填方土料采用2.8kw夯实机夯实碾压，碾压过程中应严格控制土料含水量，若土料的含水量低必须洒水，若含水量高则应进行晾晒。土方回填压实度按不小于0.93控制。 （4）格宾石笼护岸的施工 本次防洪工程采用格宾石笼的组合形式。 格宾石笼网箱为双绞合六边形镀锌铝合金网箱。为提高网箱的结构强度，每个网箱被平均分为约1m的间隔做一个隔片。而且在每片铅丝笼网片的编织过程中，边丝的直径要比绞合的径纬双丝加粗一个规格的丝号，以提高网片的牢固性。 1）格宾石笼网箱 格宾石笼网箱制作厂位于每一个工区的料场或生活区附近，便于成品网箱管理。根据格宾石笼网箱加工量，每个小工段设工棚50m2，制作厂100m2。格宾石笼低碳钢丝主要技术指标：高镀锌-10％铝-混合稀土合金（高尔凡）钢丝直径φ2.7（网面）/φ3.4(铰边)，网格型号6×8，绑丝直径φ2.2；钢丝镀锌层>245g/m2，钢丝抗拉强度≥350MPa，延伸率≥10％，网面抗拉力≥35MPa。 基础为宽1.0m、厚1.0m、长1m格宾石笼。格宾石笼填充粒径100～250mm、硬质MU30的卵石。 施工顺序：基础开挖和边坡修整→格宾石笼网箱安装和连接→石料填充→匀面→盖子铺设、完成连接。基础开挖和边坡修整好后，将安装和组装好的格宾网箱由5t吊车吊运至基坑内，人工辅助就位后，由机械向网箱内填充石料，人工辅助铺平。 2）填充材料 填充料必须是坚固密实、耐风化好的材料。填充料规格和质量应符合《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2015）的规定。严禁使用风化石。填充料（碎石、卵石或砼碎块）的粒径，必须大于网孔孔径，且填充料应采取粒径级配好的碎石或卵石，填充材料可就近开采，不足部分可采用处运。填料时，控制每层投料厚度在30cm以下，一般1m高网箱分四层投料，顶面填充石料适当高出网箱，且必须密实，空隙处宜以小碎石填塞，填充料容重不小于1.70t/m3，裸露的填充石料，表面应以人工或机械砌垒整平，石料间应相互搭接，顶部石料砌垒平整后进行网箱封盖施工，用封盖夹固定每端相邻结点后，再加以绑扎。格宾填充石料施工时，需采用人工对石料进行精选并摆砌，不得使用机械推填。 3）网箱安装和连接 格宾护垫及护坡，首先按设计要求削坡并平整铺设面，坡面或基地面应平整、密实、无杂质。格宾笼箱的轮廓线长度及宽度，要按图施工，符合设计要求。网箱组砌体平面位置必须符合设计图纸要求并保证砌体外露面平整美观。 1.2配套建筑物施工 土方开挖 采用机械开挖和人工辅助开挖的方式。采用2.0m3挖掘机，59kw推土机推土、5t自卸车运输，最后人工开挖清理至设计开挖断面。 砂砾石回填 砂砾石采用自卸汽车拉运，人工辅助填筑、夯实，设计相对密度不小于0.65，施工前应作碾压试验，确定碾压参数，细砂粒径小于0.075mm的颗粒重量不得超过总重的10%，最大粒径≤5cm。 （3）混凝土砂浆骨料由8t自卸汽车从料场运至施工现场，混凝土浇筑采用0.4m3移动式搅拌机拌制，人工配料，人工搭设脚手架，架立钢模，混凝土由人工架子车直接入仓，2.2kw插入式振导器振捣，人工养护。 （4）土方回填 推土机推20m回填土，2.2kw蛙式打夯机压实土方。 1.3施工土石方平衡 本项目挖填方总量为150357.9m3，其中挖方总量为72993.75m3（其中剥离表土量为6240m3），填方总量为77364.15m3（其中表土覆土回填量为6240m3，外购量为4370.4m3），区间调运土方量为33616m3，工程无永久余方产生，无永久弃渣场。 各建设分区土石方挖填平衡详情见下表。 表2-8 项目土石方平衡表 单位：m3 防治分区 挖方 填方 调入 调出 外借 余方 数量 来源 数量 去向 数量 来源 数量 去向 雷诺护垫堤防工程区 土方 7228.25 10275.25 2448.8 河道整治区 598.2 外购 重力式格宾石笼堤防工程区 土方 36307.5 55880.9 24459.2 围堰工程区、河道整治区 6708 围堰工程区 1822.2 外购 围堰工程区 土方 6708 6708 6708 重力式格宾石笼堤防工程区 6708 重力式格宾石笼堤防工程区 施工生产区 土方 600 600 施工便道 土方 1950 3900 1950 外购 河道整治区 土方 20200 20200 雷诺护垫堤防工程区、重力式格宾石笼堤防工程区 合计 72993.75 77364.15 33616 33616 4370.4 表2-9 项目表土平衡表 单位：m3 防治分区 挖方 填方 调入 调出 外借 余方 数量 来源 数量 去向 数量 来源 数量 去向 雷诺护垫堤防工程区 土方 900 900 重力式格宾石笼堤防工程区 土方 2790 2790 施工生产生活区 土方 600 600 施工便道 土方 1950 1950 合计 6240 6240 3施工时序及建设周期 本项目计划于2024年4月开工建设，于2024年11月完工，项目总工期8个月，本次防洪工程基础开挖及填筑施工期均安排在河道每年的枯水期即8月至11月。施工安排及进度详见下表。 表2-10 项目施工进度表 序号 项目 2024年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 一 前期施工准备 二 基础开挖 三 格宾石笼铺设 四 堤身回填 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1环境功能区划 （1）主体功能区划 根据国务院2010年12月颁布的《全国主体功能区规划》及《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目所在区域属于新疆国家级农产品主产区——天山北坡主产区。 新疆农产品主产区的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 农产品主产区发展方向和开发原则是： ——加强水利设施建设，加快水源工程、大中型灌区配套和节水改造工程建设。加快高效节水农业建设，大力发展旱作节水农业，建立标准化、规范化高效节水示范区。结合高效节水，加快改革耕作制度，优化栽培模式，调整种植结构，大幅度提高土地产出率和资源利用率。 （2）生态功能区划 根据《全国生态功能区划》，本项目所处地区位于天山水源涵养与生物多样性保护重要区：该区位于天山山系的西段和中段，与天山水源涵养与生物多样性保护功能区和天山南脉水源涵养功能区相对应，行政区涉及新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州、阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州、吐鲁番地区、博尔塔拉蒙古自治州、伊犁哈萨克自治州、塔城地区、乌鲁木齐市和昌吉回族自治州，面积为175607km2。 主要生态问题：山地天然林和谷地胡杨林等植被破坏较严重，水源涵养功能下降；草地植被呈现不同程度的退化，并导致水土流失加剧。 生态保护主要措施：加大天然林保护力度；实施以草定畜，划区轮牧，对草地严重退化区要结合生态建设工程，认真组织重建与恢复；对已超出生态承载力的区域要实施生态移民，有效遏制生态退化趋势；严格水利设施管理；加大矿产资源开发监管力度；改变粗放的生产经营方式；发展生态旅游和特色产业。 根据《新疆生态功能区划简表》，项目区属于“Ⅲ天山山地湿性草原、森林生态区，Ⅲ2西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及伊犁河谷绿洲农业生态亚区，36.伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区”。 表3-1 生态功能区划及主要环境问题和保护目标 生态功能分区单元 生态区 Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区 生态亚区 Ⅲ2西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区 生态功能区 36.伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区 隶属行政区 霍城县、伊宁县、伊宁市、察布查尔县 主要生态服务功能区 农牧产品生产人居环境、土壤保持 主要生态环境问题 水土流失、草地退化毁草开荒 主要生态敏感因子、敏感程度 生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀中度敏感 主要保护目标 保护基本农田和基本草场、保护河谷林、保护河水水质 主要保护措施 合理灌溉种植豆科牧草培肥地力、健全农田灌排设施、城市污水达标排放河流整治 适宜发展方向 利用水土资源优势建成粮食、油料和园艺基地,发展农区殖业 2生态环境现状 2.1陆生生态现状 （1）河道植被 根据项目可研报告及相关资料，项目所在区域为南台子沟，河源至河口全长18km，由北向南经南台子煤矿、陶瓷产业基地、北岸干渠退水、清伊高速公路、国道218线、人民渠退水、精伊霍铁路、伊宁大街和六七段村051乡道等最后汇入伊犁河。项目区内涉及主要植物详见下表。 表3-2 项目区范围内主要植物名录 序号 中文名 学名 保护级别 序号 中文名 学名 保护级别 1 木贼 Equisetum hiemale / 6 车前 Plantago asiatica L. / 2 苦豆子 Sophora alopecuroides L. / 7 紫羊茅 Festuca rubra L. / 2 芨芨草 Achnatherum splendens 8 黑麦草 Lolium perenne L. / 3 林地早熟禾 Poa nemoralis 9 小苜蓿 M. minima ( L. ) Grufb. / 4 芦苇 Phragmites commtmis / 10 骆驼刺 A. sparsifolia Shap. / 5 多枝柽柳 Tamarix ramosissima Ledeb. / 11 沙棘 H. rhamnoides L. / （2）陆生动物 在调查区兽类资源中，啮齿目（Rodentia）种类最多。区域内由于几十年来频繁的生产活动和人类活动范围不断扩大，除了一些“伴人”兽类如小家鼠等鼠类和麻雀种群数量有所增加外，其他兽类不但种类少，而且种群数量也很少，所以很难寻觅。 在调查区鸟类资源中，雀形目（Passeriformes）鸟类最多，另外雁形目、隼形目、鹤形目鸟类迁徙能力较强，河谷区域适合大部分鸟类生存，分布最为广泛。 表3-3 项目区范围内主要野生动物名录 序号 中文名 学名 保护级别 1 赤嘴潜鸭 Netta rufina (Pallas, 1773) O / 2 家麻雀 Passer domesticus / 3 柽柳沙鼠 Meriones tamariscinus IUCN：LC 4 伊犁田鼠 Microtus gregalis IUCN：LC 5 草兔 Lepus capensis / 6 普通翠鸟 Alcede atthis (L., 1758) O / 2.2水生生态现状 水生生物群落主要有鱼类、浮游植物、浮游动物、底栖生物和高等水生植物组成。 根据可研报告及相关资料，伊犁河河段共分布有鱼类34种，根据文献记载整理15种。以上鱼类分属鲟形目、鲑形目、鲤形目、鲇形目、鳉形目、鲈形目等6目9科27属。其中鲤形目19属24种，种类数最多，占种数的70.6%。以科为单位统计，鲤科种类数最多，有16属19种；其余为鳅科3属5种，鲈科2属2种，鲇科、鰕虎鱼科各1属2种，鲑科、鲟科、鳉科、塘鳢科均为1属1种。 有土著鱼类10种，分别为短尾鱥，穗唇须鳅、新疆高原鳅、斯氏高原鳅、黑背高原鳅，伊犁鲈等。 有外来鱼类24种，包括贝加尔雅罗鱼、梭鲈、欧鲇、赤梢鱼、草鱼、鲢、鳙等。 根据对项目区附近水生生态资料查阅，调查中未见国家级重点保护水生野生动物。分布鱼类主要有伊犁弓鱼，草鱼、鲫、东方欧鳊等鱼类。工程施工段河道内无国家级保护鱼种和大型鱼类，施工区域及下游无鱼类三场分布，有部分鱼类分布。 表3-4 项目区主要野生鱼类名录 序号 中文名 学 名 土著种 引进种 保护级别 （一） 鲤科 Cyprinidae l 伊犁裂腹鱼（伊犁弓鱼） S.argentatus pseudaksaiensis Herz √ / 2 草鱼 Ctenopharyngodon idellus(C.et V.) √ / 3 鲫 Carassisus auratus(Linnaeus) √ / 4 东方欧鳊 Abramis brarna orientalis √ / 5 短尾鱥 Phoxinus brachyums Berg √ / 6 麦穗鱼 Pseudorasbora parva（Tem.et Schl．） √ （IUCN 2010年 ver 3.1）——无危（LC） （二） 鳅科 Cobitidae 7 穗唇须鳅 Barbatula labiata（Kessler） √ / 8 新疆高原鳅 Triplophysastrauchii（Kessler） √ / 浮游植物：伊犁河及附属水体的浮游植物，共计6门108余种属，其中蓝藻门12种属，占11%；绿藻门20种属，占18%；硅藻门68种属，占63%；甲藻门2种属，占2%；隐藻门3种属，占3%；裸藻门3种属，占3%。 结合有关资料及现场调查，项目主要涉及的水体浮游植物、浮游动物见表3-5、表3-6。 表3-5 主要水体浮游植物名录 序号 中文名 学名 序号 中文名 学名 一 蓝藻门 CYANOPHYTA 12 窗格平板藻 Tabellaria fenestrata 1 平裂藻 Merismopedia sp 13 普通等片藻 Diatoma vulgare 2 蓝纤维藻 Daetyloccopsis sp 14 长等片藻 D．elongatum 3 螺旋藻 Spirulina sp 15 脆杆藻 Fragilaria sp 4 颤藻 Oscillatoria sp 五 裸藻门 EUGLENOPHYTA 5 小颤藻 O．tenuis 16 裸藻 Euglena sp 6 鞘丝藻 Lyngbya sp 17 囊裸藻 Trachelomonas sp 二 隐藻门 CRGPTOPHYTA 六 绿藻门 CHLOROPHYTA 7 尖尾蓝隐藻 Chroomonas acuta 18 衣藻 Chlamydomonas sp 8 隐藻 Cryptomonas sp．p 19 浮球藻 Planktosphaeria gelotinosa 三 甲藻门 PYRROPHYTA 20 卵囊藻 Oocystis sp．p 9 角甲藻 Ceratium hirundinella 2l 细丝藻 Ulothrix tenerrima 四 硅藻门 BACILLARIOPHYTA 22 刚毛藻 Cladophora sp 10 小环藻 Cyclotella sp 23 鼓藻 Cosmarium sp 11 广缘小环藻 C．bodanica 浮游动物：有45属，其中原生动物16属，轮虫25属、桡足类4类。 表3-6 主要浮游动物名录 序号 中文名 学名 备注 一 原生动物 Protozoa 1 帽形侠盗虫 StrobiLidium velox 2 旋回侠盗虫 S.gyrans 3 急游虫 Strombidium viride 4 善变膜袋虫 Cyclidium rersatile 5 大草履虫 Paramecium caudatum 6 辐射变形虫 Amoeba radiosa 7 半眉虫（侧曲） Hemiophrys pleurosigma Stokes 8 匣壳虫 Centropyxis sp 二 轮虫 Rotifera 10 萼花臂尾轮虫 Brachionus calyciflorus 1l 壶状臂尾轮虫 B.urceus 12 矩形臂尾轮虫 B.urceus 13 裂足臂尾轮虫 B.diversicornis 14 方形臂尾轮虫 B.quadridentatus 15 爱德里亚狭甲轮虫 Colurella adriatica 16 凸背巨头轮虫 Cephalodella gibba 17 尖削叶轮虫 Notholca acuinata 18 大肚须足轮虫 Euchlanis dilatata 1g 舞跃无柄轮虫 Ascomorpha saltans 20 盖氏晶囊轮虫 A.girodi 21 曲腿龟甲轮虫 K.valga 22 长三肢轮虫 Filinia longiseta 三 桡足类 Copepoda 24 镖水蚤 Diaptominae 25 模式有爪猛水蚤 Onychocamptus mohammed 26 剑水蚤 Cydopinae 27 小渠异足猛水蚤 Canthocamptus microstaphylinus 底栖动物：寡毛类5种，水生昆虫22种，软体动物4种，其它底栖动物5种。 高等水生植物：共有71种，分属31科43属，常见种类有：漂浮植物～野菱、格菱、睡莲。沉水植物～穗花弧尾藻、金鱼藻、龙须眼子菜、大茨藻、苔草等，挺水植物～两栖萝、香蒲、宽页泽泻等，芦苇为挺水植物的主要成分。 2.3土壤环境 伊宁市土壤类型众多，不同的土壤与土地利用是不尽相同的，因而为伊宁市农牧业生产提供了多宜性，宜于种植多种作物，为土地合理利用和改良措施提供多样性。就种植业分析，灰钙土分布带热量条件好，无霜期较长，宜于冬麦区复播早熟作物；黑钙土肥力高，属温凉地带，宜于发展油料生产；而栗钙土则处于两个土壤类型之间。 项目区主要土壤类型为灰钙土、栗钙土，肥力较低。 2.4水文 南台子沟发源于科古琴山南侧，自北向南倾，由地貌以山前倾斜平原及黄土丘陵斜坡区为主，地形高差较大，地势较陡。地理位置为东经81°07′50＂～81°17′09＂，北纬44°01′02＂～44°02′46＂。伊宁北山丘陵区的季节性融水与强降水补给的山洪沟，河源高程为1022m，出山口高程660m，位于伊宁市以西16km处，流域面积20.8km2，河源至河口全长18km，由北向南经南台子煤矿、陶瓷产业基地、北岸干渠退水、清伊高速公路、国道218线、人民渠退水、精伊霍铁路、伊宁大街和六七段村051乡道等最后汇入伊犁河。随着北岸干渠通水运行，南台子沟属于北岸干渠应急退水设施，渠道运行期内存在退水可能，再加上人民渠退水，南台子防洪形势较为迫切。南台子沟是一条洪水多发性河流，主要洪水有融雪型洪水、融雪加降水混合型洪水和暴雨型洪水。以南台子沟季节性融雪和降雨混合补给性河流，年水量主要集中于春夏两季，主汛期在4～8月份。 3大气环境质量现状 3.1空气环境质量现状调查 根据项目的具体位置和当地的气象、地形以及当地的实际情况，按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，优先引用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公报数据，本次采用2022年度伊宁市环境质量监测数据，说明目前项目区的环境质量情况。 3.2环境空气质量评价 3.2.1评价标准 环境空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012），标准值见下表。 表3-7 环境空气质量标准（mg/m3）（二级） 污染物 SO2 NO2 PM10 取值时 小时平均 日平均 年平均 小时平均 日平均 年平均 日平均 年平均 浓度限值 0.50 0.15 0.06 0.2 0.08 0.04 0.15 0.07 污染物 O3 CO PM2.5 取值时 日最大8小时平均 小时平均 小时平均 日平均 日平均 年平均 浓度限值 0.16 0.2 10 4 0.075 0.035 3.2.2评价方法 选用占标率进行评价，公式为： Pi＝Ci/Coi 式中，Pi－i第i个污染物的质量浓度占标率，%； Ci－i污染物的浓度，mg/m3（标准状态）； Coi－i污染物的质量标准，mg/m3（标准状态）。 3.2.3评价结果 评价结果见下表。 表3-8 现状监测结果分析表 监测项目 评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值 （μg//m3） 占标率% 超标倍数 达标情况 SO2 年平均 10 60 16.7 0 达标 NO2 年平均 27 40 67.5 0 达标 PM2.5 年平均 36 35 102.9 0.029 超标 PM10 年平均 60 70 85.7 0 达标 CO 第95百分位数日平均 3100 4000 77.5 0.00 达标 O3 第90百分位数日最大8小时评价 132 160 82.5 0.00 达标 由上表可以看出，评价区域大气环境中除PM2.5浓度超标外，PM10、SO2、NO2、CO、O3占标率均小于100%，各项指标均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准浓度限值。PM2.5年平均浓度超标倍数为0.029，因此项目所在区域属于环境质量非达标区，根据统计数据可知道PM2.5超标的月份为1月～2月和10月～12月，主要为冬季取暖期燃煤产生的废气造成PM2.5超标。 4地表水环境质量现状 本项目汇入伊犁河口位于伊犁河察布查尔县绰霍尔乡断面上游200m处。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018）“6.6.3.2应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息”，本次评价引用伊犁州生态环境局2022年～2023年公开发布的伊犁州直地表水（河流）水环境质量现状数据，说明评价区域地表水环境质量现状。本次采用伊犁河察布查尔县绰霍尔乡断面的数据进行分析。 表3-9 地表水环境质量现状 序号 河流名称 断面名称 监测时段 现状水质类别 1 伊犁河 察布查尔县绰霍尔乡 2023.5 Ⅱ 2 2023.8 Ⅱ 3 2023.11 Ⅱ 由上表可以看出，伊犁河察布查尔县绰霍尔乡断面监测点位水质良好，断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 5声环境质量现状调查与评价 1、评价标准 根据《声环境质量标准》（GB3096—2008）适用区域划分规定，项目所在区域属2类标准适用区，本评价区域环境噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。 2、监测方法及结果 为了解项目所在地声环境质量，根据项目特点，沿工程路线50m范围内的声环境保护目标进行监测。项目设置1个监测点位，监测时间：2024年1月25日，监测点位分布情况见下表。 表3-10 声环境监测点位布设 序号 监测位置 点位名称 行政区划 方位/距离 功能/规模 监测内容 N1 经度81°08'26.393" 纬度43°57'53.910" 英也尔村 伊宁市 西侧15m 住宅、5人 环境噪声 3、监测结果 表3-11 噪声监测结果表 单位：dB（A） 监测点位 监测值 评价标准 昼间 夜间 N1 48 43 昼间：60 夜间：50 从上表中监测结果可以看出声环境保护目标处的现状声环境符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准要求，项目区声环境质量良好。 6土壤质量现状调查与评价 6.1监测点位设置 本次评价此委托新疆科瑞环境技术服务有限公司于2024年1月25日对评价区域的土壤环境现状进行采样，并编制检测报告。 本次监测共设3处监测点，分别为项目占地范围内1个表层样点，占地范围外2个表层样点。土壤监测点位详见图5。 表3-12 土壤监测布点一览表 监测点位置 样品编号 相对位置 样点 地理坐标 项目沿线周边 T224046（1）-002 占地内 表层样点 81°08'13.897" 43°56'23.084" T324046（1）-003 占地外 表层样点 81°07'58.682" 43°55'48.384" T124046（1）-001 占地外 表层样点 81°08'26.3932" 43°57'53.9104" 6.2监测项目 pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、含盐量、六价铬、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯 、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、 苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯甲烷、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 6.3采样分析方法 采样表层土壤，采样深度20cm，按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的有关规范执行。 6.4评价标准 执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1二类用地筛选值标准。 6.5监测结果与结论 土壤监测及评价统计结果如下。 表3-13 项目区外土壤监测结果 序号 检测项目 单位 监测结果 T124046（1）-001 T224046（1）-002 T324046（1）-003 1 pH 无量纲 7.68 7.64 7.72 2 含盐量 mg/kg / 2.8 2.3 3 镉 mg/kg 0.12 0.12 0.13 4 汞 mg/kg 0.118 0.153 0.196 5 砷 mg/kg 1.20 0.992 1.80 6 铅 mg/kg 23.1 20.0 13.5 7 铬 mg/kg / 14.1 11.6 8 铜 mg/kg 17.5 20.0 16.3 9 锌 mg/kg / 35.3 26.9 10 镍 mg/kg 23.5 20.7 25.5 11 六价铬 mg/kg 2.77 / / 12 四氯化碳 μg/kg 2.1L / / 13 氯仿 μg/kg 1.5L / / 14 氯甲烷 μg/kg 1.0L / / 15 1,1-二氯乙烷 μg/kg 1.6L / / 16 1,2-二氯乙烷 μg/kg 1.3L / / 17 1,1-二氯乙烯 μg/kg 0.8L / / 18 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg 0.9L / / 19 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg 0.9L / / 20 二氯甲烷 μg/kg 2.6L / / 21 1,2-二氯丙烷 μg/kg 1.9L / / 22 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg 1.0L / / 23 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg 1.0L / / 24 四氯乙烯 μg/kg 0.8L / / 25 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg 1.1L / / 26 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg 1.4L / / 27 三氯乙烯 μg/kg 0.9L / / 28 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg 1.0L / / 29 氯乙烯 μg/kg 1.5L / / 30 苯 μg/kg 1.6L / / 31 氯苯 μg/kg 1.1L / / 32 1,2-二氯苯 μg/kg 1.0L / / 33 1,4-二氯苯 μg/kg 1.2L / / 34 乙烯 μg/kg 1..2L / / 35 苯乙烯 μg/kg 1.6L / / 36 甲苯 μg/kg 2.0L / / 37 间,对二甲苯 μg/kg 3.6L / / 38 邻二甲苯 μg/kg 1.3L / / 39 硝基苯 mg/kg 0.09L / / 40 2-氯酚 mg/kg 0.04L / / 41 苯并[a]蒽 mg/kg 0.1L / / 42 苯并[a]芘 mg/kg 0.1L / / 43 苯并[b]荧蒽 mg/kg 0.2L / / 44 苯并[k]荧蒽 mg/kg 0.1L / / 45 䓛 mg/kg 0.1L / / 46 二苯并[a,h]蒽 mg/kg 0.1L / / 47 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 0.1L / / 48 萘 mg/kg 0.09L / / 根据以上监测结果，本项目工程占地内、外土壤发生土壤盐化，未发生酸化或碱化，监测点位的土壤监测结果均未超标，结果均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）工程占地范围外土壤环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建防洪堤工程，无与项目有关的原有环境污染。生态破坏问题主要由于河槽摆动，洪水对河道两岸侵蚀、冲刷，河床不断宽展，造成沿岸水土流失，破坏沿岸动植物生态环境。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目为河道防洪工程建设，本项目保护目标为周边居民、所在河道地表水环境以及护岸沿线生态环境。 表3-16 本项目生态环境保护目标表 名称 保护对象 相对项目区方位 相对项目距离（m） 功能/规模 保护内容 保护级别 大气环境 英也尔村、英也尔镇居民 K2+408.08~K2+906.58段西侧 15~500 住宅，50户 大气、声环境 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 声环境 《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准 南台子沟 地表水环境 护岸工程沿线 0～200 / 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准 生态 生态环境 护岸工程沿线 0～200 / 植被、土壤等 / |
| 评价 标准 | 1环境质量标准 （1）《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准及其修改单； （2）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准； （3）《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准； （4）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。 2污染物排放标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准； 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）； 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1生态影响分析 本项目为河道防洪工程建筑工程，项目的建设及运营将不可避免的对区域生态环境产生一定影响。 本项目总占地面积15.73hm2，施工期的基础开挖等施工活动对生态环境的影响主要是对水生生态、水质、工程占地、陆生动植物、水土流失、水文情势、区域景观的影响等。 1.1对水生生态的影响分析 涉水施工扰动和施工围堰、施工导流会对浮游动植物、鱼类等水生生物产生影响。本工程围堰总长3.09km 工程区河段施工期间主要有伊犁弓鱼，草鱼、鲫、东方欧鳊等鱼类。工程施工段河道内无国家级保护鱼种和大型鱼类，施工区域及下游无鱼类三场分布。本工程的导流时段为8月至11月。由于本工程区域内所影响的鱼类均为当地常见鱼类，无保护鱼类，而且由于鱼类有较强的迁移能力，可在微小河道寻觅到合适的生存环境，且大部分工程在河岸上施工，施工时对鱼类影响主要为施工振动、噪声和悬浮物。 施工废水的排放主要造成水体SS和碱性废水含量的升高，围堰拆建会扰动河水，引起河水浑浊，造成水体SS升高，其沉积和覆盖将导致施工水域下游一定河段近岸带浮游生物、底栖动物以及水生植物等生物的减少。 1.2对水质影响分析 工程施工期采用临时围堰导流，建设期间不可避免的对河道进行开挖压占扰动，造成施工区土壤松散，在大雨时段内造成大量泥沙进入河道，使河道水质浑浊。但这种影响只是暂时的，随着施工结束，这种影响也将消失，在工程施工过程中应严格控制施工范围，尽量减少对河道的扰动，做好水土保持工作。 项目生活污水排入租用民房环保厕所后定期清运至伊宁市东区污水处理厂处理，生产废水经处理达标后回用，不直排入周围环境水体。本项目严禁施工车辆在地表水体内清洗，施工期产生的各类废水严禁排入周边任何地表水体，因此对控制断面水质的影响较小。工程施工对控制断面的水质影响主要集中在围堰修筑及拆除过程，建议利用枯水期晴天进行围堰施工，控制施工时长。对于施工机械的跑冒滴漏通过地表径流可能污染水体，但其影响程度较小，通过加强施工机械管理，可以最大程度降低施工对地表水体的不利影响。 总体而言，在落实水环境保护及水土流失防治措施后，工程对断面水质控制断面的影响较小。 1.3对工程占地的影响 本工程占地类型为水域及水利设施用地，永久占地3.92hm2，临时占地11.81hm2；其中防洪堤为永久占地，占压水域及水利设施用地，在建设过程中将破坏地表植被主要为苦豆子、芨芨草等，并对其进行占压和扰动，防洪堤建成后将使原有植被和土壤环境彻底丧失或严重受损，原有覆盖部分被硬化地面所代替。对土壤环境而言，本项目施工前对项目区可剥离区域进行表土剥离，完工后回填在项目区施工作业带内并采取播撒草籽措施恢复，因此，对土壤的影响较小。 1.4对陆生动物的影响分析 工程施工期间，由于施工开挖等活动，加之土地被扰动，所以有可能干扰甚至破坏野生动物的栖息环境。根据现场踏勘及有关资料的调查，项目所在区域没有鸟类集中分布的栖息或繁殖地，也没有保护鸟种的固定繁殖地。项目区无大型兽类野生动物分布，项目建设主要对周围的爬行类、鸟类和小型的兽类产生影响。爬行类和小型兽类将由原来的生境转移到远离项目区的相似生境生活。 本工程施工期不会使评价区野生动物物种发生变化，其种群数量也不会发生明显变化。本项目建成后，对陆生生态系统的生存和发展影响较小。项目占地面积较小，对生态环境影响较小。不会对保护动物的栖息分布造成影响。 1.5对植被的影响分析 在施工区域内有芨芨草、林地早熟禾、芦苇、多枝柽柳等植物，如果不对施工区域进行管理，将对项目区及周边植物造成破坏。在施工期间需严格明确施工用地范围，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域。施工结束后应将工程占地范围，即临时道路、施工生产生活等分区进行土地平整，按照当地植被如芨芨草、林地早熟禾等进行植被恢复，以减缓工程建设对项目区植被的影响。因此，防洪工程的修建对河岸外侧的植被影响是暂时的，影响较小。 1.6水土流失影响 工程建设施工期是水土流失的重点时段，工程施工过程中，防洪堤基础开挖及临时道路等开挖作业将破坏原有的地表结构，土方的调运、临时堆放在风、雨的侵蚀下，将不可避免的产生水土流失。工程建设过程中地表土壤的开挖、占压，扰动地表植被，破坏原地貌形态、土壤结构和地表植被，使经过多年培肥或自然熟化才形成的植被附着层被严重破坏或不复存在。该工程扰动和破坏原地表状况、植被，降低了原地貌的水土保持功能，削弱了其抗蚀能力。若不及时恢复，必将为水土流失提供新的物质来源。施工结束后，临时建筑物的拆除、废弃，形成一定范围的废弃地，为水土流失发生提供了物质来源，若不加以处理，在暴雨径流携带下，会形成水土流失，导致土地退化，毁坏周边林地草地；河流淤积，加剧洪涝灾害等。 1.7对区域景观的影响 由于项目施工开挖等活动，会因为地表植被不同程度的破坏，在短期内成为与原有生态景观不协调的“裸地”或“疮疤”斑块，工程施工造成土地利用格局的暂时性改变，景观破碎化增加，景观比例额略有降低，联通度稍有降低。另外施工现场的暴露、工程土方的临时堆存也影响区域景观，对整体生态景观形成不和谐的视觉效果，造成较为明显的不利影响。 1.8水文情势影响分析 施工期对水文情势的影响主要为施工导流影响，本工程设计施工导流围堰，即沿堤防施工区内侧设导流围堰，利用防洪堤基础开挖的土石方填筑导流围堰，将河水归入河中间河床内，有效保护施工作业面不受洪水侵袭。围堰按Ⅴ级建筑物设计，导流围堰防洪标准为施工期P=20%的洪水。 工程施工期间围堰会对原河道流速产生影响，由于本工程防洪堤基本均按河道形态沿河道边缘施工布置，工程施工段所在河道属于南台子沟，工程位于河道最外侧，工程及围堰属于主河道水流范围内，施工期间会对河流的流速频率和流量有一定的影响，单由于工程在河道最外侧施工，对其影响不大。工程围堰建成后，不会破坏河流天然的生态环境，不会影响原河道总体流量大小，也不改变主河道水流方向和水流路径。为降低围堰工程量，同时也为控制施工导流对水文情势和水质的影响，本工程涉水施工多安排在枯水期进行（8月至11月）。枯水期堤段所处河滩地出露水面的可直接施工，靠河低洼地修筑围堰临时挡水河水从被围堰束窄的另一侧河床通过，因此在施工时对流域河道的水量基本无影响，但会造成围堰导流段局部的流速增大和水位的抬高，施工结束后，随着围堰的拆除和过水条件的改善，对水文情势的影响则随之消失。因此本工程施工对流域水文情势的影响较小，均局限在围堰段，不会对施工期间河道整体的流速、流量及水位造成明显影响。 2大气污染物影响分析 项目施工期大气污染物主要包括施工扬尘和机械燃油废气。 2.1施工扬尘 施工期产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。 本项目风力起尘主要为在场地平整、基础开挖、土方回填等土方作业过程中，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 式中，Q—起尘量，kg/t·a； V50—距地面50m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.01 3.418 3.820 4.222 4.624 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中，Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速 0.1（kg/m2） 0.2（kg/m2） 0.3（kg/m2） 0.4（kg/m2） 0.5（kg/m2） 1.0（kg/m2） 5（km/hr） 0.051056 0.085865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10（km/hr） 0.102112 0.171731 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15（km/hr） 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25（km/hr） 0.255279 0.429326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435539 上表为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。 在工程施工作业过程中，施工场地扬尘较为严重，在不采取降尘措施的情况下，类比同类施工场地，当风速为2.4m/s时，施工场地下风向100m处的扬尘量可达19.7mg/m3，150m处可达5.0mg/m3。 工地道路扬尘是施工工地扬尘的两项主要来源之一，占全部施工扬尘的60%以上，其它为工地扬尘（材料的搬运和作业扬尘，土方和砂石的堆放扬尘，施工作业扬尘等）。由此可见，处理好道路扬尘是减少扬尘污染的关键。建筑工地扬尘对环境TSP浓度的影响范围主要集中在项目作业区100m以内。即：下风向一侧0～50m为重污染带、50～100m为较重污染带、大于100m为轻污染带。被影响地区TSP浓度平均值为12.35mg/m3。项目周边主要环境保护目标为沿线工程一侧的英也尔村居民。 因此，本项目施工作业工程中需采取降尘措施以减少对周边环境和环境保护目标的影响。 2.2施工机械废气 施工机械设备燃烧燃油过程中将产生CO、NOx、SO2、碳氢化合物污染物。每吨柴油燃烧排放有害气体量详见下表。 表4-3 燃烧1t柴油排放的有害物质表 有害物质 SO2 CO NOx 碳氢化合物 排放量（kg） 3.522 29.349 48.263 4.826 由于此类污染源多为无组织排放，较为分散，受自然条件的影响容易扩散，本项目所在区域空气环境本底现状优良，具有较大的环境容量，且项目区场地开阔，施工作业也不存在短时间集中排放的情况，废气排放量较小，对周边环境影响较小。 3施工废水 施工期产生的废水包括施工生产废水和施工人员的生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要为基坑排水、混凝土搅拌、施工机械清洗废水。 工程防洪堤基础埋入河床以下5m，堤基为砂砾卵石，有较强透水性，围堰未采用防渗措施，且有堤下渗水流入基坑，须进行排水处理。排水分为初期排水和经常性排水。基坑经常性排水产生于基础开挖和混凝土填筑过程中，由降水、渗水和施工用水（主要是冲洗水）组成，属间断性排放，主要污染因子为悬浮物和pH值，直接排放将对河流水质产生一定不利影响，使下游河段水质悬浮物增高，随着水流及重力沉降至河底，悬浮物种类与河道内相同，因此影响较小。 混凝土搅拌主要污染物为SS，混凝土搅拌废水设置沉淀池，经沉淀后回用。汽车及其它机械冲洗排放的废水中悬浮物和石油类含量较高，本项目禁止车辆及其他施工机械在施工区、自然水体内冲洗，需至附近洗车场进行冲洗,施工期产生的各类废水严禁排入周边任何地表水体。 （2）生活污水 根据施工组织设计，工程施工期为8个月，施工场地平均施工人员为40人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），施工人员用水量取30L/人•d，则施工期平均每天用水量1.2t/d，施工期生活用水量共计288t/a，排放率以0.85计，则施工期共计排放生活废水244.8t。生活废水中主要污染物的种类和污染物浓度：COD350mg/L，0.086t；BOD5200mg/L，0.049t；悬浮物250mg/L，0.061t；氨氮30mg/L，0.007t。 本项目不设置施工生活区，生活区租赁周边民房，生活污水排入租用民房环保厕所后定期清运至伊宁市东区污水处理厂处理，对周围水环境影响不大。 4噪声环境影响分析 施工期噪声来自机械设备作业施工，主要来源于运输车辆噪声和施工噪声，噪声源为运输车辆、挖掘机、装载机、推土机等机械设备，大部分是移动声源，没有明显的指向性，噪声特性见下表。 表4-4 主要施工机械噪声特性 序号 设备类型 声功率级（dB） 1 挖掘机 96 2 装载机 100 3 推土机 96 4 振动碾 100 5 发电机 105 施工噪声具有阶段性、临时性和不确定性，施工期间多种机械噪声声源都处于露天状态。当声源尺寸大小与测试距离相比小得多时，可以将此声源视为点声源，声源噪声衰减的计算公式如下： 式中：LA—距离增加产生衰减值，dB（A）； r—点声源至受声点的距离，m。 各种施工设备在施工时随距离的衰减列于下表： 表4-5 施工机械噪声影响范围 施工机械 X（m）处声压级dB（A） 标准dB（A） 5 10 20 30 60 100 昼间 夜间 挖掘机 74.0 68.0 62.0 58.5 52.4 48 70 55 装载机 78.0 72.0 66.0 62.5 56.4 52 70 55 推土机 74.0 68.0 62.0 58.5 52.4 48 70 55 振动碾 78.0 72.0 66.0 62.5 56.4 52 70 55 发电机 80.0 74.0 68.0 64.5 58.4 54.0 70 55 根据现场调查，项目距离声环境保护目标最近距离为15m（英也尔村），该处噪声值为65dB（A），昼间现状噪声值为48dB（A），项目预测值与现状值叠加后为65dB（A），不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区限值要求。本项目昼间施工噪声对声环境保护目标有一定影响，夜间不施工，项目施工期较短，施工结束，噪声影响也随之消失。 5固体废物环境影响分析 施工场地内生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾等，施工期间，每人每天产生生活垃圾以0.5kg计算，施工人员按照40人计，工程施工期8个月，生活垃圾产生量为4.8t。 这些垃圾若处理不当，随意堆放，其中有机质会腐烂变质，发出恶臭，成为蚊蝇的孽生地，传播疾病，对生活区的卫生状况危害严重。此外垃圾中的有害物质还可能渗入地下，污染环境。生活垃圾由当地环卫部门定期清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1对河道河势的影响分析 本项目防洪工程基本按照南台子沟原有河道岸坎进行布置，基本不束窄河道。本工程沿南台子沟河道岸坎布设，堤距满足规划河宽、稳定河宽要求，对流速影响较小。工程建设后对原行洪断面改变较小，对洪水流态改变较小，河段基本维持了现有的水流形势，不会造成本河道水流流态和河相关系有较大的变化，不会引起河床再造床过程，不会发生较大的河床演变，故工程河段不会发生大的河势变化。 综上所述，本工程运行后对河道的生态环境影响是有利的。 2对水环境水质、水文情势的影响分析 本工程实施后，将使项目所在区域自然环境得到改观。项目实施还一定程度上改善了区域生态气候，改善了人文、自然景观及生态环境，减少了水土流失和对下游河道的水质污染。 因此，无论是从水土流失、水环境、水生态等角度，其产生的环境效益都是十分显著的。 本项目自身基本不产生污染物，南台子沟水质及水量在项目运营期间无影响，且项目运行过程中未阻断河道，对于水环境水质、水文情势影响不大。 3对水生态的影响分析 本项目为防洪护岸建设工程，项目运行过程中未阻断河道，但由于防洪堤改变了原有河道岸坎形式，项目建设未对全河道进行衬砌，流速变化程度不大，径流特性变化不明显，项目运行对河道内水生态、水生生物、鱼类生境影响不大。 4对径流的影响分析 项目防洪工程基本按照原有河道岸坎进行布置，可有效防止河水冲刷岸边及洪水期洪水翻岸，区段径流及洪峰时段径流流速加快。由于本项目防洪堤规模不大，不涉及引流及储水，故对径流流速、河流水位、水深影响不大。 5对植被的影响分析 项目所在河段两岸植被生长主要依靠自然降水和地下水补给生长，工程建设河段内无支流汇入，两岸为村镇、农田等，无保护类植物。 由于河道防洪堤建设，会清除一部分河道滩地上自然生植被，但由于工程建设减轻了河道岸线的冲刷，防止河道岸线坍塌，避免水土流失，在一定程度上有利于沿线植被生长，同时对防洪护岸背水坡面进行植被恢复，增加项目建成后的植被覆盖度。 因此，本工程运行对河岸两岸植被影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目选址区域位于伊宁市英也尔镇境内，本项目建设处于未设防状态，未防护段在水流的强烈冲蚀下防洪形势日趋严重，长期性防洪工程的建设已迫在眉睫，对部分险工险段进行防护，因此该项目长期用地选址具有唯一性。 本工程防洪堤建设范围及周边区域无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，不涉及环境敏感区。项目工程占地主要为水域及水利设施用地，均为伊宁市英也尔镇境内土地资源。 综上本项目选址、选线是合理可行的。 项目施工生产区选址合理性： 施工生产区主要布设施工期间利用料堆放场、格宾石笼网箱制作厂及其它施工辅助工程。本项目建设期间在共布置两处施工生产区，分别位于雷诺护垫堤防工程左岸中部、重力式格宾石笼堤防工程右岸中部，中心坐标分别为：东经81°8′30.87″，北纬43°57′58.70″、东经81°8′16.85″，北纬43°56′41.59″。占地面积为0.2hm2，占地类型为水域及水利设施用地，占地性质为临时占地。项目施工生产区距离居民点最近距离为150m，且居民点位于施工生产区上风向。项目施工完成后，将对施工临时占地扰动范围进行土地整治，将扰动范围内地表整平。后期再进行撒播草籽工作，以达到恢复植被的目的。因此，从环保角度分析临时施工占地选址基本合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1生态保护措施 1.1植被保护措施 （1）为减少施工队伍对植被和土壤的影响，要标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动，严禁烟火等措施。 （2）施工单位必须对施工人员进行环境保护法和相关法规、法律的教育，增强环境保护的意识，预防火灾和乱砍林木，乱采（挖）植物的事件发生。 （3）施工过程中，严格限定施工的工作范围，采用彩条旗规范施工范围，严格行车路线，运输车辆不得随意驶离道路或施工便道。优化施工组织，尽量减少施工过程中动用的土石方数量，减少植被破坏量。 （4）工程建设过程中，严格控制施工作业范围，施工时，避免大型挖掘设备，尽量使用小型挖掘机械或人工作业，尽量缩短工期，减少因施工造成对植被的影响。 （5）施工结束后，及时拆除、清理临时生产设施，各类施工迹地应进行清理，平整场地，地表利用集中堆存的表层土恢复，使扰动过的地表与周围的景观相协调。对使用完堆放表层土的地方，应进行清理，使其恢复至原貌。 1.2水生态及鱼类保护措施 工程施工段河道内无国家级保护鱼种和大型鱼类，施工区域及下游无鱼类三场分布，有部分鱼类分布。本次防洪工程基础开挖及填筑施工期均安排在河道每年的枯水期即8月至11月，期间无洪水下泄，由于项目施工时间较短，随着施工结束，产生的暂时性影响也随之消失。为进一步降低项目施工对水生态影响，提出以下措施： 施工期间不得利用非施工侧河道布置施工机械、设备，禁止采挖施工范围以外河床，减少项目施工对现状河道扰动。 及时恢复河床原貌，不得在河道内临时、永久堆置土方、砂石料，破坏河道，影响河道行洪。 施工期间加强施工人员教育、管理，禁止捕捞。 禁止任何施工废水排入地表水环境。 1.3动物保护措施 （1）在施工期间对施工人员和附近居民加强生态保护宣传教育，以宣传册、标志牌等形式，对施工区工作生活人员特别是施工人员及时进行宣传教育，约束施工人员非法猎捕当地野生动物，禁止施工人员捕食鸟类，以减轻施工对当地动物的影响。 （2）建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕野生动物，禁止施工人员食用鸟类、兽类等；根据施工总平面布置图，确定施工用地范围，进行标桩划界，禁止施工人员进入非施工占地区域；非施工区严禁烟火、狩猎和垂钓等活动。禁止施工人员野外用火，把对野生动物的干扰降至最低程度。 1.4水土保持措施 1、雷诺护垫堤防工程区水土保持措施 （1）表土剥离：雷诺护垫堤防工程区可剥离表土处进行表土剥离，剥离面积约为0.3hm2，剥离厚度30cm，表土剥离量900m3。 （2）覆土回填：施工作业带及防洪堤背水坡进行覆土回填并播撒草籽，覆土回填工程量为900m3。 （3）播撒草籽：雷诺护垫堤防工程区完工后，对防洪堤背水坡及施工作业带进行撒播草籽绿化，草籽品种选择新疆早熟禾级木地肤，播撒密度为60kg/hm2；播撒草籽面积为0.3hm2，共使用草籽18kg。 （4）防雨布苫盖：工程防洪堤开挖土方沿线堆放，剥离的表土单另堆放，遇大风、降雨时已采取防雨布苫盖的措施，工程土方量较大，但工程分段施工，防雨布进行重复利用，共使用防雨布10000m2。 （5）洒水：施工期对该区域进行洒水，抑制扬尘，洒水按0.5L/m2计算，占地面积1.6hm2，洒水时间为90天（2024年6月～2024年8月），施工期间共洒水约720m3。 （6）水保宣传牌：施工期间在雷诺护垫堤防工程区设置水土保持宣传牌1个。水保宣传牌采用铝型材圆柱或椭圆柱烤漆+30mm圆边铝型材边框烤漆/镜面，尺寸大小150cm*160cm，根据要求定做，宣传标语为“依法治理水土流失，建设良好生态环境”。 2、重力式格宾石笼堤防工程区水土保持措施 （1）表土剥离：重力式格宾石笼堤防工程区可剥离表土处进行表土剥离，剥离面积约为0.93hm2，剥离厚度30cm，表土剥离量2790m3。 （2）覆土回填：施工作业带及防洪堤背水坡进行覆土回填并播撒草籽，覆土回填工程量为2790m3。 （3）播撒草籽：重力式格宾石笼堤防工程区完工后，对防洪堤背水坡及施工作业带进行撒播草籽绿化，草籽品种选择新疆早熟禾级木地肤，播撒密度为60kg/hm2；播撒草籽面积为0.93hm2，共使用草籽55.8kg。 （4）防雨布苫盖：工程防洪堤开挖土方沿线堆放，剥离的表土单另堆放，遇大风、降雨时已采取防雨布苫盖的措施，工程土方量较大，但工程分段施工，防雨布进行重复利用，共使用防雨布15000m2。 （5）洒水：施工期对该区域进行洒水，抑制扬尘，洒水按0.2L/m2计算，占地面积5.56hm2，洒水时间为90天（2024年6月～2024年8月），施工期间共洒水约1000.8m3。 （6）水保宣传牌：施工期间在重力式格宾石笼堤防工程区设置水土保持宣传牌1个。水保宣传牌采用铝型材圆柱或椭圆柱烤漆+30mm圆边铝型材边框烤漆/镜面，尺寸大小150cm*160cm，根据要求定做，宣传标语为“依法治理水土流失，建设良好生态环境”。 3、围堰工程区水土保持措施 本工程沿线采用堤防前设导流围堰的方式进行导流，设计围堰总长3090m，主体工程围堰堰顶宽度1.5m，迎水面边坡1：1.5，背水面边坡1：1.5，土方拍实，围堰本身为具有水土保持功能的工程，但不计入水土保持措施体系。 4、施工生产区水土保持措施 （1）表土剥离：施工便道在施工前进行表土剥离，剥离面积约为0.2hm2，剥离厚度30cm，表土剥离量600m3。 （2）覆土回填：施工生产生活区进行覆土回填并播撒草籽，覆土回填工程量为600m3。 （3）土地平整：项目完工后，施工生产生活区恢复原地貌，进行土地平整，土地平整面积为0.2hm2。 （4）播撒草籽：施工结束后，对施工生产生活区进行撒播草籽绿化，草籽品种选择新疆早熟禾级木地肤，播撒密度为60kg/hm2；播撒草籽面积为0.2hm2，共使用草籽12kg。 （5）洒水：施工期对该区域进行洒水，抑制扬尘，洒水按0.5L/m2计算，占地面积0.2hm2，洒水时间为90天（2024年6月～2024年8月），施工期间共洒水约90m3。 （6）防雨布苫盖：剥离表土堆放在施工生产生活区内，采取防雨布苫盖的措施，防雨布进行重复利用，共使用防雨布1200m2。 5、施工便道水土保持措施 （1）表土剥离：施工便道在施工前进行表土剥离，剥离面积约为0.65hm2，剥离厚度30cm，表土剥离量1950m3。 （2）覆土回填：施工结束后，剥离表土回填至施工便道内，回填量为1950m3。 （3）土地平整：施工结束后进行土地平整，平整面积为0.65hm2。 （4）播撒草籽：施工结束后，对施工便道进行撒播草籽绿化，草籽品种选择新疆早熟禾级木地肤，播撒密度为60kg/hm2；播撒草籽面积为0.65hm2，共使用草籽39kg。 （5）洒水：施工期对该区域进行洒水，抑制扬尘，洒水按0.5L/m2计算，占地面积0.65hm2，洒水时间为90天（2024年6月～2024年8月），施工期间共洒水约292.5m3。 （6）防雨布苫盖：剥离表土沿线堆放，遇大风、降雨时需采取防雨布苫盖的措施，防雨布进行重复利用，共使用防雨布5000m2。 2大气环境保护措施 施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等，施工前须制定控制工地扬尘方案，施工期间接受相关部门的监督检查，执行建筑施工场地的相关规定，采取有效防尘措施。要做到文明施工，不在起风环境下作业，并对施工人员做好防尘措施，如佩戴口罩等。 2.1土石方开挖、填筑 在开挖和回填较集中的工程区等地，非雨日采取洒水措施（主要针对开挖、堆料装载场地），特别是在料场堆料处，起到防止粉尘扬起和加速粉尘沉降的作用，以缩小粉尘影响时间和范围。在多风季节施工时，可采取篷布遮盖的方式防止扬尘污染。洒水次数与用水量根据天气情况和场地粉尘产生情况确定。 2.2道路和运输过程中防尘 车辆扬尘主要来自公路路面尘土和道路的损坏，只要有效地控制来源，就可以减少扬尘。具体可实施的防尘措施有： 对道路进行定期维护、清扫，保持道路运行正常。 （2）在物资运输过程中注意防治空气污染。装载多尘物料时，应对物料用篷布遮盖；运送水泥等细颗粒材料的车辆应采用密封储罐车；装卸、堆放中应防止物料流散，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及车辆、轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。 2.3洒水防尘措施 施工区配置洒水车，在开挖、临时堆存特别是施工道路区域等产生扬尘较多的地方，非雨日早、中、晚在工区来回洒水，具体为：在高温燥热时间，施工道路运输路段，人群密度较大区域要求一日内路面洒水4～6次，其余路面2～4次；气候温和时间，施工人群密度较大区域要求一日内路面洒水2～4次，其余路面1～2次。 对易起尘的建筑材料，如水泥、砂石料等，采取篷布遮盖措施，减少起尘。 2.4运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大、项目区处于人员活动较少地区，且环境容量大，所以对当地环境空气质量造成的不良影响甚微。 防治措施： （1）在施工机械和运输工具选择上，为控制施工废气排放对大气的污染，减少NOx污染物，施工单位应选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。 （2）施工期间，往来车辆多为燃用柴油的大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量均较燃用汽油车辆高，合理安排车辆运输次数与作业的时间段。 3水环境保护措施 （1）施工废水 施工生产废水主要含悬浮物、泥沙颗粒等物质，根据不同废水采取不同防治措施。 生产废水中的混凝土拌和系统冲洗废水利用沉淀池沉淀，经处理后的废水自流入蓄水池，循环用于混凝土拌和，而不排入外环境。 汽车及其它机械冲洗排放的废水中悬浮物和石油类含量较高，本项目禁止车辆及其他施工机械在施工区及自然水体冲洗，需至附近乡镇车辆冲洗地点进行冲洗。 （2）生活污水 本项目施工生活区依托周边居民区，生活污水排入租用民房环保厕所后定期清运至伊宁市东区污水处理厂处理。 伊宁市东区污水处理厂地处伊宁市新华西路九巷174号，位于伊宁市南端，毗邻伊犁河北岸，占地面积128.5亩，生产规模日处理污水4万m3。伊宁市东区污水处理厂处理工艺采用卡鲁塞尔2000型，二级处理，出水达到国家《污水综合排放标准》一级标准。污水处理厂设计规模为4万m3/d，实际处理规模2万m3/d。本项目生活污水排放量为1.02m3/d，占伊宁市东区污水处理厂日处理能力的0.01%，污水处理厂处理余量为19998.98m3/d，本项目主要为生活类污水，水质污染物简单，可生化性强，污染物均为该污水厂处理的常规污染物，因此本项目施工期生活污水清运至伊宁市东区污水处理厂进一步处理可行。 4声环境保护措施 施工期环境噪声主要来源于施工过程中施工机械运转、车辆运输等，主要影响对象是灌区沿线两岸和施工生产区周边的居民及施工人员。根据环境影响分析可知，本项目施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间标准，噪声在衰减至临近工程区的声环境保护目标点时不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区限值要求，为减轻施工噪声对项目区周边居民的影响，施工期采取以下措施： 4.1机械噪声防治措施 （1）选择低噪声机械设备，及时关闭闲置设备。对于噪声较大的施工机械，可采取封闭作业。 （2）合理规划施工组织设计，尽量避免同时使用多个大噪声设备，施工场地布置上也应尽量将噪声源分散开，同时高噪声设备尽量远离临近居民区作业，尽量选择小型设备快速作业。 （3）作好施工组织优化工作，使强噪声源远离施工人员施工生产区。 （4）优化项目沿线途经居民区处施工布置方案，调整居民区附近施工布置，使项目沿线施工机械远离居民区，减缓施工噪声对居民区的影响。沿线施工必须在居民区附近进行时，应避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 （5）施工过程中应合理安排施工作业时间，制定合理施工计划，禁止大风天气、夜间施工。加大宣传力度，并张贴告示栏通知周边可能受到影响的居民，同时加强施工管理，提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量避免人为的大声喧哗。 （6）场外运输作业尽量安排在白天进行，施工车辆进入施工场区或途经居民区等声环境保护目标点时内应采取减速、禁鸣等措施。 由于本项目施工期较短，在做好上述措施且提前告知周边受影响居民的情况下，本项目施工期声环境影响在可接受的范围内。 4.2交通噪声防治措施 控制高音鸣笛，加强车辆养护，加强施工道路养护，保持路面平整，在行车路线规划、时间安排上尽量避开居民点，夜间禁止施工，避免夜间噪声影响连队居民。 采取相应措施后，施工噪声对周围环境产生不良影响很小。 5固体废物保护措施 （1）根据本项目土石方平衡分析，无永久弃土弃渣产生，开挖土方用于防护堤填筑，剥离表土用于工程临时占地绿化恢复。 （2）在施工生产生活区增设生活垃圾箱，施工人员施工时产生的生活垃圾要严格管理，加强人员教育，生活垃圾由当地环卫部门定期清运处理。 （3）每个施工区作业结束后，要及时、全面地进行清场工作，不得遗留有垃圾，做到工尽、料完、场地清。 6环境监测 表5-1 施工期监测一览表 环境要素 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准 大气 工程沿线及施工生产区 TSP 每季度采样时间不少于12小时 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 噪声 工程沿线 （英也尔村居民） 等效连续A声级 施工期间，连续20min等效声级 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011） 地表水 南台子沟 《地表水环境质量标准》基本项目 施工期间监测1次 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准 生态 防洪堤沿线 植被、土壤等 施工期间监测1次 / 同时项目建设单位应设立专职环境管理人员，对施工期环境保护、水土保持措施落实情况进行监督和管理，确保施工围堰土方及时回填、约束施工范围，明确责任，确保环保、水保措施有效实施。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1环境保护措施 加强宣传教育，提高施工人员及周边居民的环境保护意识，加强项目工程管理，防火、防虫，禁止砍伐作业范围外沿线栽植的树木，禁止破坏植被。 （2）加强对周边区域生态环境实地监控，及时发现不良地质隐患工点，采取防治措施以杜绝地质灾害的发生。 2生态保护措施 工程运行后，各项绿化、水土保持措施的实施将有效减少工程区的水土流失，增加项目区的绿地面积和植被覆盖率，工程区的生态环境将有一定的改善和提高。 3生态环境监测 本项目运营期根据项目运行情况，需对运行过程中生态恢复情况进行监测。 表5-2 生态环境监测一览表 环境要素 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 生态 防洪堤沿线 植被覆盖度 验收时监测一次，后期根据项目运行进行监测 符合设计要求，覆盖度满足设计标准 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目环保总投资估算为43.0万元，占项目总投资1300万元的3.31%。项目各项环境投资及治理设施所需费用估算见下表。 表5-3 工程环保投资估算一览表 序号 时期 防治项目 设施 投资估算（万元） 备注 1 施工期 废气 洒水 2.0 2 废水 沉淀池、环保厕所、防渗化粪池 3.5 3 噪声 低噪设备、基础减振、设备维修保养、防护设备 1.5 4 固废 生活垃圾桶，垃圾清运 1.0 5 施工期环境管理、监测 3.0 6 竣工环境保护验收 2.0 7 生态保护及水土保持投资 30.0 合计 43.0 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 表土剥离、覆土回填、土地平整、播撒草籽、迹地恢复 | 无未恢复迹地可绿化区域进行植被恢复，长势良好 | / | / |
| 水生生态 | 禁止抛弃有害物质入河造成水体污染，不得随便破坏河床、河岸及河岸植被，加强施工人员对水生生态意识宣传，禁止捕捞 | 河流水生生态环境得到恢复 | / | / |
| 地表水环境 | 禁止现场清洗车辆、机械设备；生活废水依托居民区，施工废水经沉淀池处理后回用 | 无外排废水 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。 | / | / |
| 声环境 | 低噪设备、基础减振、设备维修保养 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 苫布、洒水、铺设砂砾石 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾桶 | 无害化处置 | / | 周边无石料堆积 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | TSP监测 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | / | / |
|  | 噪声监测 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011） |  |  |
| 其他 | / | / | 竣工环境保护验收 | 可绿化区域进行植被恢复，长势良好 |

# 七、结论

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，符合国家的相关产业政策。根据对项目环境影响分析评价，该项目在建设和运行中，切实落实本环评提出各项关于环境保护的相关要求，保证该区域环境质量不因本项目建设而降低，在建设方落实本环评提出各项环境保护措施的前提下，该项目的建设符合国家相关产业政策，项目的建设可有效提高项目区防洪减灾能力，有效保护河岸植被及人民财产安全，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。